## АДМИНИСТРАЦИЯ

## муниципального образования

# «Вистинское сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный  район»

# Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12  февраля  2020  г.						                                  № 12

Об утверждении типового проекта объекта

накопления твердых коммунальных отходов

В соответствии с федеральными законами от 24 июня 1998 года № 89 «Об отходах производства и потребления», от 6 октября 2003 года № 131 «ОБ общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства Ленинградской области № 323 от 17.07.2019 года «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить типовой проект объекта накопления твердых коммунальных отходов согласно приложению к настоящему постановлению.

- При создании объекта накопления твердых коммунальных отходов за счет субсидий из областного бюджета Ленинградской области использовать утвержденный типовой проект объекта накопления твердых коммунальных отходов.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном портале МО                                                        «Вистинское сельское поселение»

4.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации 							И. Н. Сажина

Приложение

к постановлению администрации

от 12.02.2020 года № 12

Типовой проект

объекта накопления твердых коммунальных отходов

Характеристика объекта: Контейнерная площадка на железобетонном основании, оснащенная навесом.

1. Технология производства работ

  - Железобетонное основание площадки размером 4,0 х 2,5 метров

Устройство железобетонного основания площадки включает в себя:

- устройство котлована на глубину 0,3 м;

- укладка нетканого материала Тайпар SF-56

- устройство песчаного основания толщиной 0,2 метров с планировкой и уплотнением;

- устройство щебеночного основания толщиной 0,1 метра с планировкой и уплотнением;

- устройство железо-бетонного основания с установкой закладных деталей;

- восстановление благоустройства (озеленения) в радиусе 1,0 метра от площадки.

1.2     Металлоконструкция навеса размером по основанию 3,9х2,4 метров, высота до покрытия: задняя стенка-2,30 метра, фасадная часть -2,70 метра

Металлоконструкция навеса представляет собой:

- Навес из полностью сварной конструкции, монтируемой на месте без резьбовых соединений;

- несущей конструкцией навеса являются 6 стоек, выполненных из профильной трубы сечением не менее 60х60х4 мм. На стойках предусмотрены опорные пластины из листовой стали толщиной не менее 6 мм. Крепление стоек  выполняется к закладным деталям железобетонного основания;

- металлическая конструкция состоит из двух продольных балок из профильной трубы 60х60х4 мм по верху стоек, 7 арок из профильной трубы 40х30х2,5 мм, закрепленные продольными балками при помощи сварки и скрепленные между собой профильной трубой 30х30х3 мм.

- материал каркаса под обшивку стен: профильная труба 40Х40х2 мм.

- ворота распашные 3,0*2,3, оборудованные внизу опорными катками и резиновым брызговиком 0,1 м. Одна створка ворот оборудована калиткой с доводчиком 2,0*0,9м.

1.3. Покрытие крыши и стен навеса

- Покрытие по металлическому каркасу - профнастил С20 толщиной 0,8 мм односкатное по дуге;

- Покрытие стен и перегородок профнастил С20 (1,15х2 метра). Высота обшивки боковых и задней стен - 2,0 метра.

- Пространство по периметру от верхней части обшивки стен до устройства навеса заполняется металлической сеткой (размер ячеи 50х50 мм).