Заказчик:

Администрация муниципального образования «Вистинское сельское поселение»

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

Муниципальный контракт

от 08.05.2019 № 17/2019

Изменения в генеральный план

муниципального образования

«Вистинское сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

Материалы по обоснованию

Генеральный директор								П.П. Спирин

Руководитель проекта								Д.А. Мареев

Санкт-Петербург – Вистино

2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

Сведения о планах и программах комплексного социально экономического развития Вистинского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	9

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Вистинского сельского поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	10

1.	Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории поселения	10

1.1.	Общие сведения о Вистинском сельском поселении	10

1.2.	Анализ существующей градостроительной документации	12

1.3.	Характеристика природно-климатических и инженерно-строительных условий	13

1.4.	Категории земель	34

1.5.	Историко-культурный потенциал поселения	42

1.6.	Экономическая база развития Вистинского сельского поселения	48

1.7.	Зоны с особыми условиями использования территории	53

1.8.	Население и расселение	66

1.9.	Жилищный фонд	72

1.10.	Культурно-бытовое обслуживание населения	74

1.11.	Транспортная инфраструктура	83

1.12.	Инженерная инфраструктура	90

1.13.	Состояние окружающей среды	99

1.14.	Особо охраняемые природные территории	106

1.15.	Зеленые насаждения	107

1.16.	Животный мир	107

2.	Предложения по территориальному планированию	108

2.1.	Социально-экономическое развитие Вистинского сельского поселения	108

2.2.	Прогноз численности населения	117

2.3.	Жилищный фонд	121

2.4.	Система культурно-бытового обслуживания населения	128

2.5.	Транспортная инфраструктура	144

2.6.	Инженерная инфраструктура	154

2.7.	Инженерная подготовка территории	182

2.8.	Охрана окружающей среды	184

2.9.	Особо охраняемые природные территории	190

2.10.	Зеленые насаждения	192

2.11.	Проектная архитектурно-планировочная организация территории	193

2.12.	Перспективное использование земель	202

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории Вистинского сельского поселения объектов федерального и регионального значения	234

Утвержденные схемой территориального планирования Кингисеппского муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района	242

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Вистинского сельского поселения, или исключаются из их границ	244

Основные технико-экономические показатели проекта	252

Состав изменений в генеральный план муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области и материалов по обоснованию изменений

| № п/п | Наименование | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменения в генеральный план |
|  | Положение о территориальном планировании |  |  |
|  | Карта функциональных зон поселения | 1:10000 |  |
|  | Карта границ населённых пунктов | 1:10000 |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области социальной и транспортной инфраструктур | 1:10000 |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области инженерной инфраструктуры | 1:10000 |  |
|  | Приложение. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав Вистинского сельского поселения |  |  |
| Материалы по обоснованию изменений |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
|  | Материалы по обоснованию. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |
|  | Карта современного использования территории | 1:10000 |  |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территорий | 1:10000 |  |
|  | Карта границ категорий земель | 1:10000 |  |
|  | Карта транспортной инфраструктуры | 1:10000 |  |
|  | Карта инженерной инфраструктуры | 1:10000 |  |
|  | Карта функциональных зон поселения | 1:10000 |  |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10000 |  |
| Исходно-разрешительная документация |
|  | Исходно-разрешительная документация |  | ДСП |

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

| Генеральный директор | Спирин П.П. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Мареев Д.А. |
| Ответственные исполнители: |  |
| Руководитель проектов | Мареева Е.Д. |
| Руководитель проектов | Гончарова Т.Л. |
| Заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры | Кирсанов Д.С. |
| Главный специалист землеустроительных и кадастровых работ | Парфенов Д.А. |
| Исполнители: |  |
| Ведущий экономист Начальник отдела ПИИ Архитектор Инженер Инженер Инженер 1 категории Инженер 3 категории Инженер Главный специалист по транспорту Главный специалист | Омельченко Д.В. Морозов Д.В. Тихонова А.А. Калантарова А.А. Козлова Е.А. Васильева Д.А. Журавский Е.М. Соколов Е.А. Дорин В.А. Самарина А.С. |

# Введение

Изменения в генеральный план муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Вистинское сельское поселение) представляются в виде актуализированной редакции генерального плана муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее – генеральный план Вистинского сельского поселения), утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 23.12.2014 № 49 (с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 04.09.2017 № 353).

Изменения в генеральный план Вистинского сельского поселения выполнены на основании постановления администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 28.06.2019 № 1445 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области».

Изменения в генеральный план Вистинского сельского поселения разрабатываются на основании муниципального контракта от 08.05.2019 № 17/2019 с администрацией Вистинского сельского поселения.

Изменения в генеральный план выполнены с целью создания условий для развития инфраструктуры морского порта Усть-Луга, актуализации функционального зонирования в соответствии со сведениями, внесенными в Единый государственный реестр недвижимости, размещения планируемых объектов местного значения поселения, а также отображения сведений о планируемом размещении объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Графическая часть проекта выполнена на топографической основе в масштабе 1:10000, предоставленной администрацией Кингисеппского муниципального района в системе координат МСК-47 зона 1. Для населенных пунктов использована топографическая основа в масштабе 1:2000.

Этапы территориального планирования, принятые в генеральном плане сельского поселения:

- первая очередь – 2025 год;

- расчетный срок – 2035 год.

Генеральный план Вистинского сельского поселения разработан в границах муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденных законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения». Площадь муниципального образования – 68889,4 га.

В границы Вистинского сельского поселения входят 19 населенных пунктов:

- Валяницы, деревня;

- Вистино, деревня;

- Глинки, деревня;

- Горки, деревня;

- Дубки, деревня;

- Залесье, деревня;

- Косколово, деревня;

- Кошкино, деревня;

- Красная Горка, деревня;

- Логи, деревня;

- Логи, поселок;

- Мишино, деревня;

- Новое Гарколово, деревня;

- Пахомовка, деревня;

- Ручьи, деревня;

- Слободка, деревня;

- Сменково, деревня;

- Старое Гарколово, деревня;

- Югантово, деревня.

Административный центр Вистинского сельского поселения – деревня Вистино.

Перечень сокращений и обозначений

В материалах по обоснованию используются следующие сокращения:

АЗС – автозаправочная станция

ВД – восточная долгота

ВЛ – воздушная линия электропередачи

ГРП – газораспределительный пункт

ГРС – газораспределительная станция

дер. – деревня

ед. – единица

ЗАО – закрытое акционерное общество

ЗСО – зоны санитарной охраны

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство (в таблицах)

КРЭС – Кингисеппские распределительные электрические сети

КНС – канализационная насосная станция

КГО – крупногабаритные отходы

КОС – канализационные очистные сооружения

ООО – общество с ограниченной ответственностью

оз. – озеро

ООПТ – особо охраняемая природная территория

ОАО – открытое акционерное общество

ПАО – публичное акционерное общество

пер. – переулок

пос. – поселок

р. – река

СЗЗ – санитарно-защитная зона

СПГ – сжиженный природный газ

СШ – северная широта

СТО – станция технического обслуживания

ТКО – твердые коммунальные отходы

ТП – трансформаторная подстанция

ТЭЦ – тепловая электростанция

тыс. – тысяч

ул. – улица

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие

эт. – этаж

Единицы измерения соответствуют «Положению о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879.

# Сведения о планах и программах комплексного социально экономического развития Вистинского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

На территории Вистинского сельского поселения действуют следующие планы и программы социально-экономического развития:

- постановление администрации муниципального образования «Вистинское сельское поселение» от 31.01.2018 № 24 «Об утверждении программы по профилактике терроризма и экстремизма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма, воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности на территории Вистинского сельского поселения на 2018 – 2020 годы»;

- постановление администрации муниципального образования «Вистинское сельское поселение» от 19.12.2017 № 263 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»;

- постановление администрации муниципального образования «Вистинское сельское поселение» от 07.12.2017 № 252 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на период 2015 – 2029 годы»;

- постановление администрации муниципального образования «Вистинское сельское поселение» от 15.10.2017 № 233 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на перспективу до 2035 года»;

- постановление администрации муниципального образования «Вистинское сельское поселение» от 15.11.2017 № 232 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»;

- постановление администрации муниципального образования «Вистинское сельское поселение» от 23.10.2017 № 208 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2020 годы»;

- постановление администрации муниципального образования «Вистинское сельское поселение» от 30.12.2016 № 291 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Вистинского сельского поселения муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области на 2017 – 2020 годы».

# Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Вистинского сельского поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

## Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории поселения

### Общие сведения о Вистинском сельском поселении

Вистинское сельское поселение входит в состав Кингисеппского муниципального района Ленинградской области и расположено в северной его части. Площадь поселения – 68889,4 га, что составляет 23,7 % территории муниципального района. Сельское поселение находится на расстоянии 200 км от Санкт-Петербурга и 70 км от административного центра муниципального района – города Кингисепп.

Вистинское сельское поселение граничит:

- на западе и юго-западе с Усть-Лужским сельским поселением;

- на юге с Котельским сельским поселением;

- на востоке с Нежновским сельским поселением;

- на севере с Приморским городским поселением Выборгского муниципального района.

По территории муниципального образования вдоль побережья проходит автомобильная дорога регионального значения Санкт-Петербург – Ручьи, в южной части переходящая в автомобильную дорогу федерального значения А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой. В широтном направлении через территорию сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Копорье – Ручьи. На территории сельского поселения расположена часть морского порта Усть-Луга.

Территория Вистинского сельского поселения слабо заселена. Общая численность населения – 1644 человека, в том числе административного центра сельского поселения дер. Вистино – 864 человека. В летнее время для поселения характерен рост численности населения, что связано с расположенными на территории поселения садоводствами и индивидуальными жилыми домами, используемыми сезонно. Официальной информации о численности населения в летний период нет.

С древнейших времен население Сойкинского полуострова составляли народы финно-угорской группы – водь и ижора. Более поздними поселенцами являются русские и ингерманландские финны. В дер. Ручьи расположен Ижорский музей. В нем выставлены предметы ижорского быта: одежда и утварь, часть экспозиции посвящена традиционному и современному рыболовству. В деревне Горки существует фольклорный ансамбль, исполняющий песни и частушки на ижорском языке, молодежная фольклорная группа в Вистино исполняет ижорские песни, записываемые у старожилов.

Современная демографическая ситуация в поселении характеризуется естественной убылью населения. Развитие морского порта Усть-Луга и промышленных зон должно изменить сложившуюся ситуацию, вызвав приток рабочей силы. В данный момент существует несоответствие между спросом и предложением рабочей силы по профессионально-квалификационному и половозрастному признакам.

Климат морской умеренных широт, с небольшими годовыми колебаниями температуры воздуха, большой влажностью, частыми осадками. Зима довольно мягкая с частыми осадками и кратковременными похолоданиями. Весна прохладная с частыми возвратами холодов. Лето сравнительно теплое, облачное с обильными осадками. Осень теплая. Самые холодные месяцы январь – февраль (до минус 28 – 30 ºС), самые теплые месяцы – июль, август (до плюс 34 –35 ºС). Ветры в основном северного, северо-восточного и восточного направлений. Средняя месячная скорость ветра 3 – 8 м/с.

Рельеф местности Вистинского сельского поселения носит преимущественно равнинный характер, с отдельными элементами холмистой поверхности (высота Сойкинской возвышенности 136 м над уровнем моря), прибрежная территория имеет сложный рельеф. Почвы песчаные и суглинистые.

Основные реки – река Белая, река Черная, река Хаболовка с притоками. На территории сельского поселения имеется озеро Суйдова. Приморское положение и обилие рек исторически определили промышленную направленность Вистинского сельского поселения. Древнейшим занятием населения сельского поселения являлось рыболовство в Финском заливе. Главной промысловой рыбой до самого последнего времени была салака, также вылавливалась корюшка, ряпушка и килька. В 1951 году был образован рыболовецкий колхоз им. Кирова, позднее – рыболовецкий колхоз «Балтика». В настоящее время рыбокомбинат рыболовецкого колхоза «Балтика» практически остановил свою деятельность.

Вистинское сельское поселение до начала реализации инвестиционных проектов являлось депрессивным, как в экономическом, так и в демографическом плане. Строительство морского порта Усть-Луга дало толчок к развитию сельского поселения. В настоящее время на территории сельского поселения расположена администрация и терминалы морского порта Усть-Луга, нефтебаза «Усть-Луга».

Кроме этого, на территории поселения ведут свою деятельность ЗАО «ЭФЭСК-ПГС», занимающееся добычей строительного песка, и ООО «Фактор», ведущее лесозаготовку.

На территории сельского поселения находится амбулатория, средняя школа, детский сад, два клуба, Ижорский музей, две библиотеки.

Строительство портовых терминалов, логистической инфраструктуры, на территории Вистинского сельского поселения должно способствовать созданию новых рабочих мест, создавать условия для развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселения.

### Анализ существующей градостроительной документации

История создания существующей градостроительной документации на территорию Вистинского сельского поселения насчитывает уже порядка 30 лет. Первым утвержденным градостроительным документом на территории поселения был «Проект районной планировки Кингисеппского района», разработанный ЛЕНГИПРОГОРом в 1977 году.

В 1995 году ФГУП «РосНИПИУрбанистики» создает «Схему функционального зонирования прибрежных территорий Ленинградской области (с учетом форсированного формирования Федеральной системы грузовых портов на Финском заливе), которая согласовывается органами государственного надзора и одобряется Губернатором Ленинградской области в 1997 году. Схема предусматривает размещение портовых терминалов в Лужской губе Финского залива.

Следующим утвержденным градостроительным документом была «Концепция социально-экономического и градостроительного развития Ленинградской области», разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики» в 1997 году. Концепция также предусматривает размещение портовых терминалов в районе Вистинского сельского поселения.

В 1998 году был утвержден «Проект планировки производственно-селитебного комплекса «Лужская губа» (ФГУП «РосНИПИУрбанистики»), который предлагал расширить границы строящегося порта до мыса Колгомпя с включением района дер. Вистино.

Также в 1998 году институт «ЛенНИИПградостроительства» разрабатывает «Эколого-хозяйственное зонирование территории Кингисеппского района, назначение регламентов и режимов комплексного природопользования».

В период с 1993 по 2006 годы «ЛенморНИИпроект» разрабатывает «Схему развития транспортно-технологических портовых комплексов» и делает ее корректуру.

В 2004 – 2005 годах по Техническому заданию комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области ГУП «НИИП градостроительства» разрабатывает «Схему генерального плана портового района «Горки» производственно-селитебного комплекса «Лужская губа», которая предусматривала строительство портовых терминалов близ дер. Горки и организацию нового города на территории Вистинского сельского поселения.

В 2005 году ФГУП «РосНИПИУрбанистики» создает «Концепцию градостроительного развития населенного пункта в районе деревни Краколье Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области». Данная концепция предусматривала размещение на территории Вистинского сельского поселения Нового города с населением более 20 тыс. человек, мощного портового комплекса «Горки» с грузооборотом до 110 млн тонн в год, промышленно-производственного комплекса особого экономического развития (3,6 – 9,6 тыс. рабочих мест).

В 2007 году ЗАО ГТ «Морстрой» выполняет работу «Материалы корректировки схемы генерального плана морского порта Усть-Луга (1 этап)». В этом же году ГУП «НИИП градостроительства» разрабатывает первый Генеральный план населенного пункта, расположенного на территории Вистинского сельского поселения. Этим проектом становится «Генеральный план поселка Логи». Проект в том числе предусматривает развитие рекреационной зоны близ пос. Логи.

В 2008 году «Научно-производственное объединение Центр благоустройства и обращения с отходами» разрабатывает «Генеральную схему Санитарной очистки территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение»». В том же году ОАО «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания» разрабатывает «Концепцию инженерно-транспортного обеспечения территории КРТ», предусматривающую размещение в южной части Вистинского сельского поселения промышленной зоны, работающей на нужды портовых территорий. Также в 2008 году ООО «Городской центр Экспертиз-экология» создает «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны морского порта Усть-Луга». В 2008 году ФГУП «РосНИПИУрбанистики» разрабатывает неутвержденную «Схему территориального планирования Ленинградской области».

Схема территориального планирования Кингисеппского муниципального района Ленинградской области утверждена советом депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 26.10.2011 № 429/2-с (разработчик ОАО «НИИП Градостроительства»).

Генеральный план муниципального образования «Вистинское сельское поселение» (разработан ФГУП «РосНИПИУрбанистики») утвержден решением совета депутатов муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 23.12.2014 № 49 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области». Изменения в генеральный план муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области утверждены постановлением правительства Ленинградской области от 04.09.2017 № 353 (разработаны ООО «НИИП градостроительства»).

Правила землепользования и застройки Вистинского сельского поселения утверждены приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 16.03.2015 № 4 (разработаны ФГУП «РосНИПИУрбанистики»). Внесение изменений в правила землепользования и застройки Вистинского сельского поселения утверждены приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 06.04.2018 № 30 (разработаны ООО «НИИП градостроительства»).

### Характеристика природно-климатических и инженерно-строительных условий

#### Климат

Характеристика климата представлена по данным метеостанции Усть-Луга.

Климат Вистинского сельского поселения носит черты морского умеренных широт и переходного от морского к континентальному. Зима неустойчивая, мягкая. Для нее характерны: резкие колебания температуры воздуха вплоть до оттепелей, преобладание пасмурной погоды, большое количество выпадающих осадков и частые туманы. Зимой наблюдаются значительные скорости ветра, иногда переходящие в шторм. Весна прохладная, затяжная, сопровождается частыми возвратами холодов, а иногда и установлением снежного покрова.

Часто отмечаются туманы. Лето нежаркое со значительным количеством осадков. Осенью понижается температура воздуха, увеличивается облачность, чаще возникают туманы. Скорости ветра возрастают, повторяемость штормов становится наибольшей в году.

В течение большей части года (с апреля по октябрь) радиационный баланс района положителен. Среднее значение годового радиационного баланса изменяется в пределах 130 – 150 кДж/см или 40 – 45 % суммарной радиации. Период с положительным радиационным балансом начинается в третьей декаде марта, заканчивается в начале ноября. Наибольшие значения радиационного баланса отмечаются в мае – июле, составляя 30 – 35 кДж/см2, наименьшее в декабре – январе 2 – 5 кДж/см2. Сумма отрицательного баланса составляет в среднем 8 – 13 кДж/см2.

Ветер

Циркуляционные процессы региона характеризуются активной циклонической деятельностью с быстрым переносом воздушных масс атлантического происхождения, несущих дождливую погоду. Циклоническая циркуляция наблюдается около 200 дней в году. Господствуют ветры широтного переноса, с которыми приходят воздушные массы умеренных широт – около 80 %, арктические массы от 6 до 17 %, и только 1 % – тропические воздушные массы.

Средняя годовая скорость ветра – 4,7 м/с. Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в ноябре и декабре – 5,4 м/с и 5,5 м/с, соответственно, а наименьшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются в июле и августе – 4,1 м/с и 3,9 м/с, соответственно (таблица 1).

Таблица 1 – Средние месячные скорости ветра, м/с

| № п/п | Наименование показателя | месяц | год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Средняя скорость | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 4,7 |

Наиболее часто отмечаются ветры со скоростью 4 – 8 м/с (45 %).

Повторяемость штормовых ветров 14 – 20 м/с составляет 1,2 – 1,3 %.

Повторяемость штилевой погоды в течение года составляет 6,7 %.

За год в среднем наблюдается 18 дней с сильным ветром (15 м/с и более), в навигацию – 11 дней.

В течение всего года преобладают ветры юго-западного, западного и южного направлений. Повторяемость ветра этих направлений достигает 50 %. Наиболее часто они отмечаются в холодный период года. В летние месяцы повторяемость ветров юго-западной четверти уменьшается, северной – увеличивается.

Температура воздуха

Характер переноса воздушных масс обуславливает довольно высокие средние месячные температуры воздуха и их небольшую годовую амплитуду. Среднегодовая температура воздуха: +4,2 °С. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха +16,9 °С, но возможны похолодания до 1 – 7 °С и отдельные повышения до 30 – 37 °С.

Самый холодный – февраль: -7,7 °С, возможно оттепели, во время которых температура поднимается до 5 – 10 °С.

Абсолютный максимум: +32 °С (июнь – июль).

Абсолютный минимум: -42 °С (январь).

В таблице 2 приведены среднемесячная и годовая температура воздуха по данным метеостанции Усть-Луга.

Таблица 2 – Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С

| № п/п | Наименование показателей | месяц | год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Температура | -7,8 | -7,7 | -4,6 | 2,4 | 8,9 | 13,8 | 16,9 | 15,4 | 10,8 | 5,3 | 0,2 | -4,2 | 4,2 |

Средняя дата первого заморозка приходится на 28 сентября, а средняя дата последнего заморозка приходится на 19 мая. Средняя продолжительность безморозного периода – 131 день. Расчетная температура самой холодной пятидневки минус 29 °С.

Влажность воздуха

Средняя годовая относительная влажность воздуха в районе равна 80 %. Наибольшая средняя месячная относительная влажность воздуха наблюдается в декабре – 87 %, наименьшая – в мае. Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%) приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %

| № п/п | Наименование показателей | Месяц | год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Относительная влажность | 86 | 83 | 80 | 76 | 70 | 73 | 76 | 80 | 82 | 83 | 86 | 87 | 80 |

Осадки

Территория данного региона относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется небольшим приходом тепла и хорошо развитой циклонической деятельностью. В среднем за год выпадает 700 – 760 мм.

В таблице 4 приведено среднемесячное и годовое количество осадков.

Таблица 4 – Среднемесячное и годовое количество осадков

| № п/п | Наименование показателей | Месяц | год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Осадки | 58 | 47 | 35 | 41 | 49 | 66 | 77 | 87 | 85 | 76 | 72 | 67 | 760 |

Снежный покров

Средняя дата появления снежного покрова в рассматриваемом районе приходится на 4 ноября.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 11 декабря.

Средняя дата разрушения снежного покрова приходится на 6 апреля.

Среднее количество дней со снежным покровом – 132 дня.

Максимальная высота снежного покрова достигает 32 см.

Средняя высота снежного покрова 10 – 20 см.

Метель, туманы, грозы

В холодное время года в данном районе наблюдаются метели, связанные с прохождением атмосферных фронтов, преимущественно теплых, и среднее число дней с метелью за зиму составляет 20 – 23 дня.

Туманы наблюдаются во все времена года. В теплое время года – это морской туман. Осенью и зимой, когда вода значительно теплее воздуха, наблюдается туман испарения.

Наибольшее число дней с туманом приходится на период с декабря по сентябрь. Над морем туман наблюдается чаще, чем у побережья.

Среднее число дней с туманом – 28.

Грозовая деятельность наиболее развита в теплый период – с мая по август и в среднем за год наблюдается 19 дней.

Выводы

Представленная краткая климатическая характеристика (по метеостанции Усть-Луга) позволяет сделать следующие выводы относительно использования данной территории.

Для строительства:

Согласно климатическому районированию, территория входит в зону, характеризуемую как благоприятную. Ограничивающим факторами могут являться:

- проявление поздних весенних и ранних осенних заморозков;

- обилие снега, возможные метели и другие.

Это может усложнять организацию строительства и удорожать его.

Для сельского хозяйства:

Количество тепла и влаги вполне достаточно для возделывания озимых, яровых и крупяных культур, многолетних трав, овощей и других культур.

Условия перезимовки озимых культур и многолетних трав в районе благоприятные.

Для организации отдыха:

В климатическом отношении район благоприятен для организации всех видов отдыха.

#### Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» представлена небольшими реками и ручьями (река Белая, река Черная, река Хаболовка, ручей Гарколовский, ручей Ловколовский и другие), а также озером Суйдова. Кроме того, в границу муниципального образования входит часть Финского залива Балтийского моря. Все водные объекты принадлежат к бассейну Балтийского моря.

Таблица 5 – Краткая гидрологическая характеристика водотоков, расположенных на территории Вистинского сельского поселения

| № п/п | Название водного объекта | Длина, км | Куда впадает, с какого берега |
| --- | --- | --- | --- |
|  | река Белая | 9 | река Хабаловка, правый |
|  | река Черная | 16 | река Коваши, правый |
|  | река Хаболовка | 10 | Финский залив |
|  | ручей Ловколовский | 13 | Финский залив |
|  | ручей Гарколовский | 9 | Финский залив |

Для рек характерно смешанное питание. Доля талых вод в стоке рек составляет 40 – 50 %; на дождевое и грунтовое питание приходится по 25 – 30 % суммарного стока.

Летом и зимой водоносность рек сильно уменьшается, однако на большинстве рек не падает ниже 5 л/с км2. На малых реках минимумы стока могут быть ниже, причем на очень малых водотоках, площади водосбора которых не превышают 100 км2, наблюдаются случаи пересыхания и промерзания.

Озеро Суйдова имеет площадь 6 га.

Финский залив

Финский залив Балтийского моря простирается по линии мыс Пысаспеа (Эстония) – западная оконечность полуострова Ханко (Финляндия) в направлении на восток – северо-восток до устья реки Нева. Длина залива около 400 км, ширина у входа Пысаспеа – Ханко – 70 км, на меридиане острова Мощный увеличивается до 130 км, а восточнее (Шепелевский разрез) сужается до 20 км. Общая площадь водного зеркала 29700 км2 (7 % от общей площади Балтийского моря). Объем водной массы – 1120 км3 (5 % от объема водной массы Балтийского моря). Часть Финского залива, располагающаяся восточнее острова Гогланд, принято называть восточной частью Финского залива, площадь водного зеркала которой составляет 12500 км2, объем водной массы – 276 км3. Максимальная глубина восточной части Финского залива достигает 60 – 65 м в районе острова Гогланд, в восточном направлении происходит уменьшение глубин.

Температурный режим

Годовой ход температуры воды в поверхностном слое аналогичен ходу температуры воздуха, но величина колебаний температуры воды значительно меньше, чем температуры воздуха. Средняя годовая температура воды в рассматриваемом районе равна 6,9 °С. Зимой температура воздуха в поверхностном слое близка к 0 °С. Весеннее нагревание воды начинается в апреле, но в холодную весну заметное повышение температуры в мае.

Максимальная температура воды в летний период (июль – август) может достигать 25,5 – 21 °С, в то время как в придонных горизонтах температура не превышает 3 – 4 °С. В прибрежных районах залива в весенне-летний период вода прогревается быстрее, и температура ее оказывается на 2 – 5 градусов выше, чем на поверхности открытой части залива. Напротив, в период осеннего охлаждения температура воды в прибрежье быстрее снижается и оказывается на 2 – 3 градуса ниже, чем на поверхности глубоководной зоны.

Ледовый режим

Наиболее раннее появление льда в рассматриваемом районе отмечалось во второй половине октября, а наиболее позднее – в третьей декаде декабря при средних сроках 24 – 30 ноября. В среднем устойчивое образование молодого льда происходит в середине декабря. Первое полное замерзание происходит в конце декабря. Окончательное замерзание здесь происходит в начале января. После установления неподвижного ледяного покрова толщина его постепенно увеличивается и к концу марта достигает, 40 – 45 см (наибольшая толщина – 60 – 70 см), при средней толщине снежного покрова 5 – 12 см. Разрушение ледяного покрова начинается с появления снежниц и проталин в конце первой и второй декад апреля. В начале третьей декады апреля происходит взлом припая или первая подвижка льда весной. Окончательное разрушение припая здесь обычно происходит в последних числах апреля или в первых числах мая. В среднем число дней со льдом составляет 155 (наименьшее – 113, наибольшее – 189).

Выводы:

- в связи с практически повсеместным освоением побережья Финского залива производственной и портовой застройкой на территории сельского поселения (морской порт Усть-Луга) основными возможными направлениями использования водных ресурсов залива являются: водный транспорт (морской порт Усть-Луга), добыча водных биологических ресурсов (рыболовство), рекреация;

- водные ресурсы рек и ручьев Вистинского сельского поселения недостаточны для обеспечения потребности населения в воде питьевого качества, а также промышленности промышленным водоснабжением. Использование водных ресурсов Финского залива в целях хозяйственно-бытового водоснабжения населения в связи со сложностью и относительно высокой стоимостью водоподготовки является нецелесообразным.

#### Инженерно-геологическая характеристика

Настоящий раздел подготовлен с учетом и на основании следующих материалов ранее выполненных работ:

- материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет, предоставленных Фондом инженерных изысканий Ленинградской области (Технический отчет о комплексных инженерно-строительных изысканиях, выполненных в поселке Вистино Кингисеппского района Ленинградской области для составления проекта планировки и застройки усадьбы рыболовецкого колхоза «Балтика», 1976 год; Технический отчет о инженерно-геологических изысканиях. Морская администрация порта Санкт-Петербург. Региональная система управления движением судов в восточной части Финского залива. Поселок Горки, 2000 год; Технический отчет о комплексных инженерных изысканиях, выполненных на предполагаемом участке строительства морского специализированного нефтеналивного терминала в районе пос. Логи Кингисеппского района Ленинградской области, 2004 год);

- материалов Государственной геологической карты, масштаба 1:200000;

- материалов отчета по теме: «Разработка концепции развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области», 2003 год;

- материалов «Проекта районной планировки Кингисеппского района», разработанного институтом «Ленгипрогор» в 1981 году, утвержденной решением Леноблисполкома от 14.11.1977 № 405;

- материалов «Корректировки схемы генерального плана морского порта Усть-Луга, утвержденной распоряжением федерального агентства морского и речного транспорта от 24.12.2007 № АД-166-р;

- информации комитета по природным ресурсам Ленинградской области и департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра) в части касающейся характеристики минерально-сырьевой базы Вистинского сельского поселения.

Основными задачами данного раздела являются:

- описание инженерно-геологических условий проектируемой территории;

- составление схематической карты инженерно-геологического районирования;

- оценка территорий по степени благоприятности для градостроительного освоения;

- определение примерного перечня работ по инженерной подготовке на выделенных территориях.

Изученность инженерно-геологических условий

Инженерно-геологическая изученность территории Вистинского сельского поселения характеризуется наличием актуальных сведений об инженерно-геологических условиях для уже освоенных или намечаемых к промышленному освоению территорий – береговой части поселения, района строительства терминалов морского порта Усть-Луга. Селитебная часть Вистинского сельского поселения изучена в меньшей степени – имеется ограниченный набор инженерно-геологических изысканий по объектам гражданского и промышленного строительства. На большей части Вистинского сельского поселения инженерно-геологические изыскания не проводились, отсутствуют и инженерно-геологические съемки мелких масштабов. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего изучения инженерно-геологических условий планируемой территории, уточнении и детализации приведенных в данном разделе данных на последующих стадиях проектирования.

Геоморфология

Территория Вистинского сельского поселения расположена в пределах двух геоморфологических районов – района прибрежных морских равнин и района озерно-ледниковых равнин.

Район прибрежных морских равнин занимает меньшую часть Вистинского сельского поселения, развит по побережью Финского залива. Характеризуется в основном плоским, террасированным рельефом. Наиболее четко выражаются две террасы с абсолютными отметками 10 – 12 и 25 – 30 м.

Район озерно-ледниковых равнин занимает большую часть рассматриваемой территории. Характеризуется относительно плоским рельефом, осложненным на отдельных участках грядово-холмистым камовым рельефом с превышениями 7 – 8 метров. Абсолютные отметки на большей части территории составляют 20 – 60 м.

Равнинный характер проектируемого района нарушается наличием Сойкинской возвышенности, характеризуемой абсолютными отметками – 136 м и относительными превышениями – 40 – 100 м.

На рассматриваемой территории преобладают уклоны поверхности от 0,5 до 10 %, за исключением уступов морских террас и района Сойкинской возвышенности, где наблюдаются уклоны 10 – 20 % и более.

Для восточной части рассматриваемой территории характерно развитие процессов заболачивания, которым способствует плоский рельеф, преобладание слабопроницаемых грунтов с поверхности и превышение осадков над испарением.

Геологическое строение

Геологическое строение рассматриваемой территории изучено достаточно подробно в процессе проведения государственной геологической съемки и прочих геологических работ.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие архей-нижнепротерозойские породы, слагающие фундамент и отложения осадочного чехла верхнепротерозойского (вендского), нижнекембрийского и четвертичного возраста.

Архей-нижнепротерозойские породы (AR-PR1) кристаллического фундамента представлены гнейсами, гранито-гнейсами и гранитами. Отложения вскрыты одиночными скважинами на глубинах порядка 150 – 200 м.

Верхнепротерозойские отложения представлены осадками котлинского горизонта венда (Vkt). Породы котлинского горизонта на большей части проектируемой территории подстилают четвертичные отложения. Горизонт подразделяется на нижнюю (Vkt1) и верхнюю (Vkt2) части.

Нижнекотлинские слои (гдовский горизонт) сложены песчаниками, от грубозернистой до мелкозернистой структуры. Песчаники перемежаются с алевролитами и глинами. Мощность отложений в среднем составляет – 30 м.

Верхнекотлинским слои представлены однородными серыми и зеленовато-серыми плотными алевритами и глинами, мощностью порядка 50 – 80 м.

Нижнекембрийские отложения (Є1) сложены ломоносовской (Є1lm) и сиверской (Є1sv) свитами. В пределах проектируемой территории нижнекембрийские породы распространены в центральной части и подстилают отложения четвертичного возраста.

Ломоносовская свита залегает на глубине 60 – 65 м. Представлена песчаниками с прослоями глин и алевролитов. Мощность прослоев песчаников и алевролитов изменяется от 0,1 до 2 м, глин от 0,05 до 0,5 м. Общая мощность отложений достигает 50 м.

Сиверская (лонтоваская) свита повторяет контуры ломоносовских отложений, представлена однородной толщей зеленовато-серых, неравномерно-слоистых алевролитовых глин (так называемых «синих глин»), мощностью до 75 м.

Отложения четвертичного возраста (Q) развиты повсеместно, залегают с поверхности и перекрывают отложения нижнекембрийского и вендского возраста покровом неравномерной мощности. В пределах рассматриваемой территории геологическими выработками вскрыты осадки верхнего и современного звена (голоцен) четвертичной системы.

Отложения верхнего звена (Q3) четвертичной системы представлены осадками Валдайского надгоризонта и озерно-ледниковыми отложениями Балтийского ледникового озера.

Валдайский надгоризонт распространен повсеместно в пределах проектируемой территории и в свою очередь подразделяется на нижневалдайский, средневалдайский и верхневалдайский горизонты.

Нижневалдайский горизонт слагают ледниковые отложения (gIIIv1), представленные темно-серыми, с зеленоватым оттенком супесями и суглинками, реже валунными глинами. Мощность отложений составляет около 13 м. Глубина залегания колеблется от 2 до 20 – 25 м, реже более.

Средневалдайский горизонт представлен озерно-аллювиальными (laIIIv2) отложениями, состоящими большей частью из суглинков и супесей общей мощностью от 10 до 16 м.

Верхневалдайский (осташковский) горизонт в центральной части поселения залегает с поверхности и представлен разнообразными, в генетическом отношении отложениями – ледниковыми (gIIIos) валунными песками и супесями, суглинками и глинами, флювиогляциальными (fIIIos) разнозернистыми песками с гравием и галькой. Мощность отложений в среднем колеблется от 4 до 7 м, реже более.

Озерно-ледниковые отложения Балтийского ледникового озера (lgIIIbl) распространены на большей части рассматриваемой территории за исключением центральной возвышенной части поселения. Они представлены песками, песками с гравием и галькой, глинами. Мощность отложений в среднем составляет 3 – 4 м. Залегают с поверхности.

Отложения современного звена (Q4) четвертичной системы представлены морскими, аллювиальными и болотными отложениями.

Морские отложения представлены отложениями литоринового моря (mIVlt) и отложениями лимниевой стадии Балтийского моря (mIVlm).

Морские отложения литоринового моря (mIVlt) образуют первую морскую террасу и в пределах рассматриваемой территории наблюдаются неширокой полосой вдоль всего побережья Финского залива. В литологическом составе преобладают пески средне и мелкозернистые, реже встречаются суглинки и супеси тонкие. Мощность отложений составляет 8 – 9 м.

Морские отложения лимниевой стадии Балтийского моря (mIVlm) распространены вдоль всего побережья Вистинского сельского поселения в виде узкой полосы (до 50 м) на абсолютных отметках 5 – 7 м. Отложения представлены песками разнозернистыми с включениями органического материала. Мощность отложений в основном не превышает 3 м.

Аллювиальные отложения (аIV) представлены русловыми и пойменными фациями. Современный русловый аллювий большей частью сложен грубообломочными осадками мощностью до 4 – 5 м. Пойменный аллювий, слагающий высокую и низкую поймы, имеет разнообразный, преимущественно песчано-суглинистый состав, и изменчивую мощность.

Болотные отложения (bIV) занимают относительно небольшие по площади участки и охватывают не более 10 % площади рассматриваемой территории. Наиболее крупные болотные массивы приурочены к восточной части поселения. Отложения представлены торфом. Мощность отложений редко достигает 3 м, составляя в среднем 1 – 2 м.

Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Проектируемая территория входит в состав Ленинградского артезианского бассейна. В соответствии с легендой, принятой для государственной гидрогеологической карты масштаба 1:200000 в пределах рассматриваемой территории выделяются:

в четвертичных отложениях:

- надморенный водоносный горизонт (грунтовые воды);

- верхний межморенный водоносный горизонт;

в дочетвертичных отложениях:

- ломоносовский водоносный горизонт;

- вендский водоносный комплекс.

Детальные гидрогеологические исследования на рассматриваемой территории не проводились. Характеристика комплексов приводится по результатам региональных съемочных работ.

Надморенный водоносный горизонт (грунтовые воды) – залегает первым от поверхности. Водовмещающими породами служат торфы болотных отложений, разнозернистые пески и супеси озерно-ледниковых, морских и флювиогляциальных отложений. Водоупорным слоем служат моренные отложения верхневалдайского горизонта. Горизонт безнапорный, характеризуется низкой водообильностью (удельный дебит скважин колеблется от менее 0,01 до 0,1 литра в секунду), подвержен поверхностному загрязнению. Питание горизонта – атмосферное. Воды горизонта пресные (сухой остаток 0,1 – 0,2 г/л), по химическому составу – гидрокарбонатные натриевые, характерно повышенное содержание железа (до 1,3 мг/л) и марганца до 1,3 мг/л. Глубина залегания подземных вод зависит от рельефа и характера водовмещающих пород, и колеблется от 0-2 м (плоские водораздельные поверхности) до 3 – 5 м (склоны и возвышенные участки). Горизонт не рассматривается в качестве источника централизованного водоснабжения по причине низкой водообильности и слабой защищенности от поверхностного загрязнения.

Верхний межморенный водоносный горизонт (ВМВГ) – как правило, в пределах рассматриваемой территории развит локально, не выдержан как по простиранию, так и в разрезе. Водовмещающими породами служат пески и супеси, залегающие между лужской и московской мореной. Горизонт обладает напором, пьезометрические уровни в пределах водоразделов залегают на глубинах 10 – 20 м, на побережье могут находиться выше поверхности. Мощность горизонта достигает 30 – 40 м. Водопроводимость составляет 20 – 50 м2/сут. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод. Воды пресные, по химическому составу гидрокарбонатные по катионному составу смешанные, характерно повышенное содержание железа, в отдельных случаях отмечалась повышенная минерализация. Подземные воды ВМВГ не перспективны для организации централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в виду низкой водообильности, несоответствия качества вод СанПиН 2.1.4.1074-01.

Ломоносовский водоносный горизонт – в пределах проектируемой территории развит локально. Горизонт залегает между двумя водоупорными толщами сиверскими (в кровле) и верхнекотлинсками (в подошве) глинами. Глубина залегания колеблется от 5 до 14 м. Водовмещающие породы мелко- и среднезернистые песчаники, переслаивающиеся с тонкими прослоями алевролитов и глин общей мощностью 5 – 50 м. Горизонт напорный. Величина напора составляет 5 – 10 м. Водопроводимость в среднем составляет менее 50 м2/сут. По химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридные натриевые с минерализацией 0,5 – 0,7 г/дм3. По причине локального распространения в виде замкнутой структуры, содержащей ограниченные объемы воды, горизонт не рассматривается для организации централизованного водоснабжения.

Вендский водоносный комплекс – развит на территории Вистинского сельского поселения повсеместно. Воды комплекса приурочены к песчаным отложениям котлинского горизонта. Глубина залегания подземных вод – 80 – 120 м, мощность достигает 60 – 80 м. Подземные воды напорные. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах 1 – 1,5 м, реже могут находиться выше поверхности земли. Величина напора над кровлей колеблется от 90 до 120 м. Водообильность горизонта пестрая, удельные дебиты изменяются в пределах от 0,1 до 0,5 литра в секунду, реже выше. Водопроводимость составляет порядка 50 м2/сут. Подземные воды солоноватые (минерализация колеблется в пределах 1,6-2,7 г/л). Качество подземных вод не удовлетворяет требованиям, установленным санитарными нормами, в связи с чем их использование для хозяйственно-питьевого водоснабжения возможно только при условии опреснения и очистки. В настоящее время имеется опыт эксплуатации отдельных скважин с расходом до 250 м3/сут.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия во многом определяются повсеместным развитием с поверхности несцементированных пород четвертичного возраста. Всего в пределах рассматриваемой территории можно выделить семь инженерно-геологических комплексов пород. Краткое описание комплексов приведено ниже.

Инженерно-геологический комплекс 1 объединяет верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения, залегает с поверхности, слагает озерно-ледниковую равнину, примыкающую с обеих сторон к Сойкинской возвышенности (преобладающие отметки 20 – 40 м). Комплекс представлен песками мелкими, иногда с гравием и галькой реже гравелистыми, суглинками и супесями от текучей до мягкопластичной консистенции, на отдельных участках встречаются ленточные глины. Мощность комплекса изменяется в пределах 2 – 20 м, чаще составляет 10 – 12 м подстилается моренными суглинками. Комплекс обводнен с глубины 2 – 5 м. Воды безнапорные.

Песчаные грунты комплекса 1 могут служить надежными основаниями для большинства гражданских сооружений. Расчетное сопротивление грунтов (Ro) изменяется от 180 кПа (суглинки мягкопластичные) до 400 кПа (пески мелкие). Ленточные глины характеризуются высокой влажностью и неоднородной сжимаемостью, при промерзании пучатся. Ленточные глины являются ненадежным основанием с расчетным сопротивлением (Ro) 100 – 150 кПа.

Инженерно-геологический комплекс 2 включает современные морские отложения. Комплекс занимает узкую полосу низких морских террас, пляжей и отмелей (абсолютные отметки 1 – 0 м). Комплекс представлен песками и илами. Пески пылеватые и мелкие среднеплотные влажные или водонасыщенные залегают в верхней части разреза. Ниже по разрезу залегают пески средней крупности и мелкие среднеплотные водонасыщенные. Илы супесчаные, суглинистые и глинистые залегают преимущественно на акватории. Мощность комплекса изменяется в пределах 10 – 25 м, чаще составляет 10 – 15 м подстилается моренными суглинками. Комплекс обводнен с глубины 1 – 3 м. Воды безнапорные.

Грунты инженерно-геологического комплекса 2 являются в основном неустойчивыми основаниями. Расчетные сопротивления (Ro) изменяются от 100 кПа до 200 кПа.

Инженерно-геологический комплекс 3 представлен флювиогляциальными песчаными и крупнообломочными отложениями валдайского оледенения.

Комплекс залегает с поверхности на склонах Сойкинской возвышенности, где слагает всхолмленную или плоскую равнину с абсолютными отметками от 40 до 80 м. Мощность комплекса чаще превышает 10 м. Подстилается комплекс моренными супесями и суглинками. Комплекс обводнен с глубины 2 – 5 м, воды безнапорные.

Комплекс представлен песками от мелких до крупных, с гравием, галькой, иногда гравелистыми средней плотности.

Пески комплекса 3 в целом могут служить надежным основанием для различных гражданских сооружений. Расчетные сопротивления (Ro) составляют 200 – 500 кПа.

Инженерно-геологический комплекс 4 представлен мореной валдайского оледенения. Комплекс обычно залегает с поверхности, но на прилегающих к Сойкинской возвышенности равнинах обычно перекрыт относительно маломощными водно-ледниковыми морскими отложениями (комплексы 1 и 2). Мощность комплекса меняется весьма значительно в районе возвышенности (до 80 м); к побережью губ она уменьшается до первых десятков метров, в прибрежье губ морена может выклиниваться. Комплекс представлен супесями и суглинками с гравием, галькой и валунами.

Морены комплекса 4 могут служить надежным основанием для различных инженерных сооружений, расчетные сопротивления (Ro) изменяются в пределах 200 – 300 кПа. Несколько осложняют условия строительства неоднородность их состава и сложения, а также возможность вскрытия обводненных песчаных линз и прослоев, содержащих напорные воды.

Инженерно-геологический комплекс 5 – существенно глинистые породы – в пределах рассматриваемой территории повсеместно залегает вторым или третьим от поверхности непосредственно под валдайской мореной с глубины от 80 м до первых десятков метров, а в прибрежной акватории губ может залегать с поверхности. Абсолютные отметки кровли меняются от –20 до +20 м.

Комплекс представлен ламинаритовыми глинами с редкими прослоями (0,01-0,5 м) песчаника. Глины комплекса 5 являются вполне надежным основанием для инженерных сооружений (расчетные сопротивления (Ro) 200 – 500 кПа), однако в изучаемом районе на суше, в связи с глубоким залеганием от поверхности кровли этого комплекса (абсолютные отметки – более – 50 м), встретить их маловероятно.

Инженерно-геологический комплекс 6 включает современные аллювиальные отложения. Комплекс залегает с поверхности, приурочен к немногочисленным речным долинам. Мощность комплекса редко превышает 4 м. Комплекс представлен песками мелкими, средними, крупными влажными и насыщенными водой, супесями и суглинками пластичными. Комплекс обводнен, воды безнапорные. Грунты инженерно-геологического комплекса 6 являются в основном ненадежными основаниями. Расчетные сопротивления (Ro) изменяются от 100 кПа до 200 кПа, реже более.

Инженерно-геологический комплекс 7 представлен болотными отложениями. Залегает с поверхности на ограниченных участках. Мощность комплекса в среднем составляет 1 – 2 м. Комплекс представлен водонасыщенными биогенными грунтами – торфами. В соответствии со СП 22.13330.2016 опирание фундаментов непосредственно на поверхность торфов не допускается.

В пределах рассматриваемой территории встречены грунты подверженные морозному пучению – пучинистые грунты. Они представлены пылевато-глинистыми грунтами, песками пылеватыми и мелкими, а также крупнообломочными грунтами с пылевато-глинистым заполнителем. Грунты встречаются в зонах распространения инженерно-геологических комплексов 1 и 2. Строительство на таких грунтах должно осуществляться в соответствии с разделом 6.8 СП 22.13330.2016.

Опасные физико-геологические процессы

Опасные физико-геологические процессы в пределах рассматриваемой территории представлены заболачиванием и абразией.

Процессы заболачивания связаны с особенностями климата, геологического и геоморфологического строения территории, а именно с преобладанием относительно плоского рельефа местности, широкого развития малопроницаемых пород четвертичного возраста – моренных суглинков и глин, превышением осадков над испарением.

Проявление процессов заболачивания характерно для восточной части Вистинского сельского поселения. Именно на этой территории находятся крупные торфяные месторождения. В зону воздействия процессов заболачивания населенные пункты не попадают.

Абразия представляет собой процесс разрушения волнами и прибоем берегов водоемов. В той или иной степени, данным процессам подвержены территории Вистинского сельского поселения, прилегающие к Лужской и Копорской губам Финского залива. Интенсивность разрушения берегов различна. В пределах побережья Копорской губы, в результате интенсивного размыва моренных отложений образовалась валунно-галечная отмостка (бенч) препятствующая дальнейшему разрушению берега. На данной территории характерен невысокий уступ размыва – в среднем 1 м.

Побережье Лужской губы в южной части Вистинского сельского поселения представлено намытыми территориями морского порта Усть-Луга, также препятствующими развитию процессов абразии.

Северное побережье Лужской Губы наиболее подвержено абразионным процессам. Для данной территории характерен неширокий размывающийся пляж с активным береговым уступом высотой 1,5 м. На сегодняшний день абразионное воздействие продолжается.

В связи с планируемым дальнейшим развитием на берегах Лужской и Копорской губы портовых комплексов можно прогнозировать уменьшение влияние абразионных процессов на рассматриваемую территорию.

В настоящее время опасные физико-геологические процессы не оказывают существенного влияния на хозяйственные объекты Вистинского сельского поселения.

Радоноопасность

На территории Ленинградской области выделено девять радоносодержащих территорий, занимающих около 26 % территории области.

Вистинское сельское поселение граничит с Кингисеппско-Тосненской радоноопасной территорией, которая является областью природного радиоэкологического неблагополучия разного уровня риска. Радоноопасность этой территории связана с распространением диктионемовых сланцев, содержащих значительное количество урана. В соответствии с районированием Ленинградской области по степени радоноопасности (Б.Г. Дверницкий и В.С. Стружек, 2000 год) она характеризуется чрезвычайным, и, частично, катастрофическим уровнем радонового риска.

Территория Вистинского сельского поселения на сегодняшний день не охвачена работами по оценке радоноопасности. Вместе с тем недооценивать влияние этих факторов невозможно. Поступление радона в почвенный воздух происходит по особым радоноподводящим зонам, совпадающим, как правило, с участками трещиноватости в перекрывающих породах. Если над такой зоной возводится строение, то оно становится ловушкой для радона, который накапливаясь создает угрозу радиологической опасности для людей.

В целях предупреждения таких ситуаций новому строительству должны предшествовать радиоэкологические исследования, а в жилых домах и объектах социально-бытового назначения в зонах повышенной радоноопасности необходимо провести радиационное обследование.

Проблема радоноопасности имеет не только радиологическое значение, но и влияет на природную комфортность территорий и их инвестиционную привлекательность. Чем выше уровень радоновой опасности, тем выше дискомфортность среды обитания для персонала и населения. Наличие радоновых потоков в почво-грунтах существенно удорожает строительство за счет принятия дополнительных мер по снижению радоноопасности.

Инженерно-геологическое районирование

Составленная карта инженерно-геологического районирования территории Вистинского сельского поселения дает возможность сравнительной оценки территорий по степени благоприятности условий для градостроительного освоения.

Критерием для выделения инженерно-геологических районов на карте-схеме масштаба 1:10000 является комплекс исторически сложившихся природных факторов: рельеф и геоморфология, характер грунтов, наличие и условия залегания подземных вод, развитие геологических процессов.

Территория Вистинского сельского поселения по природным факторам с учетом инженерно-геологических изысканий на основании вышеперечисленных факторов, подразделяется на три района:

- I район – благоприятный для строительства;

- II район – ограниченно благоприятный для строительства;

- III район – неблагоприятный (сложный) для строительного освоения.

Схема распределения территории Вистинского поселения по благоприятности для строительства представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема распределения территории Вистинского сельского поселения по благоприятности для строительства

Краткая характеристика выделенных районов.

Район благоприятный для строительства (I)

Неблагоприятные природные факторы отсутствуют. Район пригоден для застройки любого типа. Уклоны поверхности не превышают 10 %; преимущественным развитием пользуются крупнообломочные, песчаные грунты, моренные отложения; подземные воды залегают на глубине более 3 м и, в большинстве случаев, не оказывают влияния на условия строительства.

По преобладающему инженерно-геологическому комплексу пород выделены два подрайона:

I-1 – район распространения флювиогляциальных отложений – характеризуется преобладанием в разрезе пород инженерно-геологического комплекса 3. Расчетные сопротивления, Ro составляют 200 – 500 кПа.

I-2 – район распространения ледниковых (моренных) отложений – характеризуется преобладанием в разрезе пород инженерно-геологического комплекса 4. Расчетные сопротивления, Ro составляют 200 – 300 кПа.

Район ограниченно благоприятный для строительства (II)

В зависимости от имеющихся неблагоприятных природных факторов для строительного освоения в пределах данного района выделено два подрайона (1 и 2):

II-1 – район распространения озерно-ледниковых отложений – характеризуется наличием на отдельных участках ненадежных оснований (грунтов инженерно-геологического комплекса 1). Рельеф подрайона в основном плоский, абсолютные отметки 20 – 40 м, на ряде участков отмечено развитие «верховодки» и застаивание поверхностных вод в понижениях микрорельефа. Расчетное сопротивление грунтов меняется от 100 до 400 кПа.

На данной территории при строительстве потребуются следующие мероприятия по инженерной подготовке:

- профилактический дренаж и гидроизоляция сооружений;

- использование подсыпок (и обратных засыпок) из непучинистых грунтов.

II-2 – район пересеченного рельефа – характеризуется преобладанием в рельефе склонов с уклонами 10 – 20 %. В разрезе преобладают породы инженерно-геологических комплексов 1, 3 и 4. Расчетное сопротивление грунтов составляют 200 – 500 кПа.

В пределах данного подрайона потребуются:

- решения и работы по вертикальной планировке склонов (врезки, подсыпки и так далее);

- мероприятия по укреплению склонов и (может быть) устройство подпорных стенок.

Район неблагоприятный (сложный) для строительного освоения (III)

Среди территорий неблагоприятных для строительства в пределах сельского поселения выделяются четыре подрайона:

III-1 – район распространения морских отложений – характеризуется преобладанием в разрезе неустойчивых оснований (грунтов инженерно-геологического комплекса 2). Расчетное сопротивление грунтов составляет 100 – 200 кПа. Рельеф подрайона в основном плоский на участках склонов террас отмечены уклоны поверхности 10 – 20 % и более. Уровень грунтовых вод на ряде участков залегает на глубине 1 – 2 м.

В пределах данного подрайона потребуются:

- специальные работы по улучшению основания;

- осушение (водопонижение);

- решения и работы по вертикальной планировке склонов (врезки, подсыпки и так далее).

III-2 – район распространения аллювиальных отложений – характеризуется преобладанием в разрезе пород инженерно-геологического комплекса 6. Расчетное сопротивление грунтов составляет 100 – 200 кПа, реже более. Водоносный горизонт залегает на глубине 0,0 – 1,0 м.

В пределах данного подрайона потребуются:

- специальные работы по улучшению основания;

- осушение (водопонижение);

- подсыпка территории.

III-3 – район распространения биогенных грунтов – располагается в пределах болот с мощностью торфа более 2,0 м (инженерно-геологический комплекс 7). Строительство на торфах не допускается. Рельеф территории плоский, водоносные горизонт залегает на глубинах 0,0 – 1,0 м.

В пределах подрайона потребуются:

- осушение (водопонижение);

- выторфовка;

- специальные работы по улучшению основания;

- подсыпка территории (большой объем земляных работ).

III-4 – район нарушенных территорий – занимает действующие и выработанные карьеры строительных материалов и торфоразработок. Характеризуется сложным пересеченным рельефом, преобладанием насыпных грунтов низкой несущей способности (расчетное сопротивление (Ro) 100 – 200 кПа), водоносный горизонт залегает на глубине до 2,0 м.

На данной территории при строительстве необходимо осуществление следующих мероприятий:

- частичная или полная замена грунта;

- дренаж;

- сложные фундаменты или полная прорезка ими насыпных грунтов.

Большая часть территории благоприятна для градостроительного освоения. Она характеризуются развитием с поверхности верхнечетвертичных ледниковых, озерно-ледниковых и флювиогляциальных отложений, представленных песками, супесями, суглинками с включением гравия, гальки, валунов. Глубина залегания грунтовых вод 2,0 – 7,0 м. Строительное освоение территории не потребует проведения мероприятия по инженерной подготовке, за исключением участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод, где необходимо осуществление дренажных работ.

Ограниченно благоприятные для строительства территории, освоению которых должны предшествовать мероприятия по вертикальной планировке, организации водоотвода и водопонижению грунтовых вод включают в себя:

- участки с уклонами 10 – 20 %;

- заболоченные участки с мощностью торфа не более 2 м;

- участки с распространением грунтов с пониженной несущей способностью и пучинистых грунтов.

Неблагоприятные для градостроительного освоения территории включают:

- участки, сложенные слабыми и неустойчивыми грунтами в пределах морских террас;

- болота с мощностью торфа более 2 м;

- нарушенные территории;

- долины ручьев и временных водотоков.

Строительству на этих участках, помимо мероприятий по вертикальной планировке и водоотведению, должны предшествовать подсыпка территории, организация водопонижения, выторфовывание или пригрузка минеральным грунтом, уположение, террасирование склонов.

В целом, инженерно-геологические условия строительства Вистинского сельского поселения можно считать благоприятными. На большей части территории грунты обладают хорошими прочностными свойствами и пригодны в качестве основания для сооружений, опасных физико-геологических процессов не наблюдается.

#### Минерально-сырьевые ресурсы

По данным Комитета по природным ресурсам Ленинградской области и Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра) в пределах рассматриваемой территории расположены следующие месторождения общераспространенных полезных ископаемых (таблица 6).

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения в установленном порядке заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Таблица 6 – Месторождения полезных ископаемых на территории Вистинского сельского поселения

| № п\п | Наименование месторождения | Вид сырья | Площадь, га | Запасы по категориям А+В+С1, тыс. м3 | Недропользователь | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суйда-2 | песок | 78,8 | 3299 | ЗАО «Кингисеппское ПМК-12» | Запасы утверждены ТКЗ ГУ ПР и ООС № 1713 в 2004 году |
| 2. | Суйда-Гора | песок | 35,4 | 346 | ЗАО «ЭФЭСК-ПГС» | Запасы утверждены приказом агентства природопользования № 44/07-э в 2007 году |
| 3. | Белореченское-1 | песок, песчано-гравийные материалы | 74,41 | 3591 4404 | ОАО «Компания Усть-Луга» | Запасы утверждены приказом агентства природопользования № 44/07-э в 2007 году |
| 4. | Сойкино | песок | 157,9 | 17531 | ЗАО «ЭФЭСК-ПГС» | Запасы утверждены приказом агентства природопользования № 60/07-э в 2007 году |
| 5. | Логи | песчано-гравийные материалы | 22,4 | 628 | ООО «Порт-Инвест-проект» | Лицензия на право пользования недрами с целью разведки и добычи № ЛОД 03046 ТР от 12.01.2012 выдана до 30.12.2031 году |
| 6. | Большое стремление | торф | 165 | 334 | госрезерв | Запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология № 6/89 в 1989 году |
| 7. | Пахомовское | торф | 308 | 515 | госрезерв | Запасы утверждены протоколом ТКЗ СЗ ТГУ № 1447 в 1976 году |
| 8. | Купленское | торф | 162 | 468 | госрезерв | Запасы утверждены протоколом ТКЗ СЗ ТГУ № 1446 в 1976 году |
| 9. | Суйдовское | торф | 113 | 432 | госрезерв | Запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология № 6/89 в 1989 году |
| 10. | Белореченское-3 | песок | 228,73 | 10249 (категория С2) 3501 (категория «забалансовые») | ООО «БУР» (лицензия ЛОД 47259 ТЭ до 01.02.2041) | Запасы утверждены протоколом ТКЗ ЛО от 2017 № 03-17-ОПИ/ЛО |
| 11. | Пахомовское | песок | 88,2 | 5745 (категория С1) 2543 (категория С2) | ООО «Устьлужская Транспортная компания» (лицензия ЛОД 47260 ТР до 29.01.2041) | Запасы утверждены протоколом ТКЗ ЛО от 2016 № 12-16-ОПИ/ЛО |

### Категории земель

Генеральный план Вистинского сельского поселения, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 23.12.2014 № 49 (с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 04.09.2017 № 353) разработан в границах, утвержденных законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (с изменениями на момент утверждения – 2017 год). Площадь муниципального образования в утвержденном генеральном плане составляла 20243,1 га.

Изменения в генеральный план разрабатываются в границах муниципального образования, утвержденных законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз (с изменениями на 2020 год) согласно которым произошло перераспределение территории Вистинского, Усть-Лужского и Нежновского сельских поселений между собой. Площадь Вистинского сельского поселения в измененных границах составляет 68889,4 га.

Перераспределение территории сельского поселения представлено в таблице 7. Увеличение произошло за счет территории Усть-Лужского сельского поселения (земли водного фонда и намывные территории), в то же время часть земель сельскохозяйственного назначения (садоводство «Корвет на Купле» и прилегающие земли) и лесного фонда отошли к Нежновскому сельскому поселению. Далее анализ территории муниципального образования произведен в новых границах.

Территория Вистинского сельского поселения представлена (таблица 7):

- землями сельскохозяйственного назначения;

- землями населенных пунктов (деревни Валяницы, Вистино, Глинки, Горки, Дубки, Залесье, Косколово, Кошкино, Красная Горка, Логи, Мишино, Новое Гарколово, Пахомовка, Ручьи, Слободка, Сменково, Старое Гарколово, Югантово, поселок Логи);

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и иного специального назначения (далее – земли промышленности и иного специального назначения);

- землями лесного фонда;

- землями водного фонда;

- землями запаса.

Площади земель различных категорий основаны на обмерах территории по Карте границ категорий земель в системе ArcGIS с использованием сведений о границах земельных участков, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости на декабрь 2019 года.

Большую часть территории поселения занимают земли водного фонда – 48938,6 га (71 %), на втором месте земли лесного фонда – 12828,9 га (18,6 %), земли промышленности и иного специального назначения – 2659,3 га (3,9 %), земли сельскохозяйственного назначения – 2556,3 га (3,7 %), земли населенных пунктов – 1842,0 га (2,7 %), земли запаса – 64,3 га (0,1 %).

Таблица 7 – Распределение земельного фонда Вистинского сельского поселения по категориям земель

| № п/п | Категория земель | Площадь согласно утвержденному генеральному плану | Площадь согласно изменениям в генеральный план |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1. | Земли населенных пунктов | 1842,0 | 9,1 | 1842,0 | 2,7 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | 2853,5 | 14,1 | 2556,3 | 3,7 |
| 3. | Земли промышленности и иного специального назначения | 2420,3 | 11,9 | 2659,3 | 3,9 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Земли лесного фонда | 12974,3 | 64,1 | 12828,9 | 18,6 |
| 6. | Земли водного фонда | 88,7 | 0,4 | 48938,6 | 71,0 |
| 7. | Земли запаса | 64,3 | 0,4 | 64,3 | 0,1 |
| Итого земель в границах поселения | 20243,1 | 100 | 68889,4 | 100 |

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения в границах поселения занимают площадь 2556,3 га и находятся в бессрочном пользовании (60 %), частной (23,2 %), неразграниченной государственной и муниципальной собственности (около 16,8 %). Из них около почти 50 % находится в бессрочном пользовании ЗАО «Новая Жизнь».

На территории Вистинского сельского поселения расположено садоводческое некоммерческое товарищество «Колганпя» на севере (близ пос. Логи) площадью 23,2 га.

Отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения регулирует Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

За последние годы наметилась тенденция к уменьшению площади земель сельскохозяйственного назначения. Часть земель включена в границы населенных пунктов согласно утвержденному генеральному плану, часть в категорию земель промышленности и иного специального назначения (в целях строительства транспортной и инженерной инфраструктуры на подъездах к порту, развития производственных территорий). Ожидается, что данная тенденция продолжится, так как поселение начинает занимать все более прочное положение в развитии морского порта Усть-Луга, и утвержденные решения генерального плана по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения постепенно реализуются.

Земли населенных пунктов

В категорию земель населенных пунктов входят земли 19 населенных пунктов.

Таблица 8 – Перечень населенных пунктов Вистинского сельского поселения с указанием их территории

| № п/п | Населенный пункт | Площадь населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |

|  | Деревня Валяницы | 210,1 |
| --- | --- | --- |
|  | Деревня Вистино | 614,7 |
|  | Деревня Глинки | 36,1 |
|  | Деревня Горки | 56,3 |
|  | Деревня Дубки | 85,0 |
|  | Деревня Залесье | 23,7 |
|  | Деревня Косколово | 66,7 |
|  | Деревня Кошкино | 12,2 |
|  | Деревня Красная Горка | 13,2 |
|  | Деревня Логи | 36,8 |
|  | Поселок Логи | 31,5 |
|  | Деревня Мишино | 34,1 |
|  | Деревня Новое Гарколово | 31,8 |
|  | Деревня Пахомовка | 210,8 |
|  | Деревня Ручьи | 209,9 |
|  | Деревня Слободка | 49,1 |
|  | Деревня Сменково | 20,1 |
|  | Деревня Старое Гарколово | 67,8 |
|  | Деревня Югантово | 32,1 |
| Всего | 1842,0 |

Сведения о границах 14 населенных пунктов (деревни Вистино, Глинки, Горки, Залесье, Кошкино, Красная Горка, Логи, Мишино, Новое Гарколово, Пахомовка, Слободка, Старое Гарколово, Югантово, поселок Логи) внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Утвержденным генеральным планом были установлены границы населенных пунктов, а также увеличена их территория за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель обороны и безопасности, земель запаса. Площадь земель населенных пунктов в настоящее время составляет 1842,0 га. Перечень земельных участков, включенных в границы населенных пунктов согласно утвержденному генеральному плану представлен в таблице 79 раздела «Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Вистинского сельского поселения, или исключаются из их границ».

Увеличение площади населенных пунктов должно благотворно сказываться на развитии муниципального образования, повышаются налогооблагаемая база, пополнения в бюджет муниципального образования, а значит развивается территория населенных пунктов, благоустройство, транспортное и инженерное обеспечение.

Земли промышленности и иного специального назначения

Категория земель промышленности и иного специального назначения включает в себя земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за границами населенных пунктов. Общая площадь земель данной категории составляет 2659,3 га. Данный вид земель занимают такие объекты как морской порт Усть-Луга, нефтебаза «Усть-Луга», морской терминал «Новая Гавань», земельные участки в районе дер. Пахомовка и дер. Югантово, предусмотренные для развития производственных зон. Значительная часть земель промышленности и иного специального назначения (1498,7 га) относится к землям обороны и безопасности. В последние годы намечается тенденция к уменьшению площади земель обороны и безопасности, включение их в границы населенных пунктов и освоение в целях развития морского порта Усть-Луга.

Земли лесного фонда

Большую часть территории поселения, не покрытую водными объектами, занимают земли лесного фонда (12828,9 га), которые находятся в федеральной собственности.

По лесорастительному районированию европейской части России территория Вистинского сельского поселения относится к Балтийско-Белозерскому таежному району таежной зоны Российской Федерации (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»).

Для территории поселения характерно распространение полого-холмистых озерно-ледниковых песчаных ландшафтов. По характеру рельефа все леса относятся к равнинным. Основные лесообразующие породы – сосна, ель, берёза, осина, ольха серая и ольха чёрная. На песках и супесях приморской полосы растут сосновые, еловые и мелколиственные леса, в центральной части Сойкинского полуострова преобладают хвойные – сосново-еловые леса. В напочвенном покрове распространены мшисто-ягодниковые (сфагновые, черничные, кисличные) ассоциации. Много верховых болот.

В границах Вистинского сельского поселения располагается большая часть Сойкинского участкового лесничества (контора – в дер. Вистино) и отдельные кварталы Приморского и Усть-Лужского участковых лесничеств (таблица 9). Все лесничества находятся в управлении Кингисеппского лесничества.

Таблица 9 – Распределение лесов Вистинского сельского поселения по лесорастительным зонам и лесным районам

| № п/п | Наименование участкового лесничества | Лесорастительная зона | Лесной район | Перечень лесных кварталов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сойкинское | таежная | Балтийско-Белозерский таежный | 1-35, 37-50, 54-59, 62-81, 83-92, 95-112, 114-115, 118-122, 126-128 |
|  | Приморское | таежная | Балтийско-Белозерский таежный | 101-108, 115, 123 |
|  | Усть-Лужское | таежная | Балтийско-Белозерский таежный | 84, 87 |

Лесной фонд представлен на 83 % – покрытыми лесной растительностью землями, на 5 % – не покрытыми лесной растительностью землями и на 12 % – нелесными землями. Среди нелесных земель преобладают болота.

Разделение лесов по целевому назначению на защитные и эксплуатационные леса и категориям защитных лесов (таблица 10) произведено в соответствии лесохозяйственным регламентом Кингисеппского лесничества Ленинградской области. Приведенное разделение лесов по целевому назначению соответствует их хозяйственному значению и выполняемым природоохранным и экологическим функциям. Согласно письму администрации Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 26.01.2020 № 01-21-148/2020 городские леса на территории Вистинского сельского поселения отсутствуют.

Таблица 10 – Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям защитных лесов

| Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Участковое лесничество | Номера лесных кварталов или их частей |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| I. Защитные леса |  |  |
| В том числе: |  |  |
| 1. Леса, расположенные в водоохранных зонах | Сойкинское |  |
|  | Приморское |  |
| 2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  |  |
| В том числе: |  |  |
| 2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных и региональных автомобильных дорог общего пользования | Сойкинское | части кварталов 2, 4-8, 34, 35, 42, 43, 50, 54, 63, 68, 69, 77, 78, 89, 90, 95, 96, 103, 104, 114, 115, 118 |
|  | Усть-Лужское | 87 |
| 3. Ценные леса, всего |  |  |
| В том числе: |  |  |
| 3.1. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Сойкинское | 1-14, 17-26, 29-35, 38-43, 46-50, 59, 74, 83-85, 95-100, 106-108, 118-122, 126, части кварталов 127, 128 |
|  | Приморское | 101-104, 107, часть квартала 108, 115, 123 |
|  | Усть-Лужское | 84, 87 |
| II. Эксплуатационные леса |  |  |
| В том числе | Сойкинское | 15, 16, 27, 28, 37, 44, 45, 54-58, 62-73, 75-81, 86-92, 101-104, 109-112 |
|  | Приморское | часть квартала 102, 105, 106, часть квартала 108 |
| Всего лесов по поселению |  |  |

На территории сельского поселения преобладают защитные леса – 65 % общей площади лесного фонда рассматриваемой территории. С учетом особенностей правового режима защитных лесов Ленинградской области на рассматриваемой территории выделяются следующие категории защитных лесов:

I. Леса, расположенные в водоохранных зонах – 7 % общей площади защитных лесов.

II. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных и региональных автомобильных дорог общего пользования – 11 % площади защитных лесов. Ширина придорожных лесных полос зависит от статуса транспортных коммуникаций (федеральное, региональное значение дорог) и составляет для Вистинского сельского поселения 200 – 250 м.

III. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (южный берег Финского залива). Леса этой категории представляют основную долю защитных лесов – 82 %. Ширина запретных полос леса, согласно лесохозяйственному регламенту Кингисеппского лесничества, составляет около 5000 м, граница полосы со стороны суши проходит по просекам квартальной сети. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, выполняют функции сохранения и сбережения биологических ресурсов территорий, непосредственно примыкающих к ним.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. В защитных лесах указанных категорий ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до умеренно-высокой интенсивности. При проведении выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в рубку назначаются деревья и кустарники в следующей очередности: погибшие и поврежденные, ослабленные, наиболее старые, перестойные в смешанных насаждениях менее долговечных пород и генераций, перестойные и спелые деревья других пород, утрачивающие жизнеспособность, устойчивость, способность выполнять полезные целевые функции.

Эксплуатационные леса составляют 35 % общей площади земель лесного фонда Вистинского сельского поселения. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Использование лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций. На территории Вистинского сельского поселения находятся участки лесного фонда переданные в аренду для различных видов использования (таблица 11). Исходя из таблицы видно, что территория Вистинского сельского поселения, в том числе и земли лесного фонда, активно используются для развития инфраструктуры морского порта Усть-Луга, а также транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей работу порта. Также на участках лесного фонда, планируемых к переводу утвержденным генеральным планом, в земли промышленности и иного специального назначения выполняются изыскательские работы. Также ведется разработка полезных ископаемых и заготовка древесины.

Таблица 11 – Арендаторы лесных участков Кингисеппского лесничества на территории Вистинского сельского поселения

| Участковое лесничество | Местонахождение | Арендатор | № договора аренды |
| --- | --- | --- | --- |

| Выполнение изыскательских работ |
| --- |
| Сойкинское | Квартал 74 | ООО «Балтийский Карбамидный Завод» | От 16.08.2017 № 1076кс-2017-08 |
| Сойкинское | Кварталы 74, 75, 84, 85, 97-100, 106, 107 | ОАО «Усть-Лужский индустриальный парк» | От 15.07.2016 № 957кс-2016-07 |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |
| Сойкинское | Кварталы 118, 119, 120, 127, 128 | АО «Усть-Луга Ойл» | От 16.12.2009 № 119-2009-01 |
| Приморское | Квартал 123 | АО «Усть-Луга Ойл» | От 03.11.2009 № 147/ДС-2009-11 |
| Сойкинское | Квартал 95 | АО «Усть-Луга Ойл» | От 12.08.2010 № 190/ДС-2010-08 |
| Приморское | Квартал 115 | ФГУП «Росморпорт» | От 09.09.2010 № 199/ДС-2010-09, от 22.12.2011 № 338/ДС-2011-12 |
| Сойкинское | Кварталы 83, 95 | ОАО «Российские железные дороги» | От 09.09.2011 № 307/ДС-2011-08 |
| Усть-Лужское | Кварталы 84, 87 | ОАО «Российские железные дороги» | От 20.09.2011 № 316/дс-2011-09 |
| Сойкинское | Кварталы 83, 95 | ООО «Невская трубопроводная система» | От 09.09.2011 № 308/ДС-2011-08 |
| Сойкинское | Квартал 83 | ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга» | От 06.12.2011 № 337/дс-2011-12 |
| Сойкинское | Кварталы 83, 95, 96, 106, 119, 126 | ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга» | От 22.12.2011 № 342/дс-2011-12 |
| Приморское | Квартал 115 | ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга» | От 12.09.2012 № 397ДС-2012-09 |
| Приморское | Квартал 123 | ОАО «Связьтранснефть» | От 26.09.2012 № 403/ДС-2012-09 |
| Сойкинское | Кварталы 83, 95, 118, 119, 126 | ОАО «Российские железные дороги» | От 17.07.2012 № 385/ДС-2012-07 |
| Приморское | Кварталы 115, 123 |  |  |
| Сойкинское | Квартал 83 | ООО «Балтийский металлургический терминал» | От 19.10.2012 № 407/ДС-2012-10, от 19.10.2012 № 408/ДС-2012-10 |
| Сойкинское | Кварталы 83, 95 | ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга» | От 15.11.2012 № 417/ДС-2012-11 |
| Сойкинское | Квартал 92 | ООО «Линк Девелопмент» | От 07.12.2012 № 433/ДС-2012-12 |
| Сойкинское | Квартал 83 | ОАО «Российские железные дороги» | От 11.12.2012 № 448/ДС-2012-12 |
| Приморское | Квартал 115 |  |  |
| Приморское | Квартал 115 | ФГУП «Росморпорт» | От 11.03.2012 № 534/ДС-2013-03 |
| Сойкинское | Квартал 95 | АО «Усть-Луга Ойл» | От 01.07.2013 № 574/ДС-2013-07 |
| Приморское | Квартал 104 | ООО «Линк Девелопмент» | От 05.12.2013 № 654/ДС-2013-12 |
| Сойкинское | Кварталы 74, 75, 84, 99, 100, 108, 122, 128 | ОАО «Российские железные дороги» | От 05.12.2013 № 657/ДС-2013-12 |
| Приморское | Кварталы 107, 108 |  |  |
| Сойкинское | Квартал 95 | ОАО «Мегафон» | От 30.01.2014 № 669/ДС-2014-01 |
| Сойкинское | Кварталы 74, 84, 99 | ПАО «Ленэнерго» | От 11.08.2014 № 738/ДС-2014-08 |
| Приморское | Квартал 115 | ООО «Балтийский Карбамидный Завод» | От 23.12.2014 № 805/ДС-2014-12 |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов |
| Сойкинское | Квартал 83 | ООО «Балтийский металлургический терминал» | От 20.04.2010 № 174/ДС-2010-04 |
| Сойкинское | Квартал 95 | АО «Усть-Луга Ойл» | От 07.10.2010 № 200/дс-2010-01 |
| Сойкинское | Квартал 95 | АО «Усть-Луга Ойл» | От 08.11.2011 № 210/ДС-2010-11 |
| Осуществление рекреационной деятельности |
| Сойкинское | Квартал 8 (выделы 1, 11-14) | ООО «Гефес» | От 23.12.2010 № 159/Р-2010-12 |
| Заготовка древесины |
| Сойкинское | Кварталы 74-79, 83-90, 95-104, 106-112, 114, 115, 118-122, 126 – 128 | ОАО «Балтийский лесопромышленный холдинг» | От 03.02.2010 № 2/З-2010-01 |
| Сойкинское | Кварталы 1-35, 37-49, 54-59, 62-73,80, 81, 91, 92 | ООО «Фактор» | От 16.12.2008 № 2-2008-12-255-З |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых |
| Сойкинское | Кварталы 64, 68, 69, 70, 77, 78 | ЗАО «ЭФЭСК-ПГС» | От 16.07.2012 № 142/К-2012-07 |
| Сойкинское | Кварталы 76, 77, 87 | ЗАО «ПМК-12» | От 23.12.2014 № 215/К-2014-12 |
| Сойкинское | Кварталы 70, 71, 78, 79 | ООО «Устьлужская Транспортная компания» | От 22.09.2016 № 259/К-2016-09 |
| Сойкинское | Кварталы 63, 68 | ЗАО «ЭФЭСК-ПГС» | От 23.06.2010 № 75/К-2010-06 |

Земли водного фонда занимают большую часть в балансе земель Вистинского сельского поселения (48938,6 га) и представлены акваторией Финского залива.

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения. В эту категорию земель входят земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, а также земли, выведенные из хозяйственного оборота в результате консервации. Площадь данной категории земель составляет 64,3 га.

### Историко-культурный потенциал поселения

Историко-культурное наследие Вистинского сельского поселения отражает особенности исторического освоения территории.

Сойкинский полуостров заселен человеком с древнейших времен, о чем свидетельствуют обнаруженные на нем мегалитические сооружения. Минимум с первого тысячелетия нашей эры полуостров находится в ареале расселения финно-угорских племен, а в начале второго тысячелетия входит в область влияния Новгорода. Поселения полуострова («деревни на Сойкиных горах у моря») в XVI веке упоминаются в писцовых книгах как входящие в Каргальский погост Копорского уезда Водской пятины. На протяжении почти всего XVII века полуостров был частью шведской провинции Ингерманландии, в это время начинается переселение на его земли финнов-эвремейсов. После возвращения в состав России полуостров относится к Сойкинской волости Ямбургского уезда. В начале 30-х годов XX века на полуострове возводился значительный укрепленный район, получивший название «Кронштадт-2», остатки его бетонных сооружений и сейчас можно встретить в сойкинских лесах. Во время Великой Отечественной войны здесь проходили тяжелые бои, вследствие которых многие старинные деревни полуострова были разрушены, и более не восстанавливались. В их число попало и крупнейшее некогда село Сойкино, о былом существовании которого напоминают расположенные в самой высокой точке полуострова развалины церкви Святителя Николая Чудотворца и заброшенное кладбище. После переименования города Ямбурга в Кингисепп территория Сойкинского полуострова стала относиться к образованному в 1927 году Кингисеппскому району Ленинградской области.

Историко-культурное наследие Вистинского сельского поселения представлено усадебными комплексами, памятниками археологии, братскими захоронениями воинов, павших в Великой Отечественной войне, и другими.

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» полный перечень объектов культурного наследия, в том числе перечень объектов археологического наследия и их местоположение, расположенных на территории Вистинского сельского поселения представлен в разделе 6, том Исходно-разрешительная документация (ДСП).

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливаются требования об особенностях владения, пользования и распоряжения объектом археологического наследия и земельным участком или водным объектом, в пределах которых располагается объект археологического наследия, а именно:

- объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которых он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно;

- объекты археологического наследия, а также все археологические предметы, залегающие на поверхности земли, в земле или под водой, находятся в государственной собственности;

- в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия.

В таблице 12 приведены сведения об объектах культурного наследия, кроме объектов археологического наследия, расположенных на территории Вистинского сельского поселения.

Таблица 12 – Сведения об объектах культурного наследия, расположенных на территории Вистинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Дата | Местоположение | Категория, документ о постановке на учет | Нормативный документ об утверждении границ территории объекта культурного наследия, зон охраны объекта культурного наследия | Размер защитной зоны объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941 – 1944 годах | 1941 – 1944 | дер. Горки, в 48 км к северо-западу от Кингисеппа, близ Дома Культуры | Региональный, решение Леноблисполкома от 16.05.1988 № 189 | Границы территории утверждены приказом комитета по культуре Ленинградской области от 22.02.2019 № 01-03/19-77, зоны охраны не установлены | Защитная зона не устанавливается |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941 – 1944 годах | 1941 – 1944 | дер. Ручьи, в 43 км к северо-западу от г. Кингисеппа, на гражданском кладбище | Региональный, решение Леноблисполкома от 16.05.1988 № 189 | Границы территории утверждены приказом комитета по культуре Ленинградской области от 19.02.2019 № 01-03/19-43, зоны охраны не установлены | Защитная зона не устанавливается |
|  | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941 – 1944 годах | 1941 – 1944 | дер. Ручьи, в 43 км к северо-западу от г. Кингисеппа, на юго-восточной окраине деревни | Региональный, решение Леноблисполкома от 16.05.1988 № 189 | Границы территории не установлены, зоны охраны не установлены | Защитная зона не устанавливается |
|  | Церковь Святителя Николая Чудотворца, 1883 год | 1883 год | Вблизи дер. Пахомовка | Региональный, приказ комитета по культуре Ленинградской области от 19.08.2016 № 01-03/16-109 | Границы территории утверждены приказом комитета по культуре Ленинградской области от 19.08.2016 № 01-03/16-109, зоны охраны не установлены | 200 м |
|  | Дом Поляковых, деревянный с каменным забором | начало XX века | дер. Ручьи | Выявленный, акт постановки на учет от 20.08.2003 № 57/Д | Границы не установлены | Защитная зона не устанавливается |
|  | Усадьба Притвица: башня; дом управляющего; дубовая роща | XIX век | дер. Старое Гарколово | Выявленный, акт постановки на учет от 20.08.2003 № 57/Д | Границы не установлены | Защитная зона не устанавливается |
|  | Усадьба Шредера «Сойкинская»: - парк | XIX век | дер. Югантово | Выявленный, акт постановки на учет от 07.09.1998 № 10/Д | Границы не установлены | Защитная зона не устанавливается |

Церковь Святителя Николая Чудотворца. Впервые в Сойкино церковь сооружена в 1726 году, перестроена в 1766 году, в 1849 перестроена и освящена в 1850 году, была она деревянной на каменном фундаменте с железной крышей. Новый каменный храм был построен на средства прихожан и Петергофского купца И.А. Петрова в 1883 году. Главный алтарь посвящен св. Николаю Чудотворцу. Во время Великой Отечественной войны разрушена кровля и часть стен. Приказом комитета по культуре Ленинградской области от 19.08.2016 № 01-03/16-109 церковь Святителя Николая Чудотворца включена в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Рисунок 2 – Церковь Святителя Николая Чудотворца

Усадебные и садово-парковые комплексы:

1) Усадьба Притвица. Усадьба на берегу Финского залива в дер. Старое Гарколово изначально принадлежала герою русско-турецкой войны сербу Ивану Дибичу и называлась Забалканской. От нее осталось несколько чудесных дубов и так называемая «башня Дибича» – единственный уцелевший фрагмент дворца, построенного для Карла Притвица, наследника Дибича, Андреем Штакеншнейдером в 1832 г.

Рисунок 3 – «Башня Дибича»

2) От усадьбы Шредера, расположенной к северу от Югантово, остался только парк – место отдыха населения.

Границы территорий объектов культурного наследия утверждены для трех объектов, расположенных на территории Вистинского сельского поселения (таблица 12). Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия должны относится к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется градостроительным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В качестве первоочередного мероприятия по охране объектов культурного наследия рекомендуется разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия. После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия генеральный план Вистинского сельского поселения подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Объекты культурного наследия отображены на Карте современного использования территории.

Этнокультурные особенности населения Вистинского сельского поселения

С древнейших времен население Сойкинского полуострова составляли народы финно-угорской группы – водь и ижора. Более поздними поселенцами являются русские и ингерманландские финны.

Водь (самоназвание ваддялайзыд, водь, редк. вожане) – малочисленный финно-угорский народ в России, коренное население Ленинградской области.

Водский язык относится к южной подгруппе прибалтийско-финских языков, близок к Эстонскому. Язык включен в 2009 году ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира, как «находящийся в критическом состоянии». Вожане были весьма суеверны, молились деревьям и источникам (но считали себя православными). Избы украшали богатым резным декором, крыши укладывали соломой. Жили лесными богатствами, занимались скотоводством, рыбалкой.

Ижора (ижорцы, самоназвание ижора, инкеройн, ижоралайн) – малочисленный финно-угорский народ, в древности – основное (наряду с водью) население Ижорской земли.

До середины XX века сохраняли свой язык и некоторые своеобразные черты материальной и духовной культуры (в одежде, пище, жилище и других). В отличие от лютеран-ингерманландцев, проживавших на тех же землях, исповедовали православие.

К настоящему времени почти полностью ассимилированы, количество говорящих на родном языке – несколько сотен человек. Современные представители ижоры проживают в основном в Кингисеппском и Ломоносовском муниципальных районах Ленинградской области.

Водь, ижора официально признаны коренными малочисленными народами Российской Федерации. Численность представителей этих народов в Ленинградской области резко сократилась:

Водь – 12 человек в Ленинградской области, 73 человека в России.

Ижоры – 177 человек в Ленинградской области, из них 43 человека проживают в дер. Вистино.

Генеральным планом отмечается необходимость возрождения древней исконной культуры – языка, фольклора, обычаев, сохранение национального характера, так как духовная культура дает региону определенный самобытный статус, а возрождение древней культуры способствует развитию этнотуризма. В настоящее время поддержке традиционной культуры коренных народов данной территории уделяется особое внимание.

В местах исторического проживания малочисленных народов происходит клубная поддержка фольклора, традиций.

Водский язык возрождается силами национальных обществ и активистов. Есть курсы ижорского языка в доме культуры дер. Вистино. Существует лицей ижорской культуры в дер. Вистино и этнографический лицей в дер. Лужицы Кингисеппского муниципального района.

### Экономическая база развития Вистинского сельского поселения

Транспорт, логистика

До начала 2000-х годов ключевым видом экономической деятельности в Вистинском сельском поселении являлось рыболовство и рыбопереработка. В населенных пунктах поселения в 1950 – 1980-е годы была создана социальная инфраструктура, построены многоквартирные дома, создана коммунальная инфраструктура с положительным балансом мощности (нагрузки) по системам.

В 1990-х годах в связи с объективными биологическими процессами в Финском заливе Балтийского моря и ведением работ по строительству морского порта улов рыбы на территории сельского поселения снизился, сделав рыболовство и рыбопереработку экономически нерентабельными в промышленном масштабе.

К началу 2000-х годов основным экономическим драйвером развития территории стал расположенный на территории Вистинского сельского поселения, и прилегающих к территории поселения намывных территориях, морской порт Усть-Луга, строящийся на условиях государственно-частного партнерства по программе «Модернизация транспортной системы Российской Федерации», а также объекты припортовой индустриально-логистической зоны. В порту по состоянию на 2018 год имеется 38 причалов, площадь территории морского порта составляет 1181,92 га, площадь акватории 67,56 га, длина причального фронта морского порта составляет 7303 погонных метров. Функционирует 16 стивидорных компаний, обрабатывающих различные типы грузов.

Морской порт Усть-Луга входит в число крупнейших портов Российской Федерации по грузообороту (2-е место по состоянию на 2018 год), занимает первое место по темпам роста грузооборота. При сохранении тенденций к развитию порта он займет первое место в Российской Федерации не позднее 2025 года. Фактический и плановый грузооборот морского порта Усть-Луга представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Грузооборот морского порта Усть-Луга в анализируемом и прогнозируемом периоде

Грузооборот морского порта Усть-Луга формируется ключевыми продуктами российского экспорта: металлы, уголь, удобрения, газ, нефть. Развитие грузооборота порта, логистических услуг и обрабатывающей промышленности рассматривается как постоянное условие развития территории Вистинского сельского поселения.

Территориальное развитие морского порта Усть-Луга в Вистинском сельском поселении, привело к созданию новых рабочих мест в его терминалах. Программы социального партнерства компаний-резидентов порта обеспечили существенный рост поступлений в доходную часть бюджета поселения и создали экономические предпосылки для решения долгосрочных задач социально-экономического развития Вистинского сельского поселения.

К наиболее крупным хозяйствующим субъектам морского порта Усть-Луга, расположенным на территории Вистинского сельского поселения, относятся:

– АО «Компания Усть-Луга» – создано в 1992 году специально для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского порта Усть-Луга мощностью 180 млн тонн различных грузов в год. Строительство нового российского порта велось в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России», а используемая при строительстве порта схема взаимодействия участников проекта стала одним из первых в России примеров успешного государственно-частного партнерства.

На основании контрактов с федеральными органами власти компания являлась заказчиком-застройщиком портового комплекса и обладала полномочиями в рамках своей компетенции принимать решения по всем ключевым вопросам реализации проекта. Это дало возможность применять принцип «одного окна» в работе с инвесторами строящихся терминалов, что минимизировало временные и финансовые затраты.

В результате за короткое время был построен крупнейший на Балтике морской торговый порт с действующим грузооборотом в 100 миллионов тонн и плановым – 180 млн. Сейчас компания продолжает деятельность по дальнейшему развитию порта.

АО «Компания Усть-Луга» являлась инициатором и девелопером проекта «Комплексное развитие морского порта Усть-Луга и прилегающих территорий», включённого в перечень приоритетных инвестиционных проектов в Северо-западном федеральном округе, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2012 № 476п-П16.

– АО «Ростерминалуголь» – компания была учреждена в 1996 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.10.1996 № 1488-р. Основная цель строительства – создание независимого выхода на европейский и американский рынок угля, необходимого российским компаниям для самостоятельного проведения транспортной политики, с контролем всех этапов доставки груза от производителя до потребителя.

АО «Ростерминалуголь» имеет два глубоководных причала общей длиной 565 м и глубиной у причалов от 14 и 16 м. Максимальная разрешенная осадка составляет 12,7 и 14,55 м. Выгодное географическое положение расположенного в южной части Лужской губы Финского залива морского порта Усть-Луга позволяет круглогодично принимать суда с дедвейтом до 110 тыс. тонн, максимальной шириной до 44 м и длиной до 260 м.

На АО «Ростерминалуголь» приходится более 60 % от перевалки угля в портах Балтийского бассейна и порядка 14 % среди угольных портов Российской Федерации. По итогам 2018 года грузооборот терминала АО «Ростерминалуголь» составил 19,9 млн тонн угля, что на 9,9 % больше, чем в 2016 году (в 2016 году грузооборот терминала составил 18,1 млн тонн). С начала 2019 года АО «Ростерминалуголь» отмечает увеличение объёма средней судовой партии угля, достигшей 71 тыс. тонн (на 4,3 % больше, чем в рекордном 2017 году). Количество судов грузоподъёмностью свыше 100 тыс. тонн на 21.07.2019 составило 18 против 15 за аналогичные периоды 2018 и 2017 годов. Рост грузооборота связан с ростом экспортных мощностей и обновлением оборудования.

– ООО «Европейский серный терминал» – многофункциональный портовый технологический комплекс по перегрузке технической серы. Компания ведет свою историю с 2006 года, когда началось строительство терминала по перегрузке технической серы. Компания оказывает комплекс логистических услуг по хранению и перегрузке удобрений, серы из вагонов железнодорожного транспорта на суда морского транспорта. Терминал оснащен высокотехнологичным оборудованием для перевалки удобрений, гранулированной и комовой серы. Проектная мощность комплекса составляет 9,5 млн тонн в год.

– ООО «Транснефть – Порт Усть-Луга» – деятельность предприятия ориентирована на прием нефти из магистрального нефтепровода, хранение и отгрузку нефти в танкеры в интересах нефтяных компаний Российской Федерации и направлена на обеспечение непрерывного процесса перевалки нефти на экспорт в объемах, утвержденных ОАО «АК «Транснефть». ООО «Транснефть – Порт Усть-Луга» входит в состав акционерной компании по транспорту нефти «Транснефть» на правах дочернего предприятия. Нефтебаза Усть-Луга является конечной точкой «Балтийская трубопроводная система – 2» (БТС-2). Она предназначена для перевалки нефти на современные морские суда с максимальной производительностью.

– АО «Усть-Луга Ойл» – владелец и оператор крупнейшего в Европе терминала, осуществляющего перегрузку нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры. Терминал АО «Усть-Луга Ойл» является одним из гарантов обеспечения экспортных обязательств российских нефтяных компаний. Основным видом деятельности Компании является оказание услуг по перевалке темных (различных марок мазутов, вакуумного газойля), светлых (бензинов, нафты) нефтепродуктов и стабильного газового конденсата. Проектная мощность терминала составляет 30 млн тонн нефтепродуктов в год, в том числе 19 млн тонн тёмных нефтепродуктов, 11 млн тонн светлых нефтепродуктов. В компании создано более 700 рабочих мест.

– ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» – комплекс по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и продуктов его переработки мощностью 6 млн тонн в год. ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» – дочернее предприятие ПАО «Новатэк», одного из крупнейших независимых производителей природного газа в Российской Федерации.

– ООО «Терминал Новая Гавань» – построен в 2011 году и входит в состав морского порта Усть-Луга как отдельный грузовой район (постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2009 № 698-р). Терминал – самая северная часть порта, первый – на пути следования судов в Усть-Лугу, что является преимуществом с точки зрения удобства судозаходов.

Терминал предназначен для приема судов типа Rо-Rо и генеральных грузов. Площадь действующего терминала составляет 24 га. Рабочая длина первого причала – 150 м, глубина у причала – 9,6 м. Мощности терминала позволяют хранение до 10000 легковых автомобилей единовременно с загрузкой до 240 автовозов в сутки.

Промышленность

Промышленность в сельском поселении представлена следующими предприятиями:

- ЗАО «ЭФЭСК-ПГС»;

- ООО «Фактор»;

- рыбокомбинат рыболовецкого колхоза «Балтика».

ЗАО «ЭФЭСК-ПГС» занимается добычей строительного песка близ Сойкинской горы для нужд порта.

ООО «Фактор» занимается лесозаготовкой на территории Вистинского и соседних сельских поселений.

Рыбокомбинат рыболовецкого колхоза «Балтика» был построен на территории Сойкинского полуострова в 1950-е годы. В дальнейшем рыболовецкий колхоз «Балтика» был весьма успешным предприятием вплоть до 1990-х годов, занимался выловом рыбы, её обработкой, переработкой и торговлей. В настоящее время рыболовецкий колхоз «Балтика» остановил свою деятельность, на нем работает 2 человека.

Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс на территории Вистинского сельского поселения не получил интенсивного развития, сельскохозяйственной деятельностью занимается ЗАО «Новая жизнь». Предприятий, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность в промышленном масштабе, нет. В личном секторе насчитывается 14 голов крупного рогатого скота, 15 голов овец, 32 головы коз, 2 головы свиней и 320 голов птицы. Численность крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, птицы в последние годы сокращалась.

На территории поселения имеется около 2,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Большая часть не используется по своему назначению. Незначительные территории используются под сенокосы.

При таких обстоятельствах, выполнение главной задачи агропромышленного комплекса поселения, а именно, обеспечение продовольственной безопасности (наполнение рынка продуктами собственного производства) крайне затруднено.

Туризм и рекреация

Оценка туристско-рекреационного потенциала территории определяет основные направления деятельности по развитию туристской отрасли.

Вистинское сельское поселение привлекательно для туристов. На территории поселения благоприятные климатические условия, интересные ландшафты, протяженная береговая линия.

В прошлом эти земли были заселены народностью ижора. До сих пор на территории проживают представители этого коренного малочисленного народа. Немалая роль в сохранении народной культуры и в формировании исторической памяти ижорской этнической общности принадлежит Ижорскому музею в дер. Вистино: в собрании музея представлены предметы ижорского быта (одежда, утварь), часть экспозиции посвящена традиционному и современному рыболовству. При музее работает клуб, проводятся встречи, концерты, праздники, занятия по изучению языков коренного населения.

На территории сельского поселения находится ряд памятников истории, культуры и археологии:

- в центральной части Сойкинского полуострова, на вершине Сойкинской возвышенности, располагается церковь Святителя Николая Чудотворца, в настоящее время среди местного верующего населения бытует также название «Сойкинская святыня»;

- на северо-западе поселения (дер. Старое Гарколово) располагается уцелевший фрагмент дворца, построенного А.И. Штакеншнейдером, так называемая «Башня Дибича».

В настоящее время на территории поселения система учреждений отдыха включает в себя гостиницу в дер. Вистино и 2 туристические базы в северной части поселения в районе деревни Старое Гарколово. Одна из баз (база Межрегионального отделения Военно-Охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации – МО BOO ОСОО) является рыболовно-охотничьей.

Среди мест массового отдыха местного населения можно выделить территории пляжей на побережье Финского залива в районе дер. Вистино, пос. Логи, дер. Новое Гарколово и дер. Старое Гарколово. Территории пляжей нуждаются в благоустройстве.

Вистинское сельское поселение обладает высоким туристским потенциалом, так как имеет удачное географическое положение близ крупных населенных пунктов (Санкт-Петербург, Кингисепп, Сосновый Бор), обладает привлекательными природными особенностями и культурно-исторической базой.

Особенностью туристского потенциала поселения является возможность комплексного развития на его территории сразу нескольких видов туризма – этнографического, культурно-познавательного, экологического, сельского, водного, спортивного.

Однако, уровень современного использования туристско-рекреационного потенциала низкий, что обусловлено отсутствием развитой сети туристской инфраструктуры, прежде всего комфортных средств размещения туристов. Кроме того, часть территории поселения входит в состав пограничной зоны Российской Федерации, где въезд (проход), временное пребывание, передвижение лиц и транспортных средств регулируется особыми правилами.

### Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации зоны с особыми условиями использования территории устанавливаются в целях:

- защиты жизни и здоровья граждан;

- безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

- обеспечения сохранности объектов культурного наследия;

- охраны окружающей среды, в том числе защиты и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

- обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости.

На территории Вистинского сельского поселения в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации выделены следующие виды зон с особыми условиями использования территории:

1) зоны охраны объектов культурного наследия;

2) защитная зона объекта культурного наследия;

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

4) охранная зона железных дорог;

5) придорожные полосы автомобильных дорог;

6) охранная зона трубопроводов;

7) охранная зона линий и сооружений связи;

8) водоохранная (рыбоохранная) зона;

9) прибрежная защитная полоса;

10) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

11) зоны затопления и подтопления;

12) санитарно-защитная зона;

13) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов.

Зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

На территории Вистинского сельского поселения зоны охраны для объектов культурного наследия не установлены.

В случае отсутствия утвержденных зон охраны объектов культурного наследия в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», должны устанавливаться защитные зоны объектов культурного наследия, которые имеют временный характер. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения проекта зон охраны такого объекта культурного наследия в порядке, установленном статьей 34 Федерального закона № 73-ФЗ.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям, в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника, либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В защитных зонах объектов культурного наследия режим хозяйственной деятельности и градостроительного регламента определяется как особый режим землепользования и застройки в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде и устанавливается с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей (элементов), в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, любых конструкций и сооружений, нарушающих оригинальный облик здания и способных причинить физические утраты объекту культурного наследия или утрату им своего значения, а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия и их защиты от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

ж) обеспечение визуального восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

з) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении кадастровых работ, а также раздел (разделение) земельных участков и их объединение;

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Согласно пункту 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

В случае если земляные, строительные, мелиоративные и иные работы планируется проводить на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, в проектной документации необходимо разработать обязательный раздел по обеспечении сохранности объекта культурного наследия, согласованный комитетом по культуре Ленинградской области в порядке, установленном в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Зоны с особыми условиями использования территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории поселения выделяются охранные зоны:

- объектов электроэнергетики;

- трубопроводов;

- линий и сооружений связи;

- железных дорог.

Размеры охранных зон объектов электроэнергетики определены согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляют для:

- ВЛ 330 кВ – 30 м;

- ВЛ 110 кВ – 20 м;

- ВЛ 35 кВ – 15 м;

- ВЛ 10 (6) кВ – 10 м (5 м в границах населенного пункта).

Режим использования территории в охранных зонах объектов электроэнергетики согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Сведения об охранных зонах объектов электроэнергетики внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Размер охранных зон трубопроводов (25 м) и режим использования определены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Правила охраны магистральных газопроводов» и Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 № 9 (в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 № 61). Сведения об охранных зонах магистрального нефтепровода и нефтебазы внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

На территории Вистинского сельского поселения сведений об охранных зонах железных дорог, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, отсутствуют.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с распоряжением Росавтодора от 12.09.2016 № 1867-р «Об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой, подъезд к морскому порту Усть-Луга, км 0+000 – км 44+300, расположенной в границах Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» ширина придорожных полос автомобильной дороги общего пользования федерального значения устанавливается 100 м. Сведения о придорожной полосе автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой, подъезд к морскому порту Усть-Луга внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Размер придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения составляет 50 м. Режим использования в границах придорожных полос принимается согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 11.12.2009 № 371 «О порядке установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» (в редакции от 03.06.2019).

Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов принимаются в соответствии с СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы и составляют для трубопроводов, проходящих по территории сельского поселения, 200 м по обе стороны от оси коридора коммуникаций.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

Поверхностные водные объекты Вистинского сельского поселения представлены водами Финского залива, реками Белая, Хаболовка, Черная, ручьями Ловколовский, Гарколовский и другими ручьями.

Ширина водоохраной зоны (ВОЗ), прибрежной защитной полосы (ПЗП) и береговой полосы в проекте генерального плана принята в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (таблица 13).

Таблица 13 – Размеры водоохранных зон водных объектов

| № п/п | Объект | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- |
|  | Финский залив | 500 |
|  | Река Белая | 50 |
|  | Река Черная | 50 |
|  | Река Хаболовка | 50 |
|  | Ручей Ловколовский | 100 |
|  | Ручей Гарколовский | 50 |
|  | Остальные реки | 50 |

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования, режимы их использования устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Таблица 14 – Размер прибрежной защитной полосы

| № п/п | Уклон берега водного объекта, градус | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- |
|  | Обратный и нулевой уклон | 30 |
|  | До 30 | 40 |
|  | 30 и более | 50 |

Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования (статья 6 Водного кодекса Российской Федерации). Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Использование, охрана и защита территорий в границах водоохранных, прибрежных защитных полос и зон береговой полосы водных объектов регламентируются Водным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, указами президента Российской Федерации и другими законами и нормативными правовыми актами субъектов и органов местного самоуправления Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Сведения о водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Финского залива на территории Вистинского сельского поселения внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Зоны затопления и подтопления

Положением о зонах затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360, установлен порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления.

Согласно пункту 2 Положения о зонах затопления, подтопления границы зон затопления, подтопления устанавливаются в отношении территорий в соответствии с требованиями согласно приложению, а именно:

1. Зоны затопления устанавливаются в отношении:

а)	территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б)	территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в)	территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г)	территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д)	территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

2. Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

а)	территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б)	территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 – 0,7 до 1,2 – 2 метров от поверхности;

в)	территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

Территории, перечисленные в пункте 1 (подпункты «а», «б», «в», «г», «д»), в Вистинском сельском поселении отсутствуют. В случае, если территория населенного пункта не затапливается, то зоны подтопления в соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления не устанавливаются.

В Реестр населенных пунктов Ленинградской области, попадающих в зону затопления (подтопления), вызванного различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами, утвержденный решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ленинградской области от 15.05.2014, включено 100 населенных пунктов, 17 водных объектов. Населенные пункты, расположенные в границах Вистинского сельского поселения, в Реестре населенных пунктов Ленинградской области, попадающих в зону затопления (подтопления), вызванного различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами отсутствуют.

Вместе с тем, учитывая, что значительная часть Вистинского сельского поселения располагается на территории с высоким залеганием грунтовых вод, а также на заболоченной территории, инженерно-геологические изыскания в районах развития подтопления в дополнение к пунктам 4.2 и 5.9 СП 11-105-97 «Инженерногеологические изыскания для строительства» (часть I «Общие правила производства работ») должны обеспечивать:

- изучение и оценку гидрогеологических условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства;

- выявление источников подтопления и загрязнения подземных и поверхностных вод;

- выполнение прогноза изменения гидрогеологических условий с учетом вызываемых подтоплением негативных последствий;

- оценку опасности возникновения и развития подтопления при различных видах использования территории;

- получение необходимых параметров для обоснования проектных решений по строительству (реконструкции) зданий и сооружений в условиях развития подтопления и их инженерной защите;

- разработку предложений и рекомендаций по организации и ведению гидродинамического и гидрохимического мониторинга подземных вод и развития сопутствующих процессов.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения

В настоящее время для существующего источника водоснабжения Вистинского сельского поселения зоны санитарной охраны не установлены.

Вместе с тем, в целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения из трех поясов.

Первый пояс:

для водотоков:

- не менее 200 м вверх по течению реки от водозабора;

- не менее 100 м вниз по течению от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м.

Второй пояс – исходя из не менее 3-суточного протекания воды вверх по течению от водозабора, при расходах воды летне-осенней межени 95 % обеспеченности.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 – 5 км, включая притоки.

Зона санитарной охраны водоводов составляет не менее 10 м по обе стороны от водовода, зоны санитарной охраны от резервуаров чистой воды – 30 м, от водопроводной насосной станции – 15 м. В пределах этой зоны любая хозяйственная деятельность запрещается.

Мероприятия по организации, режиму содержания и охране территорий в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений определяются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод .Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и другие);

- не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

В таблице 15 приведен перечень основных предприятий и объектов в пределах Вистинского сельского поселения, оказывающих воздействие на окружающую среду и здоровье населения, с указанием их санитарно-защитных зон.

Таблица 15 – Список промышленно-коммунальных предприятий Вистинского сельского поселения с указанием размеров СЗЗ, классов опасности

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс перегрузки угля | II | 500 |
|  | Универсальный перегрузочный комплекс | II | 500 |
|  | Комплекс по перегрузке технической серы | I | 1000 |
|  | Нефтебаза, нефтеналивной терминал | II | 500 |
|  | Комплекс по перевалке стабильного газового конденсата | I | 1000 |

В проекте в системе планировочных ограничений и территорий приняты следующие СЗЗ:

- расчетные размеры СЗЗ по проектам нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу для предприятий, с учетом результатов расчетов рассеивания выбросов;

- ориентировочные СЗЗ для предприятий, не имеющих утвержденных проектов СЗЗ.

Ориентировочные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методами расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов

На территории поселения приняты следующие санитарно-защитные зоны объектов санитарно-технического, инженерно-технического назначения, защитные коридоры инженерных и транспортных коммуникаций.

Таблица 16 – Список инженерно-технических и санитарно-технических объектов Вистинского сельского поселения с указанием размеров СЗЗ, классов опасности

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свалка ТКО | II | 500 |
|  | Сельское кладбище | V | 50 |

Санитарный разрыв от автомобильных дорог федерального и регионального значения принят в границах населенных пунктов 25 м.

В границы ориентировочных СЗЗ попадает часть индивидуальной жилой застройки в дер. Ручьи (санитарно-защитная зона кладбища) и в дер. Красная Горка (санитарно-защитная зона морского порта Усть-Луга).

Земельные участки существующей жилой застройки, расположенные в границах ориентировочных санитарно-защитных зон, могут использоваться по назначению при условии установления границ санитарно-защитной зоны, не затрагивающей их, либо должны быть расселены в порядке, установленном действующим законодательством.

Выделенные зоны отображены на Карте границ зон с особыми условиями использования территории.

### Население и расселение

Анализ демографической ситуации и перспективы её изменения проводились на основе исходных данных, предоставленных администрацией Вистинского сельского поселения:

- о численности населения за период с 2010 по 2019 год;

- о естественном и механическом движении населения за период с 2015 по 2019 год;

- о возрастной и семейной структуре населения.

Дополнительно при разработке раздела были проанализированы:

- итоги Всероссийской переписи населения 2010 года;

- Концепция демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года (постановление Правительства Ленинградской области от 14.03.2014 № 61);

- прогноз социально-экономического развития Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (распоряжение Правительства Ленинградской области от 17.10.2017 № 531-р);

- прогноз социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2030 года (постановление Правительства Ленинградской области от 18.09.2015 № 360);

- данные сборника Федеральной службы государственной статистики (Росстат) «Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018»;

- данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат);

- паспорт Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района за 2018 год.

При разработке раздела была проанализирована утверждённая градостроительная документация:

- схема территориального планирования Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, утвержденная решением совета депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 26.10.2011 № 429/2-с;

- схема территориального планирования Ленинградской области, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460.

Численность постоянного зарегистрированного населения

В состав Вистинского сельского поселения входит 19 населённых пунктов с численностью жителей от 3 до 864 человек. Согласно исходным данным, численность постоянного зарегистрированного населения муниципального образования на 01.01.2019 составила 1644 человека или 0,02 % от численности населения Кингисеппского муниципального района. Численность коренного малочисленного народа (ижора) составляет 129 человек. К числу самых крупных населённых пунктов Вистинского сельского поселения относятся дер. Вистино (административный центр муниципального образования) и дер. Ручьи. Численность населения Вистинского сельского поселения в разрезе по населённым пунктам приведена в таблице 17.

Таблица 17 – Численность населения Вистинского сельского поселения в разрезе по населённым пунктам

| № п/п | Населенный пункт | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дер. Вистино | 858 | 882 | 871 | 864 |
|  | дер. Валяницы | 87 | 85 | 63 | 63 |
|  | дер. Глинки | 47 | 36 | 35 | 31 |
|  | дер. Горки | 56 | 69 | 67 | 67 |
|  | дер. Дубки | 25 | 28 | 26 | 20 |
|  | дер. Залесье | 43 | 39 | 42 | 42 |
|  | дер. Косколово | 35 | 32 | 36 | 35 |
|  | дер. Кошкино | 6 | 5 | 1 | 1 |
|  | дер. Красная Горка | 10 | 8 | 11 | 11 |
|  | дер. Логи | 70 | 68 | 64 | 63 |
|  | пос. Логи | 10 | 13 | 15 | 15 |
|  | дер. Мишино | 42 | 35 | 19 | 19 |
|  | дер. Новое Гарколово | 7 | 4 | 3 | 3 |
|  | дер. Пахомовка | 43 | 39 | 31 | 30 |
|  | дер. Ручьи | 337 | 320 | 291 | 283 |
|  | дер. Слободка | 35 | 32 | 27 | 26 |
|  | дер. Сменково | 10 | 8 | 7 | 6 |
|  | дер. Старое Гарколово | 21 | 16 | 11 | 11 |
|  | дер. Югантово | 56 | 55 | 53 | 54 |
| Всего | 1748 | 1774 | 1673 | 1644 |

Анализ исходных данных показал, что в муниципальном образовании наблюдается убыль населения. За последние 9 лет численность населения сократилась на 137 человек или на 8 % (рисунок 5).

Рисунок 5 – Динамика численности населения Вистинского сельского поселения за 2010 – 2019 годы

Негативное влияние на демографическую ситуацию в муниципальном образовании оказывает отрицательный естественный прирост – число умерших превышает число родившихся. Основными причинами смертности являются – высокая доля лиц пожилого возраста, высокий травматизм и смерть от сердечно-сосудистых заболеваний. Низкая рождаемость обусловлена оттоком молодёжи в более крупные районные центры и города для получения образования и поиска работы. Данные о смертности, рождаемости и естественному приросту приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Данные о смертности, рождаемости, естественном приросте населения в Вистинском сельском поселении за 2015 – 2019 годы

| № п/п | Год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество родившихся, человек | 16 | 26 | 40 | 17 | 15 |
|  | Количество умерших, человек | 11 | 28 | 23 | 30 | 32 |
|  | Естественный прирост/убыль (+/-), человек | +5 | -2 | +17 | -13 | -17 |

В условиях естественной убыли населения в формировании и сохранении демографического потенциала значительно повышается роль миграционных процессов. На протяжении 2015 – 2019 годов механический приток населения был положительным. Данные о механическом движении населения приведены в таблице 19.

Таблица 19 – Данные о механическом движении населения в Вистинском сельском поселении за 2015 – 2019 годы

| № п/п | Год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибыло, человек | 138 | 106 | 126 | 141 | 101 |
|  | Выбыло, человек | 135 | 217 | 117 | 129 | 196 |
|  | Механический прирост/убыль (+/-), человек | +3 | -111 | +9 | +12 | -95 |

Начиная с 2010 года наметилась тенденция увеличения общего коэффициента смертности населения. Коэффициент смертности для Вистинского сельского поселения увеличился с 6 человек на 1000 жителей в 2015 году до 19 человек на 1000 жителей в 2019 году.

Говорить об устойчивой тенденции роста числа родившихся на территории поселения не приходится. С 2015 по 2017 годы наблюдалось увеличение коэффициента родившихся с 9 до 23 человек на 1000 жителей. В 2018 году произошло падение коэффициента родившихся до 10 человек на 1000 жителей. Затем падение числа родившихся продолжилось и достигло 9 человек на 1000 жителей в 2019 году.

В результате увеличения смертности и снижения рождаемости, естественная убыль сократилась с 3 человек на 1000 жителей в 2015 году до -10 человек на 1000 жителей в 2019 году. Демографические показатели Вистинского сельского поселения за период 2015 – 2019 годов приведены на рисунке 6.

Рисунок 6 – Демографические показатели Вистинского сельского поселения за период 2015 – 2019 годов

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат), значительную долю прибывших в Вистинское сельское поселение составляют лица трудоспособного возраста, что оказывает положительное влияние на возрастную структуру населения. Приток трудовых мигрантов в муниципальное образование и прилегающие к нему территории связан с реализацией большого числа инвестиционных проектов по строительству на Сойкинском полуострове и в Усть-Лужском сельском поселении.

Половозрастная структура населения

Население Вистинского сельского поселения на 01.01.2019 распределилось на следующие группы:

- моложе трудоспособного возраста – 263 человека, что соответствует 16 % от общей численности населения;

- трудоспособного возраста – 986 человек, что соответствует 60 % от общей численности населения;

- старше трудоспособного возраста – 395 человек, что соответствует 24 % от общей численности населения.

Численность сезонного населения

Основными факторами формирования группы сезонного населения является высокая рекреационная привлекательность территории Вистинского сельского поселения. На территории сельского поселения расположено одно садоводство – «Колганпя». Численность сезонного населения Вистинского сельского поселения в летнее время достигает порядка 0,6 тыс. человек (согласно экспертной оценке, из расчёта 3 человека на 1 садоводческий участок).

Сезонным населением могут быть востребованы услуги магазинов, объектов общественного питания, культурно-досуговой сферы, спортивных сооружений. Кроме того, оно создаёт дополнительную нагрузку на медицинские учреждения Кингисеппского муниципального района.

Объекты социальной инфраструктуры для сезонного населения могут быть представлены коммерческими объектами, развиваемыми за счёт частных инвестиций. Часть этих объектов потенциально не являются круглогодичными, поскольку спрос на услуги возникает в летний период.

#### Современное расселение

Специфика современного расселения связана с историческими особенностями хозяйственного освоения территории. В прошлом территорию Сойкинского полуострова заселяли ижоры чересполосно с русскими, ингерманландскими финнами, водью. Среди местных жителей издревле было распространено рыболовство: рыбу ловили и для собственного потребления, и для уплаты ренты. Выловленная корюшка, салака, ряпушка, килька шла на продажу, частиковая рыба оставлялась для домашнего употребления. С начала XIX века успешно развивается рыболовецкий промысел с усилением промышленной, «шпротной» специализации. Это было связано с расширением заказов на продукцию, ставшую деликатесом для всей страны. Деревня Вистино стала крупным центром-поставщиком. Населенные пункты поселения расположились вдоль основной дороги, связывающей Вистино с Санкт-Петербургом на северо-востоке и с Кингисеппом на юго-западе.

В конце 1930-х годов на берегу Сойкинского полуострова строилась новая Главная база Балтийского флота «Ручьи», прозванная местным населением «Вторым Кронштадтом». Для ее охраны в селе Сойкино была установлена зенитная батарея, здесь же находилась радиостанция и военная комендатура. В 1941 году, при отступлении советских войск, эти объекты были подорваны, часть домов сгорела. Вследствие событий Великой Отечественной войны село Сойкино перестало существовать.

Во второй половине XX века новым в расселении на территории сельского поселения стала «полурекреационная» функция и «второе жилье» для жителей Санкт-Петербурга и Кингисеппа. В населенных пунктах большой процент жилых домов используется как дачи. Выделяются участки под садоводства и дачные некоммерческие объединения. В весенне-летний период численность населения поселения возрастает более чем в 2,5 раза.

В настоящее время в состав Вистинского сельского поселения входят 19 населенных пунктов. Самым крупным населенным пунктом является административный центр поселения – деревня Вистино, в которой проживает около 53 % населения (864 человека). Второй по численности населенный пункт дер. Ручьи (283 человека), остальные населенные пункты Вистинского сельского поселения насчитывают менее 100 человек, в том числе 3 населенных пункта – менее 10 человек.

Сеть населенных пунктов Вистинского сельского поселения имеет линейную планировочную структуру и расположена вдоль побережья Финского залива.

Часть населенных пунктов поселения располагаются обособленно (например, Старое Гарколово, Новое Гарколово, Косколово, пос. Логи), а другие населенные пункты расположены в непосредственной близости друг к другу и являются фактически одним образованием, это деревни:

- Логи, Горки, Глинки, Залесье;

- Валяницы, Вистино, Ручьи;

- Мишино, Кошкино;

- Югантово, Слободка.

Особенности хозяйственного развития территории обусловили развитие современной системы расселения, а специфика перспективного расселения диктуется транспортно-географическим положением Вистинского сельского поселения в настоящее время. По побережью Балтийского моря проходит автомобильная дорога Санкт-Петербург – Ручьи, связывающая Вистинское сельское поселение с Санкт-Петербургом. По южной границе проходит федеральная автомобильная дорога и железная дорога. Западная граница поселения – самый крупный порт северо-западного региона страны. Новые направления развития территории создадут предпосылки для новой системы расселения. Более молодая структура населения (в основном приезжие), новое строительство в области жилищной и социальной сферы позволят сохранять и увеличить постоянное население Вистинского сельского поселения.

### Жилищный фонд

Характеристика жилищного фонда для постоянного зарегистрированного населения приведена в соответствии с данными социально-экономического паспорта Вистинского сельского поселения за 2018 год.

В 2019 году общая площадь жилищного фонда Вистинского сельского поселения, где проживает постоянное зарегистрированное население, составила 76,19 тыс. м2. В структуре жилищного фонда наибольшую долю составляет индивидуальный жилищный фонд – 64,79 тыс. м2 или 85 %. На территории муниципального образования расположено порядка 885 индивидуальных жилых домов. Доля многоквартирного жилищного фонда значительно меньше – 11,4 тыс. м2 или 15 %. Всего на территории муниципального образования расположено 11 многоквартирных жилых домов, которые сосредоточены в административном центре муниципального образования в дер. Вистино. Характеристика многоквартирных жилых домов приведена в таблице 20.

Таблица 20 – Характеристика многоквартирных жилых домов Вистинского сельского поселения

| № п/п | Населённый пункт | Адрес | Год ввода | Площадь общая, м2 | Площадь жилая, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дер. Вистино | ул. Балтийская, д. 1 | 1980 | 2016,10 | 1293,10 |
|  | дер. Вистино | ул. Балтийская, д. 3 | 1971 | 543,30 | 993,30 |
|  | дер. Вистино | ул. Балтийская, д. 5 | 1979 | 1204,00 | 753,50 |
|  | дер. Вистино | ул. Балтийская, д. 7 | 1981 | 1976,30 | 1245,80 |
|  | дер. Вистино | ул. Ижорская, д. 4 | 1958 | 501,60 | 480,60 |
|  | дер. Вистино | ул. Ижорская, д. 13а | 1992 | 298,70 | 744,90 |
|  | дер. Вистино | ул. Кронштадтская, д. 10 | 1979 | 2258,50 | 1440,60 |
|  | дер. Вистино | ул. Лесная, д. 11 | 1979 | 2256,70 | 1438,80 |
|  | дер. Вистино | ул. Лесная, д. 13 | 1979 | 2256,70 | 1438,80 |
|  | дер. Вистино | ул. Лесная, д. 17 | 1989 | 2065,20 | 1264,60 |
|  | дер. Вистино | ул. Солнечная, д. 4 | 1974 | 370,60 | 305,70 |
| Итого | 15747,7 | 11399,7 |

Обеспеченность жилищным фондом в Вистинском сельском поселении составляет 46 м2 на человек, что выше показателя Кингисеппского муниципального района на 17 м2. Высокая жилищная обеспеченность обусловлена большой долей индивидуального жилищного фонда. На рисунке 7 представлена динамика ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории Вистинского сельского поселения.

Рисунок 7 – Динамика ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории Вистинского сельского поселения

Уровень инженерного обеспечения жилищного фонда в целом по сельскому поселению низкий. Обеспеченность холодным водоснабжением составляет 24 % (13,9 тыс. м2), отоплением – 22 % (13,2 тыс. м2), водоотведением и канализацией – 19 % (11,0 тыс. м2), горячее водоснабжение отсутствует.

Ветхий и аварийный жилищный фонд на территории Вистинского сельского поселения отсутствует. Основной проблемой жилищной сферы Вистинского сельского поселения является необходимость выделения участков для многодетных семей (8 земельных участков общей площадью от 1000 до 2500 м2 в дер. Вистино, дер. Косколово, дер. Ручьи).

Характеристика жилищного фонда постоянного зарегистрированного населения Вистинского сельского поселения представлена в таблице 21.

Таблица 21 – Характеристика жилищного фонда постоянного зарегистрированного населения Вистинского сельского поселения

| № п/п | Населённый пункт | Жилищная обеспеченность, м2/человека | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  |  | Многоквартирный | Частный (ИЖС) |
|  | дер. Вистино | 48 | 41270 | 11400 | 29870 |
|  | дер. Валяницы | 35 | 2210 | 0 | 2210 |
|  | дер. Глинки | 64 | 1970 | 0 | 1970 |
|  | дер. Горки | 62 | 4180 | 0 | 4180 |
|  | дер. Дубки | 34 | 670 | 0 | 670 |
|  | дер. Залесье | 38 | 1580 | 0 | 1580 |
|  | дер. Косколово | 12 | 430 | 0 | 430 |
|  | дер. Кошкино | 120 | 120 | 0 | 120 |
|  | дер. Красная Горка | 32 | 350 | 0 | 350 |
|  | дер. Логи | 54 | 3390 | 0 | 3390 |
|  | пос. Логи | 34 | 510 | 0 | 510 |
|  | дер. Мишино | 42 | 790 | 0 | 790 |
|  | дер. Новое Гарколово | 53 | 160 | 0 | 160 |
|  | дер. Пахомовка | 53 | 1580 | 0 | 1580 |
|  | дер. Ручьи | 44 | 12530 | 0 | 12530 |
|  | дер. Слободка | 52 | 1340 | 0 | 1340 |
|  | дер. Сменково | 20 | 120 | 0 | 120 |
|  | дер. Старое Гарколово | 46 | 510 | 0 | 510 |
|  | дер. Югантово | 46 | 2480 | 0 | 2480 |
| Итого | 46 | 76190 | 11400 | 64790 |

### Культурно-бытовое обслуживание населения

На современном этапе развития сельского поселения центром социального обслуживания является дер. Вистино. Социальные объекты, сконцентрированные в этом населенном пункте, кроме собственного населения обслуживают тяготеющих к ним жителей Вистинского сельского поселения. Объекты обслуживания местного значения муниципального района расположены в городе Кингисепп.

Учреждения образования

Система школьного образования Вистинского сельского поселения представлена одной общеобразовательной организацией – муниципальное бюджетное образовательное учреждение (МБОУ) «Вистинская средняя общеобразовательная школа». Проектная мощность организации составляет 450 мест, численность учащихся 106 человек, учреждение загружено на 23 %. В последние годы наблюдается тенденция к сокращению численности учеников в организации. Обучение в общеобразовательной организации осуществляется с 1 по 9 класс, 10 и 11 классы были закрыты в 2014 – 2015 учебном году из-за малой комплектности. Из 9 классов-комплектов в 6 классах численность обучающихся составляет менее 14 человек.

Характеристика существующей общеобразовательной организации приведена в таблице 22.

Таблица 22 – Характеристика существующий общеобразовательной организации Вистинского сельского поселения

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение, адрес | Мощность проектная, мест | Количество учащихся, человек | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вистинская средняя общеобразовательная школа» | дер. Вистино | 450 | 106 | 24 |

Учреждение посещают дети, проживающие в 9 населенных пунктах сельского поселения, для 44 детей организован подвоз школьным автобусом. Развозка школьников от отдаленных населенных пунктов муниципального образования осуществляется школьным автобусом вместимостью 22 человека. Характеристика системы подвоза детей в общеобразовательную организацию приведена в таблице 23.

Таблица 23 – Система подвоза детей в общеобразовательную организацию Вистинского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт (откуда везут) | Населенный пункт (куда везут) | Количество детей на подвозе, человек | Наименование учреждения | Расстояние подвоза, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | дер. Залесье | дер. Вистино | 2 | МБОУ «Вистинская СОШ» | 4,5 |
| 2. | дер. Логи | дер. Вистино | 3 | МБОУ «Вистинская СОШ» | 5,0 |
| 3. | дер. Горки | дер. Вистино | 6 | МБОУ «Вистинская СОШ» | 5,0 |
| 4. | дер. Валяницы | дер. Вистино | 4 | МБОУ «Вистинская СОШ» | 4,0 |
| 5. | дер. Ручьи | дер. Вистино | 14 | МБОУ «Вистинская СОШ» | 3,0 |
| 6. | дер. Пахомовка | дер. Вистино | 2 | МБОУ «Вистинская СОШ» | 4,2 |
| 7. | дер. Дубки | дер. Вистино | 3 | МБОУ «Вистинская СОШ» | 5,0 |
| 8. | дер. Югантово | дер. Вистино | 8 | МБОУ «Вистинская СОШ» | 7,5 |
| 9. | дер. Слободка | дер. Вистино | 2 | МБОУ «Вистинская СОШ» | 9,0 |

На территории Вистинского сельского поселения расположена одна дошкольная образовательная организация. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение (МДОУ) «Детский сад» в дер. Вистино было создано в 1979 году рыболовецким колхозом «Балтика» в виде детских яслей-сада. Проектная мощность организации составляет 155 мест, при общем числе воспитанников – 61 человек (наполняемость составляет 39 %). Низкая наполняемость организации вызвана низкой рождаемостью и сокращением числа детей в муниципальном образовании. Детская дошкольная организация располагает медицинским кабинетом, физкультурным и музыкальным залом.

Характеристика существующей дошкольной образовательной организации приведена в таблице 24.

Таблица 24 – Характеристика существующей дошкольной образовательной организации Вистинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение, адрес | Мощность проектная, мест | Количество воспитанников, человек | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МДОУ «Детский сад» | дер. Вистино | 155 | 61 | 55 |

Сложившийся уровень наполняемости общеобразовательных и детских дошкольных организаций, с одной стороны, может рассматриваться как положительный фактор. Отсутствует неудовлетворенная потребность в местах в дошкольных и общеобразовательных организациях, что является также привлекательным фактором для трудовых мигрантов из других муниципальных образований Ленинградской области и субъектов Российской Федерации.

С другой стороны, малая наполняемость и малокомплектность классов представляют риск дальнейшей «оптимизации» учреждений образования, как это произошло с 10 – 11 классами. Отсутствие в настоящее время в поселении возможности для молодежи посещать 10 и 11 классы приводят к оттоку населения из сельского поселения, зачастую вместе с родителями. Такая ситуация, в совокупности с недостаточно развитой системой профориентации, приводит к сокращению численности населения трудоспособного возраста на территории муниципального образования, и лишает молодежь возможности получать необходимое профильное образование и соответствующие компетенции, и продолжать работать рядом с местом рождения и проживания.

Здравоохранение

На территории Вистинского сельского поселения функционирует 1 амбулатория, мощность учреждения здравоохранения составляет 30 посещений в смену.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, радиус обслуживания учреждений здравоохранения для сельского поселения составляет не более 30 минут пешеходно-транспортной доступности. Самый удаленный населенный пункт – дер. Старое Гарколово – расположен в 18 км от амбулаторно-поликлинического учреждения при передвижении по автомобильным дорогам общего пользования, что укладывается в норматив 30 минут пешеходно-транспортной доступности. На территории сельского поселения отсутствует станция скорой помощи.

Основной проблемой сферы здравоохранения в Вистинском сельском поселении является низкая доступность учреждений здравоохранения с точки зрения номенклатуры оказываемых услуг и их качества. Основная часть наиболее востребованных услуг здравоохранения (лучевая диагностика, клинические и лабораторные исследования, стоматологические кабинеты, профильные специалисты) доступны для населения в городе Кингисепп, что, учитывая сложившуюся ситуацию с транспортным сообщением, числом маршрутов, обслуживающих сельское поселение и интервалом их движения, означает необходимость тратить целый день на поездку для получения необходимой услуги. Это ведет к возрастанию нагрузки на учреждения здравоохранения города Кингисепп за счёт приезжающих, что означает ухудшение качества оказываемых услуг, а также трудность получения услуг ввиду возникновения очередей и сложности записи на прием.

Характеристика существующих организаций здравоохранения приведена в таблице 25.

Таблица 25 – Характеристика существующих организаций здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение, адрес | Мощность проектная | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вистинская амбулатория | дер. Вистино, Ижорская улица, д. 11 | 30 посещений в смену | 55 |
| 2. | Аптека | дер. Вистино, ул. Ижорская, д. 7 | 50 м2 | - |

Социальная защита

На территории Вистинского сельского поселения отсутствуют учреждения социальной защиты. Численность лиц, получающих социальную помощь на дому (лица пожилого возраста и инвалиды) в 2019 году составила 25 человек. Данная группа лиц получает социальную помощь от муниципального автономного учреждения «Кингисеппский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (МАУ «Кингисеппский ЦСО»), расположенного в городе Кингисепп, ул. Воровского, д. 30.

В городе Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а, действует социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (МБУ «Кингисеппский СРЦ»). Основные направления деятельности МБУ «Кингисеппский СРЦ» – снижение доли безнадзорных детей, снижение доли детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Возраст обслуживаемых категорий детей от 3-х до 18 лет.

Культура и искусство

Основными задачами учреждения культуры является организация досуга населения сельского поселения, приобщение его к культуре посредством религиозных и календарных праздников, вовлечение в художественную самодеятельность людей разных возрастов и профессий.

Сеть учреждений культуры на территории Вистинского сельского поселения представлена следующими объектами:

- 2 дома культуры (дер. Вистино – 200 мест, дер. Горки – 200 мест);

- 2 библиотеки (дер. Вистино – 11,8 тыс. томов, дер. Горки – 8 тыс. томов);

- Ижорский музей (дер. Ручьи – 1,7 тыс. экспонатов).

При домах культуры дер. Вистино и дер. Горки работают взрослые и детские ансамбли художественной самодеятельности. Проводятся выставки, ведется кружковая работа. Ведется работа по сохранению ижорского языка и ижорской культуры.

Около 25,8 % населения Вистинского сельского поселения являются пользователями библиотек, что в целом соответствует среднеобластному показателю. Библиотеками проводятся как общие мероприятия культурно-досуговой направленности, так и мероприятия, поддерживающие и стимулирующие этнокультурную сферу, например, краеведческие встречи «Традиционные верования ижор», выставка «Сохраняя – возрождаем», праздник ижорской культуры «Сойкинский край – наша малая родина» и другие. Книжный фонд библиотек составляет 9091 экземпляр, обновляемость фонда – 1,5 – 2 % в год. Книгообеспеченность пользователей библиотек составляет 20,2 экземпляра на человека.

Ижорский музей играет одну из ведущих и значительных ролей в процессе сохранения самобытных культурных ценностей финно-угорского народа ижора. Именно этот музей до сегодняшнего времени помогает не только хранить, но и формировать память об этнической ижорской общности. Музей находится в подчинении специального культурного отдела администрации Кингисеппского муниципального района. На сегодняшний день музей поддерживает сотрудничество с исследователями из Санкт-Петербурга и Финляндской Республики. Наибольшую часть коллекции представляют собой предметы быта народности ижора, к которым относятся одежда и разнообразная утварь. Стоит отметить, что в большей мере экспозиции посвящены нижнелужской и сойкинской группам, которые когда-то проживали в этих местах. Музей ведет большую краеведческую работу, направленную на сохранение памяти об ижорской культуре и поддержание этнического самосознания ижоры. Также музей принимает участие в организации празднования Дня рыбака, являющегося профессиональным праздником для большинства ижор и остальных жителей Сойкинского полуострова.

Характеристика существующих культурно-досуговых учреждений Вистинского сельского поселения приведена в таблице 26.

Таблица 26 – Характеристика существующих культурно-досуговых учреждений Вистинского сельского поселения

| № п/п | Наименование учреждения | Населённый пункт | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом культуры | дер. Вистино | 200 мест |
| 2. | Дом культуры | дер. Горки | 200 мест |
| 3. | Библиотека | дер. Вистино | 11,8 тыс. томов |
| 4. | Библиотека | дер. Горки | 8 тыс. томов |
| 5. | Ижорский музей | дер. Ручьи | 1,7 тыс. экспонатов |

Физкультура и спорт

На территории Вистинского сельского поселения расположены 4 спортивных сооружения:

- 1 физкультурно-оздоровительный комплекс (площадь спортивного зала 432 м2);

- 1 спортивный зал (при школе в дер. Вистино на 500 м2);

- спортивные площадки (в дер. Вистино на 2500 м2 и 5800 м2).

Характеристика существующих объектов физической культуры и спорта приведена в таблице 27.

Таблица 27 – Характеристика существующих объектов физической культуры и спорта Вистинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение, адрес | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | дер. Вистино, ул. Школьная, д. 12 | 432 |
| 2. | Спортивный зал | дер. Вистино, пер. Школьный, д. 2 | 500 |
| 3. | Спортивная площадка (футбольный стадион) | дер. Вистино, пересечение ул. Лесная и ул. Школьная | 2500 |
| 4. | Спортивная площадка (футбольный стадион) | дер. Вистино, в районе ул. Спортивная, д. 24 | 5800 |

Молодёжная политика

Мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении осуществляются МБОУ «Вистинская средняя общеобразовательная школа», клубными учреждениями (дер. Вистино, дер. Горки), библиотеками, Ижорским музеем. В штате администрации поселения есть специалист по делам молодежи и спорта. Среди мероприятий по работе с молодежью можно выделить такие, как проведение выставок, организация первого сентября, последнего звонка, выпускного вечера, проведение спортивных соревнований, организация кружковой работы и ансамблей художественной самодеятельности.

Предприятия торговли и общественного питания

Существующая сеть торговли на территории поселения представлена 9 объектами. Общая площадь торговых залов составляет 2763 м2. Характеристика объектов торговли приведена в таблице 28. Сеть общественного питания представлена 2 кафе на 80 посадочных мест, общая площадь зала обслуживания посетителей составляет 200 м2, и столовой на 200 посадочных мест. Характеристика объектов общественного питания приведена в таблице 29.

Таблица 28 – Характеристика объектов торговли Вистинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение, адрес | Торговая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин «Магнит» | дер. Вистино, ул. Ижорская, д. 3 | 500 |
| 2. | Магазин «Пятёрочка» | дер. Вистино, ул. Ижорская, д. 1 | 750 |
| 3. | Магазин «Мария» | дер. Вистино, ул. Ижорская, д. 7 | 500 |
| 4. | Магазин «Барон» | дер. Вистино, ул. Ижорская, д. 2а | 500 |
| 5. | Магазин «Лилит» | дер. Вистино, ул. Ижорская, д. 2а | 100 |
| 6. | Магазин строительных материалов | дер. Вистино, ул. Ижорская, д. 1а | 150 |
| 7. | Магазин «Супермаркет» | дер. Косколово, ул. Елисеевская | 120 |
| 8. | Магазин «Маркет» | дер. Горки | 103 |
| 9. | Магазин «Автозапчасти» | дер. Ручьи | 40 |
| Итого | 2763 |

Таблица 29 – Характеристика объектов общественного питания Вистинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение, адрес | Количество посадочных мест | Число работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Столовая | дер. Вистино | 200 | 19 |
| 2. | Кафе «Капри» | дер. Вистино, ул. Ижорская, д. 54 | 40 | 5 |
| 3. | Кафе «Норд-Вест» | дер. Вистино, ул. Ижорская, д. 4б | 40 | 5 |
|  | Итого |  | 280 | 29 |

Бытовое обслуживание населения

Из учреждений бытового обслуживания на территории Вистинского сельского поселения расположена общественная баня в дер. Вистино (на 22 помывочных места) и гостиница в дер. Вистино (на 27 номеров и 60 мест). Характеристика объектов бытового обслуживания приведена в таблице 30.

Таблица 30 – Характеристика объектов бытового обслуживания Вистинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение, адрес | Вид услуг | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Баня | дер. Вистино, ул. Солнечная, д. 1 | Баня | 3 |
| 2. | Хостел | дер. Вистино, ул. Ижорская, д. 4Б | Гостиница, парикмахерская | 3 |
| 3. | Отель «Дубки» | дер. Дубки, д. 1 | Гостиница | 10 |
| Итого | 16 |

Ритуальное обслуживание

На территории Вистинского сельского поселения расположено 4 кладбища общей площадью 8,9 га, из которых 2,2 га являются свободными для захоронения (обеспеченность 500 % от норматива 0,24 га на 1000 населения). Характеристика объектов ритуального обслуживания (кладбищ) приведена в таблице 31.

Таблица 31 – Характеристика объектов ритуального обслуживания (кладбищ) Вистинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь всего, га | Свободная площадь для захоронения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище | дер. Пахомовка | 1,8 | 0 |
| 2. | Кладбище | дер. Ручьи | 6,6 | 2,2 |
| 3. | Кладбище | дер. Старое Гарколово | 0,1 | 0 |
| 4. | Кладбище | дер. Косколово | 0,4 | 0 |
| Итого | 8,9 | 2,2 |

Анализ нормативной обеспеченности

Анализ нормативной обеспеченности в объектах культурно-бытового обслуживания проведён согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области и местным нормативам градостроительного проектирования.

Проведённый анализ показал, что в Вистинском сельском поселении нормативная потребность удовлетворяется детскими дошкольными организациями, общеобразовательными организациями, спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, культурно-досуговыми учреждениями, объектами торговли, объектами общественного питания, аптеками, кладбищами, гостиницами.

При этом в сельском поселении отсутствуют организации дополнительного образования, бассейны, рыночный комплекс, предприятия бытового обслуживания, прачечные и химчистки, учреждения молодёжной политики не располагают собственными помещениями.

Современная обеспеченность Вистинского сельского поселения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания приведена в таблице 32.

Таблица 32 – Современная обеспеченность Вистинского сельского поселения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Учреждения, объекты | Единица измерения | Норматив | Ёмкость | Потребность | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Воспитание, образование |
| --- | --- |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | место | 60 мест на 1000 жителей | 155 | 99 | 157 % |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | место | 91 место на 1000 жителей | 450 | 149 | 308 % |
| 1.3 | Организации дополнительного образования детей | место | 10 % от общего числа учащихся общеобразовательных организаций | 0 | 10 | 0 % |
| 2 | Здравоохранение |
| 2.1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | койки | 7 на 1000 жителей | 0 | 11 | 0 % |
| 2.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в день | 18,5 на 1000 жителей | 30 | 30 | 100 % |
| 2.3 | Аптека | м2 общей площади | 14 на 1000 жителей | 50 | 23 | 217 % |
| 3 | Социальная защита |
| 3.1 | Отделение социальной помощи на дому | объект | 1 пост на 110 человек соответствующей категории граждан | 0 | 0 | 0 % |
| 4 | Физкультура и спорт |
| 4.1 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 350 на 1000 жителей | 932 | 575 | 160 % |
|  |  | объект | 400 м2 | 2 | 2 | 100 % |
| 4.2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 общей площади пола | 1950 на 1000 жителей | 8300 | 3205 | 259 % |
|  |  | объект | 540 м2 | 2 | 2 | 100 % |
| 4.3 | Бассейн крытый | м2 зеркала воды | 75 зеркала воды на 1000 жителей | 0 | 125 | 0 % |
|  |  | объект | 200 м2 | 1 | 1 | 100 % |
| 4.4 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площадь пола зала | 10 м2 на 1000 жителей | 0 | 16 | 0 % |
| 5 | Культура и искусство |
| 5.1 | Дом культуры (культурно-досуговый центр) | объект | 1 на сельское поселение | 2 | 1 | 200 % |
|  |  | мест | 200 посадочных мест | 400 | 330 | 121 % |
| 5.2 | Кинозал | объект | 1 на населённый пункт от 3000 жителей | 0 | 0 | 0 % |
| 5.3 | Общедоступная библиотека с детским отделением | объект | 1 на сельское поселение | 2 | 1 | 200 % |
| 6 | Молодёжная политика |
| 6.1 | Учреждения органов по делам молодёжи | м2 общей площади помещения | 25 на 1000 жителей | 0 | 41 | 0 % |
|  |  | рабочее место | 2 на 1000 жителей | 1 | 3 | 33 % |
| 7 | Торговля, потребительский рынок |
| 7.1 | Магазины всех типов | м2 торговой площади | 329 на 1000 жителей | 2763 | 540 | 511 % |
| 7.2 | Рыночный комплекс (крытый рынок) | м2 торговой площади | 24 на 1000 жителей | 0 | 39 | 0 % |
| 7.3 | Объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе и пр.) | посадочное место | 40 на 1000 жителей | 280 | 66 | 424 % |
| 8 | Бытовое обслуживание |
| 8.1 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 на 1000 жителей | 22 | 11 | 200 % |
| 8.2 | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место | 4 на 1000 жителей | 16 | 7 | 228 % |
| 8.3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 40 на 1000 жителей | 0 | 65 | 0 % |
| 8.4 | Предприятия по химчистке | кг вещей в смену | 2,3 на 1000 жителей | 0 | 3,8 | 0 % |
| 8.5 | Гостиницы | место | 6 на 1000 жителей | 60 | 10 | 600 % |
| 9 | Ритуальные услуги |
| 9.1 | Кладбище | га | 0,24 на 1000 жителей | 2,2 | 0,4 | 550 % |
| 10 | Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 10.1 | Отделение почтовой связи* | объект | до 6 тыс. жителей на 1 объект | 1 | 1 | 100 % |
|  |  | м2 общей площади | 60-120 | 120 | 120 | 100 % |
| Примечание * – потребность в объектах почтовой связи рассчитана в соответствии с нормами и требованиями, изложенными в письме УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиала ФГУП «Почта России» от 19.07.2018 № 5.1.14-13/10036. |

### Транспортная инфраструктура

Вистинское сельское поселение расположено на Сойкинском полуострове в северной части Кингисеппского муниципального района. Транспортная инфраструктура представлена сетью автомобильных дорог, а также комплексом объектов инфраструктуры морского, железнодорожного и автомобильного транспорта, формирующихся в рамках строительства морского порта Усть-Луга.

Морской транспорт

Морской порт Усть-Луга – крупнейший мультимодальный торговый морской порт на северо-западе России. Часть его территорий располагается в границах Вистинского сельского поселения, что предопределяет главенствующее значение морского транспорта в структуре транспортных перевозок.

На проектируемой территории расположены следующие портовые терминалы (с юга на север):

- нефтебаза;

- комплекс перегрузки угля;

- универсальный перегрузочный комплекс;

- терминал по перевалке технической серы;

- терминал по перевалке нефтепродуктов;

- терминал по перевалке стабильного газового конденсата (СГК) и продуктов его переработки;

- морской терминал «Новая гавань».

Грузооборот порта за 2018 год составил 98,7 млн тонн. В настоящее время морской порт Усть-Луга продолжает развиваться: строятся новые подъездные пути автомобильного и железнодорожного транспорта, вводятся в эксплуатацию новые терминалы по перевалке навалочных, генеральных и зерновых грузов и других. Плановый грузооборот порта должен составить порядка 180 млн тонн в год.

На территории Вистинского сельского поселения находится пункт пропуска через государственную границу «Усть-Луга», который находится в границах морского порта Усть-Луга в пределах, установленных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04.05.2018 № 178 «Об утверждении пределов морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область)».

Железнодорожный транспорт

В непосредственной близости от южной границы поселения проходит железнодорожная линия Котлы – Усть-Луга, по которой осуществляется основные грузоперевозки к морскому порту Усть-Луга. От крупной узловой станции Лужская-Южная, находящейся в Усть-Лужском сельском поселении, в северном направлении к территории портовой зоны отходят подъездные пути необщего пользования.

На территории поселения располагаются грузовые станции, входящие в состав Усть-Лужского железнодорожного узла: Лужская-Северная, Лужская-Нефтяная и Лужская-Газовая.

Все пересечения улиц и дорог с железнодорожными путями представлены в виде железнодорожных переездов, в основном нерегулируемых.

Пассажирское сообщение по железной дороге в настоящее время отсутствует.

Трубопроводный транспорт

По южной части поселения проходит участок нефтепроводной системы «Балтийская трубопроводная система – 2» (БТС-2) до нефтебазы ООО «Транснефть – Порт Усть-Луга» и терминала перевалки нефтепродуктов (АО «Усть-Луга Ойл») и участок газоконденсатопровода до комплекса перевалки и фракционирования стабильного газового конденсата и продуктов его переработки (ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга»).

Автомобильный транспорт

Основной транспортной артерией, обслуживающей поселение, является автомобильная дорога федерального значения А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой на участке «Подъезд к морскому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово)». Техническая категория – II. Протяженность в границах поселения — 9,9 км.

Связь внутри поселения и с соседними поселениями муниципального района осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения (таблица 33).

Таблица 33 – Автомобильные дороги общего пользования регионального значения на территории Вистинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Идентификационный номер | Протяженность в границах поселения, км | Техническая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санкт-Петербург – Ручьи | 41 ОП РЗ 41А-007 | 16,9 | III |
| 2. | Копорье – Ручьи | 41 ОП РЗ 41К-018 | 9,8 | IV |
| 3. | Участок км 4+400 – км 16+600 автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово)» | 41 ОП РЗ 41К-230 | 10,8 | III |
| 4. | Вистино – Пахомовка | 41 ОП РЗ 41К-611 | 2,2 | IV |

Подъезды к отдельно расположенным населенным пунктам, промышленным объектам и рекреационным территориям обеспечивают автомобильные дороги, которые условно можно отнести к автомобильным дорогам местного значения муниципального района. Общая протяженность 4,1 км:

- подъезд к территории морского порта Усть-Луга от автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой, техническая категория – IV, протяженность 0,6 км;

- подъезд к пос. Логи, техническая категория – V, протяженность 0,7 км;

- подъезд к дер. Мишино, техническая категория – V, протяженность 0,5 км;

- подъезд к дер. Пахомовка, техническая категория – V, протяженность 0,5 км;

- подъезды к садоводству «Колгомпя», техническая категория – V, протяженность 0,5 км;

- подъезды к отдельно расположенным частям населенных пунктов Валяницы, Косколово, Старое Гарколово общей протяженностью 1,3 км.

Все перечисленные автомобильные дороги регионального значения имеют усовершенствованное покрытие, местного значения – переходный тип. Общая протяженность автомобильных дорог в пределах поселения – 53,7 км, в том числе регионального значения – 39,7 км. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 0,25 км/км2.

Автобусные перевозки в Вистинском сельском поселении производятся МУП «Кингисеппский автобусный парк». На рассматриваемой территории действует 3 межмуниципальных автобусных маршрута (таблица 34).

Таблица 34 – Автобусные маршруты на территории Вистинского сельского поселения

| № маршрута | Маршрут | Интервал движения |
| --- | --- | --- |
| № 75 | Вокзал Кингисепп — Старое Гарколово | 1 рейс в день по рабочим дням |
| № 75/83 | Вокзал Кингисепп — Станция Калище (Сосновый Бор) | 1 рейс в день ежедневно |
| № 85/83 | Вокзал Кингисепп — пос. Усть-Луга — Станция Калище (Сосновый Бор) | 1 рейс в день ежедневно |

Протяженность автомобильных дорог с автобусным движением составляет 26,8 км.

Отправление и прием пассажиров осуществляется на автобусных остановках (оборудованных средствами зрительного информирования пассажиров и защитными средствами от атмосферных осадков), расположенных в следующих населенных пунктах: Валяницы, Вистино, Горки, Дубки, Косколово, Логи (деревня), Новое Гарколово, Ручьи, Слободка, Сменково, Старое Гарколово, Югантово. Населенные пункты Кошкино, Логи (поселок), Мишино, Пахомовка не имеют прямого пассажирского сообщения, однако находятся в зоне пешеходной доступности до ближайших остановочных пунктов в 800 м (согласно таблице 1 «Предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остановочных пунктов» Распоряжения Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р (ред. 13.04.2018) «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»).

Разворотных колец общественного транспорта и стоянок для отстоя подвижного состава на территории поселения не выявлено.

Улично-дорожная сеть и транспорт населенных пунктов

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Вистинского сельского поселения представлена главными улицами (которыми, по факту, являются автомобильные дороги регионального значения, проходящие через населенные пункты) и улицами в жилой застройке.

Характеристика автомобильных дорог местного значения Вистинского сельского поселения (улично-дорожная сеть населенных пунктов) представлена в таблице 35.

Таблица 35 – Характеристика автомобильных дорог местного значения Вистинского сельского поселения

| № п/п | Название улицы (автомобильной дороги местного значения) | Протяжённость дороги, м | Ширина дороги, м | В том числе с твёрдым покрытием, м | В том числе с грунтовым покрытием, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Деревня Валяницы |
| --- | --- |
| 1.1 | Финская | 700 | 4 | 0 | 700 |
| 1.2 | Сосновая | 600 | 4 | 0 | 600 |
|  | Итого | 1300 |  | 0 | 1300 |
| 2 | Деревня Вистино |
| 2.1 | Солнечная | 350 | 4 | 0 | 350 |
| 2.2 | Якорная | 400 | 9 | 0 | 400 |
| 2.3 | Лесная (четная) | 400 | 6 | 0 | 400 |
| 2.4 | Лесная (нечётная) | 700 | 6 | 500 | 200 |
| 2.5 | Школьная | 700 | 9 | 450 | - |
| 2.6 | Кронштадтская | 700 | 4 | 0 | 700 |
| 2.7 | Спортивная | 956 | 4 | 0 | 956 |
| 2.8 | пер. Школьный | 450 | 4 | 250 | 200 |
| 2.9 | Цветочная | 600 | 4 | 0 | 600 |
| 2.10 | Дачная | 450 | 4 | 0 | 300 |
| 2.11 | Морская | 483 | 4 | 0 | 483 |
| 2.12 | Радужная | 700 | 4 | 0 | 700 |
| 2.13 | Балтийская | 482 | 4 | 0 | 482 |
| 2.14 | Ижорская | 440 | 4 | 0 | 440 |
| 2.15 | Ромашковая | 280 | 9 | 0 | 280 |
| 2.16 | Автодорога РОК | 3900 | 9 | 3900 |  |
|  | Итого | 11991 |  | 5100 | 6891 |
| 3 | Деревня Глинки |
| 3.1 | Председателя Фёдорова | 850 | 4 | 0 | 850 |
| 3.2 | Криворучьевская | 750 | 4 | 0 | 750 |
|  | Итого | 1600 |  | 0 | 1600 |
| 4 | Деревня Горки |
| 4.1 | Матросская | 744 | 4 | 344 | 400 |
| 4.2 | Гамоловская | 735 | 4 | 0 | 735 |
| 4.3 | Клубная | 363 | 4 | 0 | 363 |
| 4.4 | Александровская | 450 | 4 | 0 | 450 |
|  | Итого | 2292 |  | 344 | 1948 |
| 5 | Деревня Дубки |
| 5.1 | Без названия | 100 | 4 | 0 | 100 |
|  | Итого | 100 |  | 0 | 100 |
| 6 | Деревня Залесье |
| 6.1 | Южная | 350 | 4 | 0 | 350 |
| 6.2 | Северная | 400 | - | 0 | 400 |
| 6.3 | Песочная | 467 | 4 | 0 | 467 |
| 6.4 | Переулок Луговой | 170 | 4 | 0 | 170 |
| 6.5 | Зелёная | 548 | 4 | 0 | 548 |
|  | Итого | 1935 |  | 0 | 1935 |
| 7 | Деревня Косколово |
| 7.1 | Центральная | 1000 | 4 | 0 | 1000 |
| 7.2 | Дачная | 130 | 4 | 0 | 130 |
| 7.3 | Береговая | 550 | 4 | 0 | 550 |
| 7.4 | Корбия | 220 | 4 | 0 | 220 |
| 7.5 | Елисеевская | 700 | 4 | 0 | 700 |
| 7.6 | Лесная | 380 | 4 | 0 | 380 |
| 7.7 | Речная | 790 | 4 | 0 | 790 |
| 7.8 | Портовая | 300 | 4 | 0 | 300 |
| 7.9 | Тихая | 150 | 4 | 0 | 150 |
|  | Итого | 4220 |  | 0 | 4220 |
| 8 | Деревня Кошкино |
| 8.1 | Без названия | 491 | 4 | 0 | 491 |
|  | Итого | 491 |  | 0 | 491 |
| 9 | Деревня Красная Горка |
| 9.1 | Без названия | 430 | 4 | 0 | 430 |
|  | Итого | 430 |  | 0 | 430 |
| 10 | Деревня Логи |
| 10.1 | Ружевская | 1108 | 4 | 0 | 1108 |
| 10.2 | Репинская | 270 | 4 | 0 | 270 |
|  | Итого | 1378 |  | 0 | 1378 |
| 11 | Посёлок Логи |
| 11.1 | Прибрежная | 450 | 4 | 250 | 200 |
| 11.2 | Садовая | 200 | 4 | 0 | 200 |
|  | Итого | 650 |  | 250 | 400 |
| 12 | Деревня Мишино |
| 12.1 | Суйдинская | 908 | 4 | 0 | 908 |
| 12.2 | пер. Ракетный | 270 | 4 | 0 | 270 |
|  | Итого | 1178 |  | 0 | 1178 |
| 13 | Деревня Новое Гарколово |
| 13.1 | Ловколовская | 650 | 4 | 0 | 650 |
| 13.2 | Верхняя | 500 | 4 | 0 | 500 |
| 13.3 | пер. Речной | 130 | 4 | 0 | 130 |
| 13.4 | Кленовая | 650 | 4 | 0 | 650 |
|  | Итого | 1930 |  | 0 | 1930 |
| 14 | Деревня Пахомовка |
| 14.1 | Водский конец | 1000 | 4 | 0 | 1000 |
| 14.2 | Андреевшина | 807 | 4 | 0 | 807 |
| 14.3 | переулок Шведский | 180 | 4 | 0 | 180 |
|  | Итого | 2087 |  | 0 | 2087 |
| 15 | Деревня Ручьи |
| 15.1 | Садовая | 330 | 4 | 0 | 330 |
| 15.2 | Сойкинская | 550 | 4 | 0 | 550 |
| 15.3 | пер. Молодёжный | 200 | 4 | 0 | 200 |
| 15.4 | пер. Сосновый | 200 | 4 | 0 | 200 |
| 15.5 | пер. Ольховый | 200 | 4 | 0 | 200 |
| 15.6 | пр. Рябиновый | 200 | 4 | 0 | 200 |
| 15.7 | Новая | 450 | 4 | 0 | 450 |
| 15.8 | Пахомовская | 380 | 4 | 0 | 380 |
| 15.9 | Берёзовая | 450 | 4 | 0 | 450 |
| 15.10 | Полевая | 250 | 4 | 0 | 250 |
| 15.11 | пер. Сойкинский | 200 | 4 | 0 | 200 |
|  | Итого | 3410 |  | 0 | 3410 |
| 16 | Деревня Слободка |
| 16.1 | Рыбацкая | 670 | 4 | 0 | 670 |
| 16.2 | Каштановая | 735 | 4 | 0 | 735 |
| 16.3 | пер. Малый | 320 | 4 | 0 | 320 |
|  | Итого | 1725 |  | 0 | 1725 |
| 17 | Деревня Сменково |
| 17.1 | Ясеневая | 150 | 4 | 0 | 150 |
|  | Итого | 150 |  | 0 | 150 |
| 18 | Деревня Старое Гарколово |
| 18.1 | Дибича | 170 | 4 | 0 | 170 |
| 18.2 | Сиреневая | 760 | 4 | 0 | 760 |
| 18.3 | Пограничная | 650 | 4 | 0 | 650 |
| 18.4 | пер. Заречный | 240 | 4 | 0 | 240 |
| 18.5 | пер. Прибрежный | 440 | 4 | 0 | 440 |
|  | Итого | 2260 |  | 0 | 2260 |
| 19 | Деревня Югантово |
| 19.1 | Колхозная | 320 | 4 | 0 | 320 |
| 19.2 | Белореченская | 260 | 4 | 0 | 260 |
| 19.3 | пер. Тополиный | 220 | 4 | 0 | 220 |
|  | Итого | 800 |  | 0 | 800 |
|  | Всего | 39927 |  | 5694 | 34233 |

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов составляет 39,9 км.

Покрытие главных улиц, в основном, усовершенствованное, количество полос движения – 1 в каждом направлении. Большая часть улиц в жилой застройке имеют переходное или грунтовое покрытие. Качество дорожного полотна остается неудовлетворительным и требует проведения капитального ремонта и (или) реконструкции.

Кроме того, на территории поселения, в границах портового комплекса, проложены производственные дороги и проезды, формирующие внутрипортовое транспортное сообщение.

Хранение легковых индивидуальных автомобилей осуществляется на придомовых участках и общественных пространствах. Гаражных кооперативов на территории поселения не выявлено.

Автозаправочные станции располагаются в дер. Вистино и на автомобильной дороге А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой вблизи дер. Косколово.

Станции технического обслуживания в границах поселения не располагаются. Ближайшие автосервисы находятся в Усть-Лужском сельском поселении.

Выводы:

- территория имеет достаточно высокий транспортный потенциал, так как располагает морскими, железнодорожными и автомобильными путями сообщения;

- на территории поселения располагается крупнейший на северо-западе России морской порт Усть-Луга;

- населенные пункты поселения имеют связь с дорогами общего пользования с твердым покрытием и, в большей части, обслуживаются межмуниципальными автобусными маршрутами;

- значительная часть улично-дорожной сети населенных пунктов имеет грунтовое покрытие и требует проведение капитального ремонта и (или) реконструкции;

- уровень обслуживания объектами хранения и обслуживания автотранспорта незначителен. Требуется строительство станции технического обслуживания автомобилей и благоустроенных парковок.

### Инженерная инфраструктура

#### Водоснабжение

В настоящее время централизованное водоснабжение на территории Вистинского сельского поселения осуществляется только на территории дер. Вистино. Эксплуатирующей организацией в сфере водоснабжения является ООО «Водолей».

Производственно-опытная база НИИ «Системотехника», расположенная в пос. Логи, имеет локальную систему водообеспечения. Население остальных населенных пунктов сельского поселения обеспечиваются водой от собственных локальных скважин и шахтных колодцев. В засушливый сезон летом население обеспечивается привозной водой.

Также крупным водопотребителем на территории Вистинского сельского поселения является морской порт Усть-Луга. Водоснабжение морского порта Усть-Луга осуществляется из подземных вод Гдовского горизонта, эксплуатируются две скважины глубиной 190 м. В настоящее время действует первая очередь системы водоснабжения порта проектной производительностью 2,74 тыс. м3/сут.

Источником централизованного водоснабжения дер. Вистино является р. Белая, качество вод которой требует специальной подготовки, которая проводится на водозаборных сооружениях. Водозаборные очистные сооружения дер. Вистино построены в 1987 – 1988 годах по типовому проекту № 3-901-80 проектной производительностью 800 м3/сут (две установки «Струя-400»). Питание реки преимущественно грунтово-снеговое. Река маловодная.

Учитывая маловодность русла реки в месте водозабора, сооружена насыпная плотина с бетонными водопропускными устройствами. Объем водохранилища устойчиво обеспечивает водой водозаборные сооружения в любой период года.

В состав водозаборных очистных сооружений входят: насосная станция 1-го подъема, фильтровальный зал, резервуар чистой воды, подщелочная установка, хлораторно-гидролизная установка, реагентное хозяйство, насосная станция 2-го подъема.

Сброс промывочных вод осуществляется по отводному трубопроводу диаметром 250 мм длиной 35 м. Выпуск береговой, расположен на расстоянии 15 м от водоема, из которого производят забор воды.

Протяженность сетей водоснабжения по поселению составляет 11,5 км Материал сетей водоснабжения: чугун – 9,5 км и полиэтилен – 2,5 км. Протяженность сети, нуждающейся в реконструкции, составляет 9,5 км.

Принципиальная схема водоснабжения дер. Вистино

Вода от двух ряжей по всасывающим водоводам поступает на насосную станцию первого подъема. Далее от насосной станции 1-го подъема вода подается на водозаборные очистные сооружения, откуда вода насосной станцией 2-го подъема по водоводам поступает в уличные магистрали, а от них к кварталу многоквартирной застройки, колонкам дер. Вистино, школе.

Водозабор из реки Белая в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Оборудование на водозаборе и на водозаборных очистных сооружениях физически изношено, износ составляет 80 %. Водовод, идущий к канализационным очистным сооружениям, также имеет большой процент износа.

Зона санитарной охраны водозабора на р. Белая не сформирована.

По данным эксплуатирующей организации качество воды в разводящей сети дер. Вистино удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Необходима организация зоны санитарной охраны источника централизованного водоснабжения в составе трех поясов в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

#### Водоотведение

В Вистинском сельском поселении централизованная система хозяйственно-бытовой канализации организована только в дер. Вистино. Эксплуатирующей организацией в сфере водоотведения является ООО «Экосток». Остальные населенные пункты Вистинского сельского поселения не обеспечены системой централизованного водоотведения, население пользуется выгребными ямами и септиками.

В НИИ «Системотехника» (пос. Логи) функционирует канализационная сеть со сбросом в накопитель.

Системой канализации в дер. Вистино обеспечена только капитальная застройка, связанная с сетью централизованного водоснабжения.

Сточные воды от жилой и коммунальной застройки, объектов соцкультбыта отводятся самотечными сетями на канализационную насосную станцию, расположенную на площадке канализационных очистных сооружений (КОС), и далее для очистки подаются на КОС. Очистные сооружения канализации, находящиеся юго-западнее дер. Вистино, введены в эксплуатацию в 1989 году. Установленная пропускная способность очистных сооружений составляет 1,67 тыс. м3/сутки. Канализационные очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных требований. Износ КОС составляет 90 %.

Канализационная насосная станция также построена в 1989 году и нуждается в реконструкции.

После очистки на канализационных очистных сооружениях, сброс очищенных сточных вод осуществляется по трубопроводу в дренажной канаве длиной 600 м диаметром 250 мм, трубопровод уходит в Лужскую губу на расстояние 140 м, выпуск рассеивающий на глубине 50 м. Трубопровод оборудован контрольным колодцем на расстоянии 400 м от здания, где установлено оборудование ультрафиолетовой очистки для обеззараживания стоков.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации в Вистинском сельском поселении составляет 4,9 км. Материал труб – сталь и асбестоцемент. Протяженность сети, нуждающейся в реконструкции, составляет 2,0 км.

Основной проблемой эксплуатации системы водоотведения является большой процент износа оборудования и сетей. Канализационный коллектор, подходящий к канализационным очистным сооружениям, находится в аварийном состоянии. Он проходит через болото и в него попадают инфильтрационные воды с болота.

Дождевая канализация

На территории Вистинского сельского поселения централизованная система дождевой канализации отсутствует. Водоотвод талых вод и поверхностного стока, в том числе и с участков твердого покрытия дорог, тротуаров и кровли зданий, осуществляется по кюветам вдоль дорог, водоотводным канавам и по рельефу местности в поверхностные водотоки и водоемы.

#### Электроснабжение

Потребителями электроэнергии Вистинского сельского поселения являются жилищный фонд, объекты социального назначения, объекты производственного назначения. По степени надежности электроснабжения потребители жилой и общественной застройки относятся к потребителям II, III и частично I категории надежности электроснабжения.

На территории Вистинского сельского поселения техническую эксплуатацию электрических сетей осуществляет ПАО «Ленэнерго» (филиал «Кингисеппские электрические сети»).

Характеристики объектов электроснабжения, обслуживающих Вистинское сельское поселение представлены в таблице 36 и в таблице 37.

Распределение электроэнергии осуществляется воздушными линиями 10 кВ до трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, далее по сетям 0,4 кВ непосредственно к потребителям.

По территории Вистинского сельского поселения проходят следующие ЛЭП 35-330 кВ:

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 (Копорская) – Кингисеппская;

- ВЛ 110 кВ База отдыха – Вистино (Вистинская-1);

- ВЛ 110 кВ Слободка – Кингисеппская;

- ВЛ 35 кВ Вистино – Усть-Луга 35 кВ (Усть-Лужская-2);

Таблица 36 – Характеристики электрических подстанций

| № п/п | Местоположение ПС | Наименование ПС (диспетчерский номер) | Класс напряжения | Номер трансформатора | Номинальная мощность трансформатора, МВ⸱А | Нагрузка, МВ⸱А (за осенне-зимний период 2017/2018) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нежновское сельское поселение | База отдыха (242) | 110 | Т-1 | 6,3 | 0,7 |
| 2. | Вистинское сельское поселение | Вистино (292) | 110 | Т-1 | 2,5 | 0 |
|  |  |  |  | Т-2 | 6,3 | 1,9 |
| 3. | Вистинское сельское поселение | Слободка | 110 | Т-1 | 6,3 | 15* |
|  |  |  |  | Т-2 | 6,3 | 0* |
| Примечание *данные приведены за осенне-зимний период 2016 – 2017 годы |

Таблица 37 – Характеристики трансформаторных подстанций

| № п/п | Населенный пункт | Сетевой район | Диспетчерский номер ТП | Класс напряжения, кВ | Номер трансформатора | Номинальная мощность, трансформатора (Sном), кВ⸱А | Пропускная способность с учетом критерия n-1, кВ⸱А | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, кВ⸱А | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, кВ⸱А | Фактическая мощность, кВ⸱А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | дер. Вистино | КРЭС | 425 | 10/0,4 | Т-1 | 50 | 50 | 33 | 33 | 17 |
| 2. |  | КРЭС | 426 | 10/0,4 | Т-1 | 63 | 63 | 14 | 14 | 49 |
| 3. |  | КРЭС | 436 | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 160 | 109 | 109 | 51 |
| 4. |  | КРЭС | 450 | 10/0,4 | Т-1 | 60 | 60 | 27 | 27 | 33 |
| 5. |  | КРЭС | 468 | 10/0,4 | Т-1 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 |
| 6. |  | КРЭС | 451 | 10/0,4 | Т-1 | 25 | 25 | 16 | 16 | 9 |
| 7. |  | КРЭС | 444 | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 400 | 136 | 136 | 264 |
| 8. |  | КРЭС | 446 | 10/0,4 | Т-1 | 100 | 100 | 83 | 83 | 17 |
| 9. |  | КРЭС | 449 | 10/0,4 | Т-1 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 |
| 10. |  | КРЭС | 442 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 250 | 200 | 200 | 50 |
| 11. |  | КРЭС | 456 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 250 | 180 | 180 | 70 |
| 12. |  | КРЭС | 472 | 10/0,4 | Т-1 | 50 | 50 | 35 | 35 | 15 |
| 13. |  | КРЭС | 443 | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 400 | 300 | 300 | 100 |
| 14. |  | КРЭС | 460 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 250 | 180 | 180 | 70 |
| 15. |  | КРЭС | 440 | 10/0,4 | Т-1 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 |
| 16. |  | КРЭС | 455 | 10/0,4 | Т-1 | 25 | 25 | 11 | 11 | 14 |
| Итого по дер. Вистино | 2333 | 2333 | 1514 | 1514 | 819 |
| 17. | дер. Валяницы | КРЭС | 427 | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 400 | 340 | 340 | 60 |
| 18. |  | КРЭС | 489 | 10/0,4 | Т-1 | 400 | 400 | 256 | 256 | 144 |
| Итого по дер. Валяницы | 800 | 800 | 596 | 596 | 204 |
| 19. | дер. Глинки | КРЭС | 430 | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 160 | 125 | 125 | 35 |
| Итого по дер. Глинки | 160 | 160 | 125 | 125 | 35 |
| 20. | дер. Горки | КРЭС | 270 | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 160 | 64 | 64 | 96 |
| 21. |  | КРЭС | 341 | 10/0,4 | Т-1 | 40 | 40 | 16 | 16 | 24 |
| 22. |  | КРЭС | 477 | 10/0,4 | Т-1 | 63 | 63 | 25,2 | 25,2 | 37,8 |
| 23. |  | КРЭС | 551 | 10/0,4 | Т-1 | 100 | 100 | 40 | 40 | 60 |
| 24. |  | КРЭС | 766 | 10/0,4 | Т-1 | 63 | 63 | 25,2 | 25,2 | 37,8 |
| Итого по дер. Горки | 426 | 426 | 170,4 | 170,4 | 255,6 |
| 25. | дер. Дубки | КРЭС | 422 | 10/0,4 | Т-1 | 100 | 100 | 73 | 73 | 27 |
| 26. |  | КРЭС | 378 | 10/0,4 | Т-1 | 100 | 100 | 81 | 81 | 19 |
| Итого по дер. Дубки | 200 | 200 | 154 | 154 | 46 |
| 27. | дер. Залесье | КРЭС | 428 | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 160 | 128 | 128 | 32 |
| Итого по дер. Залесье | 160 | 160 | 128 | 128 | 32 |
| 28. | дер. Косколово | КРЭС | 465 | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 29. |  | КРЭС | 579 | 10/0,4 | Т-1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 30. |  | КРЭС | 561 | 10/0,4 | Т-1 | 30 | 30 | 18 | 18 | 12 |
| Итого по дер. Косколово | 230 | 230 | 18 | 18 | 212 |
| 31. | дер. Кошкино | КРЭС | 421 | 10/0,4 | Т-1 | 40 | 40 | 16 | 16 | 24 |
| Итого по дер. Кошкино | 40 | 40 | 16 | 16 | 24 |
| 32. | дер. Красная Горка | КРЭС | 433 | 10/0,4 | Т-1 | 50 | 50 | 34 | 34 | 16 |
| Итого по дер. Красная Горка | 50 | 50 | 34 | 34 | 16 |
| 33. | дер. Логи | КРЭС | 457 | 10/0,4 | Т-1 | 100 | 100 | 53 | 53 | 47 |
| 34. |  | КРЭС | 423 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 35. |  | КРЭС | 437 | 10/0,4 | Т-1 | 100 | 100 | 70 | 70 | 30 |
| Итого по дер. Логи | 450 | 450 | 123 | 123 | 327 |
| 36. | дер. Мишино | КРЭС | 432 | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 160 | 112 | 112 | 48 |
| 37. |  | КРЭС | 431 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 250 | 153 | 153 | 97 |
| Итого по дер. Мишино | 410 | 410 | 265 | 265 | 145 |
| 38. | дер. Новое Гарколово | КРЭС | 336 | 10/0,4 | Т-1 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| Итого по дер. Новое Гарколово | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| 39. | дер. Пахомовка | КРЭС | 486 | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 160 | 64 | 64 | 96 |
| 40. |  | КРЭС | 470 | 10/0,4 | Т-1 | 630 | 630 | 0 | 0 | 630 |
| 41. |  | КРЭС | 424 | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 160 | 104 | 104 | 56 |
| Итого по дер. Пахомовка | 950 | 950 | 168 | 168 | 782 |
| 42. | дер. Ручьи | КРЭС | 414 | 10/0,4 | Т-1 | 63 | 63 | 44 | 44 | 19 |
| 43. |  | КРЭС | 452 | 10/0,4 | Т-1 | 100 | 100 | 76 | 76 | 24 |
| 44. |  | КРЭС | 497 | 10/0,4 | Т-1 | 63 | 63 | 54 | 54 | 9 |
| 45. |  | КРЭС | 4109 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 250 | 210 | 210 | 40 |
| Итого по дер. Ручьи | 476 | 476 | 384 | 384 | 92 |
| 46. | дер. Слободка | КРЭС | 483 | 10/0,4 | Т-1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 47. |  | КРЭС | 419 | 10/0,4 | Т-1 | 160 | 160 | 122 | 122 | 38 |
| Итого по дер. Слободка | 185 | 185 | 122 | 122 | 63 |
| 48. | дер. Сменково | КРЭС | 485 | 10/0,4 | Т-1 | 63 | 63 | 25 | 25 | 38 |
| Итого по дер. Сменково | 63 | 63 | 25 | 25 | 38 |
| 49. | дер. Старое Гарколово | КРЭС | 335 | 10/0,4 | Т-1 | 320 | 320 | 240 | 240 | 80 |
| Итого по дер. Старое Гарколово | 320 | 320 | 240 | 240 | 80 |
| 50. | дер. Югантово | КРЭС | 420 | 10/0,4 | Т-1 | 250 | 250 | 158 | 158 | 92 |
| Итого по дер. Югантово | 250 | 250 | 158 | 158 | 92 |
| Итого по Вистинскому сельскому поселению | 7543 | 7543 | 4260 | 4260 | 3283 |
| Примечания: 1. Присоединенная мощность определена по результатам замеров нагрузки питающих фидеров 10(6) кВ. |

#### Теплоснабжение

Потребителями тепловой энергии являются: жилищно-коммунальный сектор и прочие потребители дер. Вистино, промышленные предприятия.

Теплоснабжение жилой застройки дер. Вистино осуществляется от двух отопительных котельных (таблица 38).

Таблица 38 – Основные технико-экономические показатели котельных Вистинского сельского поселения.

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Тип котлов | Кол-во котлов | Год изготовления | Вид топлива | Установленная мощность, (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка, (Гкал/ч) | Тепловые потери в тепловых сетях, (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 20 | Е 1/9 | 1 | 2001 | уголь | 2,87 | 0,999 | 0,13 |
|  |  | КВМ-1,0 | 2 | 2005 |  |  |  |  |
|  |  | КВр-0,93 | 1 | 2006 |  |  |  |  |
| 2. | Котельная № 21 | КВМ-1,0 | 1 | 2004 | уголь | 2,03 | 0,965 | 0,14 |
|  |  | Универсал-5М | 1 | 1981 |  |  |  |  |
|  |  | Энергия-3М | 1 | 2002 |  |  |  |  |
|  |  | Тула-3 | 1 | 1981 |  |  |  |  |

Установленная мощность отопительных котельных в дер. Вистино составляет 4,9 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка – 2,0 Гкал/ч. На котельной установлены котлы, работающие на угле. Теплооборудование котельной необходимо модернизировать.

Прокладка тепловых сетей – надземная. Тип изоляции теплосетей шлако- и минеральная вата.

Трасса основного магистрального теплопровода выполнена в надземном исполнении.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, по которым транспортируется тепловая энергия, составляет 3,3 км.

Состояние магистральных теплосетей – удовлетворительное, требует замены – 340 м теплосетей, находящихся в ветхом состоянии.

Теплоносителем является горячая вода с параметрами t1=95 ℃, t2=70 ℃.

У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла.

Тепловые потери составляют порядка 6,5 % от полезного отпуска в год.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки – печное.

#### Газоснабжение

В настоящее время централизованное обеспечение сетевым природным газом на территории Вистинского сельского поселения отсутствует.

Газификация квартир и индивидуальных домов осуществляется сжиженным газом. Число газифицированных квартир (в том числе индивидуальных жилых домов) составляет 926 единиц.

#### Информационно-телекоммуникационная инфраструктура

Телефонизация

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи является ПАО «Ростелеком». Все промышленные и коммунальные объекты телефонизированы. Абоненты имеют выход на междугородную и международную сеть. Тип прокладки телефонных сетей – волоконно-оптические линии связи, воздушные и подземные линии связи.

В дер. Вистино расположена автоматическая телефонная станция монтированной емкостью 288 номеров. В поселении установлено 19 таксофонов.

Количество абонентов по сельскому поселению составляет около 230.

Степень обеспеченности телефонами населения составляет 10,2 % – около 100 телефонов на 1000 жителей.

В настоящее время сеть сотовой связи сельского поселения активно развивается. Вистинское сельское поселение закрыто сотовой связью стандарта GSM-900/1800/1900 и NMT-450. В сельском поселении работают операторы сотовой связи «Мегафон GSM», «Би-Лайн», «МТС», «Скай-Линк». Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг).

Услуги сети Интернет предоставляются абонентам ПАО «Ростелеком» по коммутируемому доступу, с использованием широкополосного доступа по технологии хDSL.

Выделенный доступ, в основном, предоставляется по технологии хDSL. Скорость доступа 6 Мбит/с.

Количество пользователей сети Интернет постоянно растет. Все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет на скорости не менее 128 кбит/с.

Радиофикация и телевидение

Радиовещание в Вистинском сельском поселении – проводное и эфирное.

Трансляцией проводного радиовещания занимается ПАО «Ростелеком».

Количество радиоточек проводного вещания постоянно уменьшается.

Спрос на услугу проводного вещания постоянно уменьшается, число абонентов с каждым годом уменьшается на 10 – 15 %.

Сеть проводного вещания является убыточной, количество радиоточек постоянно сокращается и развитие сети не планируется.

Система телевизионного вещания в Вистинском сельском поселении – SEKAM.

Население сельского поселения имеет возможность принимать телевизионные программы «1 канал», «Россия», «Культура», «НТВ», «5 канал», «СТО», «ТВ-центр» Региональные ТРК, «Спорт» и другие.

Трансляция эфирных телевизионных программ ведется как в метровом, так и в дециметровом диапазонах волн. Передача программ эфирного радиовещания осуществляется на ультракоротких волнах в диапазонах частот 66-74 МГц и 100-108 МГц.

Почтовая связь

Сельское отделение почтовой связи размещается в дер. Вистино (индекс 188477) и в пос. Усть-Луга (индекс 188471).

Предоставляемые услуги:

- обслуживание письменной корреспонденции;

- прием и доставка посылок;

- прием и доставка экспресс-корреспонденции;

- подписка и доставка периодических изданий;

- финансовые услуги (почтовые переводы, погашение кредитов, выдача пенсионных выплат и пособий);

- услуги имущественного комплекса;

- организация и предоставление государственных и муниципальных услуг;

- социальные услуги (обслуживание людей с инвалидностью по слуху, зрению и на коляске на дому).

### Состояние окружающей среды

Одной из основных целей разработки генерального плана является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации по основным направлениям:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водных ресурсов:

- отходы производства и потребления;

- санитарно-защитные зоны;

- радиационная обстановка.

#### Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Ряд факторов, таких как рельеф местности, открытость территории, отсутствие температурных инверсий, создают благоприятные условия для рассеивания выбросов и способствуют уменьшению загрязнения атмосферного воздуха в поселении. Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 39.

Таблица 39 – Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

| Наименование | Величина |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы | 160 |
| Коэффициент рельефа местности | 1,0 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, °С | 21,1 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года, °С | -7,8 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| Север | 9 |
| Северо-восток | 11 |
| Восток | 8 |
| Юго-восток | 9 |
| Юг | 14 |
| Юго-запад | 25 |
| Запад | 15 |
| Северо-запад | 9 |
| Штиль | 4 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость, превышения которой составляет 5 %, м/с | 7,0 |

Основными источниками загрязнениями атмосферного воздуха на территории Вистинского сельского поселения являются: промышленные предприятия (предприятия теплоэнергетики (котельные), деревообрабатывающей и пищевой промышленностей) и транспорт (автомобильный и водный). Кроме того, источниками загрязнения атмосферного воздуха являются свалка, контейнерные и строительные площадки и другие.

В связи с развитием промышленных площадок на территории Вистинского сельского поселения, а именно: морской порт Усть-Луга, на прибрежных территориях Финского залива произойдет увеличение доли выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Существенный вклад будет вносить автотранспорт и морской транспорт, работающий на дизельном топливе, а также выбросы от самих терминалов и площадок.

Также со строительством промышленных объектов в южной части Вистинского сельского поселения возрастет антропогенная нагрузка на природную среду.

Влияние транспорта на загрязнение атмосферного воздуха

Помимо стационарных источников большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят передвижные источники: автомобильный и железнодорожный транспорт.

Автомобильный транспорт остается одним из существенных источников загрязнения атмосферного воздуха Вистинского сельского поселения, его доля в загрязнении составляет около 35 %. С каждым годом увеличивается вклад выбросов от передвижных источников в общем балансе выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн. Автомобильному транспорту как источнику загрязнения воздушной среды присущ ряд отличительных особенностей:

- быстрое увеличение количества автотранспорта;

- автомобиль – движущийся источник загрязнения;

- автомобильные выбросы распространяются на уровне дыхательных органов человека;

- современные возможности снижения токсичности выхлопных газов еще не в состоянии обеспечить желаемую степень чистоты воздушного бассейна.

В настоящее время ни одного поста мониторинга окружающей среды на территории поселения нет, в связи с чем, нельзя полностью и достоверно оценить экологическое состояние атмосферного воздуха Вистинского поселения.

Учитывая ежегодный рост единиц автотранспорта, можно предположить, что в ближайшие годы будет наблюдаться дальнейший рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет передвижных источников.

#### Состояние водных ресурсов

На территории Вистинского сельского поселения протекают следующие водные объекты: реки Белая, Хаболовка, Черная, ручей Ловколовский и другие ручьи. Река Белая является источником водоснабжения дер. Вистино, качество вод которой требует специальной подготовки, которая проводится на водозаборных сооружениях.

Основными источниками загрязнения вод открытых водоемов являются организованные сбросы хозяйственно-бытовых стоков после очистных сооружений и неорганизованных – от частных бань, а также загрязнения, попадающие в открытые водоемы с территории населенных пунктов с ливневыми стоками и талыми водами.

Централизованная система водоотведения в Вистинском сельском поселении имеется только в дер. Вистино. Системой канализации в дер. Вистино обеспечена только капитальная застройка, связанная с сетью централизованного водоснабжения. Очистные сооружения канализации, находящиеся в западной части Вистинского сельского поселения введены в эксплуатацию в 1989 году.

После очистки на канализационных очистных сооружениях, сброс очищенных сточных вод осуществляется в Лужскую губу. Трубопровод оборудован контрольным колодцем на расстоянии 400 м от здания, где установлено оборудование ультрафиолетового обеззараживания стоков.

Основной из причин загрязнения водных объектов является большой процент износа оборудования и сетей. Канализационный коллектор, подходящий к канализационным очистным сооружениям, находится в аварийном состоянии.

На территории Вистинского сельского поселения имеются объекты местного значения, оказывающие негативное влияние на водные объекты федерального значения (Финский залив) – канализационные очистные сооружения, которые не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных требований.

#### Отходы производства и потребления

Деятельность в области обращения с отходами включает в себя: организацию сбора и временного хранения, накопления, транспортировку, обезвреживание, обработку и утилизацию отходов производства и потребления.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) к вопросам местного значения сельского поселения относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов. Часть полномочий в области обращения с отходами относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района, часть – к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Согласно Уставу Вистинского сельского поселения к вопросам местного значения поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

На сегодняшний день договоры с лицензированными организациями, занимающимися сбором и транспортированием твердых коммунальных отходов с территории поселения, заключены администрацией сельского поселения с частными юридическими лицами.

Места захоронения ТКО

К объектам размещения отходов относятся: полигоны твердых коммунальных отходов, места несанкционированного размещения ТКО, скотомогильники, биотермические ямы, места размещения стройматериалов, шламохранилище, отвал горных пород и так далее.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами на территории Вистинского сельского поселения объекты размещения отходов производства и потребления отсутствуют.

На сегодняшний день весь объем ТКО с территории Вистинского сельского поселения вывозится на действующий лицензированный полигон ТКО – ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» в районе дер. Первое Мая, Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. Полигон расположен в 72 км от дер. Вистино.

Твердые коммунальные отходы

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. ТКО относятся к IV – V классам опасности.

В общий объем ТКО входят крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы, превышающие габарит отходов, помещающихся в стандартные контейнеры, и подлежащие сбору в отдельном порядке. К КГО относятся: мебель, бытовая техника, тара, упаковка и тому подобное. Средний процент КГО от общего объема ТКО составляет 15 %.

Сбор ТКО

На территории поселения контейнерные площадки для хранения отходов производства и потребления находятся на придомовых территориях жилых домов.

Раздельный сбор ТКО

Согласно Федеральному закону от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Российской Федерации закреплен раздельный сбор ТКО.

Раздельный, или разделительный, сбор ТКО – действия по сбору ТКО в зависимости от его происхождения. Разделение отходов делается в целях избежания смешения разных типов отходов и загрязнения окружающей среды. Данный процесс позволяет подарить отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря вторичному его использованию и переработке. Разделение ТКО помогает предотвратить разложение отходов, их гниение и горение на местах размещения отходов. Следовательно, уменьшается вредное влияние на окружающую среду.

Нормы накопления ТКО

Нормативы накопления ТКО являются основным количественным параметром, дающим возможность наиболее точно рассчитать объем образования отходов по категориям от лиц – образователей отходов: от населения с учетом проживания в многоквартирных домах или частном секторе, от организаций бюджетной сферы (детские сады, школы, поликлиники, библиотеки и тому подобное) и коммерческих предприятий (магазины, кафе, рестораны, гостиницы и тому подобное).

Нормативы накопления ТКО на территории Ленинградской области, утвержденные Приказом управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 03.07.2017 № 5 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов», приведены в таблице 40.

Таблица 40 – Нормативы накопления ТКО в Вистинском сельском поселении

| № п/п | Источник | Единицы измерения | Норма накопления отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд | 1 проживающий | 2,94 |

Укрупненный расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда поселения представлен в таблице 41.

Таблица 41 – Расчетный объем образуемых ТКО в Вистинском сельском поселении

| № п/п | Населённый пункт | Население, человек | Объем ТКО, м3/год | Из них КГО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | дер. Валяницы | 63 | 185,2 | 27,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дер. Вистино | 864 | 2540,2 | 381,0 |
|  | дер. Глинки | 31 | 91,1 | 13,7 |
|  | дер. Горки | 67 | 197,0 | 29,5 |
|  | дер. Дубки | 20 | 58,8 | 8,8 |
|  | дер. Залесье | 42 | 123,5 | 18,5 |
|  | дер. Косколово | 35 | 102,9 | 15,4 |
|  | дер. Кошкино | 1 | 2,9 | 0,4 |
|  | дер. Красная Горка | 11 | 32,3 | 4,9 |
|  | дер. Логи | 63 | 185,2 | 27,8 |
|  | дер. Логи | 15 | 44,1 | 6,6 |
|  | дер. Мишино | 19 | 55,9 | 8,4 |
|  | дер. Новое Гарколово | 3 | 8,8 | 1,3 |
|  | дер. Пахомовка | 30 | 88,2 | 13,2 |
|  | дер. Ручьи | 283 | 832,0 | 124,8 |
|  | дер. Слободка | 26 | 76,4 | 11,5 |
|  | дер. Сменково | 6 | 17,6 | 2,6 |
|  | дер. Старое Гарколово | 11 | 32,3 | 4,9 |
|  | дер. Югантово | 54 | 158,8 | 23,8 |
| Всего | 1644 | 1972,8 | 295,9 |

Производственные отходы

Утилизация отходов сельскохозяйственного и промышленного производства осуществляется юридическими лицами самостоятельно или по договору с лицензированной организацией.

Строительные отходы

Строительные отходы на территории поселения утилизируются за счет физического или юридического лица обслуживающей поселение организацией по звонку.

Медицинские и биологические отходы

В настоящее время на территории сельского поселения места утилизации медицинских и биологических отходов не организованы.

Опасные отходы

К опасным отходам на территории Вистинского сельского поселения относятся следующие предметы:

- ртутьсодержащие. Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, а также энергосберегающих ламп от населения, должен осуществляться в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания;

- шины, покрышки. К способам переработки изношенных автопокрышек относятся: восстановительный ремонт, использование целых шин, сжигание, пиролиз, переработка в крошку.

Недостатки системы обращения с отходами производства и потребления

Недостатками системы обращения с отходами в Вистинском сельском поселении являются:

- отсутствие площадок для сбора и временного хранения ТКО в радиусе пешеходной доступности;

- на территории поселения практически отсутствуют специально отведенные места для сбора КГО, а также специальные контейнеры бункерного типа;

- отсутствие раздельного сбора ТКО;

- отсутствие пунктов приема вторсырья.

#### Радиационная обстановка

За последние годы радиационная обстановка на территории Вистинского сельского поселения в целом, не изменилась и обусловлена естественными источниками ионизирующего излучения, техногенными факторами и последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.

Наибольший вклад в дозу облучения населения района вносят природные источники ионизирующего излучения и медицинские рентгенодиагностические процедуры, формирующие около 98 % коллективной дозы облучения населения.

Спецификой радиационной обстановки на территории поселения остается аварийное загрязнение местности чернобыльского происхождения. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на данной местности была несколько выше в населенных пунктах, загрязненных в результате чернобыльской аварии.

Вся Ленинградская область принадлежит к дальней зоне аварии, образованной в результате выпадения с атмосферными осадками радиоактивного цезия-137. Населенные пункты Вистинского сельского поселения не включены в перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 № 1074.

ГУ «НПО «Тайфун» Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) проводит анализ по радиоактивному загрязнению территории двух населенных пунктов Вистинского сельского поселения цезием-137.

Таблица 42 – Данные по радиоактивному загрязнению цезием-137 территории населенных пунктов Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (Ки/км2)

| № п/п | Административное деление | Населенный пункт | Минимум | Среднее | Максимум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вистинское сельское поселение | дер. Косколово | 0,1 | 0,3 | 0,8 |
| 2. | Вистинское сельское поселение | дер. Слободка | 0,2 | 0,4 | 0,5 |

На территориях населенных пунктов, где уровни плотности радиоактивного загрязнения почв цезием-137 ниже 1 Ки/км2, не требуется каких-либо вмешательств, а проживание и хозяйственная деятельность населения по радиационному фактору не ограничиваются. На территориях указанных населенных пунктов в ближайшие годы будет сохраняться и поддерживаться минимально необходимый объем мониторинга радиационной обстановки в пределах границ населенных пунктов.

Данные вне населенных пунктов отсутствуют в связи с тем, что мониторинг данных территорий не проводится. В настоящее время основная масса радиоактивного цезия-137 аккумулирована в почвенном покрове (на глубине до 20 см), причем 70 – 95 % его валового содержания находится в неподвижном состоянии.

Период полуочищения почв от цезия-137 составляет около 10 лет под хвойными лесами, 30 лет на залеже. Сенокосы и пастбища с торфяными и торфяно-глеевыми почвами в экологическом отношении опасны, поскольку он характеризуются высоким коэффициентом перехода цезия-137 в растительность.

Правовая основа вопросов радиационной безопасности определяется Федеральными законами «О радиационной безопасности населения», «Об использовании атомной энергии», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране окружающей среды», «О сертификации продукции и услуг» и другими нормативно-правовыми документами.

Организующим элементом в этой работе является система радиационно-гигиенической паспортизации. Ежегодно каждая организация, использующая источники ионизирующего излучения (ИИИ), составляет радиационно-гигиенический паспорт предприятия, получает на него заключение территориальной службы Роспотребнадзора и представляет в местные органы власти. На основе паспортов организаций составляются радиационно-гигиенические паспорта района и населенных пунктов. В паспорт заложен принцип работы по отклонениям от нормативов. Если контролируемый показатель не превышает установленные пределы, то в паспорте констатируется этот факт. При превышении норм паспорт требует приложения плана мероприятий по доведению показателя до допустимых значений.

Выводы:

- за последние три года радиационная обстановка на территории Вистинского сельского поселения в целом не изменилась и обусловлена естественными источниками ионизирующего излучения, техногенными факторами и последствиями аварии на Чернобыльской АЭС;

- за последние годы аварийных радиационных ситуаций на территории Вистинского сельского поселения не зарегистрировано;

- радиационная ситуация на территории поселения удовлетворительная и соответствует ситуации в других районах и областях центрального округа России, в которых нет крупных ядерных объектов.

### Особо охраняемые природные территории

На восточной границе Вистинского сельского поселения находится государственный природный комплексный заказник «Котельский» регионального значения. Общая площадь заказника в соответствие с постановлением Правительства Ленинградской области от 13.05.2011 № 134 «Об утверждении Положения о государственном природном комплексном заказнике «Котельский» и внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 26.12.1996 № 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» составляет 12618 га, из них 3058,4 га – акватория озер, 301,8 га – акватория Финского залива.

На территории Вистинского сельского поселения расположен совсем незначительный по площади участок заказника – часть 50 квартала Сойкинского участкового лесничества, площадью – 0,7 га. Это комплексный заказник, целями образования которого являются:

- сохранение гидрологического режима уникальных озерных экосистем;

- сохранение природных комплексов ледникового ландшафта;

- охрана лесов с обилием широколиственных пород, сосновых лесов с редкими южноборовыми видами растений и участков дубового леса;

- охрана участков старовозрастных лесов с редкими видами растений и грибов;

- охрана комплекса морских птиц и птиц, связанных с лесами с участием широколиственных пород;

- охрана мест произрастания редких видов растений и грибов;

- охрана редких видов растений, грибов и животных;

- поддержание биологического разнообразия.

Режим использования территории заказника необходимо соблюдать в соответствии с Положением о государственном природном комплексном заказнике «Котельский».

### Зеленые насаждения

В настоящее время на территории Вистинского сельского поселения нет специально организованных зеленых насаждений общего пользования. Населенные пункты поселения окружают естественные сосновые и смешанные лесные насаждения.

### Животный мир

Фауна Вистинского сельского поселения богата и разнообразна. Она имеет типично лесной облик и включает как представителей типично таежных видов, так и животных, характерных для зоны широколиственных лесов. Наиболее распространены следующие виды: белка, заяц-беляк, рысь, бурый медведь, лось, землеройка обыкновенная, волк, лисица, выдра, ласка, дрозды, зяблик, ворон, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, встречается ястреб, из пресмыкающихся – гадюка, уж, ящерица живородящая, из земноводных – лягушка травяная и другие.

Виды животного мира, отнесенные к объектам охоты: из млекопитающих – медведь, лось, кабан, волк, лисица, заяц, рысь, барсук, куница, горностай, бобр, белка, ондатра, выдра*, европейская норка*; их птиц – гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, перепел*, куропатки*, бекас, дупель* и другие. Виды с пометкой* – занесены в Красную книгу Ленинградской области.

Пользование объектами животного мира на территории поселения осуществляет охотпользователь – Межрегиональное отделение «Военно-охотничье общество общероссийской спортивной общественной организации» (МО ВОО ОСОО).

Приоритетное направление использования животного мира на территории Вистинского сельского поселения – это организация отдыха населения, связанного с любительской охотой, развитие охотничьего туризма.

Охрана животного мира регулируется Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», областным законом от 21.06.2013 № 35-оз «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Ленинградской области».

## Предложения по территориальному планированию

### Социально-экономическое развитие Вистинского сельского поселения

Перспективы развития промышленности на территории Вистинского сельского поселения обусловлены следующими факторами:

- близость крупных населенных пунктов (Санкт-Петербург, Кингисепп, Сосновый Бор);

- расположение на территории поселения морского порта Усть-Луга с режимом круглогодичной эксплуатации и коротким периодом ледовой проводки;

- развитие сети автомобильных дорог и железнодорожных подходов;

- относительная близость мощного источника электроэнергии – Ленинградской атомной электростанции (город Сосновый Бор);

- возможность использования единой инфраструктуры для промышленных целей и обеспечения порта;

- наличие свободных территорий.

Перечисленные выше факторы позволяют рассматривать Вистинское сельское поселение как благоприятную площадку для развития предприятий, ориентированных на экспорт.

Развитие производственного потенциала поселения напрямую связано со строительством портовых терминалов и комплексным социально-экономическим развитием прилегающих к порту территорий.

Потребность в организации транспортно-логистических комплексов возникает в связи с развитием транспортных функций территории поселения.

Территории в центральной части Сойкинского полуострова перспективны для размещения инфраструктурных объектов, необходимых для обслуживания прогнозируемых грузопотоков и пассажиропотоков морского порта Усть-Луга.

Наиболее оптимальным видом использования территории в южной части Вистинского сельского поселения, в районе деревни Косколово, является создание транспортно-производственного комплекса, размещение предприятий обрабатывающей отрасли, возможен вариант создания административно-делового центра.

Транспорт и логистика

Морской порт Усть-Луга является основной точкой роста не только на территории Вистинского сельского поселения, но и на территории всего Кингисеппского муниципального района. Согласно схеме территориального планирования Российской Федерации в области транспорта, дальнейшее развитие морского порта будет заключаться в создании контейнерного терминала мощностью до 30 млн тонн в год, строительстве терминала минеральных удобрений мощностью до 7 млн тонн в год, строительстве терминала по перевалке навалочных, генеральных и зерновых грузов мощностью 24,3 млн тонн в год, строительстве отгрузочного терминала минеральных удобрений мощностью 12 млн тонн в год. Задачами развития морского порта Усть-Луга является ликвидирование дефицита портовых мощностей Российской Федерации в Балтийском море и переориентация транспортных потоков с прибалтийских и финских портов.

Размещение промышленно-логистического парка (комплекса) по хранению и перевалке минеральных удобрений мощностью 1 млн тонн в год планируется в дер. Вистино. Срок реализации проекта намечен на 2018-2022 годы. Количество создаваемых рабочих мест – 250. Потребность в земельных ресурсах (общая площадь земельного участка) составляет 188 га. Ключевой составляющей проекта является размещение промышленно-логистического парка (комплекса) по хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой. Реализация проекта позволит дать динамичный толчок развитию промышленности всей Ленинградской области за счет создания необходимой транспортной, энергетической, портовой инфраструктуры. Целью проекта является создание промышленного парка, объединенного общей портовой и железнодорожной инфраструктурой, обеспечивающего развитие индустрии региона за счет строительства терминала перевалки минеральных удобрений, перевода грузопотоков российских производителей из прибалтийских портов (Рига, Мууга, Котка) в морской порт Усть-Луга. С одновременным созданием привлекательной инвестиционной модели для российских производителей с предоставлением им доступа к инфраструктуре парка, энергетике, ресурсам порта, железнодорожной станции.

Транспортный терминал предусматривает обработку грузов и перевалку их с железнодорожного на морской транспорт, которые затем планируется экспортировать за границу Российской Федерации. Объект планируется эксплуатировать круглогодично. Выход на полную мощность универсального терминала, предназначенного для перевалки генеральных, навалочных, зерновых грузов и продуктов, произойдёт в 4 этапа в 2024-2025 годах. Реализация проекта обеспечит ежегодную перевалку свыше 24 млн тонн грузов. Размещение терминала позволит создать свыше 700 рабочих мест. Обеспечение проектируемой рабочей силой предусматривается за счёт привлечения трудовых ресурсов Ленинградской области и города Кингисепп. Построенный терминал сможет войти в перечень самых мощных и современных терминалов морского порта Усть-Луга и придать импульс развитию железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного региона.

Морской перегрузочный комплекс предусматривает обработку грузов и перевалку их с железнодорожного на морской транспорт, которые затем планируется экспортировать за границу Российской Федерации. Объект планируется эксплуатировать круглогодично, судооборот комплекса составит ориентировочно 539 судозаходов в год. Обеспечение проектируемой рабочей силой предусматривается за счёт привлечения трудовых ресурсов Ленинградской области и города Кингисепп.

Реализацию инвестиционного проекта по размещению терминала по перевалке минеральных удобрений планируется параллельно силами двух инвесторов. Общая площадь территории составит около 17,7 га. В результате реализации первой части проекта, которая предусмотрена на 2020-2021 годы будет создано более 200 рабочих мест, реализации второй части (2018-2022 годы) – 200 рабочих мест.

Химическая промышленность

Важным шагом по развитию морского порта Усть-Луга является комплексное развитие прилегающих к порту территорий. В рамках этого направления на территории Вистинского сельского поселения планируется реализация сразу нескольких крупных инвестиционных проектов по созданию ориентированных на экспорт предприятий по производству химической продукции (метанола, аммиака, карбамида).

В районе дер. Вистино (в предпортовой части) планируется размещение предприятия по переработке природного газа в метанол. Работа нового предприятия будет ориентирована на экспорт. Близость транспортного терминала позволит предприятию снизить логистические потери и сохранить конкурентоспособность. Общая площадь предприятия составит около 62,6 га. Размещение предприятия позволит создать свыше 600 рабочих мест. Сроки реализации проекта: первая очередь в 4 квартале 2023 года, вторая очередь в 4 квартале 2027 года.

В восточном направлении от дер. Пахомовка в производственной зоне I-V класса опасности, планируется размещение завода по производству метанола и морского терминала для экспорта продукции. Предприятие разместится на территории общей площадью 156,4 га. Результатом реализации проекта станет создание 500 рабочих мест.

Реализация проекта предполагает инвестирование в современные технологии строительства и эксплуатации энергоэффективных крупнотоннажных химических производств, позволяющих организовать глубокую переработку природного газа и выпуск продукции, соответствующей мировым стандартам качества.

Размещение современных производств крупнотоннажной химии в максимальной близости от морского порта и экспортных транспортных путей повышает их конкурентоспособность по сравнению с аналогичными производителями в Российской Федерации.

Агропромышленный комплекс

Развитие сельского хозяйства в Вистинском сельском поселении в крупных масштабах в настоящее время нерентабельно и будет возможно только за счет личного сектора. Возможно частично использовать имеющиеся сельскохозяйственные угодья. Часть пашни может быть использована под выращивание картофеля и овощей, другая часть – под кормовые культуры. Перспективным направлением может быть выращивание овощей в теплицах. Реализация предложенных мероприятий позволит частично обеспечить население дер. Вистино и других населенных пунктов Вистинского сельского поселения собственными продуктами питания.

Развитие рекреации и туризма

Комплексное рекреационное развитие территории возможно за счет организации рекреационных зон – специально выделяемых территорий, предназначенных для организации мест отдыха и включающих в себя учреждения отдыха, парки, сады, пляжи и иные объекты туристско-рекреационной инфраструктуры. В целях развития туристского потенциала Кингисеппского муниципального района в схеме территориального планирования Кингисеппского муниципального района с учетом анализа комплексного развития территории сделаны предложения по выделению рекреационных зон, в пределах которых рекомендуется размещение объектов туристской инфраструктуры. На территории Вистинского сельского поселения предусмотрено создание четырёх рекреационных зон:

- «Сойкинский берег». Рекреационная зона находится на побережье Финского залива. Большая часть территории покрыта лесом. Глубина прибрежных вод позволяет организовать яхт-клуб, а в лесах на побережье туристические стоянки. Тип рекреационной зоны водно-рекреационная.

- «Пахомовка». Территория благоприятна для развития активных видов туризма, горнолыжного спорта.

- «Старое Гарколово». Рекреационная зона находится на побережье Финского залива. Большая часть территории покрыта лесом. Глубина прибрежных вод позволяет организовать яхт-клуб, а в лесах на побережье базу отдыха, туристические стоянки, базу охотников и рыболовов. Тип рекреационной зоны водно-рекреационная.

- «Усть-Лужская туристско-рекреационная зона» регионального значения (три участка). Туристско-рекреационная зона регионального значения – это территория, благоприятная по своим природным, социальным и градостроительным условиям для организации туризма, массового загородного отдыха и лечения. Создание туристско-рекреационной зоны регионального значения не создаёт ограничений для ведения хозяйственной деятельности. В Усть-Лужской туристско-рекреационной зоне (на территории Вистинского сельского поселения) планируется создание и обустройство мест стоянок туристов, развитие инфраструктуры яхтенного спорта на южном побережье Финского залива, создание баз отдыха на Сойкинском полуострове. Усть-Лужская туристско-рекреационная зона создаётся с целью развития познавательного, спортивного, водного и оздоровительного туризма. Создание туристско-рекреационной зоны будет способствовать появлению конкурентноспособного туристского продукта, переходу сферы туризма и рекреации в Вистинском сельском поселении на новый уровень развития.

Несмотря на то, что туристский потенциал Вистинского сельского поселения достаточно велик, туризм в общей структуре хозяйства, экономике и социальной жизни поселения остается востребованным не в полной мере. Основным ограничительным фактором для развития рекреации и туризма является развитие портовых терминалов в районе деревни Косколово, а также планируемый комплексный заказник местного значения муниципального района «Сойкинский берег» на побережье Финского залива в районе мыса Колганпя. В связи с этим проектом предусматривается развитие туризма в центральной части поселения (рекреационная зона «Пахомовка»).

На территории Вистинского сельского поселения предлагается развитие следующих приоритетных видов туризма:

- Природно-ориентированный:

- спортивный (ориентирован на туристов, занимающихся любительским спортом) – велосипедный, горнолыжный (рекреационная зона «Пахомовка») и другие;

- водный – круизный, яхтенный, катерный (рекреационные зоны «Сойкинский берег» и «Старое Гарколово»);

- природный, экологический – посещение природных ландшафтов, знакомство с разнообразием флоры и фауны, наблюдение за животными, птицами;

- сельский – пребывание туристов в условиях деревенского быта;

- охота-рыбалка;

- Культурный:

- культурно-познавательный – туризм в целях ознакомления и познания культурного наследия территории и удовлетворения других познавательных интересов;

- этнографический – туризм, основанный на интересе туристов к подлинной жизни народности ижора, к ознакомлению с народными традициями, обрядами, творчеством и культурой;

- паломнический – посещение культовых объектов (церковь Святителя Николая Чудотворца) с целью паломничества.

Для привлечения туристов и организации отдыха местного населения поселение нуждается в насыщении техническими комплексами: элементами благоустройства и инженерной инфраструктуры, спортивными сооружениями, объектами размещения и так далее. В связи с этим в соответствии со схемой территориального планирования Кингисеппского муниципального района генеральным планом предлагается размещение ряда объектов (таблица 52 раздела 2.4).

Для повышения туристического рейтинга Вистинского сельского поселения предлагается строительство причалов, стоянок и заправки для маломерных судов на водных объектах, яхт-клубов, пляжей, велосипедных дорожек с целью вывода велопутешественников с основных автомобильных дорог.

Яхт-клубы (причалы, стоянки и заправки для маломерных судов на водных объектах) предполагаются к размещению на следующих территориях:

- набережная в дер. Вистино (приоритетный вариант, поскольку есть ограждающие сооружения – потребует минимальных затрат);

- в районе северной части пос. Логи (согласно схеме территориального планирования Кингисеппского муниципального района);

- в районе мыса Неннисари в районе дер. Старое Гарколово.

Перспективная занятость населения

Создание новых рабочих мест на территории муниципального образования является одной из главных задач дальнейшего социально-экономического развития Вистинского сельского поселения. К расчётному сроку генерального плана на территории муниципального образования будет создано 4168 рабочих мест. Планируется, что наибольшее число новых рабочих мест будет создано в сфере транспорта и логистики, обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли. Число создаваемых рабочих мест в экономике Вистинского сельского поселения приведено в таблице 43.

Таблица 43 – Число создаваемых рабочих мест в экономике Вистинского сельского поселения

| № п/п | Виды экономической деятельности | Единица измерения | Первая очередь (2025 год) | Расчётный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | место | 40 | 60 |
| 2 | Обрабатывающие производства, в том числе: | место | 1100 | 1100 |
| 2.1 | Метанольный завод в предпортовой зоне | место | 600 | 600 |
| 2.2 | Завод по производству метанола и морского терминала для экспорта продукции | место | 500 | 500 |
| 2.3 | Строительство завода по производству метанола и морского терминала для экспорта продукции |  |  |  |
| 3 | Транспорт и логистика, в том числе: | место | 1350 | 1350 |
| 3.1 | Строительство терминала по перевалке минеральных удобрений в морском порту Усть-Луга | место | 200 | 200 |
| 3.2 | Строительство терминала по перевалке минеральных удобрений в морском порту Усть-Луга | место | 200 | 200 |
| 3.3 | Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению и перевалке минеральных удобрений мощностью 1 млн тонн в год | место | 250 | 250 |
| 3.4 | Строительство многофункционального транспортно-перевалочного терминала в морском порту Усть-Луга | место | 700 | 700 |
| 4 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | место | 105 | 120 |
| 5 | Строительство | место | 90 | 105 |
| 6 | Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования | место | 527 | 602 |
| 7 | Гостиницы и рестораны | место | 15 | 67 |
| 8 | Туризм и рекреация | место | 130 | 200 |
| 9 | Транспорт и связь | место | 0 | 89 |
| 10 | Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг | место | 170 | 190 |
| 11 | Образование | место | 0 | 150 |
| 12 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | место | 30 | 80 |
| 13 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | место | 10 | 55 |
| Итого | место | 3567 | 4168 |

В результате реализации инвестиционных проектов по строительству транспортных терминалов в морском порте Усть-Луга в сфере транспорта и логистики планируется создать 1350 новых рабочих мест. Планируемые к реализации инвестиционные проекты займут территорию общей площадью 327,6 га в зоне портовых комплексов. При освоении оставшейся в резерве территории общей площадью 16,3 га дополнительно может быть создано 400 рабочих мест.

В результате реализации инвестиционных проектов в сфере производства будет создано 1100 новых рабочих мест. Планируемые предприятия суммарно займут 156,4 га территории производственных зон. В резерве останется 4568,17 га производственных зон, при освоении которой возможно создание порядка 82,2 тыс. рабочих мест. Рабочие места, создаваемые при освоении всех производственных зон приведены в таблице 44.

Таблица 44 – Рабочие места, создаваемые при освоении производственных зон

| № п/п | Код зоны | Класс опасности | Площадь, га | Плотность рабочих мест, единиц на 1 га | Число рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П-1 | I – V класса опасности | 2286,87 | 17 | 2207,47 га – 37,5 тыс. человек; 79,4 га – 0,4 тыс. человек (предприятие по производству метанола, аммиака и карбамида из природного газа) |
| 2 | П-2 | II – V класса опасности | 1863,67 | 17 | 1786,67 га – 30,4 тыс. человек; 77,0 га – 0,4 тыс. человек (предприятие по производству метанола, аммиака и карбамида из природного газа) |
| 3 | П-3 | III – V класса опасности | 15,53 | 17 | 0,3 тыс. человек |
| 4 | П-4 | IV – V класса опасности | 547,85 | 25 | 13,7 тыс. человек |
| 5 | П-5 | V класса опасности | 10,65 | 25 | 0,3 тыс. человек |
| 6 | ПК | - | 343,9 | 25 | 16,3 га – 0,4 тыс. человек; 62,6 га – 0,6 тыс. человек (предприятие по переработке природного газа в метанол (в предпортовой части); 17,7 га – 0,4 тыс. человек (терминал по перевалке минеральных удобрений (реализация силами двух инвесторов); 59,3 га – 0,7 тыс. человек (транспортный терминал по обработке грузов и их перевалке с железнодорожного транспорта на морской); 188 га – 0,3 тыс. человек (отгрузочный терминал минеральных удобрений) |
| Итого | 85,05/82,6* тыс. человек |
| Примечание * - без учёта инвестиционных проектов |

Третьей по числу создаваемых рабочих мест станет сфера оптовой и розничной торговли. На расчётный срок генерального плана в этой сфере планируется создание 602 рабочих мест. Увеличение числа занятых предусмотрено за счёт освоения планируемых общественно-деловых зон, а также за счёт размещения объектов торговли и бытового обслуживания.

Учитывая рекреационную привлекательность территории Вистинского сельского поселения, в сфере туризма будет создано 200 рабочих мест, а в сфере предоставления гостиничных услуг 67 рабочих мест.

С ростом численности населения генеральным планом предусмотрено размещение дополнительных объектов образования, здравоохранения, предоставления коммунальных, социальный и персональных услуг. В сфере образования будет создано 150 рабочих мест, в сфере здравоохранения – 80, в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 55.

Суммарно по мероприятиям генерального плана суммарно будет создано 1243 рабочих места (712 рабочих мест на первую очередь, 531 рабочих мест на расчётный срок). Раскладка рабочих мест по мероприятиям генерального плана приведена в таблице 45.

Таблица 45 – Раскладка рабочих мест по мероприятиям генерального плана

| № п/п | Наименование объекта | Число новых рабочих мест, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь (2025 год) | Расчётный срок (2035 год) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование |
| 1.1 | Общеобразовательная организация на 350 мест в дер. Валяницы | 0 | 30 |
| 1.2 | Дошкольная образовательная организация на 125 мест в дер. Вистино | 0 | 25 |
| 1.3 | Дошкольная образовательная организация на 100 мест в дер. Валяницы | 0 | 25 |
| 1.4 | Дошкольная образовательная организация на 50 мест в дер. Дубки | 0 | 20 |
| 1.5 | Дошкольная образовательная организация на 100 мест в дер. Ручьи | 0 | 25 |
| 1.6 | Дошкольная образовательная организация на 100 мест в дер. Пахомовка | 0 | 25 |
| Итого | 0 | 150 |
| 2. | Здравоохранение |
| 2.1 | Врачебная амбулатория на 80 посещений в смену и стационаром на 4 койки в дер. Вистино | 30 | 0 |
| 2.2 | Многофункциональный объект здравоохранения с поликлиникой на 70 посещений в смену, больницей (стационаром) на 50 коек, со станцией скорой помощи на 2 автомобиля, аптекой общей площадью 60 м2 в дер. Валяницы | 0 | 50 |
| Итого | 30 | 50 |
| 3. | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
| 3.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, плоскостным сооружением и банно-оздоровительным комплексом (площадь спортивных залов – 1,85 тыс. м2, площадь бассейна – 600 м2 зеркала воды, площадь плоскостного сооружения – 1950 м2, проектная мощность банно-оздоровительного комплекса – 40 мест) в дер. Ручьи | 0 | 45 |
| 3.2 | Реконструкция дома культуры в дер. Вистино | 10 | 0 |
| Итого | 10 | 45 |
| 4. | Объекты торговли и бытового обслуживания |
| 4.1 | Ярмарка для торговли местной сельскохозяйственной продукцией общей площадью 2500 м2 в дер. Вистино | 312 | 0 |
| 4.2 | Многофункциональный общественный комплекс (досуговый центр для молодёжи на 100 м2 и 10 рабочих мест магазин торговой площадью 500 м2, объект бытового обслуживания на 5 рабочих мест, предприятие по стирке белья на 160 кг белья в смену, предприятие по химчистке на 10 кг белья в смену) в дер. Валяницы | 80 | 0 |
| 4.3 | Многофункциональный общественный комплекс (дом детского творчества на 100 мест, подростково-молодежный центр общей площадью 100 м2 и 10 рабочих мест, объект бытового обслуживания на 5 рабочих мест, предприятие по стирке белья на 160 кг белья в смену, предприятие по химчистке на 10 кг белья в смену, объект общественного питания на 40 мест) в дер. Вистино | 55 | 0 |
| 4.4 | Многофункциональный общественный комплекс (магазин торговой площадью 550 м2, объект бытового обслуживания на 5 рабочих мест, аптека общей площадью 20 м2) в дер. Пахомовка | 0 | 75 |
| 4.5 | Объект торговли общей торговой площадью 200 м2 в дер. Дубки | 25 | 0 |
| 4.6 | Объект торговли общей торговой площадью 450 м2 в дер. Ручьи | 55 | 0 |
| Итого | 527 | 75 |
| 5. | Гостиницы и рестораны |
| 5.1 | Предприятие общественного питания на 60 мест в дер. Валяницы | 0 | 12 |
| 5.2 | Предприятие общественного питания на 25 мест в дер. Дубки | 5 | 0 |
| 5.3 | Предприятие общественного питания на 70 мест в дер. Пахомовка | 0 | 14 |
| 5.4 | Предприятие общественного питания на 60 мест в дер. Ручьи | 0 | 16 |
| 5.5 | Гостевые дома на 20 мест в пос. Логи | 10 | 0 |
| 5.6 | База отдыха охотников и рыболовов на 30 мест восточнее дер. Старое Гарколово | 0 | 10 |
| Итого | 15 | 52 |
| 6. | Объекты туризма и рекреации |
| 6.1 | Горнолыжный центр с гостиницей на 100 мест в районе дер. Пахомовка | 0 | 70 |
| 6.2 | Этнографическая деревня | 20 | 0 |
| 6.3 | Монастырь в районе дер. Пахомовка | 10 | 0 |
| 6.4 | Детский спортивно-оздоровительный лагерь в дер. Старое Гарколово | 40 | 0 |
| 6.5 | Музей Морской славы «Кронштадт-2» в дер. Вистино | 16 | 0 |
| 6.6 | Этнокультурный центр «Ижора» Южнее дер. Пахомовка | 20 | 0 |
| 6.7 | Музей народа Ижора в дер. Пахомовка | 16 | 0 |
| 6.8 | Центр виндсёрфинга (на базе яхт-клуба) в пос. Логи | 8 | 0 |
| Итого | 130 | 70 |
| 7. | Объекты транспортной инфраструктуры |
| 7.1 | Автостанция в дер. Ручьи | 0 | 10 |
| 7.2 | Станция технического обслуживания в дер. Вистино | 0 | 15 |
| 7.3 | Автозаправочная станция на автомобильной дороге Подъезд к индустриальному парку «Усть-Лужский» от автомобильной дороги А-121 | 0 | 12 |
| 7.4 | Автозаправочная станция севернее дер. Дубки | 0 | 12 |
| 7.5 | Станция технического обслуживания севернее деревни Дубки, на автомобильной дороге Подъезд к индустриальному парку «Усть-Лужский» от автомобильной дороги А-121 | 0 | 15 |
| 7.6 | Яхт-клуб (причал, стоянка и заправка для маломерных судов) в дер. Вистино | 0 | 25 |
| Итого | 0 | 89 |
| Всего | 712 | 531 |

### Прогноз численности населения

Демографический прогноз Вистинского сельского поселения разработан с учётом современных и прогнозных тенденций, содержащихся в следующих документах:

- концепция демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года, утверждённая постановлением Правительства Ленинградской области от 14.03.2014 № 61;

- прогноз социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2030 года, утверждённый постановлением Правительства Ленинградской области от 18.09.2015 № 360;

- стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области до 2030 года, утверждённая решением совета депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» от 13.12.2017 № 459/3-с.

Согласно стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области до 2030 года развитие демографической ситуации в Вистинском сельском поселении возможно по трём сценариям:

- инерционный сценарий – предусматривает снижение общей численности населения (до 1,5 тыс. человек к 2030 году) в рамках естественной убыли населения и нулевом сальдо миграции. Экстраполяция данного сценария к 2035 году показывает, что численность населения Вистинского сельского поселения может сократится до 1,4 тыс. человек к 2035 году;

- реалистичный сценарий – в рамках реалистичного сценария прогнозируется небольшое снижение, а затем стабилизация численности населения на уровне 2019 года – 1,6 тыс. человек. Экстраполяция данного сценария к 2035 году предполагает сохранение численности населения на современном уровне 1,6 тыс. человек;

- инновационный сценарий – перечисленные в рамках реалистичного сценария источники экономического роста будут усилены и к 2030 году численность населения Вистинского сельского поселения увеличится до 1,96 тыс. человек. Экстраполяция данного сценария к 2035 году предполагает увеличение численности населения до 2,05 тыс. человек.

С учётом планируемых к реализации инвестиционных проектов настоящими изменениями в генеральный план ни один из представленных в Стратегии Кингисеппского муниципального района сценариев не может быть рассмотрен в качестве обоснования демографических перспектив территории Вистинского сельского поселения. Прогноз численности, представленный в действующей редакции генерального плана скорректирован в сторону уменьшения (с 17,3 до 7,9 тыс. человек на 2035 год, рисунок 8), по причине отсутствия реализации ряда заявленных ранее инвестиционных проектов, таких как строительство восточнее дер. Пахомовка грузового аэропорта, размещение завода по крупноузловой сборке самолётов, предприятия по ремонту и техническому обслуживанию самолётов, топливохранилища авиационного керосина.

Рисунок 8 – Демографический прогноз численности населения Вистинского сельского поселения, тыс. человек

При этом стоит отметить, что увеличение численности населения до 7,9 тыс. человек к 2035 году возможно только в условиях интенсивного механического прироста, который будет зависеть от развития промышленного потенциала территории.

Размещение и эксплуатация портовых терминалов на побережье Лужской Губы Финского залива Балтийского моря, а также развитие производственной зоны в районе деревни Косколово потребуют трудовых ресурсов, часть которых будет проживать непосредственно на территории Вистинского сельского поселения. Кроме того, в связи с развитием транспортных функций территории сельского поселения возникает потребность в организации транспортно-логистических и производственных комплексов, что потребует привлечения уже более значительного количества трудовых ресурсов.

На первую очередь (2025 год) генерального плана развитие Вистинского сельского поселения будет связано, преимущественно, со строительством и функционированием портовых терминалов. Населённые пункты дер. Валяницы и дер. Ручьи станут главными «точками роста» развития территории муниципального образования. Численность населения в дер. Валяницы увеличится на 897 человек (64 % от прироста), в дер. Ручьи – на 360 человек (25 % от прироста). В остальных населённых пунктах численность населения увеличится незначительно в пределах от 1 до 22 человек. На первую очередь генерального плана прогнозная численность населения в целом по поселению увеличится почти в 2 раза и составит 3,1 тыс. человек.

К расчетному сроку генерального плана (2035 год) предполагается, что демографическое развитие будет связано не только со строительством и эксплуатацией морского порта Усть-Луга, но и дальнейшим размещением на территории поселения производственных комплексов. Основным источником формирования численности населения также будет являться механический прирост. При этом предусмотрено, что к расчётному сроку он усилится. Наибольшее увеличение численности населения прогнозируется в дер. Вистино (на 537 человек), дер. Валяницы (на 692 человека), дер. Дубки (на 553 человека), дер. Пахомовка (на 1595 человек), дер. Ручьи (на 829 человек). К расчётному сроку генерального плана численность населения составит 7,9 тыс. человек.

Динамика численности населения в разрезе населенных пунктов сельского поселения представлена в таблице 46.

Таблица 46 – Динамика изменения численности населенных пунктов

| № п/п | Населённый пункт | Современное состояние (2019 год) | Первая очередь (2025 год) | Расчётный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | дер. Валяницы | 63 | 960 | 1497 |
| 2. | дер. Вистино | 864 | 886 | 1578 |
| 3. | дер. Глинки | 31 | 30 | 30 |
| 4. | дер. Горки | 67 | 69 | 208 |
| 5. | дер. Дубки | 20 | 38 | 591 |
| 6. | дер. Залесье | 42 | 35 | 35 |
| 7. | дер. Косколово | 35 | 39 | 99 |
| 8. | дер. Кошкино | 1 | 3 | 3 |
| 9. | дер. Красная Горка | 11 | 8 | 8 |
| 10. | дер. Логи | 63 | 64 | 64 |
| 11. | пос. Логи | 15 | 41 | 41 |
| 12. | дер. Мишино | 19 | 22 | 86 |
| 13. | дер. Новое Гарколово | 3 | 15 | 143 |
| 14. | дер. Пахомовка | 30 | 59 | 1654 |
| 15. | дер. Ручьи | 283 | 643 | 1472 |
| 16. | дер. Слободка | 26 | 40 | 81 |
| 17. | дер. Сменково | 6 | 14 | 85 |
| 18. | дер. Старое Гарколово | 11 | 31 | 146 |
| 19. | дер. Югантово | 54 | 58 | 79 |
| Итого | 1644 | 3055 | 7900 |

Как уже отмечалось выше основным источником формирования численности населения будет являться положительный миграционный прирост. Предполагается, что на первую очередь генерального плана миграционный прирост должен составит 0,25 тыс. человек в год, на расчётный срок 0,75 тыс. человек в год.

Таблица 47 – Характеристика демографических показателей Вистинского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Современное состояние (2019 год) | Первая очередь (2025 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент естественного прироста, промилле | -17,0 | -10,0 | -5,0 |
| 2. | Коэффициент механического прироста, промилле | -95,0 | +175,0 | +95,0 |
| 3. | Численность населения, человек | 1,6 | 3,1 | 7,9 |

Увеличение механического прироста на территорию муниципального образования преимущественно молодых возрастов положительно скажется на уровне рождаемости и, соответственно, на возрастной структуре населения. Произойдёт увеличение доли лиц трудоспособного возраста с 68 % до 69 % на первую очередь, а затем до 71 % на расчётный срок. Доля лиц старше трудоспособного возраста уменьшится с 22,3 % до 19 % на первую очередь, а затем до 11,7 % на расчётный срок. Доля лиц моложе трудоспособного возраста увеличится с 9,7 % до 12 % на первую очередь, а затем до 17,3 % на расчётный срок. Перспективная возрастная структура Вистинского сельского поселения приведена в таблице 48.

Таблица 48 – Прогноз возрастной структуры постоянного населения

| Наименование показателя | Современное состояние (2019 год) | Первая очередь (2025 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. человек | % | тыс. человек | % | тыс. человек | % |
| Моложе трудоспособного возраста | 0,16 | 9,7 | 0,37 | 12,0 | 1,37 | 17,3 |
| Трудоспособного возраста | 1,12 | 68 | 2,10 | 69,0 | 5,60 | 71 |
| Старше трудоспособного возраста | 0,36 | 22,3 | 0,59 | 19,0 | 0,93 | 11,7 |
| Итого | 1,64 | 100,0 | 3,06 | 100,0 | 7,90 | 100,0 |

Расселение

Проектом предлагается несколько направлений развития системы расселения:

- создание на свободных территориях населенных пунктов новых зон индивидуальной жилой застройки для работников порта и промышленных объектов;

- создание крупного центра расселения, включающего населенные пункты Вистино, Ручьи, Пахомовка и селитебную зону между ними с объединяющей населенные пункты развитой социальной инфраструктурой;

- развитие в сельской местности рекреационных функций, включая сельский туризм и отдых, что должно остановить процесс деградации сети сельских населенных пунктов поселения.

### Жилищный фонд

Согласно стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области до 2030 года, формирование комфортной среды проживания является важным условием для обеспечения качества жизни людей и привлечения квалифицированных специалистов и членов их семей.

Отсутствие в настоящее время (2019 год) возможностей для большинства сельской молодёжи Вистинского сельского поселения решить свои жилищные проблемы является одной из причин убыли квалифицированного трудоспособного населения.

Исходя из указанных проблем перспективными задачами жилищного строительства на территории Вистинского сельского поселения являются:

- улучшение жилищных условий местных жителей и предоставление жилья молодым семьям;

- развитие жилищного строительства для работников морского порта Усть-Луга и прилегающих промышленных площадок;

- обеспечение сбалансированного развития новых и ранее застроенных территорий;

- обеспечение строительства инженерной инфраструктуры;

- формирование рынка доступного арендного жилья (в том числе социального найма);

- развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

На территории сельского поселения выделены следующие кадастровые кварталы с целью реализации на их территории областного закона от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» и областного закона от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области»:

- дер. Валяницы 47:20:0201001, 47:20:0201002, 47:20:0201004 – 62,8 га;

- дер. Вистино 47:20:0202008, 47:20:02020013 – 36,5 га;

- дер. Горки 47:20:0204004, 47:20:0204005 – 10,3 га;

- дер. Ручьи 47:20:0215003, 47:20:0215004 – 27,5 га.

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, Вистинское сельское поселение в системе расселения Ленинградской области относится к зоне умеренной урбанизации (зона Б), исходя из этих параметров при расчёте перспективного жилищного фонда использовались следующие типы застройки:

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 2–4-этажные жилые здания квартирного типа с местами общего пользования в здании и общим участком. Плотность застройки кварталов данного типа составит 1500 м2/га, при плотности населения 37 человек/га. Норматив жилищной обеспеченности – 41 м2/человека;

- застройка блокированными жилыми домами – 1-3-этажные жилые дома, состоящие из нескольких блоков, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену без проёмов с соседним блоком, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на общую территорию. Плотность застройки 1000 м2/га, при плотности населения 22 человек/га. Норматив жилищной обеспеченности – 45 м2/человека;

- индивидуальная жилая застройка – размещение отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи. Общая площадь такого дома около 150 м2 с участком в 0,25 га, при плотности населения в среднем 13 человек/га. Плотность застройки – 600 м2/га. Норматив жилищной обеспеченности – 45 м2/человека.

Исходя из задач по развитию жилищного строительства на территории Вистинского сельского поселения, приоритетным направлением генерального плана в области жилищного строительства является не уплотнение существующей жилой застройки, что может ухудшить условия проживания местных жителей, а развитие жилищного строительства на новых территориях с невысокой плотностью застройки (600-1500 м2/га) и высокой жилищной обеспеченностью (41-47 м2/человека).

На первую очередь (2025 год) генерального плана основными направлениями жилищного строительства являются дер. Валяницы и дер. Ручьи. Генеральным планом предусмотрено, что на эти населённые пункты придётся около 82 % (54,1 тыс. м2) нового жилищного строительства (в том числе дер. Валяницы – 37,7 тыс. м2, дер. Ручьи – 16,4 тыс. м2). Основным видом жилищного строительства на первую очередь генерального плана является застройка индивидуальными жилыми домами, что связано со строительством и функционированием портовых комплексов и сооружений и реализацией на территории сельского поселения областных законов от 14.10.2008 № 105-оз и от 17.07.2018 № 75-оз.

На расчётный срок (2035 год) развитие дер. Валяницы и дер. Ручьи продолжится, но по мере развития морского порта Усть-Луга, освоения производственных площадок и усиления миграционного притока на территорию сельского поселения планируется развитие жилищного строительства в дер. Вистино, дер. Дубки и дер. Пахомовка. Генеральным планом предусмотрено, что на эти населённые пункты придётся 87 % (184,7 тыс. м2) нового жилищного строительства (в том числе дер. Вистино – 21,9 тыс. м2, дер. Валяницы – 28,9 тыс. м2, дер. Дубки – 24,9 тыс. м2, дер. Пахомовка – 71,7 тыс. м2, дер. Ручьи – 37,3 тыс. м2).

На расчётный срок генерального плана застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами (2-4 этажа) в дер. Вистино и дер. Валяницы является одним из приоритетных видов жилой застройки. В данном случае преимущество многоквартирной жилой застройки перед индивидуальной заключается в возможности привлечения крупного инвестора, который будет проводить весь комплекс работ по подготовке территории к застройке и будет заинтересован в комплексном, а не точечном развитии территории, что создаст наибольший положительный эффект. Преимущества подобного подхода заключается в том, что будет проведена инженерная подготовка территории, осуществлено опережающее дорожное строительство, будет создана социальная инфраструктура.

В целом по Вистинскому сельскому поселению объём нового жилищного строительства на первую очередь реализации генерального плана составит 65,83 тыс. м2 (примерно 13,16 тыс. м2 в год), на расчётный срок объём нового жилищного строительства составит 213,53 тыс. м2 (примерно 21,35 тыс. м2 в год). В результате площадь жилищного фонда на первую очередь генерального плана увеличится с 76,19 тыс. м2 до 142,02 тыс. м2, к расчётному сроку генерального плана до 355,56 тыс. м2. Жилищная обеспеченность на первую очередь генерального плана составит – 46 м2/человека, на расчётный срок – 45 м2/человека.

Движение объёмов жилищного фонда Вистинского сельского поселения по этапам реализации генерального плана для группы постоянного зарегистрированного населения приведено в таблице 49. Укрупнённый расчёт объёмов жилищного фонда по этапам реализации генерального плана для группы постоянного зарегистрированного населения приведён в таблице 50.

Таблица 49 – Движение объёмов жилищного фонда Вистинского сельского поселения по этапам реализации генерального плана

| № п/п | Населённый пункт | Существующий жилищный фонд, м2 | Первая очередь (2025 год) | Расчётный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Убыль жилищного фонда, м2 | Существующий сохраняемый фонд, м2 | Новое жилищное строительство, м2 | Итого на первую очередь, м2 | Убыль жилищного фонда, м2 | Существующий сохраняемый фонд, м2 | Новое жилищное строительство, м2 | Итого к расчётному сроку, м2 |

|  | дер. Вистино | 41270 | 0 | 41270 | 3750 | 45020 | 0 | 45020 | 21918 | 66938 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дер. Валяницы | 2210 | 0 | 2210 | 37680 | 39890 | 0 | 39890 | 28930 | 68820 |
|  | дер. Глинки | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1970 | 0 | 1970 |
|  | дер. Горки | 4180 | 0 | 4180 | 0 | 4180 | 0 | 4180 | 6400 | 10580 |
|  | дер. Дубки | 670 | 0 | 670 | 1040 | 1710 | 0 | 1710 | 24900 | 26610 |
|  | дер. Залесье | 1580 | 0 | 1580 | 0 | 1580 | 0 | 1580 | 0 | 1580 |
|  | дер. Косколово | 430 | 0 | 430 | 1320 | 1750 | 0 | 1750 | 2700 | 4450 |
|  | дер. Кошкино | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
|  | дер. Красная Горка | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 |
|  | дер. Логи | 3390 | 0 | 3390 | 0 | 3390 | 0 | 3390 | 0 | 3390 |
|  | пос. Логи | 510 | 0 | 510 | 2312 | 2822 | 0 | 2822 | 0 | 2822 |
|  | дер. Мишино | 790 | 0 | 790 | 180 | 970 | 0 | 970 | 2880 | 3850 |
|  | дер. Новое Гарколово | 160 | 0 | 160 | 480 | 640 | 0 | 640 | 5760 | 6400 |
|  | дер. Пахомовка | 1580 | 0 | 1580 | 720 | 2300 | 0 | 2300 | 71700 | 74000 |
|  | дер. Ручьи | 12530 | 0 | 12530 | 16400 | 28930 | 0 | 28930 | 37300 | 66230 |
|  | дер. Слободка | 1340 | 0 | 1340 | 420 | 1760 | 0 | 1760 | 1850 | 3610 |
|  | дер. Сменково | 120 | 0 | 120 | 480 | 600 | 0 | 600 | 3120 | 3720 |
|  | дер. Старое Гарколово | 510 | 0 | 510 | 900 | 1410 | 0 | 1410 | 5160 | 6570 |
|  | дер. Югантово | 2480 | 0 | 2480 | 150 | 2630 | 0 | 2630 | 920 | 3550 |
| Итого | 76190 | 0 | 76190 | 65832 | 142022 | 0 | 142022 | 213538 | 355560 |

Таблица 50 – Укрупнённый расчёт объёмов жилищного фонда по этапам реализации генерального плана Вистинского сельского поселения

| № п/п | Населённый пункт | Первая очередь (2025 год) | Расчётный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, м2 | Обеспеченность, м2 на человека | Население, человек | ИЖС, м2 | Малоэтажная (до 4 этажей), м2 | Блокированные жилые дома (1 – 3 этажа), м2 | Всего, м2 | Обеспеченность, м2 на человека | Население, человек | ИЖС, м2 | Малоэтажная (до 4 этажей), м2 | Блокированные жилые дома (1 – 3 этажа), м2 |

|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дер. Вистино | 45020 | 47 | 960 | 29870 | 15150 | 0 | 66938 | 45 | 1497 | 29870 | 37068 | 0 |
|  | дер. Валяницы | 39890 | 45 | 886 | 39890 | 0 | 0 | 68820 | 44 | 1578 | 46590 | 22230 | 0 |
|  | дер. Глинки | 1970 | 66 | 30 | 1970 | 0 | 0 | 1970 | 66 | 30 | 1970 | 0 | 0 |
|  | дер. Горки | 4180 | 61 | 69 | 4180 | 0 | 0 | 10580 | 51 | 208 | 10580 | 0 | 0 |
|  | дер. Дубки | 1710 | 45 | 38 | 1710 | 0 | 0 | 26610 | 45 | 591 | 26610 | 0 | 0 |
|  | дер. Залесье | 1580 | 45 | 35 | 1580 | 0 | 0 | 1580 | 45 | 35 | 1580 | 0 | 0 |
|  | дер. Косколово | 1750 | 45 | 39 | 1750 | 0 | 0 | 4450 | 45 | 99 | 4450 | 0 | 0 |
|  | дер. Кошкино | 120 | 40 | 3 | 120 | 0 | 0 | 120 | 40 | 3 | 120 | 0 | 0 |
|  | дер. Красная Горка | 350 | 44 | 8 | 350 | 0 | 0 | 350 | 44 | 8 | 350 | 0 | 0 |
|  | дер. Логи | 3390 | 53 | 64 | 3390 | 0 | 0 | 3390 | 53 | 64 | 3390 | 0 | 0 |
|  | пос. Логи | 2822 | 69 | 41 | 2822 | 0 | 0 | 2822 | 69 | 41 | 2822 | 0 | 0 |
|  | дер. Мишино | 970 | 44 | 22 | 970 | 0 | 0 | 3850 | 45 | 86 | 3850 | 0 | 0 |
|  | дер. Новое Гарколово | 640 | 43 | 15 | 640 | 0 | 0 | 6400 | 45 | 143 | 6400 | 0 | 0 |
|  | дер. Пахомовка | 2300 | 39 | 59 | 2300 | 0 | 0 | 74000 | 45 | 1654 | 74000 | 0 | 0 |
|  | дер. Ручьи | 28930 | 45 | 643 | 28930 | 0 | 0 | 66230 | 45 | 1472 | 29430 | 0 | 36800 |
|  | дер. Слободка | 1760 | 44 | 40 | 1760 | 0 | 0 | 3610 | 45 | 81 | 3610 | 0 | 0 |
|  | дер. Сменково | 600 | 43 | 14 | 600 | 0 | 0 | 3720 | 44 | 85 | 3720 | 0 | 0 |
|  | дер. Старое Гарколово | 1410 | 45 | 31 | 1410 | 0 | 9 | 6570 | 45 | 146 | 6570 | 0 | 0 |
|  | дер. Югантово | 2630 | 45 | 58 | 2630 | 0 | 0 | 3550 | 45 | 79 | 3550 | 0 | 0 |
| Итого | 142022 | 46 | 3055 | 126872 | 15150 | 0 | 355560 | 45 | 7900 | 259462 | 59298 | 36800 |

### Система культурно-бытового обслуживания населения

Перечень планируемых для размещения объектов культурно-бытового назначения был разработан с учётом предложений, содержащихся в следующих документах:

- схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460);

- схема территориального планирования Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (утверждена решением совета депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 26.10.2011 № 429/2-с);

- стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области до 2030 года (утверждена решением совета депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» от 13.12.2017 № 459/3-с).

На современном этапе большинство социальных объектов сконцентрировано в дер. Вистино. На перспективу предполагается дальнейшее развитие дер. Вистино как центра социального обслуживания сельского поселения с расширенной номенклатурой учреждений повседневного и периодического обслуживания. Планируется, что дер. Валяницы и дер. Пахомовка будут развиваться в качестве подцентров культурно-бытового обслуживания.

Учреждения образования

Обеспеченность населения учреждениями образования на сегодняшний день (2019 год) соответствует нормативам, однако в связи с увеличением численности населения до 7,9 тыс. человек к расчётному сроку генерального плана на территории Вистинского сельского поселения необходимо строительство целого ряда новых объектов:

- общеобразовательной организации на 350 мест в дер. Валяницы;

- дошкольной образовательной организации на 125 мест в дер. Вистино;

- дошкольной образовательной организации на 100 мест в дер. Валяницы;

- дошкольной образовательной организации на 50 мест в дер. Дубки;

- дошкольной образовательной организации на 100 мест в дер. Ручьи;

- дошкольной образовательной организации на 100 мест в дер. Пахомовка.

Размещение всех новых объектов сферы образования предусмотрено на расчётный срок (2035 год) генерального плана в тех населённых пунктах, где предусмотрено новое жилищное строительство и наибольшее увеличение численности населения. При этом в общеобразовательную организацию в дер. Валяницы будет осуществлен подвоз учащихся школьным автобусом из населённых пунктов дер. Глинка, дер. Горки, дер. Логи, пос. Логи, дер. Новое Гарколово, дер. Старое Гарколово.

Результатом реализации предусмотренных мероприятий станет увеличение проектной мощности общеобразовательных организаций на 350 мест. В целом по Вистинскому сельскому поселения проектная мощность общеобразовательных организаций составит 800 мест. Проектная мощность дошкольных образовательных организаций увеличится на 475 мест и составит 630 мест.

Здравоохранение

Современная обеспеченность населения Вистинского сельского поселения учреждениями здравоохранения ниже нормативного показателя. С учётом роста населения неизбежно возникнет острая потребность в строительстве новых учреждений здравоохранения.

На первую очередь планируется увеличение мощности амбулатории в дер. Вистино до 80 посещений в смену и стационара на 4 койки (данное мероприятие предусмотрено схемой территориального планирования Ленинградской области).

На расчетный срок в дер. Валяницы рекомендуется строительство полноценного больнично-поликлинического комплекса мощностью не менее 70 посещений в смену и 50 коек в больнице (стационаре), также в комплексе рекомендуется создание станции скорой помощи на 2 автомобиля и аптеки общей площадью 60 м2.

Культура и искусство

Генеральным планом предусмотрено сохранение всех существующих объектов культуры и искусства. В соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области до 2030 года, генеральным планом предусмотрена реконструкция дома культуры в дер. Вистино.

Физическая культура и массовый спорт

Для укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни среди местных жителей необходимо создание инфраструктурных условий. В настоящее время спортивные объекты имеются только в дер. Вистино.

С учётом увеличения численности населения необходимо строительство дополнительных спортивных объектов. Для обеспечения доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом генеральным планом предусмотрено размещение открытых спортивных площадок в дер. Вистино, дер. Пахомовка, дер. Валяницы, дер. Ручьи, дер. Старое Гарколово, дер. Дубки, дер. Логи. В дер. Ручьи предусмотрено размещение многофункционального стадиона с трибунами на 500 мест и беговыми дорожками. К расчётному сроку генерального плана проектная мощность плоскостных спортивных сооружений увеличится на 17,1 тыс. м2 и составит 25,4 тыс. м2.

С целью популяризации здорового образа жизни среди жителей Вистинского сельского поселения в дер. Ручьи планируется размещение спортивно-оздоровительного комплекса с тренажёрными залами общей площадью 1,85 тыс. м2, плавательным бассейном 600 м2 зеркала воды и плоскостными спортивными сооружениями общей площадью 1950 м2. К расчётному сроку генерального плана проектная мощность тренажёрных залов составит 2782 м2.

Для существующих объектов физической культуры и массового спорта необходимо создать условия для доступа маломобильных групп населения. При проектировании и строительстве новых объектов для маломобильных групп населения необходимо предусматривать условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (с изменением № 1).

Молодёжная политика

Молодёжная политика является важным направлением социального развития, поскольку целями молодежной политики являются:

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи;

- использование инновационного потенциала молодежи в интересах общественного развития, в интересах развития самой молодежи;

- реализация общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений;

- повышение уровня духовного и нравственного развития подрастающего поколения;

- создание условий для более активного созидательного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

Учреждения молодёжной политики должны располагать собственными помещениями для общения подростков и молодёжи, осуществлять культурно-массовую и спортивно-массовую работу (фестивали самодеятельного творчества, выставки декоративно-прикладного искусства, туристские слёты, соревнования по военно-спортивному многоборью, футбольные турниры и так далее).

На первую очередь (2025 год) генерального плана предусмотрено создание двух объектов – подростково-молодёжного центра общей площадью 100 м2 на 10 рабочих мест в дер. Вистино и досугового центра для молодёжи общей площадью 100 м2 на 10 рабочих мест в дер. Валяницы. Создание объектов молодёжной политики предусмотрено в составе многофункциональных общественных комплексов.

Предприятия торговли и общественного питания

Генеральным планом прогнозируется увеличение объёмов торговли и общественного питания, что обусловлено прогнозируемым увеличением численности населения и увеличением уровня платёжеспособности населения.

Дальнейшее развитие сферы торговли и общественного питания предполагает размещение дополнительных объектов. На первую очередь генерального плана проектная мощность магазинов увеличится на 1150 м2 и составит 3913 м2, на расчётный срок генерального плана увеличится на 550 м2 и составит 4463 м2. На первую очередь генерального плана предусмотрено размещение рыночного комплекса общей площадью 2500 м2. Проектная мощность объектов общественного питания на первую очередь увеличится на 40 посадочных мест и составит 320 посадочных мест, на расчётный срок проектная мощность объектов общественного питания увеличится на 215 посадочных мест и составит 535 посадочных мест.

Бытовое обслуживание населения

Бытовое обслуживание населения – важная часть сферы обслуживания, которая призвана удовлетворять потребности населения в услугах. Предполагается, что развитие этой сферы будет заключаться в развитии новых видов обслуживания и расширении оказываемых услуг.

В дер. Валяницы и дер. Вистино планируется размещение многофункциональных общественных комплексов, в составе которых будут созданы объекты бытового обслуживания, предприятия по стирке белья и химчистки.

В составе физкультурно-оздоровительного комплекса, размещение которого предусмотрено на первую очередь генерального плана в дер. Ручьи, планируется создание банно-оздоровительного комплекса на 40 мест.

Расчёт нормативной потребности в объектах культурно-бытового обслуживания

Номенклатура и требуемая ёмкость учреждений по периодам реализации генерального плана рассчитана согласно:

- региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области от 4.12.2017 № 524;

- местным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчёт ёмкости учреждений культурно-бытового обслуживания по срокам реализации генерального плана Вистинского сельского поселения приведён в таблице 51. Перечень мероприятий по развитию сферы культурно-бытового обслуживания Вистинского сельского поселения приведён в таблице 52.

Таблица 51 – Расчёт ёмкости учреждений культурно-бытового обслуживания по срокам реализации генерального плана Вистинского сельского поселения

| № п/п | Учреждения, объекты | Единица измерения | Норматив | Современное состояние (2019 год) | Первая очередь (2025 год) | Расчётный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воспитание, образование |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | место | 60 мест на 1000 жителей | 155 | 190 | 480 |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | место | 91 место на 1000 жителей | 450 | 280 | 720 |
| 1.3 | Организации дополнительного образования детей | место | 10 % от общего числа учащихся общеобразовательных организаций | 0 | 30 | 80 |
| 2 | Здравоохранение |
| 2.1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | койки | 7 на 1000 жителей | 0 | 20 | 55 |
| 2.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в день | 18,5 на 1000 жителей | 30 | 60 | 145 |
| 2.3 | Аптека | м2 общей площади | 14 на 1000 жителей | 50 | 45 | 110 |
| 3 | Социальная защита |
| 3.1 | Отделение социальной помощи на дому | объект | 1 пост на 110 человек соответствующей категории граждан | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Физкультура и спорт |
| 4.1 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 350 на 1000 жителей | 932 | 1085 | 2770 |
|  |  | объект | 400 м2 | 2 | 3 | 7 |
| 4.2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 общей площади пола | 1950 на 1000 жителей | 8300 | 6050 | 15400 |
|  |  | объект | 540 м2 | 2 | 11 | 28 |
| 4.3 | Бассейн крытый | м2 зеркала воды | 75 зеркала воды на 1000 жителей | 0 | 230 | 590 |
|  |  | объект | 200 м2 | 0 | 1 | 2 |
| 4.4 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площадь пола зала | 10 м2 | 0 | 30 | 80 |
| 5 | Культура и искусство |
| 5.1 | Дом культуры (культурно-досуговый центр) | объект | 1 на сельское поселение | 2 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 70 посадочных мест на 1000 жителей | 400 | 220 | 553 |
| 5.2 | Кинозал | объект | 1 на населённый пункт от 3000 жителей | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Общедоступная библиотека с детским отделением | объект | 1 на сельское поселение | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Молодёжная политика |
| 6.1 | Учреждения органов по делам молодёжи | м2 общей площади помещения | 25 на 1000 жителей | 0 | 80 | 200 |
|  |  | рабочее место | 2 на 1000 жителей | 1 | 6 | 62 |
| 7 | Торговля, потребительский рынок |
| 7.1 | Магазины всех типов | м2 торговой площади | 329 на 1000 жителей | 2763 | 1020 | 2600 |
| 7.2 | Рыночный комплекс (крытый рынок) | м2 торговой площади | 24 на 1000 жителей | 0 | 75 | 190 |
| 7.3 | Объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе и прочее) | посадочное место | 40 на 1000 жителей | 280 | 125 | 316 |
| 8 | Бытовое обслуживание |
| 8.1 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 на 1000 жителей | 22 | 22 | 55 |
| 8.2 | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место | 4 на 1000 жителей | 16 | 12 | 32 |
| 8.3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 40 на 1000 жителей | 0 | 124 | 62 |
| 8.4 | Предприятия по химчистке | кг вещей в смену | 2,3 на 1000 жителей | 0 | 7,1 | 18,2 |
| 8.5 | Гостиницы | место | 6 на 1000 жителей | 60 | 20 | 50 |
| 9 | Ритуальные услуги |
| 9.1 | Кладбище | га | 0,24 на 1000 жителей | 2,2 | 0,7 | 1,9 |
| 10 | Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 10.1 | Отделение почтовой связи* | объект | до 6 тыс. жителей на 1 объект | 1 | 1 | 1 |
|  |  | м2 общей площади | 60-120 | 120 | 120 | 120 |

* – потребность в объектах почтовой связи рассчитана в соответствии с нормами и требованиями, изложенными в письме УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиала ФГУП «Почта России» от 19.07.2018 № 5.1.14-13/10036.

Таблица 52 – Перечень мероприятий по развитию сферы культурно-бытового обслуживания Вистинского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Местоположение | Уровень | Срок реализации | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Основание для включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |
| Общеобразовательные организации |
|  | Общеобразовательная организация на 350 мест (4) | Строительство | Дер. Валяницы | Местного значения муниципального района | Расчётный срок (2035 год) | Не более 2 км пешеходной и не более 15 минут (в одну сторону) транспортной доступности | Схема территориального планирования Кингисеппского муниципального района |
| Дошкольные образовательные организации |
|  | Дошкольная образовательная организация на 125 мест (4) | Строительство | Дер. Вистино | Местного значения муниципального района | Расчётный срок (2035 год) | 500 м | Схема территориального планирования Кингисеппского муниципального района |
|  | Дошкольная образовательная организация на 100 мест (4) | Строительство | Дер. Валяницы | Местного значения муниципального района | Расчётный срок (2025–2035 годы) | 500 м | Предложение генерального плана |
|  | Дошкольная образовательная организация на 50 мест (4) | Строительство | Дер. Дубки | Местного значения муниципального района | Расчётный срок (2035 год) | 500 м | Предложение генерального плана |
|  | Дошкольная образовательная организация на 100 мест (4) | Строительство | дер. Ручьи | Местного значения муниципального района | Расчётный срок (2035 год) | 500 м | Предложение генерального плана |
|  | Дошкольная образовательная организация на 100 мест (4) | Строительство | Дер. Пахомовка | Местного значения муниципального района | Расчётный срок (2035 год) | 500 м | Предложение генерального плана |
| Здравоохранение |
|  | Врачебная амбулатория на 80 посещений в смену и стационаром на 4 койки (2) | Строительство | Дер. Вистино | Регионального значения | Первая очередь (2025 год) | не более 30 минут транспортной доступности | Схема территориального планирования Ленинградской области/Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области |
|  | Многофункциональный объект здравоохранения с поликлиникой на 70 посещений в смену, больницей (стационаром) на 50 коек, со станцией скорой помощи на 2 автомобиля, аптекой общей площадью 60 м2 (5) | Строительство | Дер. Валяницы | Регионального значения | Расчётный срок (2035 год) | не более 30 минут транспортной доступности | Предложение генерального плана |
| Физическая культура и массовый спорт |
|  | Многофункциональный стадион с трибунами на 500 мест и беговыми дорожками общей площадью 6,4 тыс. м2 (3), (4) | Строительство | Дер. Ручьи | Местного значения муниципального района | Расчётный срок (2035 год) | Не нормируется | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, плоскостным сооружением и банно-оздоровительным комплексом (площадь спортивных залов – 1,85 тыс. м2, площадь бассейна – 600 м2 зеркала воды, площадь плоскостного сооружения – 1950 м2, проектная мощность банно-оздоровительного комплекса – 40 мест) (3), (4) | Строительство | Дер. Ручьи | Местного значения муниципального района | Расчётный срок (2035 год) | Транспортная доступность до 30 минут | Предложение генерального плана. Размещение плоскостного сооружения предусмотрено согласно стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области |
|  | Плоскостное сооружение (универсальная спортивная площадка) общей площадью 1800 м2 (3), (4) | Строительство | Дер. Валяницы | Местного значения поселения | Расчётный срок (2035 год) | 1500 м | Предложение генерального плана |
|  | Плоскостное сооружение (универсальная спортивная площадка) общей площадью 1950 м2 (3), (4) | Строительство | Дер. Вистино | Местного значения поселения | Расчётный срок (2035 год) | 1500 м | Предложение генерального плана/ стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области |
|  | Плоскостное сооружение (универсальная спортивная площадка) общей площадью 1950 м2 (3), (4) | Строительство | Дер. Дубки | Местного значения поселения | Расчётный срок (2035 год) | 1500 м | Предложение генерального плана |
|  | Плоскостное сооружение (универсальная спортивная площадка) общей площадью 364 м2 (3), (4) | Строительство | Дер. Логи | Местного значения поселения | Расчётный срок (2035 год) | 1500 м | Предложение генерального плана |
|  | Плоскостное сооружение (универсальная спортивная площадка) общей площадью 364 м2 (3), (4) | Строительство | Дер. Пахомовка | Местного значения поселения | Расчётный срок (2035 год) | 1500 м | Предложение генерального плана |
|  | Плоскостное сооружение (универсальная спортивная площадка) общей площадью 364 м2 (3), (4) | Строительство | Дер. Старое Гарколово | Местного значения поселения | Расчётный срок (2035 год) | 1500 м | Предложение генерального плана |
| Культура и искусство |
|  | Дом культуры (3), (4) | Реконструкция | Дер. Вистино | Местного значения муниципального района | Первая очередь (2025 год) | Пешеходная доступность 15 – 30 минут, транспортная доступность 15 – 30 минут | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области |
| Объекты торговли и бытового обслуживания |
|  | Ярмарка для торговли местной сельскохозяйственной продукцией общей площадью 2500 м2 (4) | Строительство | Дер. Вистино | Местного значения поселения | Первая очередь (2025 год) | От остановок общественного пассажирского транспорта до розничных рынков не должен превышать 250 м | Предложение генерального плана |
|  | Многофункциональный общественный комплекс (досуговый центр для молодёжи на 100 м2 и 10 рабочих мест, магазин торговой площадью 500 м2, объект бытового обслуживания на 5 рабочих мест, предприятие по стирке белья на 160 кг белья в смену, предприятие по химчистке на 10 кг белья в смену) (2), (3), (4) | Строительство | Дер. Валяницы | Иного | Первая очередь (2025 год) | Для объектов моложёной политики не нормируется 800 м – для объектов торговли и бытового обслуживания | Предложение генерального плана |
|  | Многофункциональный общественный комплекс (дом детского творчества на 100 мест, подростково-молодежный центр общей площадью 100 м2 и 10 рабочих мест, объект бытового обслуживания на 5 рабочих мест, предприятие по стирке белья на 160 кг белья в смену, предприятие по химчистке на 10 кг белья в смену, объект общественного питания на 40 мест) (2), (3), (4) | Строительство | Дер. Вистино | Иного | Первая очередь (2025 год) | Не более 30 минут транспортной доступности (в одну сторону) – для дома детского творчества для объектов моложёной политики не нормируется 800 м – для объектов торговли и бытового обслуживания | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области |
|  | Многофункциональный общественный комплекс (магазин торговой площадью 550 м2, объект бытового обслуживания на 5 рабочих мест, аптека общей площадью 20 м2) (4) | Строительство | Дер. Пахомовка | Иного | Расчётный срок (2035 год) | 800 м | Предложение генерального плана |
|  | Объект торговли общей торговой площадью 200 м2 (4) | Строительство | Дер. Дубки | Иного | Первая очередь (2025 годы) | 800 м | Предложение генерального плана |
|  | Объект торговли общей торговой площадью 450 м2 (4) | Строительство | Дер. Ручьи | Иного | Первая очередь (2025 годы) | 800 м | Предложение генерального плана |
|  | Предприятие общественного питания на 60 мест (4) | Строительство | Дер. Валяницы | Иного | Расчётный срок (2035 год) | 800 м | Предложение генерального плана |
|  | Предприятие общественного питания на 25 мест (4) | Строительство | Дер. Дубки | Иного | Первая очередь (2025 год) | 800 м | Предложение генерального плана |
|  | Предприятие общественного питания на 70 мест (4) | Строительство | Дер. Пахомовка | Иного | Расчётный срок (2035 год) | 800 м | Предложение генерального плана |
|  | Предприятие общественного питания на 60 мест (4) | Строительство | Дер. Ручьи | Иного | Расчётный срок (2035 год) | 800 м | Предложение генерального плана |
| Объекты туризма и рекреации |
|  | Горнолыжный центр с гостиницей на 100 мест (4) | Строительство | В районе дер. Пахомовка | Местного значения муниципального района | Расчётный срок (2035 год) | Не нормируется | Предложение генерального плана, Схема территориального планирования Кингисеппского муниципального района |
|  | Этнографическая деревня (3), (4) | Строительство | Дер. Старое Гарколово | Местного значения муниципального района | Первая очередь (2025 год) | Не нормируется | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, Схема территориального планирования Кингисеппского муниципального района |
|  | Монастырь (скита Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в составе объектов – Церкви Святителя Николая Чудотворца на Сойкинском погосте и сопутствующих объектов социально-бытового назначения) (4) | Строительство | В районе дер. Пахомовка | Иное значение | Первая очередь (2025 год) | Не нормируется | Предложение генерального плана |
|  | Детский спортивно-оздоровительный лагерь (3), (4) | Строительство | Дер. Старое Гарколово | Местного значения муниципального района | Первая очередь (2025 год) | Не нормируется | Схема территориального планирования Кингисеппского муниципального района |
|  | Музей Морской славы «Кронштадт-2» (3), (4), (5) | Строительство | Дер. Вистино | Местного значения муниципального района | Первая очередь (2025 год) | Не нормируется | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области |
|  | Этнокультурный центр «Ижора» (3), (4) | Строительство | Южнее дер. Пахомовка (Сойкина Гора) | Местного значения муниципального района | Первая очередь (2025 год) | Не нормируется | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области |
|  | Музей народа Ижора (3), (4), (5) | Строительство | Дер. Пахомовка | Местного значения муниципального района | Первая очередь (2025 год) | Не нормируется | Схема территориального планирования Кингисеппского муниципального района |
|  | Центр виндсёрфинга (на базе яхт-клуба) (4) | Строительство | Пос. Логи | Иного | Расчётный срок (2035 год) | Не нормируется | Схема территориального планирования Кингисеппского муниципального района |
|  | Гостевые дома на 20 мест (4) | Строительство | Пос. Логи | Иного | Первая очередь (2025 год) | Не нормируется | Предложение генерального плана |
|  | База отдыха охотников и рыболовов на 30 мест (4) | Строительство | Восточнее дер. Старое Гарколово | Иного | Расчётный срок (2035 год) | Не нормируется | Предложение генерального плана |
| Ритуальные услуги |
|  | Организация нового кладбища общей площадью 6,4 га (3) | Организация | В северной части поселения в 2 км на восток от деревни Глинки | Местного значения поселения | Расчётный срок (2035 год) | Не нормируется | Предложение генерального плана |
| Примечание – источники финансирования объектов социальной инфраструктуры: (1) – бюджет Российской Федерации; (2) – бюджет Ленинградской области; (3) – бюджет Вистинского сельского поселения; (4) – частные инвестиции; (5) – при условии внесения в бюджет Ленинградской области. |

Обеспечение условий жизнедеятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

Проектные решения предполагают формирование планировочной структуры как среды жизнедеятельности с максимально возможной интеграцией инвалидов и лиц с ограниченными возможностями во все сферы жизни общества – труд, быт, образование, досуг, проживание, реабилитация, с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями предполагают:

- выделение на графических материалах объектов социальной инфраструктуры, к которым должна быть обеспечена доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями – общеобразовательные учреждения и дошкольные образовательные учреждения, объекты социально-культурного бытового обслуживания населения повседневного уровня;

- обеспечение минимальной протяженности путей передвижения до объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения повседневного уровня при их размещении с учетом радиуса их доступности;

- обеспечение взаимосвязанной системы объектов общественного обслуживания инвалидов, лиц с ограниченными возможностями и путей передвижения к этим объектам с радиусом их доступности от остановок общественного транспорта не более 300 м;

- выделение на графических материалах мест организации остановок общественного транспорта, где на пешеходных переходах в местах пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций, высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не более 4,0 см и съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10.

Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов на последующих стадиях проектирования:

- формирование бестранспортных пешеходных связей в зоне застройки объектами социально-культурного назначения для передвижения маломобильного населения в безопасной среде пребывания;

- выделение мест для размещения парковок личных автомашин инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий;

- размещение мест (площадок) для отдыха на пешеходных дорожках в зонах отдыха жилых кварталов.

При разработке системы обслуживания, единой для инвалидов и всех остальных жителей на последующих стадиях проектирования, при разработке проектов зданий необходимо решить типологические проблемы для обеспечения всех групп маломобильного населения возможностью пользоваться жилыми, административными и общественными зданиями и сооружениями, включая объекты образования, воспитания, торговли, быта, культуры, спорта.

### Транспортная инфраструктура

Выработанная стратегия развития транспортной инфраструктуры Вистинского сельского поселения базируется на анализе её современного состояния и имеющихся документах, проектных разработках, таких как:

- транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.10.2008 № 1734-р c изменениями от 12.05.2018 № 893-р);

- стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р);

- схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р с изменениями от 11.07.2019 № 1516-р);

- схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 с изменениями от 19.10.2018 № 400);

- государственная программа Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» (утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 397 с изменениями от 01.04.2019 № 133);

- схема территориального планирования Кингисеппского муниципального района (утверждена решением совета депутатов Кингисеппского муниципального района Ленинградской области от 26.10.2011 № 429/2-с);

- муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на перспективу до 2035 года» (утверждена постановлением администрации муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 15.11.2017 № 233).

Мероприятия по развитию отдельных видов транспорта приведены ниже.

Водный (морской) транспорт

Федерального значения

Развитие морского порта Усть-Луга остается главным мероприятием территориального планирования в области транспортной инфраструктуры. Предусмотрено увеличение пропускных мощностей порта, строительство новых перегрузочных терминалов, формирование полноценной транспортно-логистической системы.

В настоящем проекте учтены следующие мероприятия:

1. Морской порт Усть-Луга, развитие контейнерного терминала мощностью до 30 млн тонн в год, строительство терминала минеральных удобрений мощностью 7 млн тонн в год, строительство терминала по перевалке навалочных, генеральных и зерновых грузов мощностью 24,3 млн тонн в год, строительство отгрузочного терминала минеральных удобрений мощностью 12 млн тонн в год (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район).

Размещение всех планируемых терминалов может потребовать изменений границ морского порта Усть-Луга, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.05.2009 № 698-р (в редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 25.04.2013 № 687-р, от 31.08.2013 № 1562-р, от 19.12.2015 № 2618-р). Предлагаемая граница отражена на Карте транспортной инфраструктуры материалов по обоснованию.

Иного значения

На территории Вистинского сельского поселения предлагается развитие водного туризма – круизного, яхтенного, катерного. В этих целях проектом предусматривается организация рекреационных зон «Сойкинский берег» и «Старое Гарколово», которые находятся на побережье Финского залива с глубиной прибрежных вод, позволяющей организовать яхт-клубы.

Яхт-клубы (включающие причалы, яхтенные стоянки и заправки для маломерных судов на водных объектах) предполагаются к размещению на следующих территориях:

- на территории планируемой набережной в деревне Вистино (приоритетный вариант, поскольку есть ограждающие сооружения – потребует минимальных затрат);

- в районе северной части поселка Логи (согласно схеме территориального планирования Кингисеппского муниципального района);

- в районе мыса Неннисари, западнее дер. Старое Гарколово.

Железнодорожный транспорт

Федерального значения

Продолжится развитие Усть-Лужского железнодорожного узла по обслуживанию перегрузочных терминалов и комплексов, обеспечению своевременной доставки грузов для погрузки на судна, а также отправки порожних и груженых вагонов после грузовых операций на внешнюю сеть.

Организация железнодорожного пассажирского пригородного сообщения на территории Вистинского сельского поселения представляется нецелесообразной, что обусловлено незначительным спросом на пассажироперевозки по проектируемым железнодорожным линиям. Все проекты по развитию железных дорог, предлагаемые на территории поселения, ориентированы на осуществление грузовых перевозок и теоретически могут быть использованы только для организации пассажироперевозок от жилых зон (места проживания) к производственным зонам (места работы). Но, учитывая развитие автодорожной сети, дополнительные вложения в инфраструктуру пригородных железнодорожных перевозок нельзя считать экономически оправданными.

Предусматриваются следующие мероприятия:

1. Железнодорожный участок «Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород», комплексная реконструкция участка и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива, увеличение пропускной способности участка Мга – Гатчина – Веймарн – Усть-Луга за счет строительства 161,5 км вторых главных путей и их электрификации, строительства 209 км приемо-отправочных путей (города Гатчина, Ивангород, Кингисепп, Волосовский, Гатчинский, Кингисеппский, Кировский, Тосненский муниципальные районы) со строительством следующих станций:

- Лужская-Генеральная, общий строительный объем всей инфраструктуры станции 23471,97 м3 (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район);

- Лужская-Восточная, общий строительный объем всей инфраструктуры станции 23324,5 м3 (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район).

Иного значения

Железнодорожный транспорт также получает развитие за счет частных инвесторов. Запланировано строительство ряда подъездных железнодорожных линий для обслуживания новых площадок индустриального и логистического назначения:

- строительство железной дороги от ст. Лужская-Сортировочная до ст. Лужская-Индустриальная (в районе производственных зон в центральной части сельского поселения);

- железная дорога (строительство в восточной части Вистинского сельского поселения, восточнее дер. Мишино). Основные характеристики: не электрифицированная, соединительный путь под сливоналивную станцию с погрузочно-разгрузочным фронтом 1000 м, протяженность – 1 км, санитарно-защитная зона – 100 м;

- железная дорога (строительство в юго-западной части Вистинского сельского поселения, вблизи дер. Слободка). Основные характеристики: одноколейная, не электрифицированная, подъездной путь для обслуживания «сухого порта» и заходом на площадку «зона логистики портовых грузов», протяженность – 3,6 км, санитарно-защитная зона – 100 м;

- железная дорога (строительство в юго-западной части Вистинского сельского поселения, вблизи дер. Слободка). Основные характеристики: одноколейная, не электрифицированная, подъездной путь для обслуживания «сухого порта» и заходом на площадку «зона логистики портовых грузов», протяженность – 3,4 км, санитарно-защитная зона – 100 м.

Планируемые пересечения железных дорог с улицами и дорогами в одном уровне должны быть оборудованы устройствами, предназначенными для обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта, а также транспортных средств и других участников дорожного движения.

Трубопроводный транспорт

Федерального значения

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.02.2015 № 816-р. Согласно положению о территориальном планировании данного документа на территории Вистинского сельского поселения планируется размещение следующих объектов федерального значения:

- магистральный нефтепровод «Балтийская трубопроводная система-2» (БТС-2). Нефтебаза «Усть-Луга». Реконструкция станции биологической очистки на увеличение пропускной способности. (пропускная способность до 36 млн тонн в год);

- газопровод-отвод и ГРС «Усть-Луга», проектный объем транспортировки газа 746,7 млн м3/год;

- газопровод-отвод к заводу «Балтийский СПГ», проектный годовой объем транспортировки газа 16,1 млрд м3.

Согласно материалам по обоснованию схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) на территории Вистинского сельского поселения строятся и реконструируются следующие объекты федерального значения:

- магистральный нефтепровод «Балтийская трубопроводная система-2» (БТС-2). Нефтебаза «Усть-Луга». Административно-хозяйственный комплекс. Строительство здания с хозяйственными и складскими помещениями;

- морской порт Усть-Луга. Строительство волоконно-оптической линии передачи на участке «узел связи «Усть-Луга» - узел связи «Арсенальная» (пропускная способность канала связи 10 Гбит/с, протяженность 163,27 км);

- нефтебаза «Усть-Луга». Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (производительность – 10 м3 в сутки);

- волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке узел связи «Усть-Луга» - узел связи «Красный Бор». Строительство (пропускная способность канала связи 10 Гбит/с).

Иного значения

На территории Вистинского сельского поселения в связи с реализацией ряда крупных инвестиционных проектов планируется размещение следующих объектов:

- подземный нефтепродуктопровод (строительство в центральной части Вистинского сельского поселения). Основные характеристики: диаметр – до 500 мм, давление не более 2,5 МПа, транспортируемый нефтепродукт – метанол, авиационный керосин, протяженность – 7,5 км, ширина коридора 40 м.

- подземный нефтепродуктопровод (строительство в восточной части Вистинского сельского поселения). Основные характеристики: диаметр – до 200 мм, давление не более 2,5 МПа, транспортируемый нефтепродукт – авиационный керосин, протяженность – 3,8 км, ширина коридора 20 м.

- подземный нефтепродуктопровод (строительство в восточной части Вистинского сельского поселения, восточнее деревни Мишино). Основные характеристики: диаметр – до 200 мм, давление не более 2,5 МПа, транспортируемый нефтепродукт – углеводороды, протяженность – 1 км, ширина коридора 20 м.

- ленточный конвейер для транспортировки сыпучих грузов (строительство в юго-западной части Вистинского сельского поселения, севернее деревни Югантово, частично в створе прохождения продуктопровода Балтийского карбамидного завода). Основные характеристики: ленточный конвейер для транспортировки сыпучих грузов, закрытого типа с надземным исполнением, ширина конвейера до 5 м, протяженность – 4,4 км, ширина коридора 40 м.

- подземный нефтепродуктопровод (строительство в южной части Вистинского сельского поселения, от логистической зоны до Серного терминала АО «МТП Усть-Луга»). Основные характеристики: диаметр – до 200 мм, давление не более 2,5 МПа, протяженность – 2,5 км, ширина коридора 20 м.

- ленточный конвейер для транспортировки сыпучих грузов (строительство в южной части Вистинского сельского поселения, от логистической зоны до Серного терминала АО «МТП Усть-Луга»). Основные характеристики: ленточный конвейер для транспортировки сыпучих грузов, закрытого типа с надземным исполнением, ширина конвейера до 5 м, протяженность – 2,7 км, ширина коридора 40 м.

- подземный нефтепродуктопровод (строительство в западной части Вистинского сельского поселения, от терминала Новатэк до производственной зоны в центральной части Вистинского сельского поселения, в створе продуктопровода). Основные характеристики: диаметр – до 200 мм, давление не более 2,5 МПа, транспортируемый нефтепродукт – авиационный керосин, протяженность – 3 км, ширина коридора 20 м.

- ленточный конвейер для транспортировки сыпучих грузов (строительство в юго-западной части Вистинского сельского поселения, севернее деревни Слободка). Основные характеристики: ленточный конвейер для транспортировки сыпучих грузов, закрытого типа с надземным исполнением, ширина конвейера до 5 м, протяженность – 0,9 км, ширина коридора 40 м.

- подземный нефтепродуктопровод (строительство в центральной части Вистинского сельского поселения). Основные характеристики: диаметр – до 500 мм, давление не более 2,5 МПа, транспортируемый нефтепродукт – метанол, авиационный керосин, протяженность – 0,5 км, ширина коридора 40 м.

- подземный нефтепродуктопровод (строительство в южной части Вистинского сельского поселения, от нефтепровода «БТС-2» до промышленной зоны в центральной части Вистинского сельского поселения). Основные характеристики: диаметр – до 500 мм, давление не более 2,5 МПа, протяженность – 5,8 км, ширина коридора 40 м.

- газопровод высокого давления (строительство в восточной части Вистинского сельского поселения). Основные характеристики: газопровод высокого давления, протяженность – 9,6 км, санитарный разрыв 300 м.

Автомобильный транспорт

Федерального значения

Проектом учтено мероприятие по реконструкции автомобильной дороги федерального значения А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой в части строительства нового участка «Подъезд к морскому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово).

Регионального значения

Схемой территориального планирования Ленинградской области на проектируемой территории предусмотрены следующие мероприятия:

1. Автомобильная дорога «Копорье – Ручьи» (реконструкция на участке 0 – 37,5 км). Основные характеристики: протяжённость 37,5 км, категория III. Назначение: повышение пропускной способности и категорийности автомобильной дороги для формирования дополнительного маршрута в направлении морского порта Усть-Луга и формируемых на его базе промышленно-логистических и жилых зон. Мероприятие запланировано до 2020 года.

2. Подъезд к индустриальному парку «Усть-Лужский» от автомобильной дороги А-121 (подъезд к планируемому Балтийскому карбамидному заводу ООО «БКЗ»; строительство подъезда в рамках реализации проекта строительства индустриального парка за счёт внебюджетных источников). Основные характеристики: протяжённость 1,7 км, категория: IV. Назначение: обеспечение устойчивого транспортного снабжения индустриального парка, вывод грузового транзита с территории населённых пунктов. Мероприятие запланировано до 2035 года.

3. Автомобильная дорога «Дублёр А-121» (строительство). Основные характеристики: протяжённость 18,0 км, категория II. Назначение: обеспечение устойчивого транспортного снабжения индустриальных парков, расположенных на ближайших территориях, вывод грузового транзита с территории населённых пунктов. Мероприятие запланировано до 2035 года.

Местного значения муниципального района

Проектом предусматривается придание статуса автомобильных дорог местного значения Кингисеппского муниципального района подъездам к населенным пунктам от автомобильных дорог федерального и регионального значения общей протяженностью 4,1 км.

Также настоящим проектом предлагается строительство автомобильных дорог местного значения муниципального района общей протяженностью 6,2 км:

- подъезд к кладбищу от автомобильной дороги «Дублёр А-121», протяженностью 1,4 км по нормам IV технической категории;

- подъезд к дер. Валяницы от автомобильной дороги «Дублёр А-121», протяженностью 0,3 км по нормам IV технической категории;

- соединительная дорога в дер. Старое Гарколово, протяженностью 0,35 км по нормам IV технической категории;

- восточный подъезд к дер. Старое Гарколово, протяженностью 0,4 км по нормам IV технической категории;

- Вистино – автомобильная дорога «Дублер А-121», протяженностью 1,7 км по нормам IV технической категории;

- Валяницы – Пахомовка, протяженностью 1,1 км по нормам IV технической категории;

- северный подъезд к дер. Пахомовка, протяженностью 0,6 км по нормам IV технической категории;

- Пахомовка – автомобильная дорога «Дублер А-121», протяженностью 0,15 км по нормам IV технической категории;

- подъезд к отдельной части дер. Пахомовка, протяженностью 0,2 км по нормам IV технической категории.

Иного значения

Проектом рассматривается возможность строительства ряда частных автомобильных дорог для связи территории морского порта Усть-Луга с планируемыми производственными зонами. Общая протяженность сети частных автомобильных дорог может составить порядка 50 км.

На расчетный срок протяженность автомобильных дорог общего пользования (без учета улично-дорожной сети в границах населенных пунктов, проездов в промышленных зонах и дорог иного назначения) возрастет и составит 79,6 км, в том числе федерального значения – 9,9 км, регионального значения – 59,4 км, местного значения муниципального района – 10,3 км. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием к концу расчетного срока увеличится с 0,25 км/км2 до 0,35 км/км2, что свидетельствует о повышении уровня транспортной обеспеченности и доступности территории.

Интенсивность движения на автомобильных дорогах Вистинского сельского поселения на расчетный срок не будет превышать 2000 приведенных автомобилей в сутки. Согласно пункту 2.3.6 местных нормативов градостроительного проектирования на таких участках допускается устраивать полосы для велосипедистов на проезжей части. Однако, учитывая ширину проезжих частей в 2 полосы движения, устройство велосипедных полос не представляется возможным.

При увеличении интенсивности на автомобильной дороге федерального значения А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой на участке «Подъезд к морскому порту Усть-Луга (через Кёрстово, Котлы, Косколово) до 4000 приведенных единиц в час следует предусмотреть устройство велосипедной дорожки.

Сеть общественного пассажирского транспорта

Местного значения муниципального района

Проектом предлагается сохранить существующую структуру автобусной сети увеличив количество рейсов в день на действующих маршрутах. Предусмотрено строительство автостанции в дер. Вистино и организация дополнительного маршрута Вистино – Копорье.

Протяженность автомобильных дорог с автобусным движением возрастет с 26,8 км до 38,4 км.

На пути следования автобуса предлагается устройство оборудованных автобусных остановок (с защитными средствами от атмосферных осадков, а также средствами зрительного информирования пассажиров), ориентированных на населенные пункты поселения, садоводства и рекреационные зоны. Планируемые остановки общественного транспорта размещаются согласно требованиям Распоряжения Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р (ред. 13.04.2018) «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Новые остановочные пункты предлагаются:

- около дер. Пахомовка (на автомобильных дорогах Копорье – Ручьи и дублер А-121);

- около дер. Валяницы (на автомобильной дороге дублер А-121);

- около планируемого кладбища;

- на подъезде к территории морского порта Усть-Луга от автомобильной дороги А-180 «Нарва»;

- на подъезде к планируемому Балтийскому карбамидному заводу ООО «БКЗ»;

- около въезда в СНТ «Колгомпя» (на автомобильной дороге Санкт-Петербург – Ручьи).

Все населенные пункты поселения находятся в зоне нормативной транспортной доступности (согласно таблице 1 «Предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остановочных пунктов» и рисунку 9).

Иного значения

При реализации проектов по созданию производственных и логистических зон на территории Вистинского сельского поселения возникнет потребность в организации служебных маршрутов развозки рабочих и служащих на этих предприятиях. Настоящим проектом предложены возможные кольцевые трассы данных маршрутов:

– Вистино – Пахомовка – производственные зоны в центральной части поселения – северные терминалы морского порта Усть-Луга – Ручьи – Вистино;

– Вистино – Пахомовка – производственные зоны в южной части поселения – терминалы морского порта Усть-Луга – Ручьи – Вистино.

Рисунок 9 – Схема территориальной доступности остановочных пунктов общественного транспорта

Улично-дорожная сеть

Местного значения поселения

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов предполагает дальнейшее формирование поселковых дорог (главных улиц) и улиц в жилой застройке, а также проведение ремонтных работ на существующих улицах во всех населенных пунктах поселения, устройство тротуаров и освещения.

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия в части развития улично-дорожной сети:

- строительство улиц в жилой застройке на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия в населенных пунктах общей протяженностью 49,5 км. Предложения по строительству улично-дорожной сети в разрезе по населенным пунктам представлена в таблице 53;

- благоустройство и реконструкция существующих поселковых дорог, улиц в жилой застройке и проездов в границах населенных пунктов (капитальный ремонт проезжих частей с заменой грунтового покрытия на твердое, строительство тротуаров, водоотводящих лотков, полос озеленения, устройство наружного искусственного освещения).

Таблица 53 – Протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах

| № п/п | Населенный пункт | Существующая протяженность улично-дорожной сети, км | Проектируемая протяженность улично-дорожной сети, км | Общая протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дер. Валяницы | 1,8 | 15,7 | 17,5 |
|  | дер. Вистино | 9,6 | 4,6 | 14,2 |
|  | дер. Глинки | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
|  | дер. Горки | 3,2 | 0,0 | 3,2 |
|  | дер. Дубки | 0,1 | 3,0 | 3,1 |
|  | дер. Залесье | 2,0 | 1,0 | 3,0 |
|  | дер. Косколово | 4,6 | 1,6 | 6,2 |
|  | дер. Кошкино | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
|  | дер. Красная Горка | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
|  | дер. Логи | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
|  | пос. Логи | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
|  | дер. Мишино | 1,2 | 0,3 | 1,5 |
|  | дер. Новое Гарколово | 2,1 | 0,6 | 2,7 |
|  | дер. Пахомовка | 2,5 | 5,1 | 7,6 |
|  | дер. Ручьи | 3,6 | 5,9 | 9,5 |
|  | дер. Слободка | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
|  | дер. Сменково | 0,3 | 1,1 | 1,4 |
|  | дер. Старое Гарколово | 3,2 | 4,6 | 7,8 |
|  | дер. Югантово | 0,8 | 0,0 | 0,8 |

На расчетный срок общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов составит 85,9 км.

Получит развитие сеть улиц и дорог производственных зон в целях обеспечения корреспонденций на грузовом и легковом транспорте между производственными зонами и сетью автомобильных дорог на территории Вистинского сельского поселения. Протяженность улично-дорожной сети производственных зон будет уточняться на последующих этапах проектов планировок данных территорий.

Развитие объектов обслуживания и хранения автотранспорта

Местного значения поселения

Согласно методике расчета, принятой в региональных нормативах градостроительного проектирования Ленинградской области, на расчетный срок уровень автомобилизации составит 500 автомобилей на 1000 жителей. Соответственно парк легковых автомобилей к концу расчетного срока составит порядка 4,0 тысяч автомобилей.

Для размещения проектного количества автотранспорта проектом принимается следующая система постоянного хранения:

- хранение автотранспорта, находящегося в собственности населения, проживающего в индивидуальной или блокированной жилой застройке, осуществляется на придомовых участках (порядка 85 % от общего количества);

- хранение автотранспорта, находящегося в собственности населения, проживающего в многоквартирной жилой застройке, осуществляется в паркингах в границах новых площадок жилищного строительства (15 % от общего количества).

Определение потребности, вместимости и размещения парковочных площадей для временного хранения автомобилей производится на следующих стадиях проектирования. В настоящем проекте размещение автостоянок намечено исходя из необходимости их организации в центральной части административного центра поселения и зонах массового отдыха (рекреационные территории, базы отдыха).

В соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» проектная потребность в объектах обслуживания автотранспорта будет оцениваться в следующем количестве:

- 4 топливораздаточные колонки автозаправочных станций;

- 20 постов станций технического обслуживания.

Существующего количества топливораздаточных колонок (6 единиц) на двух действующих АЗС достаточно для обслуживания нужд поселения, однако, учитывая значительное увеличение количества автотранспорта, на расчетный срок предлагается строительство еще 1 АЗС на территории поселения (севернее дер. Дубки) в составе многофункциональной зоны объектов дорожного сервиса.

Проектом предусматривается строительство двух комплексов обслуживания автомобилей (с количеством постов технического обслуживания не менее 10 в каждом) в дер. Вистино около существующей АЗС и севернее дер. Дубки.

### Инженерная инфраструктура

При размещении объектов инженерной инфраструктуры необходимо исключить их прокладку из границ полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

#### Водоснабжение

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, местными нормативами градостроительного проектирования Кингисеппского муниципального района, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Норма водопотребления принята в соответствии со степенью благоустройства зданий и составляет для населения:

для многоквартирных домов – 230 л/сут на 1 жителя;

для индивидуальной жилой застройки, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией – 160 л/сут на 1 жителя.

В связи с тем, что на территории Вистинского сельского поселения население, не обеспеченное централизованной системой водоснабжения, испытывает проблемы с водой и в засушливый сезон летом обеспечивается привозной водой, генеральным планом предусматривается организация централизованного водоснабжения практически во всех населенных пунктах Вистинского сельского поселения.

На первую очередь предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения на территории дер. Вистино и организация централизованного водоснабжения в дер. Валяницы и Ручьи, на расчетный срок предлагается организация централизованного водоснабжения на территории остальных населенных пунктов кроме пос. Логи, дер. Новое Гарколово и дер. Старое Гарколово ввиду удаленности данных населенных пунктов от основной застройки сельского поселения.

В пос. Логи, дер. Новое Гарколово и дер. Старое Гарколово источником централизованного водоснабжения могут стать подземные скважины. Однако в связи с повышенной минерализацией подземных вод на территории Вистинского сельского поселения скважины необходимо будет оборудовать установками очистки воды методом обратного осмоса. Для определения месторасположения скважин необходимо проведение гидрогеологических изысканий.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут.

Количество воды на хозяйственно-питьевые нужды общественных и административных зданий принято в размере 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Количество воды на нужды промышленности (без учета морского порта Усть-Луга, производственных зон в центральной и южной частях поселения) и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов.

Водоснабжение крупных промышленных объектов (морского порта Усть-Луга, производственных зон в центральной и южной частях поселения) будет осуществляться на основании собственных разработанных проектов.

По проектной документации инженерной инфраструктуры карбамидного завода водоснабжение будет осуществляться из Лужской губы Финского залива. Проектное потребление воды для технологических и производственных нужд карбамидного завода составит 22,8 тыс. м3/сут.

На последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Расчетные расходы воды питьевого качества на первую очередь приведены в таблице 54. Суммарные расходы воды питьевого качества на первую очередь приведены в таблице 55.

Таблица 54 – Расчетные расходы воды питьевого качества на первую очередь

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, тыс. человек | Планируемый объем водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | индивидуальный жилищный фонд | многоквартирный жилищный фонд | индивидуальный жилищный фонд | многоквартирный жилищный фонд | Итого |
| 1. | Дер. Вистино | 0,543 | 0,417 | 86,88 | 95,91 | 182,79 |
| 2. | Дер. Валяницы | 0,886 | 0 | 141,76 | 0 | 141,76 |
| 3. | Дер. Ручьи | 0,643 | 0 | 102,88 | 0 | 102,88 |
|  | Итого | 427,43 |

Таблица 55 – Суммарные расходы воды питьевого качества на первую очередь

| № п/п | Населенный пункт | Хозяйственно-питьевые нужды населения, м3/сут | Хозяйственно-питьевые нужды объектов общественного, административного назначения (10%), м3/сут | Неучтенные расходы (10 %), м3/сут | Полив зеленых насаждений, м3/сут | Итого среднесуточное водопотребление, м3/сут | Итого максимальное водопотребление (с коэффициентом 1,2) м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дер. Вистино | 182,79 | 18,28 | 20,11 | 48,00 | 269,18 | 323,02 |
| 2. | Дер. Валяницы | 141,76 | 14,18 | 15,59 | 44,30 | 215,83 | 259,00 |
| 3. | Дер. Ручьи | 102,88 | 10,29 | 11,32 | 32,15 | 156,64 | 187,97 |
|  | Итого | 769,99 |

Расчетные расходы воды питьевого качества на расчетный срок приведены в таблице 56. Суммарные расходы воды питьевого качества на расчетный срок приведены в таблице 57.

Таблица 56 – Расчетные расходы воды питьевого качества на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, тыс. человек | Планируемый объем водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | индивидуальный жилищный фонд | многоквартирный жилищный фонд | индивидуальный жилищный фонд | многоквартирный жилищный фонд | Итого |
| 1. | Дер. Вистино | 0,545 | 0,952 | 87,20 | 218,96 | 306,16 |
| 2. | Дер. Валяницы | 1,036 | 0,542 | 165,76 | 124,66 | 290,42 |
| 3. | Дер. Глинки | 0,030 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 4,80 |
| 4. | Дер. Горки | 0,208 | 0,00 | 33,28 | 0,00 | 33,28 |
| 5. | Дер. Дубки | 0,591 | 0,00 | 94,56 | 0,00 | 94,56 |
| 6. | Дер. Залесье | 0,035 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 5,60 |
| 7. | Дер. Косколово | 0,099 | 0,00 | 15,84 | 0,00 | 15,84 |
| 8. | Дер. Кошкино | 0,003 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,48 |
| 9. | Дер. Красная Горка | 0,008 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 1,28 |
| 10. | Дер. Логи | 0,064 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 10,24 |
| 11. | Дер. Мишино | 0,086 | 0,0 | 13,76 | 0,00 | 13,76 |
| 12. | Дер. Пахомовка | 1,654 | 0,00 | 264,64 | 0,00 | 264,64 |
| 13. | Дер. Ручьи | 0,654 | 0,818 | 104,64 | 188,14 | 292,78 |
| 14. | Дер. Слободка | 0,081 | 0,00 | 12,96 | 0,00 | 12,96 |
| 15. | Дер. Сменково | 0,085 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 13,60 |
| 16. | Дер. Югантово | 0,079 | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 12,64 |
|  | Итого | 1373,04 |

Таблица 57 – Суммарные расходы воды питьевого качества на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Хозяйственно-питьевые нужды населения, м3/сут | Хозяйственно-питьевые нужды объектов общественного, административного назначения (10 %), м3/сут | Неучтенные расходы (10 %), м3/сут | Полив зеленых насаждений, м3/сут | Итого среднесуточное водопотребление, м3/сут | Итого максимальное водопотребление (с коэффициентом 1,2) м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дер. Вистино | 306,16 | 30,62 | 33,68 | 74,85 | 445,31 | 534,37 |
| 2. | Дер. Валяницы | 290,42 | 29,04 | 31,95 | 78,90 | 430,31 | 516,37 |
| 3. | Дер. Глинки | 4,80 | 0,48 | 0,53 | 1,50 | 7,31 | 8,77 |
| 4. | Дер. Горки | 33,28 | 3,33 | 3,66 | 10,40 | 50,67 | 60,80 |
| 5. | Дер. Дубки | 94,56 | 9,46 | 10,40 | 29,55 | 143,97 | 172,76 |
| 6. | Дер. Залесье | 5,60 | 0,56 | 0,62 | 1,75 | 8,53 | 10,24 |
| 7. | Дер. Косколово | 15,84 | 1,58 | 1,74 | 4,95 | 24,11 | 28,93 |
| 8. | Дер. Кошкино | 0,48 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,73 | 0,88 |
| 9. | Дер. Красная Горка | 1,28 | 0,13 | 0,14 | 0,40 | 1,95 | 2,34 |
| 10. | Дер. Логи | 10,24 | 1,02 | 1,13 | 3,20 | 15,59 | 18,71 |
| 11. | Дер. Мишино | 13,76 | 1,38 | 1,51 | 4,30 | 20,95 | 25,14 |
| 12. | Дер. Пахомовка | 264,64 | 26,46 | 29,11 | 82,70 | 402,91 | 483,49 |
| 13. | Дер. Ручьи | 292,78 | 29,28 | 32,21 | 73,60 | 427,87 | 513,44 |
| 14. | Дер. Слободка | 12,96 | 1,30 | 1,43 | 4,05 | 19,74 | 23,69 |
| 15. | Дер. Сменково | 13,60 | 1,36 | 1,50 | 4,25 | 20,71 | 24,85 |
| 16. | Дер. Югантово | 12,64 | 1,26 | 1,39 | 3,95 | 19,24 | 23,09 |
|  | Итого | 2447,87 |

Максимальное водопотребление населенных пунктов Вистинского сельского поселения на расчетный срок составит 2447,87 м3/сут, на первую очередь –769,99 м3/сут.

Расход воды на тушение пожаров и их количество принимается согласно нормативным требованиям СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод» (таблицы 58 и 59).

Таблица 58 – Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров на первую очередь

| № п/п | Населенный пункт | Население, тыс. человек | Расчетное количество пожаров, штук | Продолжительность пожара, часов | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, литр в секунду | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дер. Вистино | 0,960 | 1 | 3 | 1х10+5 | 162 |
| 2. | Дер. Валяницы | 0,886 | 1 | 3 | 1х5+5 | 108 |
| 3. | Дер. Ручьи | 0,643 | 1 | 3 | 1х5+5 | 108 |

Таблица 59 – Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Население, тыс. человек | Расчетное количество пожаров, штук | Продолжительность пожара, часов | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, литр в секунду | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дер. Вистино | 1,497 | 1 | 3 | 1х10+5 | 162 |
| 2 | Дер. Валяницы | 1,578 | 1 | 3 | 1х10+5 | 162 |
| 3 | Дер. Горки | 0,208 | 1 | 3 | 1х5+2,5 | 81 |
| 4 | Дер. Дубки | 0,591 | 1 | 3 | 1х5+5 | 108 |
| 5 | Дер. Косколово | 0,099 | 1 | 3 | 1х5+2,5 | 81 |
| 6 | Дер. Логи | 0,064 | 1 | 3 | 1х5+5 | 108 |
| 7 | Дер. Мишино | 0,086 | 1 | 3 | 1х5+2,5 | 81 |
| 8 | Дер. Пахомовка | 1,654 | 1 | 3 | 1х10+5 | 162 |
| 9 | Дер. Ручьи | 1,472 | 1 | 3 | 1х10+5 | 162 |
| 10 | Дер. Слободка | 0,081 | 1 | 3 | 1х5+2,5 | 81 |
| 11 | Дер. Сменково | 0,085 | 1 | 3 | 1х5+2,5 | 81 |
| 12 | Дер. Югантово | 0,079 | 1 | 3 | 1х5+2,5 | 81 |

Расчетные показатели водопотребления необходимо уточнить на последующей стадии проектирования.

Расход воды на наружное пожаротушение для населенных пунктов с централизованным водоснабжением осуществляется из пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса воды предусматривается на площадке водозаборного узла. Наружное противопожарное водоснабжение пос. Логи, дер. Новое Гарколово и дер. Старое Гарколово предусматривается осуществлять из водоемов с обустройством подъезда для забора воды пожарными транспортными средствами.

Согласно пункту 4.1 СП 8.13130.2009 для населенных пунктов с численностью населения менее 50 человек наружное противопожарное водоснабжение не предусматривается. В Вистинском сельском поселении к ним относятся дер. Глинки, дер. Залесье, дер. Кошкино, дер. Красная Горка. Расход на внутреннее пожаротушение не предусматривается в соответствии с пунктом 4.1.5 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Система и схема водоснабжения

Централизованное водоснабжение сохраняется и развивается в дер. Вистино, а также предусматривается на первую очередь в дер. Валяницы и дер. Ручьи, на расчетный срок – в дер. Глинки, дер. Горки, дер. Дубки, дер. Залесье, дер. Косколово, дер. Кошкино, дер. Красная Горка, дер. Логи, дер. Мишино, дер. Пахомовка, дер. Слободка, дер. Сменково, дер. Югантово.

Генеральным планом предлагается реконструкция водозабора на р. Белая с увеличением производительности до 2,5 тыс. м3/сут. Согласно информации, указанной в письме администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» от 06.02.2020 № 354/МД-ЖКХ, увеличение мощности водозабора на р. Белая возможно до 4,0 тыс. м3/сут, при этом потребуются мероприятия по реконструкции водозаборных сооружений, водоочистных сооружений, а также обустройству регулирующего водохранилища, ориентировочным объемом 200000 м3.

Данной производительности (2,5 тыс. м3/сут) достаточно для обеспечения требуемого объема водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на расчётный срок.

В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области предусматривается строительство водозабора на реке Луга на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района и водовода до Усть-Лужского индустриального парка. Согласно письму комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 29.01.2020 № 14И-457/2020 размещение Усть-Лужского индустриального парка и промышленно-логистической зоны «Мультимодальный комплекс Усть-Луга» исключено из генерального плана Вистинского сельского поселения в связи с отсутствием их в актуализированной редакции Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной областным законом от 19.12.2019 № 100-оз, при этом функциональное зонирование и площадь их оставлены без изменений в качестве производственных зон.

Учитывая планируемое размещение промышленных предприятий на территории Вистинского сельского поселения, генеральным планом предлагается сохранить решение, предлагаемое схемой территориального планирования в части строительства водозабора на реке Луга на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района и трассировки водовода до существующих водоочистных сооружений (ВОС), расположенных на р. Белая на территории Вистинского сельского поселения, а также реконструкция ВОС с учетом потребностей потребителей промышленных предприятий. Данное решение позволит обеспечить потребности промышленных предприятий, расположенных на рассматриваемой территории, а также обеспечить резервное водоснабжения в случае проведения ремонтных работ на водозаборных сооружениях на р. Белая.

Предлагается внесение изменений в схему территориального планирования Кингисеппского муниципального района в части размещения объектов водоснабжения местного значения муниципального района:

- водозабор на р. Луга на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района;

- водовод от водозаборных сооружений, предлагаемых к размещению на территории Кузёмкинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района, до водоочистных сооружений, расположенных на р. Белая в Вистинском сельском поселении.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов для источника централизованного водоснабжения на р. Белая, для которого в настоящее время они не организованы. Организации зоны санитарной охраны должна предшествовать разработка ее проекта.

Подключение существующей и планируемой застройки дер. Вистино и других населенных пунктов к централизованной системе водоснабжения возможно посредством развития существующей водопроводной сети с подключением к кольцевым водоводам и распределительным ответвлениям новых пользователей. Водопроводная сеть на территории поселения трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами.

Водоснабжение зон отдыха, транспортных, рекреационных, сельскохозяйственных зон планируется осуществлять от близлежащих систем централизованного водоснабжения, в случае отсутствия таковых – от подземных источников водоснабжения с проведением мероприятий по водоподготовке.

В рамках разрабатываемого генерального плана предусматривается:

реконструкция водозабора на р. Белая с увеличением производительности до 2500 м3/сут;

реконструкция водопроводных очистных сооружений на р. Белая с увеличением производительности до 2500 м3/сут;

строительство водозабора на реке Луга и водовода до водопроводных очистных сооружений, расположенных на р. Белая;

реконструкция резервуара чистой воды на р. Белая;

реконструкция изношенных сетей водоснабжения Вистинского сельского поселения протяженностью 10 км;

строительство сетей водоснабжения в дер. Валяницы, дер. Вистино, дер. Глинки, дер. Горки, дер. Дубки, дер. Залесье, дер. Косколово, дер. Кошкино, дер. Красная Горка, дер. Логи, дер. Мишино, дер. Пахомовка, дер. Ручьи, дер. Слободка, дер. Сменково, дер. Югантово для подключения потребителей планируемой и существующей застройки, не охваченной централизованным водоснабжением;

организация ЗСО источника питьевого водоснабжения на р. Белая в составе трех поясов;

проведение гидрогеологических изысканий для определения месторасположения скважин и организации централизованного водоснабжения в пос. Логи, дер. Новое Гарколово и дер. Старое Гарколово;

установка общедомовых приборов учета воды питьевого качества в зданиях ими не оснащенными.

#### Водоотведение

Удельные показатели по водоотведению от жилой и общественной застройки приняты равными нормам водопотребления. Расходы сточных вод равны расходам воды без учета затрат на полив зеленых насаждений.

Централизованная система канализации сохраняется и развивается в дер. Вистино, а также предусматривается на первую очередь в дер. Ручьи, на расчетный срок – в дер. Валяницы и Пахомовка.

Таблица 60 – Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь

| № п/п | Населенный пункт | Перспективный объем водоотведения от населения, м3/сут | Неучтенные расходы 10 %, м3/сут | Максимальное водоотведение (при К=1,2), м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дер. Вистино | 201,07 | 20,11 | 265,42 |
| 2. | Дер. Ручьи | 113,17 | 11,32 | 149,39 |
| Всего |  |  | 414,81 |

Таблица 61 – Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод на расчетный срок, включая неканализованную застройку

| № п/п | Населенный пункт | Перспективный объем водоотведения от населения, м3/сут | Неучтенные расходы 10 %, м3/сут | Максимальное водоотведение (при К=1,2), м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дер. Вистино | 336,78 | 33,68 | 444,55 |
| 2. | Дер. Валяницы | 319,46 | 31,95 | 421,69 |
| 3. | Дер. Глинки | 5,28 | 0,53 | 6,97 |
| 4. | Дер. Горки | 36,61 | 3,66 | 48,33 |
| 5. | Дер. Дубки | 104,02 | 10,40 | 137,31 |
| 6. | Дер. Залесье | 6,16 | 0,62 | 8,13 |
| 7. | Дер. Косколово | 17,42 | 1,74 | 22,99 |
| 8. | Дер. Кошкино | 0,53 | 0,05 | 0,70 |
| 9. | Дер. Красная Горка | 1,41 | 0,14 | 1,86 |
| 10. | Дер. Логи | 11,26 | 1,13 | 14,86 |
| 11. | Дер. Мишино | 15,14 | 1,51 | 19,98 |
| 12. | Дер. Пахомовка | 291,10 | 29,11 | 384,25 |
| 13. | Дер. Ручьи | 322,06 | 32,21 | 425,12 |
| 14. | Дер. Слободка | 14,26 | 1,43 | 18,82 |
| 15. | Дер. Сменково | 14,96 | 1,50 | 19,75 |
| 16. | Дер. Югантово | 13,9 | 1,39 | 18,35 |
| Всего |  |  | 1993,66 |

Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки дер. Валяницы, дер. Вистино, дер. Пахомовка и дер. Ручьи будет осуществляться посредством обустройства самотечных и напорных сетей хозяйственно-бытовой канализации на реконструируемые биологические очистные сооружения.

Для отвода сточных вод с территории дер. Валяницы и дер. Ручьи предусматривается строительство канализационных насосных станций.

Жилую и общественную застройку дер. Глинки, дер. Горки, дер. Дубки, дер. Залесье, дер. Косколово, дер. Кошкино, дер. Красная Горка, дер. Логи, дер. Мишино, дер. Слободка, дер. Сменково, дер. Югантово, а также индивидуальную жилую застройку в дер. Вистино, дер. Валяницы, дер. Пахомовка, дер. Ручьи, необеспеченную централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации, необходимо оборудовать локальными очистными сооружениями (например, септиками) индивидуально или на группу домов. Вывоз нечистот из выгребных ям и септиков производится по персональным заявкам граждан ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения дер. Вистино. Очищенные сточные воды после локальных очистных сооружений возможно сбрасывать в ближайшие водоотводящие канавы, а также использовать для полива приусадебных участков. Канализационные очистные сооружения дер. Вистино необходимо оборудовать сливной станцией для приема сточных вод, жидких бытовых отходов из выгребных ям, септиков, привозимых ассенизационными транспортными средствами из неканализованных населенных пунктов.

Расход сточных вод от неканализованной застройки Вистинского сельского поселения представлен в таблице 61.

Состояние КОС и КНС дер. Вистино оценивается как неудовлетворительное. В связи с этим генеральным планом предусматривается реконструкция КОС и КНС с увеличением производительности до 2,5 тыс. м3/сут. Установленной существующей пропускной способности КОС (1,7 тыс. м3/сут) достаточно для обеспечения очистки стоков на первую очередь, однако в связи с тем, что очистные сооружения не обеспечивают очистку стоков до нормативных параметров, предусматривается реконструкция КОС в рамках первой очереди.

Пройдя цикл очистки, хозяйственно-бытовые сточные воды будут сбрасываться в Лужскую губу через глубоководный рассеивающий выпуск.

Водоотведение крупных промышленных объектов (морской порт Усть-Луга, производственные зоны в центральной и южной частях Вистинского сельского поселения) будет осуществляться локально, на основании собственных разработанных проектов.

В соответствии с генеральным планом морского порта Усть-Луга очистка хозяйственно-бытовых стоков организуется на территории каждого комплекса на локальных очистных сооружениях, либо на групповых очистных сооружениях для групп соседствующих терминалов и общепортовых объектов.

В последующих стадиях проектирования расходы по промышленности должны быть уточнены.

В рамках разрабатываемого генерального плана предусматривается:

реконструкция КОС дер. Вистино с увеличением производительности до 2,5 тыс. м3/сут;

оборудование КОС дер. Вистино сливной станцией;

реконструкция КНС дер. Вистино с увеличением производительности до 2,5 тыс. м3/сут;

реконструкция изношенных канализационных сетей дер. Вистино протяженностью 2 км;

строительство канализационных сетей в дер. Валяницы, дер. Вистино, дер. Пахомовка, дер. Ручьи;

строительство КНС в дер. Ручьи;

строительство КНС в дер. Валяницы.

Дождевая канализация

На расчетный срок генерального плана предусматривается строительство сетей дождевой канализации в дер. Вистино, дер. Пахомовка и дер. Ручьи. Отвод дождевых стоков для очистки предусматривается на проектируемые очистные сооружения поверхностных стоков (ОСПС). Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Поверхностные сточные воды с территории дер. Вистино, а также часть поверхностных сточных вод с территории дер. Пахомовка и дер. Валяницы предусматривается отводить на ОСПС, планируемые к размещению рядом с существующими КОС дер. Вистино. Сброс очищенных поверхностных стоков предусматривается в Лужскую губу Финского залива.

Часть сточных вод с территории проектируемой индивидуальной жилой застройки в восточной части дер. Валяницы предусматривается отводить по открытой системе дождевой канализации на планируемые ОСПС, которые предлагаются к размещению в северной части дер. Вистино. Сброс очищенных поверхностных стоков предусматривается в ручей, впадающий в Лужскую губу Финского залива.

Поверхностные стоки с территории дер. Ручьи предлагается отводить самотечными сетями дождевой канализации на ОСПС, планируемые к размещению на восточной окраине деревни. Сброс очищенных поверхностных стоков предусматривается в ручей, впадающий в Лужскую губу Финского залива.

Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» на очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий в количестве не менее 70 % среднегодового объёма стока.

Санитарно-защитная зона от проектируемых ОСПС в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составит 50 м.

На остальной территории Вистинского сельского поселения на расчетный срок предусматривается очистка существующих и устройство новых кюветов для обеспечения беспрепятственного и самотечного отведения дождевых стоков на территории, где отсутствует жилая застройка. Отвод дождевых стоков с кюветов предусматривается осуществлять на обустраиваемые гидроботанические площадки.

#### Электроснабжение

Увеличение электропотребления Вистинского сельского поселения связано со строительством объектов производственного назначения, а также строительством объектов общественного назначения и новым жилищным строительством.

Во избежание дефицита электрических мощностей, а также для подключения дополнительных нагрузок при развитии поселения определяются перспективы роста электрических нагрузок.

Прирост электрической нагрузки для жилой застройки (таблица 62) рассчитан с учётом удельных расчетных электрических нагрузок исходя из общей площади жилых зданий согласно РД 34.20.185-94 (с изменениями на 1999 год) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», раздел 2, таблицы 2.1.5. и 2.1.1.

Прирост электрической нагрузки для объектов общественного назначения (таблица 63) рассчитан с учётом удельных электрических нагрузок общественных зданий согласно РД 34.20.185-94 (с изменениями на 1999 год) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», раздел 2, таблица 2.2.1.

Таблица 62 – Прирост электрической нагрузки для жилой застройки

| № п/п | Местоположение жилых домов | Тип застройки | Удельная расчетная электрическая нагрузка, Вт/м2 | Коэффициент мощности | Планируемая жилая застройка, м2 | Электрическая нагрузка для планируемой жилой застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на первую очередь | на расчетный срок | кВт | кВ⸱А |
|  |  |  |  |  |  |  | на первую очередь | на расчетный срок | на первую очередь | на расчетный срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка |
| 1.1 | дер. Вистино | Малоэтажная жилая застройка | 15,80 | 0,96 | 15150 | 21918 | 239,37 | 346,30 | 249,34 | 360,73 |
| 1.2 | дер. Валяницы | Малоэтажная жилая застройка | 15,80 | 0,96 | 0 | 22230 | 0,00 | 351,23 | 0,00 | 365,87 |
| Итого для многоквартирной жилой застройки | 239,37 | 697,54 | 249,34 | 726,60 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка |
| 2.1 | дер. Валяницы | Индивидуальная жилая застройка | 15,00 | 0,96 | 37680 | 6700 | 565,20 | 100,50 | 588,75 | 104,69 |
| 2.2 | дер. Горки | Индивидуальная жилая застройка | 15,00 | 0,96 | 0 | 6400 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.3 | дер. Дубки | Индивидуальная жилая застройка | 15,00 | 0,96 | 1040 | 24900 | 15,60 | 373,50 | 16,25 | 389,06 |
| 2.4 | дер. Косколово | Индивидуальная жилая застройка | 15,00 | 0,96 | 1320 | 2700 | 19,80 | 40,50 | 20,63 | 42,19 |
| 2.5 | пос. Логи | Индивидуальная жилая застройка | 15,00 | 0,96 | 2312 | 0 | 34,68 | 0,00 | 36,13 | 0,00 |
| 2.6 | дер. Мишино | Индивидуальная жилая застройка | 15,00 | 0,96 | 180 | 2880 | 2,70 | 43,20 | 2,81 | 45,00 |
| 2.7 | дер. Новое Гарколово | Индивидуальная жилая застройка | 15,00 | 0,96 | 480 | 5760 | 7,20 | 86,40 | 7,50 | 90,00 |
| 2.8 | дер. Пахомовка | Индивидуальная жилая застройка | 15,00 | 0,96 | 720 | 71700 | 10,80 | 1075,50 | 11,25 | 1120,31 |
| 2.9 | дер. Ручьи | Индивидуальная жилая застройка | 15,00 | 0,96 | 16400 | 500 | 246,00 | 7,50 | 256,25 | 7,81 |
| 2.10 | дер. Слободка | Индивидуальная жилая застройка | 15,00 | 0,96 | 420 | 0 | 6,30 | 0,00 | 6,56 | 0,00 |
| 2.11 | дер. Сменково | Индивидуальная жилая застройка | 15,00 | 0,96 | 480 | 0 | 7,20 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| 2.12 | дер. Старое Гарколово | Индивидуальная жилая застройка | 15,00 | 0,96 | 900 | 0 | 13,50 | 0,00 | 14,06 | 0,00 |
| 2.13 | дер. Югантово | Индивидуальная жилая застройка | 15,00 | 0,96 | 150 | 0 | 2,25 | 0,00 | 2,34 | 0,00 |
| Итого для индивидуальной жилой застройки | 931,23 | 1823,10 | 970,03 | 1899,06 |
| Итого по Вистинскому сельскому поселению | 1170,60 | 2520,64 | 1219,38 | 2625,67 |
| Примечания: 1. Удельная расчетная электрическая нагрузка принята в соответствии с РД 34.20.185-94 (таблица 2.1.5. и таблица 2.1.1.): - для зданий (1-2 этажа) с плитами на природном газе – 15,0 Вт/м2; - для зданий (3-5 этажа) с плитами на природном газе – 15,8 Вт/м2. 2. Полная электрическая нагрузка определена с учётом коэффициента мощности – 0,96 (РД 34.20.185-94 таблица 2.1.5.). |

Таблица 63 – Прирост электрической нагрузки для объектов общественного назначения

| № п/п | Населенный пункт | Общественные здания | Единица измерения | Коэффициент мощности | Характеристики планируемых общественных зданий | Электрическая нагрузка для планируемой общественной застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на первую очередь | на расчетный срок | кВт | кВ⸱А |
|  |  |  |  |  |  |  | на первую очередь | на расчетный срок | на первую очередь | на расчетный срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Вистино | Дошкольная образовательная организация на 125 мест | 0,46 кВт/место | 0,97 | 125,00 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 59,28 | 0,00 |
| 2 | дер. Вистино | Дом детского творчества на 100 мест | 0,46 кВт/место | 0,97 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 47,42 |
| 3 | дер. Вистино | Врачебная амбулатория на 80 посещений в смену и стационаром на 4 койки | 0,15 кВт/посещений в смену | 0,92 | 80,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 13,04 | 0,00 |
|  |  |  | 2,2 кВт/койка | 0,92 | 4,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 9,57 | 0,00 |
| 4 | дер. Вистино | Музей Морской славы «Кронштадт-2» | 0,054 кВт/м2 | 0,87 | 3000,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 186,21 | 0,00 |
| 5 | дер. Вистино | Подростково-молодежный центр | 0,054 кВт/м2 | 0,87 | 100,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 6,21 | 0,00 |
| 6 | дер. Вистино | Ярмарка для торговли местной сельскохозяйственной продукцией | 0,054 кВт/м2 | 0,87 | 2500,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 155,17 | 0,00 |
| 7 | дер. Вистино | Предприятие бытового обслуживания на 5 мест | 1,5 кВт/рабочее место | 0,97 | 5,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| 8 | дер. Вистино | Предприятие общественного питания на 40 мест | 1,04 кВт/место | 0,98 | 40,00 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 42,45 | 0,00 |
| 9 | дер. Валяницы | Общеобразовательная организация на 350 мест | 0,25 кВт/место | 0,95 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 92,11 |
| 10 | дер. Валяницы | Дошкольная образовательная организация на 100 мест | 0,46 кВт/место | 0,97 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 47,42 |
| 11 | дер. Валяницы | Поликлиника на 70 посещений в смену | 0,15 кВт/посещений в смену | 0,92 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 11,41 |
| 12 | дер. Валяницы | Больница на 50 койки | 2,2 кВт/койка | 0,92 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 119,57 |
| 13 | дер. Валяницы | Аптека | 0,054 кВт/м2 | 0,87 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 3,72 |
| 14 | дер. Валяницы | Досуговый центр для молодежи | 0,054 кВт/м2 | 0,87 | 100,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 6,21 | 0,00 |
| 15 | дер. Валяницы | Магазин | 0,25 кВт/м2 торговой площади | 0,80 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 156,25 |
| 16 | дер. Валяницы | Предприятие бытового обслуживания на 5 мест | 1,5 кВт/рабочее место | 0,97 | 5,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,73 | 0,00 |
| 17 | дер. Дубки | Дошкольная образовательная организация на 125 мест | 0,46 кВт/место | 0,97 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,71 |
| 18 | дер. Дубки | Предприятие торговли общей площадью 200 м2 | 0,25 кВт/м2 торговой площади | 0,80 | 200,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 62,50 | 0,00 |
| 19 | дер. Дубки | Предприятие общественного питания на 25 мест | 1,04 кВт/место | 0,98 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,53 |
| 20 | дер. Логи | Гостевые дома на 20 мест | 0,46 кВт/место | 0,85 | 20,00 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 10,82 | 0,00 |
| 21 | дер. Пахомовка | Дошкольная образовательная организация на 100 мест | 0,46 кВт/место | 0,97 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 47,42 |
| 22 | дер. Пахомовка | Горнолыжный центр | 0,054 кВт/м2 | 0,87 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 248,28 |
| 23 | дер. Пахомовка | Музей народа Ижора | 0,054 кВт/м2 | 0,87 | 2000,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 124,14 | 0,00 |
| 24 | дер. Пахомовка | Магазин | 0,25 кВт/м2 торговой площади | 0,80 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 137,50 | 0,00 | 171,88 |
| 25 | дер. Пахомовка | Предприятие бытового обслуживания на 5 мест | 1,5 кВт/рабочее место | 0,97 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,73 |
| 26 | дер. Пахомовка | Аптека | 0,054 кВт/м2 | 0,87 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,24 |
| 27 | дер. Пахомовка | Предприятие общественного питания на 70 мест | 1,04 кВт/место | 0,98 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 72,80 | 0,00 | 74,29 |
| 28 | дер. Ручьи | Предприятие общественного питания на 60 мест | 1,04 кВт/место | 0,98 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 62,40 | 0,00 | 63,67 |
| 29 | дер. Ручьи | Дошкольная образовательная организация на 100 мест | 0,46 кВт/место | 0,97 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 47,42 |
| 30 | дер. Ручьи | Многофункциональный стадион с трибунами и беговыми дорожками | 0,043 кВт/м2 | 0,90 | 5000,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 238,89 | 0,00 |
| 31 | дер. Ручьи | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | 0,054 кВт/м2 | 0,87 | 0,00 | 1850,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 114,83 |
|  |  |  | 0,02 кВт/м2 зеркала воды | 0,92 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 13,04 |
| 32 | дер. Ручьи | Баня на 40 мест | 0,46 кВт/место | 0,85 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 21,65 |
| 33 | дер. Ручьи | Предприятие торговли общей площадью 450 м2 | 0,25 кВт/м2 торговой площади | 0,80 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 140,63 |
| 34 | дер. Старое Гарколово | Детский спортивно-оздоровительный лагерь на 150 мест | 0,46 кВт/место | 0,97 | 150,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 71,13 | 0,00 |
| 35 | дер. Старое Гарколово | Этнографическая деревня | 0,46 кВт/место | 0,85 | 30,00 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 16,24 | 0,00 |
| 36 | дер. Старое Гарколово | База отдыха охотников и рыболовов | 0,46 кВт/место | 0,85 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 16,24 |
| Итого по Вистинскому сельскому поселению | 907,70 | 1323,12 | 1017,31 | 1496,45 |
| Примечания: 1. Удельная электрическая нагрузка принята в соответствии с РД 34.20.185-94 (таблица 2.2.1.). 2. Полная электрическая нагрузка определена с учётом коэффициентов мощности в соответствии с РД 34.20.185-94 (таблица 2.2.1.). |

Таблица 64 – Перспективы роста электрических нагрузок Вистинского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Электрическая нагрузка, кВ⸱А |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Прирост на первую очередь относительно современного состояния | Первая очередь | Прирост на расчетный срок относительно первой очереди | Расчетный срок |
| 1 | дер. Вистино | 819,00 | 1068,40 | 1887,40 | 517,98 | 2405,38 |
| 2 | дер. Валяницы | 204,00 | 852,03 | 1056,03 | 895,90 | 1951,93 |
| 3 | дер. Глинки | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 100,00 | 135,00 |
| 4 | дер. Горки | 255,60 | 16,25 | 271,85 | 389,06 | 660,91 |
| 5 | дер. Дубки | 46,00 | 98,63 | 144,63 | 50,24 | 194,87 |
| 6 | дер. Залесье | 32,00 | 2,81 | 34,81 | 45,00 | 79,81 |
| 7 | дер. Косколово | 212,00 | 7,50 | 219,50 | 90,00 | 309,50 |
| 8 | дер. Кошкино | 24,00 | 11,25 | 35,25 | 1120,31 | 1155,56 |
| 9 | дер. Красная Горка | 16,00 | 256,25 | 272,25 | 7,81 | 280,06 |
| 10 | дер. Логи | 327,00 | 17,39 | 344,39 | 0,00 | 344,39 |
| 11 | пос. Логи | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 12 | дер. Мишино | 145,00 | 14,06 | 159,06 | 0,00 | 159,06 |
| 13 | дер. Новое Гарколово | 20,00 | 2,34 | 22,34 | 0,00 | 22,34 |
| 14 | дер. Пахомовка | 782,00 | 135,39 | 917,39 | 1671,15 | 2588,53 |
| 15 | дер. Ручьи | 92,00 | 744,48 | 836,48 | 1135,65 | 1972,14 |
| 16 | дер. Слободка | 63,00 | 6,56 | 69,56 | 0,00 | 69,56 |
| 17 | дер. Сменково | 38,00 | 7,50 | 45,50 | 0,00 | 45,50 |
| 18 | дер. Старое Гарколово | 80,00 | 101,43 | 181,43 | 16,24 | 197,67 |
| 19 | дер. Югантово | 92,00 | 2,34 | 94,34 | 0,00 | 94,34 |
|  | Всего | 3282,6 | 3352,13 | 6634,73 | 6039,34 | 12674,07 |
|  | Коэффициент совмещения максимум нагрузок 0,6 |  | 2011,28 |  | 3623,61 |  |
|  | все объекты промышленности | 4515,48 | 840510,50 | 841743,38 | 0,00 | 841743,38 |
|  | Расчет одного процента прироста в год | 4515,48 | 842747,55 | 847263,03 | 846596,63 | 851112,41 |
|  | Итого по сельскому поселению (с учётом годового прироста электрической нагрузки 1 % в год, с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок – 0,6) | 4515,48 | 842747,55 | 847263,03 | 846596,93 | 851112,41 |

Таким образом, к расчетному сроку реализации генерального плана электрическая нагрузка увеличится на 846569,63 кВ⸱А, из них на первую очередь 842747,55 кВ⸱А.

Центрами питания существующего и планируемого жилищного фонда, а также объектов общественного назначения остаются:

- ПС 110 кВ База отдыха (242) – для дер. Новое Гарколово, дер. Старое Гарколово;

- ПС 110 Вистино (292) – для дер. Валяницы, дер. Вистино, дер. Глинки, дер. Горки, дер. Дубки, дер. Залесье, дер. Косколово, дер. Кошкино, дер. Красная Горка, дер. Логи, дер. Мишино, дер. Пахомовка, дер. Ручьи, дер. Слободка, дер. Сменково, дер. Югантово.

Распределение электроэнергии предусматривается через существующие и вновь сооружаемые понизительные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ по мере роста нагрузок. При конкретном проектировании должны быть определены мощности новых ТП 10/0,4 кВ, и места их установки, а также выбраны трассы для прокладки ЛЭП. Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения поселения необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ.

Для покрытия планируемых нагрузок объектов производственного назначения, нового жилищного фонда и объектов социального назначения, а также для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения предусматриваются мероприятия федерального и регионального значения.

Объекты в области энергетики федерального значения

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.11.2018 № 2447-р (с изменениями на 25.07.2019). Согласно данному документу на территории Вистинского сельского поселения планируется размещение следующих объектов федерального значения:

- Строительство ПС 330 кВ Усть-Луга с целью обеспечения электроснабжения портовых комплексов Усть-Луга, Вистино, Горки Ленинградской области.

- Строительство захода ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 (Копорская) - Кингисеппская на ПС 330 кВ Усть-Луга (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 (Копорская) - Усть-Луга.

- Строительство захода ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 (Копорская) - Кингисеппская на ПС 330 кВ Усть-Луга (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Усть-Луга - Кингисеппская).

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 (Копорская) – Кингисеппская построена и введена в эксплуатацию в 2018 году. В материалах генерального плана данная ВЛ указана как существующая.

Объекты в области электроэнергетики регионального значения

Изменениями в генеральный план учтены и уточнены объекты регионального значения в области электроэнергетических систем, предусмотренные схемой территориального планирования Ленинградской области, а также схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2019 – 2023 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 29.04.2019 № 328-рг:

- Строительство ПС 110 кВ БКЗ. Основные характеристики: установка 2 трансформаторов по 80 МВ‧А. Мероприятие запланировано на 2023 год.

- Реконструкция ПС 110 кВ Вистино (292). Основные характеристики: установка 2 трансформаторов по 25 МВ‧А вместо существующих 6,3+2,5 МВ‧А. Мероприятие запланировано на 2020 год.

- Реконструкция ПС 110 кВ Слободка. Основные характеристики: замена ячеек. Мероприятие запланировано на 2023 год.

- Строительство ПС 110 кВ ММК. Основные характеристики: установка 2 трансформаторов по 63 МВ‧А. Мероприятие запланировано на 2023 год.

- Строительство двух одноцепные ВЛ 110 кВ Кингисеппская – БКЗ. Основные характеристики: протяжённость линии – 2×45 км. Мероприятие запланировано на 2023 год.

- Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Усть-Луга – БКЗ. Основные характеристики: протяжённость линии – 2×4,3 км. Мероприятие запланировано на 2023 год.

- Строительство ВЛ 110 кВ БКЗ – Слободка. Основные характеристики: протяжённость линии: 6 км. Мероприятие запланировано на 2023 год.

- Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ БКЗ – ММК. Основные характеристики: протяжённость линии – 2×1,5 км. Мероприятие запланировано на 2023 год.

- Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Усть-Луга – Лужская тяговая. Основные характеристики: протяжённость линий – 2×18 км. Мероприятие запланировано на 2023 год.

- Строительство заходов ВЛ 110 кВ Порт – Вистино на ПС 330 кВ Усть-Луга. Основные характеристики: протяжённость линии: 2×5,0 км. Мероприятие запланировано на 2023 год.

- Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Порт – ПС 330 кВ Усть-Луга. Основные характеристики: протяжённость линий: 10 км. Мероприятие запланировано на 2023 год.

- Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Усть-Луга – ПС Лужская-тяговая.

- Действующую ВЛ 35 кВ Вистино – Усть-Луга 35 кВ (Усть-Лужская-2), построенную в габаритах 110 кВ, планируется перевести на напряжение 110 кВ путем перезаводки данной ВЛ на ПС Вистино из РУ 35 кВ в РУ 110 кВ и заводок ВЛ на ПС 110 кВ Порт и ПС 110 кВ Усть-Луга. Мероприятие запланировано на 2020 год.

#### Теплоснабжение

Настоящий раздел разработан в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». При разработке генерального плана Вистинского сельского поселения учитывались схема теплоснабжения Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области до 2030 года.

Климатические параметры для расчета приняты в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»:

- расчетная температура наружного воздуха – минус 24 ℃;

- продолжительность отопительного периода – 213 суток;

- средняя температура отопительного периода – 1,3 ℃.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается децентрализованным, от автономных теплоисточников, работающих на природном газе и твердом топливе.

Расходы тепла на расчетный срок для жилищно-коммунального комплекса определены в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», исходя из численности населения, величины общей площади жилых зданий с учетом укрупненных показателей – удельных максимальных часовых расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1 м2 общей площади, с учетом применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека в общественных зданиях.

Расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) сохраняемой и планируемой жилой застройки Вистинского сельского поселения представлены в таблице 65.

Расход тепла на горячее водоснабжение принят с учетом потребления в общественных зданиях.

Таблица 65 – Расходы тепла на отопление, вентиляцию и ГВС сохраняемой и планируемой застройки

| № п/п | Населенный пункт | Жилищный фонд | Расход тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Общий | Отопление | ГВС | Общий |
| 1 | дер. Вистино | ИЖС | 4,08 | 0,37 | 4,45 | 4,08 | 0,37 | 4,45 |
|  |  | Малоэтажная (до 4 этажей) | 1,12 | 0,29 | 1,41 | 2,74 | 0,65 | 3,39 |
| 2 | дер. Валяницы | ИЖС | 5,45 | 0,61 | 6,06 | 6,37 | 0,71 | 7,08 |
|  |  | Малоэтажная (до 4 этажей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 0,37 | 2,01 |
| 3 | дер. Глинки | ИЖС | 0,27 | 0,02 | 0,29 | 0,27 | 0,02 | 0,29 |
| 4 | дер. Горки | ИЖС | 0,57 | 0,05 | 0,62 | 1,45 | 0,14 | 1,59 |
| 5 | дер. Дубки | ИЖС | 0,23 | 0,03 | 0,26 | 3,64 | 0,40 | 4,04 |
| 6 | дер. Залесье | ИЖС | 0,22 | 0,02 | 0,24 | 0,22 | 0,02 | 0,24 |
| 7 | дер. Косколово | ИЖС | 0,24 | 0,03 | 0,27 | 0,61 | 0,07 | 0,68 |
| 8 | дер. Кошкино | ИЖС | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 9 | дер. Красная Горка | ИЖС | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| 10 | дер. Логи | ИЖС | 0,46 | 0,04 | 0,50 | 0,46 | 0,04 | 0,50 |
| 11 | пос. Логи | ИЖС | 0,39 | 0,03 | 0,42 | 0,39 | 0,03 | 0,42 |
| 12 | дер. Мишино | ИЖС | 0,13 | 0,02 | 0,15 | 0,53 | 0,06 | 0,59 |
| 13 | дер. Новое Гарколово | ИЖС | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,88 | 0,10 | 0,98 |
| 14 | дер. Пахомовка | ИЖС | 0,31 | 0,04 | 0,35 | 10,12 | 1,13 | 11,25 |
| 15 | дер. Ручьи | ИЖС | 3,96 | 0,44 | 4,40 | 4,02 | 0,45 | 4,47 |
|  |  | Блокированная (1-3 этажей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,56 | 3,28 |
| 16 | дер. Слободка | ИЖС | 0,24 | 0,03 | 0,27 | 0,49 | 0,06 | 0,55 |
| 17 | дер. Сменково | ИЖС | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 0,51 | 0,06 | 0,57 |
| 18 | дер. Старое Гарколово | ИЖС | 0,19 | 0,02 | 0,21 | 0,90 | 0,10 | 1,00 |
| 19 | дер. Югантово | ИЖС | 0,36 | 0,04 | 0,40 | 0,49 | 0,05 | 0,54 |
| Итого | 18,46 | 2,11 | 20,57 | 42,60 | 5,40 | 48,00 |

Таблица 66 – Расход тепла на отопление, вентиляцию зданий существующей и планируемой общественно-деловой и административной застройки

| № п/п | Населенный пункт | Расход тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | дер. Вистино | 1,25 | 1,63 |
| 2 | дер. Валяницы | 0,13 | 1,42 |
| 3 | дер. Дубки | 0,03 | 0,20 |
| 4 | дер. Логи | 0,06 | 0,06 |
| 5 | дер. Пахомовка | 2,68 | 4,36 |
| 6 | дер. Ручьи | 0,07 | 1,47 |
| 7 | дер. Старое Гарколово | 0,57 | 0,64 |
| Итого | 4,79 | 9,78 |

В таблице 67 представлены сведения по необходимой мощности источников централизованного теплоснабжения.

Таблица 67 – Необходимая мощность источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Расход тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | дер. Вистино | 1,25 | 1,63 |
| 2 | дер. Валяницы | 0,13 | 1,42 |
| 3 | дер. Пахомовка | 2,68 | 4,36 |
| 4 | дер. Ручьи | 0,07 | 1,47 |
| Итого | 4,13 | 8,88 |

Расход тепловой энергии для объекта «размещение морского отгрузочного терминала минеральных удобрений в дер. Вистино составит 0,43 Гкал/ч.

Промышленные объекты обеспечиваются теплоснабжением от собственных источников.

Расчетные расходы на теплоснабжение необходимо уточнить на последующей стадии проектирования.

В соответствии со схемой теплоснабжения Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области до 2030 года намечены следующие мероприятия:

– реконструкция котельной № 20 в дер. Вистино с увеличением её производительности до 20 Гкал/ч (с выделением первой очереди 10 Гкал/ч);

– строительство новой блочно-модульной котельной в дер. Ручьи мощностью 30 Гкал/ч (с выделением первой очереди 10 Гкал/ч);

– строительство новой блочно-модульной котельной в дер. Валяницы мощностью 30 Гкал/ч на расчетный срок.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

– развитие закрытой системы теплоснабжения;

– развитие централизованного горячего водоснабжения;

– замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

– строительство новых тепловых сетей;

– оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

– усиление теплоизоляции ограждающих конструкций.

После газификации Вистинского сельского поселения планируется перевод оборудования котельных № 20 и № 21 в дер. Вистино на сетевой природный газ.

С учетом решений генерального плана, предлагается актуализовать схему теплоснабжения Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

#### Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» актуализированная версия, СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

При разработке учитывалась схема территориального планирования Российской Федерации, схема территориального планирования Ленинградской области, схема территориального планирования Кингисеппского муниципального района, стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области до 2030 года, схема газоснабжения Кингисеппского муниципального района, схема газоснабжения Вистинского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Генеральным планом предлагается газификация следующих населенных пунктов Вистинского сельского поселения: дер. Валяницы, дер. Вистино, дер. Горки, дер. Дубки, дер, Косколово, дер. Пахомовка, дер. Ручьи, дер. Слободка, дер. Сменково, дер. Югантово.

В таблице 68 приведены показатели расхода газа на пищеприготовление, отопление и ГВС сохраняемой и планируемой застройки.

Таблица 68 – Расход газа на пищеприготовление, отопление и ГВС сохраняемой и планируемой застройки

| № п/п | Населенный пункт | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход газа, тыс. м3/год | Часовой расход газа, м3/ч | Годовой расход газа, тыс. м3 /год | Часовой расход газа, м3/ч |
| 1. | дер. Вистино | 4567,82 | 1045,38 | 6111,22 | 1406,57 |
| 2. | дер. Валяницы | 3883,92 | 912,84 | 6733,91 | 1556,10 |
| 3. | дер. Горки | 384,79 | 90,58 | 991,87 | 234,67 |
| 4. | дер. Дубки | 186,55 | 43,31 | 2672,23 | 628,84 |
| 5. | дер. Косколово | 166,53 | 39,56 | 423,37 | 100,57 |
| 6. | дер. Пахомовка | 2123,47 | 424,61 | 10136,96 | 2267,46 |
| 7. | дер. Ручьи | 2803,82 | 659,52 | 5937,88 | 1365,55 |
| 8. | дер. Слободка | 167,90 | 39,91 | 343,83 | 81,70 |
| 9. | дер. Сменково | 57,43 | 13,67 | 355,13 | 84,44 |
| 10. | дер. Югантово | 249,94 | 59,36 | 337,76 | 80,24 |
| Итого | 14592,17 | 3328,74 | 34044,16 | 7806,14 |

По прогнозу ПАО «Газпром» перспективное потребление природного газа промышленными потребителями на территории Вистинского сельского поселения может достигнуть 34 млрд м3/год.

Расчет газа на нужды промышленных объектов выполняется на последующих стадиях проектирования.

Проектом предусматривается использование единого энергоносителя – сетевого газа для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Газоснабжение новой застройки населенных пунктов Вистинского сельского поселения предлагается осуществлять от планируемой ГРС «Усть-Луга» по распределительным сетям высокого давления до пунктов редуцирования газа. Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в части трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями от 18.09.2019 № 2104-р), на территории Вистинского сельского поселения планируется строительство объектов федерального значения:

- строительство газопровода-отвода и ГРС «Усть-Луга», проектный объем транспортировки газа 746,7 млн м3;

- строительство магистрального газопровода «Газопровод-отвод к заводу «Балтийский СПГ», проектный объем транспортировки газа 16,1 млрд м3.

Схемой газоснабжения и газификации Кингисеппского района применительно к территории Вистинского сельского поселения предусматривается:

- Строительство объектов местного значения муниципального района:

- газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС «Усть-Луга» в направлении Котельского и Усть-Лужского сельских поселений;

- Строительство объектов местного значения поселения:

- газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС «Усть-Луга» до деревни Косколово, деревни Слободка, деревни Югантово, деревни Дубки, деревни Ручьи, деревни Вистино, деревни Горки с отводом на Портовые сооружения Кингисеппского района;

- газопровод межпоселковый высокого давления до деревни Пахомовка;

- газопровод межпоселковый высокого давления до деревни Валяницы;

- Строительство объектов иного значения:

- газопровода высокого давления ГРС «Усть-Луга» до ООО «БМ», «Ekozon Ltd», ПАО «Газпромнефть»;

- газопровода высокого давления «ГГРП – Портовые сооружения»;

- газопровода высокого давления до ИП «Зона грузового аэропорта и Аэротрополиса»;

- газопровода высокого давления от ГРС «Усть-Луга» до ИП «Промышленная зона Югантово», Водоход.

Генеральным планом Вистинского сельского поселения предлагается строительство распределительных газопроводов на территории следующих населенных пунктов: дер. Валяницы, дер. Вистино, дер. Горки, дер. Дубки, дер, Косколово, дер. Пахомовка, дер. Ручьи, дер. Слободка, дер. Сменково, дер. Югантово.

Для участков газораспределительных сетей рекомендуются к применению полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838-2009 «Трубы из полиэтилена для газопроводов», характеризующиеся износостойким воздействием к внутренним факторам и окружающей среде, коррозионностойкостью и не подвергаются деформации, что обеспечивает более высокую надежность и долговечность в эксплуатации, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ответвлений и вводов к потребителям предусматривается запорная арматура. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях, предусматриваются компенсирующие устройства.

Количество, местоположение пунктов редуцирования газа, а также трассировка распределительных сетей газоснабжения будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

#### Информационно-телекоммуникационная инфраструктура

Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории поселения – функция региональных и федеральных органов государственной власти. В функции муниципальных образований входит создание условий, способствующих оказанию населению перечня востребованных услуг связи соответствующего уровня качества.

Социальные и технические показатели, критерии развития рассматриваемой сферы услуг определены федеральными и региональными программами развития информатизации и связи, формирования и реализации технологий электронного правительства, информационного цифрового общества, другими документами, определяющими требования к объёму и качеству предоставляемых услуг.

Проектом принята 100 % телефонизация, то есть обеспечение всех населенных пунктов стационарными телефонами. В таблице 69 представлены показатели расчетной потребности в количестве номеров стационарной связи для сохраняемой и планируемой застройки.

Таблица 69 – Расчетная потребность в количестве номеров стационарной связи для сохраняемой и планируемой застройки

| № п/п | Населенный пункт | Количество телефонных номеров |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | дер. Вистино | 576 | 899 |
| 2. | дер. Валяницы | 532 | 947 |
| 3. | дер. Глинки | 18 | 18 |
| 4. | дер. Горки | 41 | 125 |
| 5. | дер. Дубки | 23 | 355 |
| 6. | дер. Залесье | 21 | 21 |
| 7. | дер. Косколово | 24 | 60 |
| 8. | дер. Кошкино | 2 | 2 |
| 9. | дер. Красная Горка | 5 | 5 |
| 10. | дер. Логи | 39 | 39 |
| 11. | пос. Логи | 25 | 25 |
| 12. | дер. Мишино | 14 | 52 |
| 13. | дер. Новое Гарколово | 9 | 86 |
| 14. | дер. Пахомовка | 36 | 993 |
| 15. | дер. Ручьи | 386 | 884 |
| 16. | дер. Слободка | 24 | 49 |
| 17. | дер. Сменково | 9 | 51 |
| 18. | дер. Старое Гарколово | 19 | 88 |
| 19. | дер. Югантово | 35 | 48 |
| Итого | 1838 | 4747 |

Расчет количества телефонных номеров принят по укрупненным показателям, с учетом общественной застройки согласно постановлению правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 и требует уточнения на последующих стадиях проектирования.

Подключение абонентов возможно осуществить от существующих АТС. Для этих целей рекомендуется проведение реконструкции данных АТС с целью увеличения емкости до необходимого значения.

На территории Вистинского сельского поселения проектными решениями генерального плана планируется создание благоприятных условий для последующего развития следующего перечня услуг:

- почтовой связи;

- универсальной связи на базе таксофонов;

- мобильного доступа в сеть Интернет и по спутниковым каналам связи;

- стационарных высокоскоростных каналов передачи данных на базе оптоволоконных линий;

- проводного и эфирного радиовещания;

- телевизионного вещания с динамичным ростом удельного показателя доступности приема цифровых стандартов телевизионных сигналов;

- сети мобильной телефонной связи с расширением зон уверенного приема радиосигнала базовых станций и спектра услуг.

Развитие сферы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры должно базироваться не только на определении и удовлетворении текущих потребностей, но и на учете тенденций развития новых технологий, прогнозируемого изменения конфигурации инфраструктуры.

При разработке планировочных решений (проектов планировки территории) следует предусматривать резервирование участков (площадок) и полос отвода для размещения объектов и линий связи, предусматривать ограничения и обременения при выделении коридоров для прохождения по ним линий связи, сооружаемых как по государственным программам, так и по инвестиционным проектам операторов связи.

Основными направлениями развития телефонной связи Вистинского сельского поселения являются:

- наращивание номерной емкости АТС для обеспечения 100 % телефонизации населения;

- внедрение цифрового и электронного оборудования на телефонных станциях, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

- развитие оптоволоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Интернет.

### Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями рассматриваемой проектом территории Вистинского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- организация зон отдыха (организация пляжей);

- строительство набережной в дер. Вистино;

- защита от подтопления.

Цель настоящего раздела – на основании анализа специфических инженерно-строительных характеристик предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории с целью обеспечения стабильных условий функционирования сельского поселения, повышения уровня общего благоустройства территории.

#### Организация и очистка поверхностного стока

В настоящее время на территории населенных пунктов Вистинского сельского поселения система сбора и очистки поверхностных сточных вод отсутствует.

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации поселковых территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Проектом предлагается строительство сети дождевой канализации в комплексе с очистными сооружениями поверхностных стоков (см. раздел 2.6.2 «Водоотведение»).

#### Организация зон отдыха (организация пляжей)

Территория Вистинского сельского поселения расположена на побережье Финского залива Балтийского моря. Однако в связи с массовой промышленной и портовой застройкой прибрежной полосы возникает недостаток рекреационных территорий.

Проектом предлагается организация зон отдыха на территориях яхт-клубов (дер. Вистино, пос. Логи, дер. Старое Гарколово), базы отдыха (дер. Старое Гарколово) и севернее пос. Логи, в северо-восточной части Лужской губы в связи с тем, что данные территории активно используются в целях рекреации и имеют широкую естественную пляжную полосу. В данных местах отдыха предусматривается создание благоустроенных пляжей (берег Балтийского моря). Пляжные территории должны быть организованны согласно СанПиН 42-128-4690-88.

На берегу Лужской Губы Финского залива, севернее пос. Логи проектом на расчетный срок предусматривается организация муниципального благоустроенного пляжа на месте существующего «дикого». Площадь пляжа составляет 1,6 га.

Отсыпка пляжной полосы в случае необходимости намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия до 15 – 20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Дно планируется с уклоном не более 0,03. Глубина водоема на участках, используемых для купания, должна быть не более 2 м, причем водная акватория имеет две зоны: для не умеющих плавать – с глубиной до 1,2 м, для умеющих плавать – глубиной до 2 м.

Ширина водной полосы, используемой для купания при пологом дне (уклон 0,013) будет составлять примерно 150 м2, при большем уклоне она сокращается до 50 м. Расчетная площадь пляжа на одного отдыхающего принимается 4-5 м2, водной поверхности – 5 – 6 м2.

#### Строительство набережной

Проектом предусматривается на расчетный срок строительство набережной на берегу Лужской губы Финского залива в дер. Вистино. Протяженность набережной – 760 м.

#### Защита территории от подтопления

Вместе с тем, учитывая, что значительная часть Вистинского сельского поселения располагается на территории с высоким залеганием грунтовых вод, а также на заболоченной территории, инженерно-геологические изыскания в районах развития подтопления в дополнение к пунктам 4.2 и 5.9 СП 11-105-97 «Инженерногеологические изыскания для строительства» (часть I «Общие правила производства работ») должны обеспечивать:

- изучение и оценку гидрогеологических условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства;

- выявление источников подтопления и загрязнения подземных и поверхностных вод;

- выполнение прогноза изменения гидрогеологических условий с учетом вызываемых подтоплением негативных последствий;

- оценку опасности возникновения и развития подтопления при различных видах использования территории;

- получение необходимых параметров для обоснования проектных решений по строительству (реконструкции) зданий и сооружений в условиях развития подтопления и их инженерной защите;

- разработку предложений и рекомендаций по организации и ведению гидродинамического и гидрохимического мониторинга подземных вод и развития сопутствующих процессов.

### Охрана окружающей среды

#### Охрана атмосферного воздуха

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- организация мониторинга атмосферного воздуха в жилой зоне, на автомагистралях и вблизи промышленных территорий, создание стационарных и передвижных постов:

  - в дер. Красная Горка – стационарный пост;

  - в дер. Вистино – передвижной пост;

  - в дер. Косколово – передвижной пост.

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу на всех предприятиях поселения, а также разработка сводного тома;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков);

- разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях Вистинского сельского поселения. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

Реализация проектных решений генерального плана приведет к улучшению состояния воздушного бассейна.

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую очередь позволят уменьшить выбросы оксидов углерода и азота.

#### Охрана вод

Решения, предлагаемые проектом (реконструкция очистных сооружений канализации, реконструкция насосных станций и так далее) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водных объектов.

Объектами местного значения Вистинского сельского поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности (Балтийский море, Финский залив, Лужская губа), являются:

- существующие канализационные очистные сооружения западнее дер. Вистино, на которых планируется увеличение мощности сооружений до 2,0 тыс. м3/сутки, с доведением очистки сточных вод до нормативных показателей; очистка стоков будет проводиться по полной биологической схеме, с применением технологий денитрификации и дефосфотирования и доочисткой на фильтрах.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом рекомендуется:

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов в районах строительства портовых терминалов;

- дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения Вистинского сельского поселения. Намечается канализование районов новой застройки. Канализование существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок. В населенных пунктах поселения с численностью населения менее 100 человек проектом предусматривается организация автономных систем (септики);

- реконструкция канализационных сетей;

- строительство дождевой канализации с очистными сооружениями поверхностных стоков;

- реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений для достижения нормативов качества сбрасываемых сточных вод;

- капитальный ремонт канализационного коллектора;

- ликвидация существующих аварийных выпусков неочищенных сточных вод;

- благоустройство и расчистка русел рек и озер;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

#### Мероприятия по санитарной очистке территории

Раздел выполнен с учетом следующих документов:

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ленинградской области;

- приказ управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 03.07.2017 № 5 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов».

Твердые коммунальные отходы

Накопление ТКО на территории населенных пунктов осуществляется в контейнеры, установленные на контейнерных площадках для сбора твердых коммунальных отходов. Контейнерные площадки должны быть обустроены в каждом населенном пункте сельского поселения. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от окон и входов в жилые здания, предприятия торговли и общественного питания, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м.

Вывоз для утилизации и захоронения ТКО с территории сельского поселения, на начальном этапе генерального плана, планируется на действующий лицензированный полигон ТКО – ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» в районе дер. Первое Мая Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Генеральным планом предусматривается строительство нового полигона ТКО, на котором также возможно будет утилизировать малотоксичные промышленные отходы (III-IV класса опасности). Планируемое местоположение полигона ТКО – на дороге в дер. Пятчино в 6 – 7 км от дер. Ручьи. После строительства нового полигона ТКО на территории Вистинского сельского поселения и получения соответствующей лицензии, размещение коммунальных отходов планируется на его территории.

На контейнерных площадках, также должен быть установлен контейнер большой вместимости для сбора крупногабаритных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по факту заполнения на лицензированный полигон ТКО (ОАО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» в районе дер. Первое Мая или на планируемый полигон ТКО после завершения его строительства).

Система раздельного сбора

В целях решения проблемы накопления ТКО наиболее современным, экологически и экономически целесообразным является развитие системы вовлечения отходов во вторичный цикл использования. После обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО на их основе, на расчётный срок генерального плана, необходимо постепенное внедрение системы раздельного сбора коммунальных отходов. Для раздельного сбора коммунальных отходов необходимо установить контейнеры со специальной маркировкой (пищевые отходы, стекло, бумага, пластик), отходы из которых сдаются специализированным организациям. Данные мероприятия приведут к значительному снижению объёмов захораниваемых отходов на полигонах ТКО, также данная мера подтолкнёт к созданию новых рабочих мест в сфере использования вторичного сырья.

Нормы накопления ТКО

Укрупненный расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда поселения на первую очередь и расчетный срок представлен в таблице 70.

Таблица 70 – Расчет объемов образования ТКО от жилищного фонда в Вистинском сельском поселении на первую очередь и расчетный срок

| № п/п | Населённый пункт | Население на первую очередь, человек | Объем ТКО, м3/год | Население на расчетный срок, человек | Объем ТКО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дер. Вистино | 960 | 3245,8 | 1497 | 5501,5 |
|  | дер. Валяницы | 886 | 2995,6 | 1578 | 5799,2 |
|  | дер. Глинки | 30 | 101,4 | 30 | 110,3 |
|  | дер. Горки | 69 | 233,3 | 208 | 764,4 |
|  | дер. Дубки | 38 | 128,5 | 591 | 2171,9 |
|  | дер. Залесье | 35 | 118,3 | 35 | 128,6 |
|  | дер. Косколово | 39 | 131,9 | 99 | 363,8 |
|  | дер. Кошкино | 3 | 10,1 | 3 | 11,0 |
|  | дер. Красная Горка | 8 | 27,0 | 8 | 29,4 |
|  | дер. Логи | 64 | 216,4 | 64 | 235,2 |
|  | дер. Логи | 41 | 138,6 | 41 | 150,7 |
|  | дер. Мишино | 22 | 74,4 | 86 | 316,1 |
|  | дер. Новое Гарколово | 15 | 50,7 | 143 | 525,5 |
|  | дер. Пахомовка | 59 | 199,5 | 1654 | 6078,5 |
|  | дер. Ручьи | 643 | 2174,0 | 1472 | 5409,6 |
|  | дер. Слободка | 40 | 135,2 | 81 | 297,7 |
|  | дер. Сменково | 14 | 47,3 | 85 | 312,4 |
|  | дер. Старое Гарколово | 31 | 104,8 | 146 | 536,6 |
|  | дер. Югантово | 58 | 196,1 | 79 | 290,3 |
| Всего | 3055 | 10329,0 | 7900 | 29032,5 |

Жидкие отходы

В населённых пунктах, не имеющих централизованной канализации, должна использоваться технология сбора жидких отходов в водонепроницаемые выгреба (индивидуальные септики, имеющие сертификат соответствия санитарным требованиям), исключающие возможность загрязнение грунтовых вод и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецавтотранспорта. Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Для вывоза жидких отходов используется ассенизационная машина, которая отвозит их на сливные станции, устроенные на сетях канализаций.

Медицинские и биологические отходы

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность;

- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы;

- обеззараживание/обезвреживание;

- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;

- захоронение или уничтожение медицинских отходов.

Биологические отходы образуются в результате смерти домашних и диких животных, утилизация которых на полигонах ТКО запрещена. Для их утилизации используются скотомогильники или кремационные установки.

Медицинские и биологические отходы, образующиеся на территории сельского поселения, генеральным планом планируется утилизировать на площадке проектируемого полигона ТКО, на которой необходимо установить специальную установку по сжиганию биологических и медицинских отходов.

Ртутьсодержащие отходы

Ртутьсодержащие отходы включают отработанные ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки и ртутные термометры (отходы 1 класса опасности). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп необходимо использование специальной тары (контейнеров) с последующим вывозом на специализированные объекты утилизации.

Место сбора и временного хранения ртутьсодержащих отходов возможно организовать на площадке планируемого полигона ТКО. Ртутьсодержащие отходы с территории сельского поселения планируется вывозить на утилизацию в специализированные организации.

Уборка территории

Уборка территории сельского поселения включает летнюю и зимнюю. Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий с последующим вывозом смета и отходов в места обезвреживания, полив зеленых насаждений общественного пользования.

К зимней уборке относятся очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистка перекрестков, остановок общественного транспорта.

#### Радиационная обстановка

Радиационное заражение некоторых территории Вистинского сельского поселения могут наложить некоторые ограничения в их использовании.

Необходимо провести современный анализ зараженных территорий, в первую очередь тех, на которых расположены учреждения отдыха или в непосредственной близости от них, и, в случае наличия превышений, эти учреждения должны быть закрыты.

Необходим радиационно-гигиенический мониторинг в эксплуатируемых зданиях, строящихся зданиях, сельскохозяйственных земель, а также при отводе земельных участков под новое строительство.

Необходимо контролировать и запрещать выращивание сельскохозяйственной продукции на зараженной территории.

#### Организация санитарно-защитных зон

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития Вистинского сельского поселения, важным является организация СЗЗ с проведением мероприятий по обеспечению нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия. Эта процедура осуществляется в соответствии с пакетом законодательных документов, разработанных и принятых администрацией Вистинского сельского поселения;

- размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 4.5) при:

  - объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II классов опасности и измерений и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V классов опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнений атмосферного воздуха и измерений;

  - подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе СЗЗ до гигиенических нормативов и ниже;

  - уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности;

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Также необходима разработка единых санитарно-защитных зон для морского порта Усть-Луга, для производственных зон, планируемых на территории Вистинского сельского поселения. Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

#### Охрана животного и растительного мира

На территории Вистинского сельского поселения планируется строительство промышленных объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры.

При осуществлении производственных процессов в сельском, лесном хозяйстве и лесной промышленности, на производственных площадках с открыто размещенным оборудованием, гидросооружениях и водохранилищах, в местах размещения сырья и вспомогательных материалов, на водных транспортных путях и магистралях автомобильного, железнодорожного транспорта и аэродромах, а также при эксплуатации трубопроводов, линий электропередачи мощностью от 6 кВ и выше и линий проводной связи необходимо руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

В соответствии с частью 1 статьи 60 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» растения, относящиеся к видам, занесенным в Красные книги Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений и ухудшающая среду их обитания.

Территория Вистинского сельского поселения является водосборным бассейном Балтийского моря. Морская среда и прибрежные территории поселения являются средой обитания (размножения) занесенных в Красную книгу Российской Федерации – серого тюленя (Halichoerus grypus), кольчатой нерпы (Phoca hispida botnica), которые являются важными, уникальными и ценными компонентами экосистемы Балтийского моря. Их выживание и благосостояние неразрывно связаны и зависят от качества окружающей среды Балтийского моря.

В связи с этим хозяйственную деятельность на территории Вистинского сельского поселения необходимо осуществлять с учетом Рекомендаций Хельсинкской комиссии и Планом действий Хелком по Балтийскому морю, в том числе:

- РЕКОМЕНДАЦИЯ 27-28/2 – Сохранение тюленей в районе Балтийского моря;

- РЕКОМЕНДАЦИЯ 24/10 – Выполнение комплексного управления хозяйственной деятельностью в морских и прибрежных зонах в районе Балтийского моря;

- РЕКОМЕНДАЦИЯ 16/3 – Сохранение естественной динамики прибрежных территорий;

- РЕКОМЕНДАЦИЯ 15/1 – Защита прибрежной полосы.

Также территории Вистинского сельского поселения является регионом захода на нерест водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации – кумжи (отряд «Лососеобразные»). На территории поселения расположены места миграционных стоянок и зимних стоянок водоплавающих птиц, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации (малый тундряной лебедь, гусь пискулька, малая крачка, чеграва). Данные сведения необходимо учитывать при размещении объектов хозяйственной деятельности.

### Особо охраняемые природные территории

На первую очередь и расчетный срок на территории поселения не планируется организация новых особо охраняемых природных территорий регионального значения.

На расчетный срок схемой территориального планирования Кингисеппского муниципального района предлагается организация комплексного заказника местного значения муниципального района «Сойкинский берег» (513 га). Предлагаемая ООПТ расположена на территории Вистинского сельского поселения.

Описание границ предлагаемой ООПТ местного значения:

- северная и западная границы проходят по территории Лужской губы ориентировочно по изобате 5 м;

- восточная граница – по акватории Лужской губы до мыса Колганпя, далее по береговой линии на юг, далее на юго-запад до границ садоводства;

- южная граница проходит по границе садоводства, далее на юг до дороги Санкт-Петербург – Ручьи, вдоль дороги до 2 квартала Сойкинского участкового лесничества, по южной просеке до юго-западного угла, далее на север по западной просеке до береговой линии;

- западная граница – по западной просеке 2 квартала Сойкинского участкового лесничества на север, не доходя береговой линии 150 м, далее на запад по прямой 250 м, далее на северо-запад до пересечения с береговой линией до начальной точки северной границы.

Планируемый к организации комплексный заказник местного значения муниципального района «Сойкинский берег» преимущественно располагается на землях лесного фонда (Кингисеппское лесничество, кварталы № 1 и 2 Сойкинского участкового лесничества) и землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (Павловское военное лесничество).

Основной целью создания ООПТ местного значения является охрана уникальных ландшафтных и биологических комплексов – древнего уступа Литоринового моря (край Сойкинской возвышенности) и произрастающих на нем широколиственных и елово-широколиственных лесов.

Режим ограничения природопользования предусматривает запрет или ограничение рубок леса, застройки территории, других видов хозяйственной деятельности, нарушающих экосистему предлагаемой ООПТ.

Генеральным планом рекомендуется приведение границ предлагаемой ООПТ местного значения в соответствие с частью 8 статьи 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ (в редакции от 12.03.2014).

На территории Вистинского сельского поселения (1 км на запад от дер. Логи, Лужская губа Финского залива) расположена почва, включенная в Красную книгу почв Ленинградской области – редкая аллювиальная слоистая глеевая на морских песках, подстилаемых кембрийскими глинами (Красная книга почв Ленинградской области, под ред. Б.Ф. Апарина; СПб.: Аэроплан, 2007, с. 98). В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», редкие и находящиеся под угрозой исчезновения почвы подлежат охране.

### Зеленые насаждения

В систему озелененных территорий входят как искусственно созданные: это озелененные территории общего пользования (скверы, парки, бульвары и другие), озелененные территории ограниченного пользования (на участках учреждений, на приусадебных участках), озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, озеленение кладбищ, озеленение улиц и другие), так и естественные зеленые насаждения (зоны природных ландшафтов).

Озелененные территории общего пользования

На территории Вистинского сельского поселения планируется организация озелененных территорий общего пользования.

Деревня Валяницы:

- сквер в центральной части (0,8 га) – первая очередь;

- бульвары в районе планируемой жилой застройки (4,2 га, 3,3 га, 1,8 га);

- скверы в районе планируемой жилой застройки (4,3 га, 2,5 га, 0,6 га);

- сквер в южной части (0,7 га).

Деревня Вистино:

- набережная вдоль Финского залива (8,2 га) – первая очередь;

- скверы в квартале существующей общественно-деловой застройки (0,3 га, 0,6 га, 0,4 га) – первая очередь;

- сквер возле ручья в северной части (1,4 га) – первая очередь;

- сквер в юго-восточной части, примыкающий к планируемой среднеэтажной жилой застройке (0,7 га);

- сквер в юго-западной части (1,3 га).

Деревня Дубки:

- парк в западной части (5,9 га);

- сквер в районе планируемой жилой застройки (1,8 га).

Деревня Залесье:

- сквер (0,9 га).

Деревня Косколово:

- парк вдоль р. Белая (2,3 га).

Деревня Логи:

- сквер (1,7 га).

Поселок Логи:

- сквер рядом с базой отдыха (0,4 га) – первая очередь;

- набережная вдоль Финского залива (2,9 га).

Деревня Новое Гарколово:

- сквер вдоль Ловколовского ручья (2,5 га).

Деревня Пахомовка:

- скверы в центральной части (3,1 га, 2,0 га, 2,3 га);

- сквер вдоль автомобильной дороги регионального значения (3,0 га).

Деревня Ручьи:

- парк в северной части (7,2 га);

- парк в южной части (6,7 га);

- скверы (3,5 га, 1,8 га, 1,7 га);

- сквер вдоль реки (3,7 га).

Деревня Слободка:

- сквер рядом с общественно-деловой зоной (0,7 га) – первая очередь;

- сквер в западной части (2,0 га);

- скверы в центральной части (0,4 га, 0,6 га).

Деревня Старое Гарколово:

- парк вдоль Гарколовского ручья (2 участка – 6,6 га).

Деревня Югантово:

- сквер в северной части (1,5 га);

- сквер в южной части (0,8 га) – первая очередь.

Всего на первую очередь планируется организовать 13,6 га озелененных территорий общего пользования, на расчетный срок – 83,5 га.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования на расчетный срок составит 105,7 м2 на человека, на первую очередь – 43,9 м2 на человека (норма обеспеченности согласно местным нормативам градостроительного проектирования составляет 10,0 м2 на человека).

Границы проектируемых зеленых насаждений необходимо закрепить на местности и установить режимы градостроительной деятельности на их территориях.

Для озеленения населенных пунктов рекомендуется применять следующие породы деревьев и кустарников: береза, клен, липа, дуб, ясень, ива серебристая, тополь, черемуха, яблоня, каштан, лиственница, пихта, сосна, ель; боярышник сибирский, барбарис обыкновенный, жимолость, ирга, калина, спирея, сирень, снежноягодник и другие.

Зеленые насаждения специального назначения

На территории поселения от промышленных, коммунальных территорий нет установленных санитарно-защитных зон.

В связи с активным производственным освоением территории сельского поселения, необходимо установление санитарно-защитных зон для действующих предприятий, а также по мере организации новых производств. Требуется их обязательное озеленение.

### Проектная архитектурно-планировочная организация территории

#### Архитектурно-пространственная организация территории

В основу архитектурно-планировочной организации населенных пунктов Вистинского сельского поселения положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и прочие);

- сохранение сложившейся планировки населенных пунктов;

- первоочередное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границах населенных пунктов, упорядочение территорий с отводами под новое жилищное строительство;

- выбор направления и масштаба дальнейшего развития населенных пунктов с учетом комплексной оценки условий инженерно-строительных природоохранных и планировочных условий экономического и социального развития.

Крупная зона новой жилой застройки расположена в непосредственной близости к урочищу Сойкино (живописный ландшафт), и является естественным продолжением сложившейся застройки деревень Валяницы, Вистино, Пахомовка и Ручьи. На территории данных населенных пунктов, границы которых примыкают друг к другу, формируется центральное ядро Вистинского сельского поселения, в котором сконцентрированы основные жилые, социальные, рекреационные и прочие объекты обслуживания, расположенные на оси Вистино – Пахомовка вдоль планируемой главной улицы. На базе деревень Вистино, Пахомовка и Ручьи создается единый центр всего поселения, с единой системой жилых и общественно-деловых зон, единой инженерной и транспортной инфраструктурой, единой системой бульваров, парков, скверов.

Планировочная структура центрального ядра Вистинского сельского поселения разработана с учетом всех природных данных и ландшафтных факторов местности. Рельеф местности предопределяет основные визуальные направления развития населенных пунктов и включение наиболее живописных мест в его систему.

Основой транспортной схемы центрального ядра являются существующие меридиональная автомобильная дорога Санкт-Петербург – Ручьи и две широтные автомобильные дороги регионального значения Копорье – Ручьи и Вистино – Пахомовка, соединяющие селитебную территорию Вистино и Ручьев с Пахомовкой. Планировочную структуру уравновешивает планируемая автомобильная дорога регионального значения Дублёр А-121, проходящая к востоку от дер. Пахомовка параллельно существующей автомобильной дороге регионального значения Санкт-Петербург – Ручьи. Автомобильная дорога Вистино – Пахомовка, а также планируемая параллельно ей улица являются главными улицами населенных пунктов, соединяют общественно-деловой центр в существующей части населенного пункта Вистино с новым общественно-деловым центром в Пахомовке, а также являются транзитным выходом к производственным и рекреационным территориям. Продольные улицы (меридионального направления) кроме транспортной функции играют роль «видовых» улиц, на склоне Сойкинской возвышенности они соединяют жилые зоны и центры их обслуживания.

Планировочная структура отдельно расположенных населенных пунктов не отличается сложностью и в основном представляет собой главную транспортную ось (региональные автомобильные дороги или главные улицы, ведущие к региональным автомобильным дорогам) и расположенные вдоль нее жилые и общественно-деловые зоны для объектов обслуживания ежедневного спроса (в основном торговли), связанные с главной осью второстепенными улицами и проездами.

Система озелененных территорий общего пользования поселения, сформированная как непрерывная сеть общественных пространств, включает в себя существующие зеленые насаждения и естественные ландшафты, в том числе примыкающие к водным объектам, и предусматривает их благоустройство с целью создания парков, системы бульваров, скверов и садов.

Основой композиции селитебной зоны Вистино является существующий общественный центр и система подцентров – мест сосредоточения общественной жизни населения, с размещением в них различных объектов культурно-бытового назначения.

В соответствии с генеральным планом функция и значимость существующего центра сохраняется и развивается.

#### Функциональное зонирование территории

Предложения по функциональному зонированию базируются на анализе современного использования территории, природно-ресурсного потенциала и основных стратегических направлениях социально-экономического развития поселения.

В границах рассматриваемой территории выделяются два основных направления градостроительной политики органов местного самоуправления и привлекаемого к реализации проекта бизнеса: реконструкция и новое освоение.

Зона реконструкции и благоустройства – это территории сложившейся застройки. Предусматривается упорядочение существующей индивидуальной жилой застройки с развитием транспортных и пешеходных связей, отвечающих современным требованиям, завершение формирования сложившихся кварталов и придания им современных тенденций планировочной организации, повышение уровня благоустройства территорий.

Зона нового освоения – это формируемые на свободных территориях жилые, производственные и общественно-деловые комплексы. Освоение территорий под строительство морского порта Усть-Луга на западном побережье Сойкинского полуострова происходит с юга на север. Это обуславливает проектное решение по формированию небольших жилых районов при деревнях Слободка и Югантово, Дубки и Сменково и крупного жилого массива, включающего населенные пункты Вистино, Ручьи, Пахомовка и территорию между ними.

Местоположение территории, хорошая транспортная доступность и удобные транспортные связи (непосредственная близость морского порта Усть-Луга), особенности ландшафта (урочище Сойкино), обеспечивающие высокую инвестиционную привлекательность территории, определяют ее развитие по функциональным направлениям.

Генеральным планом Вистинского сельского поселения установлены следующие типы функциональных зон (наименования приняты в соответствие с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10):

- Жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

- зона застройки блокированными жилыми домами.

- Общественно-деловые зоны:

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- зона специализированной общественной застройки.

- Производственные зоны:

- производственная зона для размещения объектов I-V класса опасности;

- производственная зона для размещения объектов II-V класса опасности;

- производственная зона для размещения объектов III-V класса опасности;

- производственная зона для размещения объектов IV-V класса опасности;

- производственная зона для размещения объектов V класса опасности.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры

- зона улично-дорожной сети;

- зона портовых комплексов.

- Зоны рекреационного назначения:

- зона озелененных территорий общего пользования;

- зона объектов спорта, отдыха и туризма;

- зона пляжей;

- зона природных ландшафтов.

- Зоны сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий.

- Зоны специального назначения:

- зона кладбищ;

- зона озелененных территорий специального назначения;

- зона режимных территорий;

- зона складирования и захоронения отходов.

- Зона акваторий.

- Зона лесов.

- Иная зона (запаса).

Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для размещения жилых домов разных типов отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, гаражей и автостоянок для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, а также отдельных объектов общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов.

В настоящее время на территории Вистинского сельского поселения представлены 2 вида жилой застройки – индивидуальные жилые дома и малоэтажные многоквартирные жилые дома. В связи с активным планируемым развитием территории создается более расширенный спектр жилых зон для удовлетворения потребностей прибывающего населения.

Принципы формирования новых жилых зон – создание локальных, территориально изолированных комплексов, объединенных в единое целое с прилегающими населенными пунктами за счет создания единой транспортной и социальной инфраструктуры, учитывающей потребности проектируемой и сложившейся застройки и создание центрального ядра поселения на основе населенных пунктов Вистино, Ручьи, Пахомовка и Валяницы.

В связи с сокращением прогнозной численности населения необходимость в размещении жилых зон высокой плотности отсутствует. Изменениями в генеральный план предлагается создание жилых зон с размещением жилых домов не выше 4 этажей (зоны застройки индивидуальными, малоэтажными многоквартирными и блокированными жилыми домами). Размещение среднеэтажной жилой застройки с параметрами высокой плотности и этажности в условиях сельской местности и наличия земельных ресурсов не целесообразно. Относительно утвержденного генерального плана были изменены параметры жилых зон, в целом снижена этажность и типы застройки, в частности в дер. Вистино зона среднеэтажной жилой застройки изменена на зону малоэтажной многоквартирной жилой застройки, в дер. Валяницы зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки частично изменена на зону индивидуальной жилой застройки.

Изменениями в генеральный план для жилых зон приняты следующие параметры развития:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами: предельное количество этажей – 3, плотность застройки – 600 м2/га;

- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами: предельное количество этажей – 4, плотность застройки – 1500 м2/га;

- зона застройки блокированными жилыми домами: предельное количество этажей – 3, плотность застройки – 1000 м2/га.

Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами находится в дер. Вистино, представлена двумя существующими кварталами. Планируется формирование новых зон застройки малоэтажными многоквартирными домами в восточной части дер. Вистино и северо-восточной части дер. Валяницы, площадью 17,1 и 14,8 га соответственно.

Зоны застройки блокированными жилыми домами планируются на новых территориях вдоль региональной автомобильной дороги Ручьи – Пахомовка и в восточной части дер. Ручьи, площадь – 24,5 га.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами – основной вид существующей жилой застройки всех населенных пунктов Вистинского сельского поселения. Небольшие компактные формирования индивидуальной жилой застройки предлагаются в дер. Горки, дер. Косколово, дер. Мишино, дер. Новое Гарколово, дер. Сменково, дер. Старое Гарколово. На территории населенных пунктов Валяницы, Вистино, Дубки, Пахомовка, Ручьи планируются крупные массивы индивидуальной жилой застройки, в том числе для реализации областного закона от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» и областного закона от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Жилые зоны также предназначены для размещения планируемых общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций.

Для всех территорий новой жилой застройки необходимо разработать проекты планировки и межевания территории с целью выделения планировочных элементов, размещения объектов социальной инфраструктуры и отдыха для обслуживания населения.

Комфортность и удобство проживания в жилой зоне обеспечивается созданием внутренней инфраструктуры обслуживания и отдыха. Территории, на которых размещаются объекты отдыха и повседневного обслуживания, благоустраиваются, а на базе сохраняемых ландшафтов формируются зоны зеленых насаждений общего пользования.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны на территории Вистинского сельского поселения предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В зависимости от объектов, расположенных и планируемых к размещению в общественно-деловых зонах, они подразделяются на многофункциональные общественно-деловые зоны и зоны специализированной общественной застройки.

Система организации обслуживания населения и размещение общественно-деловых зон принята с учетом сложившейся системы расселения Вистинского сельского поселения. Сеть небольших населенных пунктов, нанизанных на автомобильную дорогу регионального значения (наиболее крупный населенный пункт – Вистино) определила создание административно-делового центра Вистинского сельского поселения на базе существующего. Он занимает самое выгодное положение, располагается на равновеликом расстоянии от наиболее удаленных от него деревень. Здесь размещаются наиболее значимые объекты: административные, здравоохранения, образования, культурно-бытового обслуживания населения всего поселения. Общественно-деловая зона в новой застройке между населенными пунктами Вистино, Пахомовка, Ручьи, формируется вдоль улицы, связывающей общественно-деловую зону Вистино с Пахомовкой. Также общественно-деловые зоны формируются среди планируемой жилой застройки дер. Валяницы.

На территории удаленных от административного центра населенных пунктов предусматривается размещение общественно-деловых зон для повседневного культурно-бытового обслуживания населения.

К зоне специализированной общественно-деловой застройки также отнесены территории существующей общеобразовательной организации и дошкольной образовательной организации. Данные объекты расположены в окружении общественно-деловой функциональной зоны и вместе с физкультурно-оздоровительным учреждением, амбулаторией, объектами торговли и общественного питания формируют общественный центр не только дер. Вистино, но и всего Вистинского сельского поселения. Выделение общеобразовательной организации и дошкольной образовательной организации в жилую зону не представляется целесообразным в связи с их обособленностью (участок общеобразовательной организации не примыкает к жилым зонам, своей территорией образует практически целый квартал) и положением в общественно-деловой зоне (участок дошкольной образовательной организации также не примыкает к жилым зонам и окружен общественно-деловой зоной). Кроме того они занимают значительные по площади земельные участки – 3,0 и 2,2 га соответственно.

Создание общественно-деловых зон планируется также за границами населенных пунктов Вистинского сельского поселения. Возле зоны планируемого размещения горнолыжной базы создается ряд зон для обслуживания населения в местах сосредоточения лыжных и пешеходных трасс. Рядом с урочищем Сойкино размещена зона музея народа Ижора. В непосредственной близости от церкви Святителя Николая Чудотворца планируется создание монастыря.

Производственные зоны

На территории Вистинского сельского поселения планируется развитие производственных зон I-V класса опасности согласно санитарной классификации по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Принцип распределения предприятий в пределах выделенной функциональной зоны – размещение наименее вредных производств IV-V класса опасности ближе к границам жилых зон и производств I-III классов опасности в глубине производственных зон, на расстоянии не меньше ориентировочных размеров СЗЗ. Границы производственных функциональных зон установлены по границам земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. В случае если от жилой застройки и других объектов, строительство которых запрещено в СЗЗ, расстояние до границы производственной зоны не соответствует ориентировочному размеру СЗЗ, размещение объектов внутри производственной зоны необходимо производить с учетом установления СЗЗ и организацией защитных зеленых насаждений внутри этой зоны.

В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области на территории Вистинского сельского поселения планировалось размещение промышленных зон регионального значения – Усть-Лужский индустриальный парк и Мультимодальный комплекс Усть-Луга. Обе эти площадки включали в себя производственные объекты I-V класса опасности.

Согласно письму комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 29.01.2020 № 14И-457/2020 размещение Усть-Лужского индустриального парка и Мультимодального комплекса Усть-Луга исключено из генерального плана Вистинского сельского поселения в связи с отсутствием их в актуализированной редакции Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной областным законом от 19.12.2019 № 100-оз, при этом функциональное зонирование и площадь их оставлены без изменений в качестве производственных зон.

Согласно схеме территориального планирования Кингисеппского муниципального района, определены складские и производственные территории и территории для транспортно-логистических зон со своими общественно-деловыми зонами. Одна из них находится в районе дер. Мишино, Слободка, Югантово, вторая в районе дер. Пахомовка, третья в районе дер. Валяницы, Глинки, Горки и четвертая в районе дер. Косколово и Слободка.

Всего на территории Вистинского сельского поселения планируется создание производственных зон площадью 4791,0 га.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, водного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур занимают значительную площадь на территории Вистинского сельского поселения (1504,7 га). Большую часть из них представляет зона портовых комплексов, на которой расположен морской порт Усть-Луга (1309,5 га). Изменениями в генеральный план предлагается развитие зоны портовых комплексов на земельных участках, включаемых в границы дер. Вистино и Ручьи (187,9 га).

Зона транспортной инфраструктуры сформирована под объектами федерального и регионального транспорта (железнодорожными путями, автомобильными дорогами), в том числе и для транспортного обеспечения морского порта Усть-Луга, а также для размещения объектов придорожного сервиса (АЗС, СТО, парковок). Зона транспортной инфраструктуры под автомобильной дорогой федерального значения и железнодорожными путями сформирована без изъятия из земель лесного фонда.

Зона улично-дорожной сети представлена отводами под автомобильными дорогами общего пользования Вистинского сельского поселения (в границах населенных пунктов), как существующими, там и планируемыми.

Зоны рекреационного назначения

Зоны рекреационного назначения на территории Вистинского сельского поселения включают зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, пляжами, сохраняемыми природными ландшафтами, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Сохранение существующих залесенных территорий легло в основу планировочной структуры населенных пунктов и определило границы жилой и общественно-деловой застройки. При установлении функциональных зон был использован принцип максимального сохранения и развития непрерывной системы озелененных территорий общего пользования.

В границах населенных пунктов максимально сохранены массивы зеленых насаждений, на их основе созданы озелененные территории общего пользования, зоны объектов спорта, рекреации и туризма. На вновь осваиваемых территориях планируется создание сети озелененных территорий – бульваров, скверов, парков – их благоустройство, что будет способствовать объединению различных функциональных зон, увеличивать комфортность проживания.

Спортивное ядро площадью 7,0 га сформировано в дер. Ручьи с целью размещения объектов физической культуры и массового спорта поселенческого значения – стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

На территории пос. Логи на берегу Финского залива сформирована зона пляжа площадью 1,6 га.

Генеральным планом предложены зоны для размещения объектов рекреационного назначения за границами населенных пунктов общей площадью 221,3 га. На восточном побережье возле дер. Старое Гарколово предлагается развить систему баз отдыха, оздоровительных летних лагерей для детей, баз охотников и рыболовов. Территория примыкает к Котельскому заказнику. В центральной части сельского поселения, южнее дер. Пахомовка, определена функциональная зона для размещения рекреационного объекта, предусмотренного схемой территориального планирования Кингисеппского муниципального района, – горнолыжного центра.

На севере сельского поселения вдоль побережья Финского залива схемой территориального планирования Ленинградской области предусмотрено размещение одного из участков туристско-рекреационной зоны Усть-Лужская с целью развития рекреации и активного туризма. Границы туристско-рекреационной зоны в южной части откорректированы в связи с попаданием ее на зону портовых комплексов.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования на территории Вистинского сельского поселения включают зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства. Зоны сельскохозяйственного использования расположены на землях сельскохозяйственного назначения за границами населенных пунктов.

Зона садоводств расположена к востоку от пос. Логи (23,2 га), развитие зоны садоводств не предусмотрено.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий расположена в дер. Вистино (0,8 га).

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения на территории Вистинского сельского поселения предназначены для размещения кладбищ, объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов, режимных территорий и озелененных территорий специального назначения.

На территории сельского поселения находятся четыре кладбища: в дер. Косколово, в районе дер. Пахомовка, в дер. Ручьи и дер. Старое Гарколово. Произведен отвод под расширение кладбища в дер. Ручьи. На расчетный срок планируется закрытие кладбищ, так как они исчерпают свой ресурс, и определена территория для нового кладбища к востоку от дер. Логи в размере 6,4 га.

На первую очередь планируется создание полигона ТКО к юго-западу от дер. Пахомовка по автомобильной дороге регионального значения Копорье – Ручьи напротив карьера площадью 5,6 га. Здесь же определена территория для утилизации строительных отходов.

Зоны режимных территорий занимают значительные территории на севере и западе Вистинского сельского поселения, по берегу Финского залива, представлены военным лесничеством. Генеральным планом предлагается уменьшение зоны режимных территорий в западной части поселения путем включения в границы дер. Вистино и дер. Ручьи и размещения зоны портовых комплексов. Всего площадь зоны режимных территорий займет 1155,7 га.

Зоны озелененных территорий специального назначения сформированы в населенных пунктах в границах СЗЗ от промышленных предприятий, кладбищ, объектов транспортной инфраструктуры. За границами населенных пунктов изменениями в генеральный план зона озелененных территорий специального назначения исключена и функциональное зонирование показано согласно виду разрешенного использования земельного участка. Так как постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» определен порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, в результате установления СЗЗ их границы могут не затронуть прилегающие участки, а ограничения использования земельных участков в СЗЗ не определяет единственный вид их использования только в качестве защитных зеленых насаждений.

### Перспективное использование земель

Генеральный план Вистинского сельского поселения разрабатывается с учетом предложений документов территориального планирования других уровней, а также крупных инвестиционных проектов, планируемых на территории Вистинского сельского поселения.

В результате промышленного развития, размещения объектов капитального строительства разного назначения, изменений границ населенных пунктов, будет происходить поэтапное изменение границ земель различных категорий.

Расчет баланса земель Вистинского сельского поселения произведен по данным обмера в системе ArcGIS с учетом сведений о границах земельных участков, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости на 2019 год.

#### Земли населенных пунктов

В рамках генерального плана запланировано масштабное хозяйственное развитие территории сельского поселения, прогнозируется значительный рост численности постоянного населения, что потребует значительных территорий для нового строительства жилищного фонда, социальных и общественно-деловых объектов. В связи с этим, потребовалось расширение границ населенных пунктов, утвержденное действующим генеральным планом от 23.12.2014 № 49 (с изменениями от 04.09.2017 № 353). Перечень участков, включенных в границы населенных пунктов согласно утвержденному генеральному плану представлен в таблице 79 раздела «Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Вистинского сельского поселения, или исключаются из их границ».

Изменение границ населенных пунктов произошло за счет включения преимущественно земель сельскохозяйственного назначения, а также земель промышленности (обороны и безопасности) и земель запаса.

Сведения о границах населенных пунктов (14 из 19) внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Площадь земель населенных пунктов составляет 1842,0 га.

Изменениями в генеральный план Вистинского сельского поселения (2020 год) планируется изменение границ дер. Вистино и дер. Ручьи. Границы остальных населенных пунктов отображены согласно утвержденному генеральному плану. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, согласно изменениям в генеральный план (2020 год) представлен в таблице 78 раздела «Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Вистинского сельского поселения, или исключаются из их границ».

Деревня Вистино

Сведения о границе населенного пункта Вистино внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Площадь деревни составляет 614,7 га. Предлагается включение в границы населенного пункта земельных участков промышленности и иного специального назначения (земли обороны и безопасности) площадью 181,9 га. Земельные участки обороны и безопасности в настоящий момент отделяют территорию морского порта Усть-Луга от территории портовых комплексов, расположенных к западу от дер. Вистино. С целью создания единой транспортной и инженерной инфраструктуры по всей береговой части Финского залива, планируемой для развития порта, предлагается включение данных участков. Также предлагается исключение из границ дер. Вистино земель, площадью 1,8 га, с целью исправления пересечения границы дер. Вистино с границами земельных участков.

Площадь населенного пункта составит 794,8 га.

Деревня Ручьи

Согласно утвержденному генеральному плану Вистинского сельского поселения площадь дер. Ручьи составляет 209,9 га.

Предлагается расширение границ населенного пункта на 31,3 га за счет включения земельных участков из земель промышленности и иного специального назначения (земли обороны и безопасности). Площадь населенного пункта Ручьи составит 241,2 га.

В результате площадь населенных пунктов увеличится на 211,4 га полностью за счет включения земель промышленности и иного специального назначения (земли обороны и безопасности) и составит к расчетному сроку 2053,4 га.

#### Земли сельскохозяйственного назначения

В связи с переводом земель данной категории в земли промышленности и иного специального назначения, площадь земель сельскохозяйственного назначения к расчётному сроку сократится на 1808,2 га (в том числе согласно изменениям в генеральный план 2020 года на 177,1 га).

Для развития инфраструктуры промышленных зон изменениями в генеральный план 2020 года предлагается перевод 177,1 га земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения под производственную зону IV-V класса опасности.

Отношение кадастровой стоимости всех земельных участков сельскохозяйственного назначения, планируемых к переводу в земли промышленности и иного специального назначения, к среднерайонной, установленной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 355 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области» составляет 1,029 (5,33/5,18 рублей за 1 м2), и не превышает более чем на 50 % среднюю кадастровую стоимость по Кингисеппскому муниципальному району.

Земельные участки, планируемые к переводу в земли иных категорий, не являются особо ценными продуктивными сельхозугодьями и препятствия к их переводу отсутствуют.

На перспективу проектом не предлагается организации новых садоводческих некоммерческих товариществ. Площадь земель сельскохозяйственного назначения, занятая зоной садоводств составит 23,2 га.

К расчетному сроку генерального плана общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в границах сельского поселения составит 748,1 га.

#### Земли промышленности и иного специального назначения

На территории Вистинского сельского поселения ожидается масштабное развитие территории с размещением объектов промышленности, транспорта и транспортно-логистических объектов.

В связи с этим, площадь земель данной категории увеличится к расчетному сроку реализации проекта на 5009,4 га и составит 7668,7 га. Увеличение произойдет в основном за счет сокращения земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения.

Изменениями в генеральный план 2020 года планируется новая производственная зона площадью 200 га в северо-западной части сельского поселения. В тоже время планируется сокращение площади земель промышленности и иного специального назначения на 213,2 га за счет включения в границы населенных пунктов земель обороны и безопасности. Также для устранения пересечки границы дер. Вистино с границами земельного участка, из границ населенного пункта исключены земли площадью 1,8 га в земли промышленности и иного специального назначения. Таким образом, в сумме изменениями в генеральный план планируется уменьшение площади категории земель промышленности и иного специального назначения на 11,4 га.

#### Земли особо охраняемых территорий и объектов

Утвержденным генеральным планом предлагалась организация трех рекреационных зон на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения с переводом их в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (два яхт-клуба и горнолыжный комплекс) общей площадью 221,3 га. Изменениями в генеральный план данное решение не затрагивалось.

#### Земли лесного фонда

В последние годы ситуация с использованием земель лесного фонда на территории Вистинского сельского поселения изменилась в связи с активным промышленным освоением прибрежных районов. Создание производственных зон и развитие транспортно-логистического кластера в комплексе сооружений морского порта Усть-Луга потребует перевода значительной части (3633,9 га) земель лесного фонда Вистинского сельского поселения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

Особенности перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий установлены статьей 11 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель, за исключением земель лесного фонда, на которых расположены зеленые зоны, или земельных участков в составе таких земель, в земли других категорий разрешается в случае:

- организации особо охраняемых природных территорий;

- установления или изменения границ населенных пунктов;

- размещения объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов;

- создания туристско-рекреационных особых экономических зон.

В генеральном плане Вистинского сельского поселения учтен ряд инвестиционных проектов, включающий развитие морского порта Усть-Луга федерального значения. Реализация данных проектов предполагается, в том числе, на существующих землях лесного фонда.

Изменениями в генеральный план 2020 года предлагается перевод земель лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения площадью 22,9 га (части кварталов 9 и 14 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов), расположенных на западе от дер. Логи и Залесье, с целью создания производственной зоны IV-V класса опасности.

В соответствии с намеченным хозяйственным развитием площадь земель лесного фонда к расчетному сроку сократится на 3633,9 га (в том числе на 22,9 га согласно изменениям в генеральный план 2020 года). Общая площадь земель лесного фонда к расчетному сроку составит 9195,0 га.

#### Земли водного фонда

Земли водного фонда на территории Вистинского сельского поселения остаются неизменными.

#### Земли запаса

Категория земель запаса, согласно утвержденному генеральному плану, сократилась в результате перевода участков этой категории в земли населенных пунктов, земли промышленности и иного специального назначения и составила 64,3 га. Изменения в генеральный план 2020 года земли запаса не затрагивают.

#### Предложения по изменению категорий целевого назначения земельных участков

Баланс земель Вистинского сельского поселения представлен в таблице 71. Предложения по изменению категории земель по каждому земельному участку по изменениям в генеральный план 2020 года представлены в таблице 72. Предложения по изменению категории земель в разрезе по земельным участкам согласно утвержденному генеральному плану представлены в таблице 73.

Таблица 71 – Баланс земель Вистинского сельского поселения

| № п/п | Категория земель | Современное состояние (2019 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1. | Земли населенных пунктов | 1842,0 | 2,7 | 2053,4 | 3,0 |
|  | деревня Валяницы | 210,1 |  | 210,1 |  |
|  | деревня Вистино | 614,7 |  | 794,8 |  |
|  | деревня Глинки | 36,1 |  | 36,1 |  |
|  | деревня Горки | 56,3 |  | 56,3 |  |
|  | деревня Дубки | 85,0 |  | 85,0 |  |
|  | деревня Залесье | 23,7 |  | 23,7 |  |
|  | деревня Косколово | 66,7 |  | 66,7 |  |
|  | деревня Кошкино | 12,2 |  | 12,2 |  |
|  | деревня Красная Горка | 13,2 |  | 13,2 |  |
|  | деревня Логи | 36,8 |  | 36,8 |  |
|  | поселок Логи | 31,5 |  | 31,5 |  |
|  | деревня Мишино | 34,1 |  | 34,1 |  |
|  | деревня Новое Гарколово | 31,8 |  | 31,8 |  |
|  | деревня Пахомовка | 210,8 |  | 210,8 |  |
|  | деревня Ручьи | 209,9 |  | 241,2 |  |
|  | деревня Слободка | 49,1 |  | 49,1 |  |
|  | деревня Сменково | 20,1 |  | 20,1 |  |
|  | деревня Старое Гарколово | 67,8 |  | 67,8 |  |
|  | деревня Югантово | 32,1 |  | 32,1 |  |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | 2556,3 | 3,7 | 748,1 | 1,1 |
| 3. | Земли промышленности и иного специального назначения | 2659,3 | 3,9 | 7668,7 | 11,1 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,0 | 0,0 | 221,3 | 0,3 |
| 5. | Земли лесного фонда | 12828,9 | 18,6 | 9195,0 | 13,4 |
| 6. | Земли водного фонда | 48938,6 | 71,0 | 48938,6 | 71,0 |
| 7. | Земли запаса | 64,3 | 0,1 | 64,3 | 0,1 |
| Итого земель в границах поселения | 68889,4 | 100 | 68889,4 | 100 |

Таблица 72 – Перераспределение земель Вистинского сельского поселения (изменения 2020 года)

| № п/п | Кадастровый номер участка | Площадь, га | Площадь, подлежащая переводу, га | Категория земель, вид разрешенного использования (согласно кадастровому паспорту) | Планируемая категория земель, функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 47:20:0215001:47 | 20,8 | 20,8 | Земли промышленности, для спецнадобностей | Земли населенных пунктов, зона портовых комплексов, зона озелененных территорий специального назначения, зона озелененных территорий общего пользования, зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 47:20:0215001:48 | 10,5 | 10,5 | Земли промышленности, для спецнадобностей | Земли населенных пунктов, зона портовых комплексов, зона озелененных территорий специального назначения, зона озелененных территорий общего пользования |
|  | 47:20:0223001:43 | 33,3 | 33,3 | Земли промышленности, для спецнадобностей | Земли населенных пунктов, зона портовых комплексов, зона озелененных территорий специального назначения |
|  | 47:20:0223002:2296 | 28,2 | 28,2 | Земли промышленности, для спецнадобностей | Земли населенных пунктов, зона портовых комплексов |
|  | 47:20:0223002:2289 | 120,4 | 120,4 | Земли промышленности, для спецнадобностей | Земли населенных пунктов, зона портовых комплексов |
|  | - (из земель, собственность на которые не разграничена) | 1,8 | 1,8 | Земли населенных пунктов, зона портовых комплексов | Земли промышленности, зона портовых комплексов |
|  | 47:20:0210003:36 | 152,3 | 152,3 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, производственная зона для размещения объектов IV-V класса опасности |
|  | 47:20:0223001:13 | 13,2 | 13,2 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, производственная зона для размещения объектов IV-V класса опасности |
|  | 47:20:0210003:60 | 7,7 | 7,7 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, производственная зона для размещения объектов IV-V класса опасности |
|  | Часть кадастрового квартала 47:20:0210003 (из земель, собственность на которые не разграничена) |  | 3,9 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, производственная зона для размещения объектов IV-V класса опасности |
|  | Часть кадастрового квартала 47:20:0223001 |  | 22,9 | Земли лесного фонда, часть кварталов 9 и 14 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, защитные леса – запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли промышленности, производственная зона для размещения объектов IV-V класса опасности |

Таблица 73 – Перечень земельных участков, предлагаемых к переводу в другие категории земель согласно утвержденному генеральному плану от 23.12.2014 № 49 (с изменениями от 04.09.2017 № 353)

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь, га | Площадь, подлежащая переводу, га | Категория, вид разрешенного использования | Категория, вид планируемого использования | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 47:20:0205002:16 | 11,6 | 11,6 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, для объектов жилой застройки | Матусевич Я.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 47:20:0205002:31 | 3,5 | 3,5 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, для объектов жилой застройки | ООО «ММК «Усть-Луга» |
| 3. | 47:20:0212003:20 | 24,3 | 15,5 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | ООО «ВД ТЭК Девелопмент» |
| 4. | 47:20:0214001:33 | 10,7 | 10,7 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, для объектов жилой застройки | ООО «ММК «Усть-Луга» |
| 5. | 47:20:0216004:30 | 99,8 | 80,5 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | ООО «ВД ТЭК Девелопмент» |
| 6. | 47:20:0219002:11 | 11,2 | 8,2 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | ООО «ВД ТЭК Девелопмент» |
| 7. | 47:20:0225002:104 | 40,5 | 37,5 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | ООО «ВД ТЭК Девелопмент» |
| 8. | 47:20:0225002:106 | 71,4 | 71,4 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | ООО «ВД ТЭК Девелопмент» |
| 9. | 47:20:0225002:4 | 13,7 | 3,8 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | ООО «ВД ТЭК Девелопмент» |
| 10. | 47:20:0225001:15 | 64,7 | 3,4 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | ООО «ММК «Усть-Луга» |
|  |  | 64,7 | 49,1 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | ООПТ и О | ООО «ММК «Усть-Луга» |
| 11. | 47:20:0225001:16 | 45,4 | 14,4 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | ООО «ММК «Усть-Луга» |
|  |  | 45,4 | 21,0 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | ООПТ и О | ООО «ММК «Усть-Луга» |
| 12. | 47:20:0214002:30 | 79,0 | 79,0 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | ЗАО «Новая жизнь» |
| 13. | 47:20:0214004:19 | 10,5 | 10,5 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | ЗАО «Новая жизнь» |
| 14. | 47:20:0000000:30 | 2207,59 | 690,4 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных Зданий | ЗАО «Новая жизнь», постоянное бессрочное пользование |
|  |  | 2207,59 | 225,0 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов | ЗАО «Новая жизнь», постоянное бессрочное пользование |
| 14.1. | 47:20:0201003:1 |  | 4,8 |  | Земли населенных пунктов, многоквартирная и общественно-деловая застройка, объекты рекреации |  |
| 14.2. | 47:20:0201003:1 | 57,8 | 53,0 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, многоквартирная и общественно-деловая застройка, объекты рекреации |  |
| 14.3. | 47:20:0201006:1 | 29,7 | 29,7 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, многоквартирная и общественно-деловая застройка, объекты рекреации |  |
| 14.4. | 47:20:0202004:1 | 6,3 | 1,2 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, многоквартирная и общественно-деловая застройка, объекты рекреации |  |
| 14.5. | 47:20:0202004:1 | 6,3 | 5,1 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.6. | 47:20:0202004:7 | 24,1 | 0,6 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.7. | 47:20:0202018: | 30,8 | 30,8 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, многоквартирная и общественно-деловая застройка, объекты рекреации |  |
| 14.8. | 47:20:0207004:29 | 3,0 | 3,0 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.9. | 47:20:0207004:40 | 1,4 | 1,4 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.10. | 47:20:0207007: | 4,6 | 4,6 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.11. | 47:20:0207007: | 2,6 | 2,6 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.12. | 47:20:0207007:34 | 1,0 | 1,0 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.13. | 47:20:0207009: | 0,1 | 0,1 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.14. | 47:20:0208001:11 | 9,3 | 9,3 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, многоквартирная и общественно-деловая застройка, объекты рекреации |  |
| 14.15. | 47:20:0212001:10 | 33,5 | 33,5 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.18. | 47:20:0214001: | 4,6 | 4,6 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, многоквартирная и общественно-деловая застройка, объекты рекреации |  |
| 14.19. | 47:20:0214001:25 | 22,6 | 21,1 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС, общественно-деловая застройка, объекты рекреации |  |
| 14.20. | 47:20:0214001:28 | 10,2 | 4,4 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС |  |
| 14.21. | 47:20:0214001:34 | 1,9 | 1,9 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, многоквартирная застройка |  |
| 14.22. | 47:20:0214002:31 | 31,8 | 31,8 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.22. | 47:20:0214003: | 9,5 | 9,5 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, многоквартирная и общественно-деловая застройка, объекты рекреации |  |
| 14.23. | 47:20:0214004: | 3,7 | 3,7 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.24. | 47:20:0214004:20 | 4,2 | 4,2 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.25. | 47:20:0215010: | 11,2 | 11,2 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, многоквартирная и общественно-деловая застройка, объекты рекреации |  |
| 14.26. | 47:20:0216004 | 17,2 | 17,2 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.27. | 47:20:0224002: | 279,7 | 279,7 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.28. | 47:20:0224002: | 5,7 | 5,7 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.29. | 47:20:0224002:69 | 269,5 | 166,2 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.30. | 47:20:0224002:69 | 269,5 | 12,9 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, многоквартирная и общественно-деловая застройка, объекты рекреации |  |
| 14.31. | 47:20:0225001: | 1,8 | 1,8 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.30. | 47:20:0225001:10 | 30,5 | 30,5 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС |  |
| 14.31. | 47:20:0225002: | 1,1 | 1,1 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.32. | 47:20:0225002: | 14,3 | 14,3 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.33. | 47:20:0225002: | 2,1 | 2,1 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 14.34. | 47:20:225002:114 | 132,5 | 132,5 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий |  |
| 15. | 47:20:020225002:118 | 16,0 | 16,0 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | ООО «БКЗ» |
| 16. | 47:20:020225002:119 | 42,7 | 42,7 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | ООО «БКЗ» |
| 17. | 47:20:0205002:34 | 3,3 | 2,3 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, производственная зона | Иванов С.А. / Сайкин С.Ю. |
|  |  |  | 1,0 |  | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Иванов С.А. / Сайкин С.Ю. |
| 18. | 47:20:0211002:3 | 8,8 | 8,8 | Земли промышленности | Земли населенных пунктов, ИЖС | ОАО «НИИ Системотехники» |
| 19. | 47:20:0214001:16 | 3,7 | 3,7 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС, общественно-деловая застройка | Яшин А.И. |
| 20. | 47:20:0214001:17 | 3,6 | 3,6 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС, общественно-деловая застройка | Яшин А.И. |
| 21. | 47:20:0214001:18 | 4,1 | 4,1 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС, общественно-деловая застройка | Яшин А.И. |
| 22. | 47:20:0214001:20 | 7,0 | 7,0 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС, общественно-деловая застройка, объекты рекреации | Назаров А.Ю. |
| 23. | 47:20:0215010:21 | 10,6 | 10,6 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, многоквартирная и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | Сарафанников П.В. / Белолипецкая А.Д. |
| 24. | 47:20:0215010:28 | 9,2 | 9,2 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, многоквартирная и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | Корнилов И.Г. / Сатов В.В. |
| 25. | 47:20:0223001:16 | 210,7 | 59,0 | Земли промышленности | Земли населенных пунктов, размещение объектов рекреационного назначения | Министерство обороны Российской Федерации |
| 26. | 47:20:0211002 |  | 18,5 | Земли промышленности | Земли населенных пунктов, размещение объектов рекреационного назначения | Министерство обороны Российской Федерации |
| 27. | 47:20:0225001:12 | 2,0 | 2,0 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС | Зарецкий А.М. |
| 28. | 47:20:0225002:27 | 6,6 | 6,6 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС | Овчинников Р.В. / Овчинникова Е.В. |
| 29. | 47:20:0225002:9 | 1,8 | 1,8 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС | Дивисенко И.П. |
| 30. | 47:20:0211002: |  | 13,5 | Земли промышленности | Земли сельскохозяйственного назначения | Российская Федерация (Министерство обороны Российской Федерации, Павловское военное лесничество) |
| 31. | 47:20:0210002:1 | 34,3 | 4,8 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Постоянное бессрочное пользование ООО «Порт-Инвест-Проект» |
| 32. | 47:20:0210003:33 | 13,8 | 2,9 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Постоянное бессрочное пользование ООО «Порт-Инвест-Проект» |
| 33. | 47:20:0206004: | 1,7 | 1,7 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 34. | 47:20:0201003: | 8,4 | 8,4 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 35. | 47:20:0201003:13 | 0,3 | 0,3 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 36. | 47:20:0201003:17 | 3,5 | 3,5 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 37. | 47:20:0201003:18 | 11,5 | 11,5 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 38. | 47:20:0201006:21 | 0,5 | 0,5 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 39. | 47:20:0202004 | 1,6 | 1,6 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 40. | 47:20:0205001:23 | 0,3 | 0,3 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 41. | 47:20:0205002 | 3,4 | 3,4 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | ООПТ и О | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 42. | 47:20:0205002 | 3,3 | 3,3 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 43. | 47:20:0205002:22 | 3,3 | 2,2 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | ООПТ и О | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 44. | 47:20:0207002: | 0,2 | 0,2 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 45. | 47:20:0207004 | 5,1 | 5,1 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 46. | 47:20:0207007: | 8,9 | 8,9 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 47. | 47:20:0207007: | 4,5 | 4,5 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 48. | 47:20:0207007: | 2,3 | 2,3 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 49. | 47:20:0207008: | 0,7 | 0,7 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 50. | 47:20:0208001: | 1,9 | 1,9 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 51. | 47:20:0210002 | 0,9 | 0,9 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 52. | 47:20:0212001: | 1,5 | 1,5 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 53. | 47:20:0214003:16 | 23,2 | 23,2 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 54. | 47:20:0214005: | 31,2 | 31,2 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 55. | 47:20:0214005: | 34,5 | 34,5 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 56. | 47:20:0216004: | 1,8 | 1,8 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 57. | 47:20:0219004: | 1,5 | 1,5 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 58. | 47:20:0224002: | 7,2 | 7,2 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 59. | 47:20:0224003: | 22,7 | 22,7 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 60. | 47:20:0225002 | 3,1 | 3,1 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 61. | 47:20:0225002: | 7,2 | 7,2 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 62. | 47:20:0205002: | 13,7 | 13,7 | Земли запаса | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 63. | 47:20:0205002:25 | 3,4 | 3,4 | Земли запаса | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 64. | 47:20:0205002:26 | 3,2 | 3,2 | Земли запаса | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 65. | 47:20:0211001: | 3,4 | 3,4 | Земли запаса | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 66. | 47:20:0214001: | 15,3 | 15,3 | Земли запаса | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 67. | 47:20:0214001: | 7,7 | 7,7 | Земли запаса | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 68. | 47:20:0215001: | 1,6 | 1,6 | Земли запаса | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 69. | 47:20:0224003: | 6,1 | 6,1 | Земли запаса | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 70. | 47:20:0224003: | 14,0 | 14,0 | Земли запаса | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 71. | 47:20:0225001: | 6,5 | 6,5 | Земли запаса | Земли населенных пунктов, ИЖС и общественно-деловая застройка, объекты рекреации | МО «Вистинское сельское поселение» |
| 72. | 47:20:0202004:7 |  | 13,8 | Земли лесного фонда | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Приморское участковое лесничество, 102) |
| 73. | 47:20:0209001 |  | 29,2 | Земли лесного фонда | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Приморское участковое лесничество, 115) |
| 74. | 47:20:0210002 |  | 30,1 | Земли лесного фонда | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Приморское участковое лесничество, 101) |
| 75. | 47:20:0216004 |  | 10,8 | Земли лесного фонда | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Приморское участковое лесничество, 108) |
| 76. | 47:20:0223002 |  | 114,4 | Земли лесного фонда | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество, 93, 95) |
| 77. | 47:20:0223002:90 |  | 37,8 | Земли лесного фонда | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество, 83) |
| 78. | 47:20:0224002 |  | 26,5 | Земли лесного фонда | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество, 54, 63) |
| 79. | 47:20:0224002 |  | 284,4 | Земли лесного фонда | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество, 22, 23, 28) |
| 80. | 47:20:0224002 |  | 262,6 | Земли лесного фонда | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Приморское участковое лесничество, 106) |
| 81. | 47:20:0224002 |  | 124,5 | Земли лесного фонда | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Приморское участковое лесничество, 105) |
| 82. | 47:20:0224002 |  | 2,6 | Земли лесного фонда | Земли промышленности ((для размещения промышленных и административных зданий) | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Приморское участковое лесничество, 105) |
| 83. | 47:20:0225001 |  | 4,8 | Земли лесного фонда | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Приморское участковое лесничество, 107) |
| 84. | 47:20:0225001:13 |  | 82,2 | Земли лесного фонда | ООПТ и О | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Приморское участковое лесничество, 107) |
| 85. | 47:20:0224001:9 |  | 23,8 | Земли лесного фонда | ООПТ и О | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество, 8) |
|  | 47:20:0218001 |  |  |  |  |  |
| 86. | 47:20:0222001 |  | 26,2 | Земли лесного фонда | ООПТ и О | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество, 34) |
| 87. | 47:20:0225002 |  | 118,2 | Земли лесного фонда | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Приморское участковое лесничество, 108) |
| 88. | 47:20:0225002 |  | 2186,5 | Земли лесного фонда | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество) |
| 89. | 47:20:0225002 |  | 49,4 | Земли лесного фонда | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество, 96) |
| 90. | 47:20:0207001 |  | 108,8 | Земли лесного фонда | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Приморское участковое лесничество, 123) |
|  | 47:20:0207004 |  |  |  |  |  |
|  | 47:20:0207005 |  |  |  |  |  |
|  | 47:20:0207006 |  |  |  |  |  |
|  | 47:20:0207007 |  |  |  |  |  |
| 91. | 47:20:0225003 |  | 5,5 | Земли лесного фонда | Земли промышленности, для размещения промышленных и административных зданий | Российская Федерация (Кингисеппское лесничество, Сойкинское участковое лесничество, 77, 78) |
| 92. | 47:20:0202018:2 | 11,68 | 11,68 | земли промышленности, для спецнадобностей | Земли населенных пунктов, для застройки среднеэтажными жилыми домами |  |
| 93. | 47:20:0202017:17 | 5,43 | 5,43 |  |  |  |
| 94. | 47:20:0223001:5 | 102 | 102 | земли промышленности, для спецнадобностей | Земли населенных пунктов, зона портовых комплексов |  |
| 95. | 47:20:0202005:9 | 20,49 | 20,49 |  |  |  |
| 96. | 47:20:0223001:14 | 18,96 | 18,96 |  |  |  |
| 97. | 47:20:0223001:15 | 25,09 | 25,09 |  |  |  |
| 98. | 47:20:0223001:17 | 53,86 | 53,86 |  |  |  |
| 99. | 47:20:0223001:18 | 2,0 | 2 |  |  |  |
| 100. | 47:20:0223001:19 | 0,045 | 0,045 |  |  |  |
| 101. | 47:20:0223001:25 | 2,67 | 2,67 |  |  |  |
| 102. | 47:20:0223001:42 | 116,02 | 55,75 |  |  |  |
| 103. | 47:20:0223001:44 | 0,39 | 0,39 | земли промышленности, для строительства морского портового терминала с комплексом береговых сооружений | Земли населенных пунктов, зона портовых комплексов |  |
| 104. | 47:20:0223001:46 | 3,78 | 3,78 |  |  |  |
| 105. | 47:20:0223001:6 | 0,7 | 0,3 |  |  |  |
| 106. | 47:20:0223001:7 | 5,3 | 1,5 |  |  |  |
| 107. | 47:20:0223001:47 | 10,45 | 10,45 | Земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства | Земли промышленности, производственные зоны |  |
| 108. | Часть участка 47:20:0224002:69 | 467,67 | 172,14 |  |  |  |
| 109. | 47:20:0214002:24 | 4,5 | 4,5 |  |  |  |
| 110. | Часть участка 47:20:0000000:14565 | 28,26 | 12,96 |  |  |  |
| 111. | 47:20:0225002:18 | 4,44 | 4,44 |  |  |  |
| 112. | 47:20:0225002:19 | 15,29 | 15,29 |  |  |  |
| 113. | 47:20:0225002:20 | 3,04 | 3,04 |  |  |  |
| 114. | 47:20:0225002:21 | 2,83 | 2,83 |  |  |  |
| 115. | 47:20:0225002:22 | 10,56 | 10,56 |  |  |  |
| 116. | Часть участка: 47:20:0000000:14434 | 19,9 | 15,7 | Земли лесного фонда, Приморское участковое лесничество Кингисеппского лесничества, квартал 108 (часть), выделы: 1 ч, 2, 5 ч, 6 ч (защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов), квартал 108 (часть), выделы: 7 ч, 11 ч (эксплуатационные леса) | Земли промышленности, производственные зоны |  |
| 117. | Часть участка: 47:20:0000000:14608 | 275,54 | 49,9 |  |  |  |
| 118. | 47:20:0212001:10 | 47,61 | 14,11 | Не определена | Земли промышленности, производственные зоны |  |
| 119. | 47:30:0101001:7 | 69,86 | 69,86 | Земли водного фонда | Земли промышленности, зона портовых комплексов |  |
| 120. | Морской порт, причалы № 4, 5 | 4,7 | 4,7 | Земли водного фонда | Земли промышленности, зона портовых комплексов |  |

# Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ленинградской области сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории Вистинского сельского поселения объектов федерального и регионального значения

Таблица 74 – Планируемые для размещения на территории Вистинского сельского поселения объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта, основные характеристики, зоны с особыми условиями использования территории | Местоположение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | В области развития железнодорожного транспорта (планируется к реализации до 2020 года) |
| 1.1 | Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород, комплексная реконструкция участка и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива, увеличение пропускной способности участка Мга – Гатчина – Веймарн – Усть-Луга за счет строительства 161,5 км вторых главных путей и их электрификации, строительства 209 км приемоотправочных путей (Волосовский район, города Кингисепп, Гатчина, Ивангород, Кировский, Тосненский, Гатчинский, Кингисеппский муниципальные районы) со строительством следующих станций: - Лужская-Генеральная, общий строительный объем всей инфраструктуры станции 23471,97 м3 (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район); - Лужская-Восточная, общий строительный объем всей инфраструктуры станции 23324,5 м3 (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район); | Южная часть Вистинского сельского поселения |
| 2. | В области развития водного (морского) транспорта (планируется к реализации до 2020 года)4 |
|  | Морской порт Усть-Луга, развитие контейнерного терминала мощностью до 30 млн тонн в год, строительство терминала минеральных удобрений мощностью 7 млн тонн в год, строительство терминала по перевалке навалочных, генеральных и зерновых грузов мощностью 24,3 млн тонн в год, строительство отгрузочного терминала минеральных удобрений мощностью 12 млн тонн в год (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район) | Западная часть Вистинского сельского поселения |
| 3. | В области развития трубопроводного транспорта |
| 3.1 | Магистральный нефтепровод «Балтийская трубопроводная система-2» (БТС-2). Нефтебаза «Усть-Луга». Реконструкция станции биологической очистки на увеличение пропускной способности. (пропускная способность до 36 млн тонн в год) | Южная часть Вистинского сельского поселения |
| 3.3 | Магистральный нефтепровод «Балтийская трубопроводная система-2» (БТС-2). Нефтебаза «Усть-Луга». Административно-хозяйственный комплекс. Строительство здания с хозяйственными и складскими помещениями | Южная часть Вистинского сельского поселения |
| 3.4 | Морской порт Усть-Луга. Строительство волоконно-оптической линии передачи на участке «узел связи «Усть-Луга» - узел связи «Арсенальная» (пропускная способность канала связи 10 Гбит/с, протяженность 163,27 км) | Южная часть Вистинского сельского поселения |
| 3.5 | Нефтебаза «Усть-Луга». Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (производительность 10 м3/сут) | Южная часть Вистинского сельского поселения |
| 3.6 | Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке узел связи «Усть-Луга» - узел связи «Красный Бор». Строительство (пропускная способность канала связи 10 Гбит/с) | Южная часть Вистинского сельского поселения |
| 3.7 | Газопровод-отвод и ГРС «Усть-Луга», проектный объем транспортировки газа 746,7 млн м3 | Вистинское сельское поселение |
| 3.8 | Газопровод-отвод к заводу «Балтийский СПГ», проектный годовой объем транспортировки газа 16,1 млрд м3 | Вистинское сельское поселение |
| 4. | В области развития энергетики |
| 4.1 | ПС 330 кВ Усть-Луга, обеспечение электроснабжения портовых комплексов Усть-Луга, Вистино, Горки Ленинградской области | Вистинское сельское поселение |
| 4.2 | Заход ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 (Копорская) – Кингисеппская на ПС 330 кВ Усть-Луга (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 (Копорская) – Усть-Луга), повышение уровня надежности электроснабжения Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Вистинское сельское поселение |
| 4.3 | Заход ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 (Копорская) – Кингисеппская на ПС 330 кВ Усть-Луга (с последующим образованием ВЛ 330 кВ Усть-Луга – Кингисеппская), повышение уровня надежности электроснабжения Ленинградской области | Вистинское сельское поселение |
| 4.4 | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 (Копорская) – Кингисеппская (объект введен в эксплуатацию в 2018 году, отображен как существующий) | Вистинское сельское поселение |

Таблица 75 – Предложения изменений в генеральный план для размещения на территории Вистинского сельского поселения объектов федерального значения

| № п/п | Наименование объекта, основные характеристики, зоны с особыми условиями использования территории | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1. | В области развития водного (морского) транспорта |
| 1.1 | Изменение границ морского порта Усть-Луга с целью размещения планируемых терминалов | Западная часть Вистинского сельского поселения, побережье Финского залива |

Таблица 76 – Планируемые для размещения на территории Вистинского сельского поселения объекты регионального значения

| № | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Индустриальные парки, технопарки, планируемые к размещению |
| Первая очередь |
| 1.1 | Усть-Лужский индустриальный парк Основные характеристики: площадь территории: 2 579,26 га (в том числе первая очередь: 650,04 га). Назначение: производственные секторы: нефтегазовый, газохимический, производства полимеров, общепромышленный, логистики. Инженерные нагрузки на полное освоение: – электроснабжение: 700 МВт; – газоснабжение: 7 млрд. м3/год; – водоснабжение: 77 тыс. м3/сут; – водозабор из реки Луга; – водоотведение: 17800 м3/сут. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона, ориентировочный размер1000 м, режим использования территории в пределах санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) | Усть-Лужское сельское поселение, Вистинское сельское поселение (развитие припортовой производственной зоны к востоку и юго-востоку от МТП «Усть-Луга»); кадастровые номера земельных участков (первая очередь): 47:20:0225002:120 – 591,36 га; 47:20:0225002:118 – 16 га; 47:20:0225002:119 – 42,68 га |
|  | Расчётный срок |  |
| 1.2 | Усть-Лужский индустриальный парк Основные характеристики: площадь территории: 2 579,26 га (в том числе первая очередь: 650,04 га) Назначение: производственные секторы: нефтегазовый, газохимический, производства полимеров, общепромышленный, логистики. Инженерные нагрузки на полное освоение: – электроснабжение: 700 МВт; – газоснабжение: 7 млрд м3 год; – водоснабжение: 77 тыс. м3/сут; – водозабор из реки Луга; – водоотведение: 17800 м3/сут. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона, ориентировочный размер 1000 м, режим использования территории в пределах санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) | Усть-Лужское сельское поселение, Вистинское сельское поселение (развитие припортовой производственной зоны к востоку и юго-востоку от МТП «Усть-Луга»); кадастровые номера земельных участков (первая очередь): 47:20:0225002:120 – 591,36 га; 47:20:0225002:118 – 16 га; 47:20:0225002:119 – 42,68 га |
| 1.3 | Промышленно-логистическая зона «Мультимодальный комплекс Усть-Луга» в составе: - индустриальный парк «Зона «Сухого порта»; - индустриальный парк «Промышленная зона «Югантово»»; - индустриальный парк «Зона логистики портовых грузов»; - индустриальный парк «Зона логистики портовых грузов» (размещение грузового аэропорта). Основные характеристики: - общая площадь: 1276 га; - класс опасности: I – V. Назначение: промышленное, транспортно-логистическое. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона, ориентировочный размер 1000 м (ориентировочный размер санитарно-защитной зоны обосновывается проектом санитарно-защитной зоны с расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений); режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). Индустриальный парк «Зона «Сухого порта» Назначение: контейнерные терминалы, склады открытого хранения. Индустриальный парк «Промышленная зона Югантово» Назначение: предприятия нефте- и газохимии, предприятий по производству машин и оборудования, предприятий по производству транспортных средств и оборудования, предприятий по производству готовых металлических изделий. Индустриальный парк «Зона логистики портовых грузов» Назначение: размещение железнодорожной станции для перевозки генеральных и сыпучих грузов, специализированных складских зданий и сооружений, логистических терминалов. Индустриальный парк «Зона логистики портовых грузов Назначение: размещение специализированного грузового аэропорта и объектов в сфере его влияния. | в северной части Вистинского сельского поселения деревня Югантово, деревня Пахомовка, деревня Красная Горка |
| 2. | Туристско-рекреационные зоны |
| 2.1 | Усть-Лужская туристско-рекреационная зона (три участка) | Северо-западнее деревни Выбье, участок восточнее посёлка Курголово на побережье Финского залива |
| 3. | Автомобильные дороги регионального значения |
| Первая очередь |
| 3.1 | Автомобильная дорога «Копорье – Ручьи» (реконструкция на участке 0 – 37,5 км) | Кингисеппский муниципальный район (Вистинское сельское поселение, Котельское сельское поселение, Нежновское сельское поселение); Ломоносовский муниципальный район (Копорское сельское поселение) |
| Расчётный срок |
| 3.2 | Подъезд к индустриальному парку «Усть-Лужский» от автомобильной дороги А-121 (подъезд к планируемому Балтийскому карбамидному заводу ООО «БКЗ»; строительство подъезда в рамках реализации проекта строительства индустриального парка за счёт внебюджетных источников) Основные характеристики: - протяжённость: 1,7 км; - категория: IV. Назначение: - обеспечение устойчивого транспортного снабжения индустриального парка; - вывод грузового транзита с территории населённых пунктов. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: придорожная полоса, размер 50 м; режим использования в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; санитарный разрыв, размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 (новая редакция). | Вистинское сельское поселение |
| 3.3 | Автомобильная дорога «Дублёр А-121» Основные характеристики: - протяжённость: 18,0 км; - категория: II. Назначение: - обеспечение устойчивого транспортного снабжения индустриальных парков, расположенных на ближайших территориях; - вывод грузового транзита с территории населённых пунктов. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: придорожная полоса, размер 75 м; режим использования в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; санитарный разрыв, размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 (новая редакция). | Вистинское сельское поселение |
| 4. | Объекты здравоохранения регионального значения |
| Первая очередь |
| 4.1 | Врачебная амбулатория Основные характеристики: - 80 посещений в смену; - стационар на 4 койки. Назначение: оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются. | деревня Вистино |
| 5. | Зоны преимущественно сельскохозяйственного использования регионального значения |
| 5.1 | Зоны преимущественно сельскохозяйственного использования Кингисеппская Основные характеристики: площадь: 39060 га. Назначение: агропромышленные комплексы для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по её переработке. Преимущественная специализация: - мясомолочное животноводство; - рыболовство. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются. | Большелуцкое сельское поселение, Вистинское сельское поселение, Котельское сельское поселение, Кузёмкинское сельское поселение, Нежновское сельское поселение, Опольевское сельское поселение, Пустомержское сельское поселение, Усть-Лужское сельское поселение, Фалилеевское сельское поселение |
| 6. | Объекты газоснабжения и газификации регионального значения |
| Первая очередь |
| 6.1 | Распределительный газопровод (ГРС «Усть-Луга» – Усть-Лужский индустриальный парк) Основные характеристики: – категория: I; - протяжённость: 3,47 км; - диаметр трубопровода: 1020 мм. Назначение: снабжение газом промышленных потребителей Усть-Лужского индустриального парка от планируемого магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград». Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: нормативный разрыв до многоэтажных жилых и общественных зданий 50 м. | деревня Вистино |
| 7. | Объекты электроэнергетических систем регионального значения |
| Первая очередь |
| Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35-110 кВ |
| 7.1 | ПС 110/10 кВ «БКЗ» Основные характеристики: установка 2 трансформаторов по 80 МВ·А. Назначение: обеспечение электроснабжения Балтийского карбамидного завода» | В районе карбамидного завода |
| 7.2 | ПС 110/35/10 кВ № 292 «Вистино» (реконструкция) Основные характеристики: – установка 2 трансформаторов по 25 МВ·А; – замена ячеек | Восточнее деревни Вистино |
| 7.3. | ПС 110/10 кВ «Слободка» (реконструкция) Основные характеристики: замена ячеек. Назначение: - повышение надёжности электроснабжения потребителей района; - техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). | деревня Косколово |
| 7.4 | ПС 110/10 кВ «ММК» Основные характеристики: установка 2 трансформаторов по 63 МВ∙А. Назначение: обеспечение электроснабжения Мультимодального комплекса | Восточнее деревни Пахомовка |
| Линии электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 35-110 кВ |
| 7.5 | Двухцепная ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ «БКЗ» – ПС 330/110 кВ № 7 «Кингисеппская» Основные характеристики: протяжённость линии: 46,4 км | От города Кингисепп на север |
| 7.6 | ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 292 «Вистино» – ПС 330 кВ «Усть-Луга» | Вистинское сельское поселение |
| 7.7 | Двухцепная ВЛ 110 кВ ПС 330/110 кВ «Усть-Луга» – ПС 110/10 кВ «БКЗ» Основные характеристики: протяжённость линии: 4,5 км | Южнее деревни Ручьи |
| 7.8 | Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «ММК» от ПС 110/10 кВ «БКЗ» Основные характеристики: протяжённость линии: 2х1,5 км Назначение: обеспечение электроснабжения Мультимодального комплекса | Восточнее деревни Слободка |
| 7.9 | Заход ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Слободка» от ПС 110/10 кВ «БКЗ» Основные характеристики: протяжённость линии: 6 км. Назначение: обеспечение электроснабжения Балтийского карбамидного завода | Южнее деревни Слободка |
| 7.10 | Двухцепная ВЛ 110 кВ ПС 330/110 кВ «Усть-Луга» – ПС 110 кВ «Лужская-тяговая» Основные характеристики: протяжённость линий: 2х18 км | Вистинское сельское поселение, Котельское сельское поселение |
| 7.11 | Двухцепная ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 549 «Порт» – ПС 330 кВ «Усть-Луга» Основные характеристики: протяжённость линий: 2х13 км. Назначение: – повышение надёжности электроснабжения потребителей района; – обеспечение электроснабжения потребителей МТП Усть-Луга | Вистинское сельское поселение, Усть-Лужское сельское поселение |

# Утвержденные схемой территориального планирования Кингисеппского муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района

Таблица 77 – Планируемые для размещения на территории Вистинского сельского поселения объекты местного значения Кингисеппского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты производственного, транспортно-логистического назначения |
| 1.1 | Строительство бизнес-центра с гостиницей, АЗС | Дер. Слободка |
| 1.2 | Строительство АЗС | Вблизи дер. Косколово |
| 1.3 | Строительство логистического комплекса | Севернее дер. Логи |
| 1.4 | Организация производственно-логистического комплекса по складированию, хранению, переработке и расфасовке грузов | К северо-востоку от дер. Вистино |
| 1.5 | Организация транспортно-логистического комплекса, грузового комплекса для хранения транспортных средств и товаров | К востоку и северо-востоку от дер. Пахомовка |
| 1.6 | Строительство транспортно-логистического комплекса | Восточнее группы сельских населенных пунктов: Красная Горка, Югантово, Слободка |
| 1.7 | Строительство комплекса придорожного сервиса и объектов логистики | Вдоль автомобильной дороги Санкт-Петербург – Ручьи |
| 1.8 | Формирование производственного комплекса (предприятия IV-V классов опасности), размещение объектов административно-делового назначения | В южной части Вистинского сельского поселения, между морским портом Усть-Луга и Усть-Лужским индустриальным парком |
| 1.9 | Организация сувенирного производства на основе традиционных видов деятельности | Дер. Вистино |
| 1.10 | Организация предприятия по производству пищевой продукции | Дер. Вистино |
| 1.11 | Создание рыборазводного предприятия | Дер. Вистино |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения муниципального района |
| 2.1 | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к дер. Мишино |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к дер. Пахомовка |  |
| 3 | Объекты социальной инфраструктуры |
| 3.1 | Строительство дошкольного учреждения на 125 мест, общеобразовательного учреждения на 350 мест |  |
| 3.2 | Строительство и расширение существующей амбулатории до 45 посещений в смену и стационарного отделения до 13 коек | Дер. Вистино |
| 3.3 | Строительство музея народа Ижора |  |
| 4 | Особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района |
| 4.1 | Комплексный заказник «Сойкинский берег», площадь 513 га |  |
| 5 | Рекреационные зоны, объекты туризма и рекреации |
| 5.1 | Формирование рекреационной зона «Сойкинский берег» (353,3 га) для развития водных видов спорта, оздоровительного отдыха населения (два участка для строительства объектов туристской инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок) |  |
| 5.2 | Формирование рекреационной зоны «Пахомовка» (239,5 га) для развития активных видов туризма, горнолыжного спорта, оздоровительного отдыха |  |
| 5.3 | Строительство центра Ижорской культуры | Дер. Вистино |
| 5.4 | Организация детского спортивно-оздоровительного лагеря | К югу от дер. Вистино |
| 5.5 | Строительство туристской гостиницы | Дер. Вистино |
| 5.6 | Строительство горнолыжного центра с гостиницей | В окрестностях дер. Пахомовка, в рекреационной зоне «Пахомовка» |
| 5.7 | Строительство комплекса яхт-клуба | На Сойкинском полуострове |
| 5.8 | Строительство центра виндсёрфинга | На Сойкинском полуострове, на базе яхт-клуба |

# Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Вистинского сельского поселения, или исключаются из их границ

Таблица 78 – Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов (в соответствии с изменениями в генеральный план 2020 года)

| № п/п | Кадастровый номер участка | Площадь, га | Категория земель, вид разрешенного использования (согласно кадастровому паспорту) | Категория земель, планируемая функциональная зона | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Включаются в деревню Вистино |
|  | 47:20:0223001:43 | 33,3 | Земли промышленности, для спецнадобностей | Земли населенных пунктов, зона портовых комплексов, зона озелененных территорий специального назначения | Обращение администрации Вистинского сельского поселения от 26.07.2019 № 702 (раздел 3 тома Исходно-разрешительная документация (ДСП)) |
|  | 47:20:0223002:2296 | 28,2 | Земли промышленности, для спецнадобностей | Земли населенных пунктов, зона портовых комплексов |  |
|  | 47:20:0223002:2289 | 120,4 | Земли промышленности, для спецнадобностей | Земли населенных пунктов, зона портовых комплексов |  |
|  | Исключаются из деревни Вистино |
|  | - (из земель, собственность на которые не разграничена) | 1,8 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, зона портовых комплексов |  |
|  | Всего | 180,1 |  |  |  |
|  | Включаются в деревню Ручьи |
|  | 47:20:0215001:47 | 20,8 | Земли промышленности, для спецнадобностей | Земли населенных пунктов, зона портовых комплексов, зона озелененных территорий специального назначения, зона озелененных территорий общего пользования, зона застройки индивидуальными жилыми домами | Обращение администрации Вистинского сельского поселения от 26.07.2019 № 702 (раздел 3 тома Исходно-разрешительная документация (ДСП)) |
|  | 47:20:0215001:48 | 10,5 | Земли промышленности, для спецнадобностей | Земли населенных пунктов, зона портовых комплексов, зона озелененных территорий специального назначения, зона озелененных территорий общего пользования |  |
|  | Всего | 31,3 |  |  |  |

Таблица 79 – Перечень земельных участков, которые включены в границы населенных пунктов (в соответствии с утвержденным генеральным планом от 23.12.2014 № 49 (с изменениями от 04.09.2017 № 353))

| № п/п | Кадастровый номер участка | Площадь, га | Площадь, подлежащая переводу, га | Категория земель, вид разрешенного использования (согласно кадастровому паспорту) | Категория земель, планируемая функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Деревня Валяницы |
|  | 47:20:0201003:1 | 53,0 | 53,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0201006:1 | 29,7 | 29,7 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0202004:1 | 1,2 | 1,2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0224002:69 | 12,9 | 12,9 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0201003 | 8,4 | 8,4 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0201003:13 | 0,3 | 0,3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0201003:17 | 3,5 | 3,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0201003:18 | 11,5 | 11,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0201006:21 | 0,5 | 0,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | Итого: |  | 121,0 |  |  |
|  | Деревня Вистино |  |  |  |  |
|  | 47:20:0223001:16 | 60,0 | 60,0 | земли промышленности | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0202018:2 | 11,68 | 11,68 | земли промышленности, для спецнадобностей | Земли населенных пунктов, зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
|  | 47:20:0202017:17 | 5,43 | 5,43 |  |  |
|  | 47:20:0223001:5 | 102 | 102 | земли промышленности, для спецнадобностей | Земли населенных пунктов, зона портовых комплексов |
|  | 47:20:0202005:9 | 20,49 | 20,49 |  |  |
|  | 47:20:0223001:14 | 18,96 | 18,96 |  |  |
|  | 47:20:0223001:15 | 25,09 | 25,09 |  |  |
|  | 47:20:0223001:17 | 53,86 | 53,86 |  |  |
|  | 47:20:0223001:18 | 2 | 2 |  |  |
|  | 47:20:0223001:19 | 0,045 | 0,045 |  |  |
|  | 47:20:0223001:25 | 2,67 | 2,67 |  |  |
|  | 47:20:0223001:42 | 116,02 | 55,75 |  |  |
|  | 47:20:0223001:44 | 0,39 | 0,39 | земли промышленности, для строительства морского портового терминала с комплексом береговых сооружений | Земли населенных пунктов, зона портовых комплексов |
|  | 47:20:0223001:46 | 3,78 | 3,78 |  |  |
|  | 47:20:0223001:6 | 0,7 | 0,3 |  |  |
|  | 47:20:0223001:7 | 5,3 | 1,5 |  |  |
|  | 47:20:0223001:47 | 10,45 | 10,45 | земли промышленности, для размещения водных объектов | Земли населенных пунктов, зона портовых комплексов |
|  | Итого: |  | 374,4 |  |  |
|  | Деревня Горки |  |  |  |  |
|  | 47:20:0201003:1 | 4,8 | 4,8 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | Итого: |  | 4,8 |  |  |
|  | Деревня Дубки |  |  |  |  |
|  | 47:20:0205002:16 | 11,6 | 11,6 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0205002:31 | 3,5 | 3,5 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0225001:10 | 30,5 | 30,5 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0205002:34 | 2,3 | 2,3 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0225002:27 | 6,6 | 6,6 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0205001:23 | 0,3 | 0,3 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0205002:25 | 3,4 | 3,4 | Запас | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0205002:26 | 3,2 | 3,2 | Запас | Земли населенных пунктов |
|  | Итого: | 61,4 | 61,4 |  |  |
|  | Деревня Залесье |  |  |  |  |
|  | 47:20:0206004 | 1,7 | 1,7 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Деревня Косколово |  |  |  |  |
|  | 47:20:0207002 |  | 0,2 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0207007 |  | 8,9 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | Итого: |  | 9,1 |  |  |
|  | Деревня Кошкино |  |  |  |  |
|  | 47:20:0208001 |  | 1,9 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | Итого: |  | 1,9 |  |  |
|  | Деревня Мишино |  |  |  |  |
|  | 47:20:0225001:12 |  | 2,0 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0225002:9 |  | 1,8 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0212001 |  | 1,5 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | Итого: |  | 5,3 |  |  |
|  | 47:20:0211001 |  | 3,4 | Запас | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0211002 |  | 18,5 | Промышленности и иного специального назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0211002:3 |  | 8,8 | Промышленности и иного специального назначения | Земли населенных пунктов |
|  | Итого: |  | 30,7 |  |  |
|  | Деревня Пахомовка |  |  |  |  |
|  | 47:20:0214001:33 |  | 10,7 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0214001 |  | 4,6 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0214001:25 |  | 21,1 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0214001:28 |  | 4,4 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0214001:34 |  | 1,9 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0214003 |  | 9,5 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0214001:16 |  | 3,7 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0214001:17 |  | 3,6 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0214001:18 |  | 4,1 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0214001:20 |  | 7,0 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0214003:16 |  | 23,2 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0214005 |  | 31,2 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0214001 |  | 15,3 | Запас | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0214001 |  | 7,7 | Запас | Земли населенных пунктов |
|  | Итого: |  | 148,0 |  |  |
|  | Деревня Ручьи |  |  |  |  |
|  | 47:20:0202018 |  | 30,8 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0215010 |  | 11,2 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0215010:21 |  | 10,6 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0215010:28 |  | 9,2 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0215001 |  | 1,6 | Запас | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0225001 |  | 6,5 | Запас | Земли населенных пунктов |
|  | Итого: |  | 69,9 |  |  |
|  | Деревня Слободка |  |  |  |  |
|  | 47:20:0216004 |  | 1,8 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | Итого: |  | 1,8 |  |  |
|  | Деревня Сменково |  |  |  |  |
|  | 47:20:0208001:11 |  | 9,3 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | Итого: |  | 9,3 |  |  |
|  | Деревня Старое Гарколово |  |  |  |  |
|  | 47:20:0224003 |  | 22,7 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0224003 |  | 6,1 | Запас | Земли населенных пунктов |
|  | 47:20:0224003 |  | 14,0 | Запас | Земли населенных пунктов |
|  | Итого: |  | 42,8 |  |  |
|  | Деревня Югантово |  |  |  |  |
|  | 47:20:0219004 |  | 1,5 | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | Итого: |  | 1,5 |  |  |

# Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (2025 год) | Расчетный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 68889,4 | 68889,4 | 68889,4 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов | га | 1842,0 | 2053,4 | 2053,4 |
|  |  | % | 2,7 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.1 | Деревня Валяницы | га | 210,1 | 210,1 | 210,1 |
| 1.1.2 | Деревня Вистино | га | 614,7 | 794,8 | 794,8 |
| 1.1.3 | Деревня Глинки | га | 36,1 | 36,1 | 36,1 |
| 1.1.4 | Деревня Горки | га | 56,3 | 56,3 | 56,3 |
| 1.1.5 | Деревня Дубки | га | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 1.1.6 | Деревня Залесье | га | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 1.1.7 | Деревня Косколово | га | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| 1.1.8 | Деревня Кошкино | га | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 1.1.9 | Деревня Красная Горка | га | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 1.1.10 | Деревня Логи | га | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 1.1.11 | Посёлок Логи | га | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 1.1.12 | Деревня Мишино | га | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 1.1.13 | Деревня Новое Гарколово | га | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| 1.1.14 | Деревня Пахомовка | га | 210,8 | 210,8 | 210,8 |
| 1.1.15 | Деревня Ручьи | га | 209,9 | 241,2 | 241,2 |
| 1.1.16 | Деревня Слободка | га | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
| 1.1.17 | Деревня Сменково | га | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 1.1.18 | Деревня Старое Гарколово | га | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| 1.1.19 | Деревня Югантово | га | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 2556,3 | 748,1 | 748,1 |
|  |  | % | 3,7 | 1,1 | 1,1 |
| 1.3 | Земли промышленности и иного специального назначения | га | 2659,3 | 7668,7 | 7668,7 |
|  |  | % | 3,9 | 11,1 | 11,1 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0,0 | 221,3 | 221,3 |
|  |  | % | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 12828,9 | 9195,0 | 9195,0 |
|  |  | % | 18,6 | 13,4 | 13,4 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 48938,6 | 48938,6 | 48938,6 |
|  |  | % | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 1.7 | Земли запаса | га | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Функциональные зоны |
| 2.1 | Площадь функциональных зон в границах муниципального образования |
| 2.1.1 | Жилая зона | га | 597,4 | 989,2 | 989,2 |
| 2.1.1.1 | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 6,6 | 38,5 | 38,5 |
| 2.1.1.2 | Зона застройки блокированными жилыми домами | га | 0,0 | 24,5 | 24,5 |
| 2.1.1.3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 590,8 | 926,2 | 926,2 |
| 2.1.2 | Общественно-деловая зона | га | 59,1 | 243,4 | 243,4 |
|  | В том числе в границах населенных пунктов | га | 24,8 | 89,7 | 89,7 |
| 2.1.3 | Производственная зона | га | 68,8 | 4791,0 | 4791,0 |
|  | В том числе в границах населенных пунктов | га | 0,0 | 13,1 | 13,1 |
| 2.1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1504,6 | 2168,6 | 2168,6 |
|  | В том числе в границах населенных пунктов | га | 447,8 | 702,7 | 702,7 |
| 2.1.5 | Зона рекреационного назначения | га | 346,3 | 378,8 | 378,8 |
|  | В том числе в границах населенных пунктов | га | 321,4 | 157,5 | 157,5 |
| 2.1.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 2971,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | В том числе в границах населенных пунктов | га | 414,1 | 0,8 | 0,8 |
| 2.1.7 | Зона специального назначения | га | 1533,7 | 1266,4 | 1266,4 |
|  | В том числе в границах населенных пунктов | га | 33,2 | 96,9 | 96,9 |
| 2.1.8 | Зона лесов | га | 12804,1 | 9047,4 | 9047,4 |
| 2.1.9 | Зона акваторий | га | 48940,2 | 48940,2 | 48940,2 |
|  | В том числе в границах населенных пунктов | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2.1.10 | Иная зона (запаса) | га | 64,3 | 64,3 | 64,3 |
| 2.2 | Площади функциональных зон по населенным пунктам |
| 2.2.1 | Деревня Валяницы | всего | 210,1 | 210,1 | 210,1 |
| 2.2.1.1 | Жилые зоны | га | 59,0 | 147,8 | 147,8 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 59,0 | 133,0 | 133,0 |
|  | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 0,0 | 14,8 | 14,8 |
| 2.2.1.2 | Общественно-деловые зоны | га | 0,0 | 8,3 | 8,3 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
| 2.2.1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,3 | 30,3 | 30,3 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 6,3 | 30,3 | 30,3 |
| 2.2.1.4 | Зоны рекреационного назначения | га | 22,8 | 22,0 | 22,0 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 0,0 | 18,2 | 18,2 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 22,8 | 1,6 | 1,6 |
|  | Зона объектов спорта, отдыха и туризма | га | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| 2.2.1.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 122,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 122,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1.6 | Зоны специального назначения | га | 0,0 | 1,7 | 1,7 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0,0 | 1,7 | 1,7 |
| 2.2.2 | Деревня Вистино | всего | 614,7 | 794,8 | 794,8 |
| 2.2.2.1 | Жилые зоны | га | 90,6 | 107,5 | 107,5 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 85,5 | 85,3 | 85,3 |
|  | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 5,1 | 22,2 | 22,2 |
| 2.2.2.2 | Общественно-деловые зоны | га | 22,1 | 34,9 | 34,9 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 16,2 | 29,0 | 29,0 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 2.2.2.3 | Производственные зоны | га | 0,0 | 2,4 | 2,4 |
|  | Производственная зона для размещения объектов IV-V класса опасности | га | 0,0 | 2,4 | 2,4 |
| 2.2.2.4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 383,7 | 567,4 | 567,4 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,4 | 1,8 | 1,8 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 21,8 | 25,9 | 25,9 |
|  | Зона портовых комплексов | га | 360,5 | 539,7 | 539,7 |
| 2.2.2.5 | Зоны рекреационного назначения | га | 92,2 | 22,8 | 22,8 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 0,0 | 12,9 | 12,9 |
|  | Зона объектов спорта, отдыха и туризма | га | 4,5 | 5,7 | 5,7 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 87,7 | 4,2 | 4,2 |
| 2.2.2.6 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| 2.2.2.7 | Зоны специального назначения | га | 26,1 | 59,0 | 59,0 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0,0 | 59,0 | 59,0 |
|  | Зона режимных территорий | га | 26,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | Деревня Глинки | всего | 36,1 | 36,1 | 36,1 |
| 2.2.3.1 | Жилые зоны | га | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 2.2.3.2 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2.2.4 | Деревня Горки | всего | 56,3 | 56,3 | 56,3 |
| 2.2.4.1 | Жилые зоны | га | 37,3 | 48,2 | 48,2 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 37,3 | 48,2 | 48,2 |
| 2.2.4.2 | Общественно-деловые зоны | га | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2.2.4.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2.2.4.4 | Зоны рекреационного назначения | га | 7,0 | 0,6 | 0,6 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 7,0 | 0,6 | 0,6 |
| 2.2.4.5 | Зоны специального назначения | га | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2.4.6 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5 | Деревня Дубки | всего | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 2.2.5.1 | Жилые зоны | га | 15,2 | 58,4 | 58,4 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 15,2 | 58,4 | 58,4 |
| 2.2.5.2 | Общественно-деловые зоны | га | 0,0 | 1,4 | 1,4 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,0 | 1,4 | 1,4 |
| 2.2.5.3 | Производственные зоны | га | 0,0 | 9,9 | 9,9 |
|  | Производственная зона для размещения объектов V класса опасности | га | 0,0 | 9,9 | 9,9 |
| 2.2.5.4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,8 | 6,4 | 6,4 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 0,8 | 6,4 | 6,4 |
| 2.2.5.5 | Зоны рекреационного назначения | га | 14,3 | 7,7 | 7,7 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 0,0 | 7,7 | 7,7 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 14,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5.6 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 54,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 54,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5.7 | Зоны специального назначения | га | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| 2.2.6 | Деревня Залесье | всего | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 2.2.6.1 | Жилые зоны | га | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 2.2.6.2 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.2.6.3 | Зоны рекреационного назначения | га | 2,7 | 2,1 | 2,1 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 2,7 | 1,2 | 1,2 |
| 2.2.6.4 | Зоны специального назначения | га | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| 2.2.7 | Деревня Косколово | всего | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| 2.2.7.1 | Жилые зоны | га | 37,4 | 43,9 | 43,9 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 37,4 | 43,9 | 43,9 |
| 2.2.7.2 | Общественно-деловые зоны | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.2.7.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,9 | 8,7 | 8,7 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 6,9 | 8,7 | 8,7 |
| 2.2.7.4 | Зоны рекреационного назначения | га | 13,5 | 10,7 | 10,7 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 13,5 | 8,4 | 8,4 |
| 2.2.7.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 8,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.7.6 | Зоны специального назначения | га | 0,4 | 3,2 | 3,2 |
|  | Зона кладбищ | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0,0 | 2,8 | 2,8 |
| 2.2.8 | Деревня Кошкино | всего | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 2.2.8.1 | Жилые зоны | га | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 2.2.8.2 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.2.9 | Деревня Красная Горка | всего | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 2.2.9.1 | Жилые зоны | га | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2.2.9.2 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.2.9.3 | Зоны рекреационного назначения | га | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 2.2.10 | Деревня Логи | всего | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 2.2.10.1 | Жилые зоны | га | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
| 2.2.10.2 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2.2.10.3 | Зоны рекреационного назначения | га | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 0,0 | 1,7 | 1,7 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.11 | Посёлок Логи | всего | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 2.2.11.1 | Жилые зоны | га | 8,8 | 15,4 | 15,4 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 7,3 | 13,9 | 13,9 |
|  | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.2.11.2 | Общественно-деловые зоны | га | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 2.2.11.3 | Производственные зоны | га | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
|  | Производственная зона для размещения объектов IV-V класса опасности | га | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| 2.2.11.4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,1 | 2,8 | 2,8 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| 2.2.11.5 | Зоны рекреационного назначения | га | 18,6 | 9,4 | 9,4 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 0,0 | 3,3 | 3,3 |
|  | Зона пляжей | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Зона объектов спорта, отдыха и туризма | га | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 17,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.2.11.6 | Зоны специального назначения | га | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.2.11.7 | Зона акваторий | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2.2.12 | Деревня Мишино | всего | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 2.2.12.1 | Жилые зоны | га | 25,4 | 30,4 | 30,4 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 25,4 | 30,4 | 30,4 |
| 2.2.12.2 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,0 | 2,3 | 2,3 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 2,0 | 2,3 | 2,3 |
| 2.2.12.3 | Зоны рекреационного назначения | га | 6,7 | 1,4 | 1,4 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 6,7 | 1,4 | 1,4 |
| 2.2.13 | Деревня Новое Гарколово | всего | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| 2.2.13.1 | Жилые зоны | га | 13,0 | 23,4 | 23,4 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 13,0 | 23,4 | 23,4 |
| 2.2.13.2 | Общественно-деловые зоны | га | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2.13.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,7 | 4,4 | 4,4 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 3,7 | 4,4 | 4,4 |
| 2.2.13.4 | Зоны рекреационного назначения | га | 15,1 | 3,7 | 3,7 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 15,1 | 1,2 | 1,2 |
| 2.2.14 | Деревня Пахомовка | всего | 210,8 | 210,8 | 210,8 |
| 2.2.14.1 | Жилые зоны | га | 41,2 | 161,0 | 161,0 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 41,2 | 161,0 | 161,0 |
| 2.2.14.2 | Общественно-деловые зоны | га | 0,0 | 16,8 | 16,8 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,0 | 16,8 | 16,8 |
| 2.2.14.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,2 | 15,6 | 15,6 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 5,2 | 15,6 | 15,6 |
| 2.2.14.4 | Зоны рекреационного назначения | га | 35,4 | 10,8 | 10,8 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 0,0 | 10,4 | 10,4 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 35,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.2.14.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 127,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 127,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.14.6 | Зоны специального назначения | га | 0,0 | 4,8 | 4,8 |
|  | Зона кладбищ | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0,0 | 4,8 | 4,8 |
| 2.2.15 | Деревня Ручьи | всего | 209,9 | 241,2 | 241,2 |
| 2.2.15.1 | Жилые зоны | га | 85,3 | 138,0 | 138,0 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 85,3 | 113,5 | 113,5 |
|  | Зона застройки блокированными жилыми домами | га | 0,0 | 24,5 | 24,5 |
| 2.2.15.2 | Общественно-деловые зоны | га | 0,0 | 15,6 | 15,6 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,0 | 15,6 | 15,6 |
| 2.2.15.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 9,8 | 29,1 | 29,1 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 9,8 | 19,2 | 19,2 |
|  | Зона портовых комплексов | га | 0,0 | 8,7 | 8,7 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| 2.2.15.4 | Зоны рекреационного назначения | га | 43,8 | 37,0 | 37,0 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 0,0 | 24,6 | 24,6 |
|  | Зона объектов спорта, отдыха и туризма | га | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 43,8 | 5,4 | 5,4 |
| 2.2.15.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 64,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 64,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.15.6 | Зоны специального назначения | га | 6,6 | 21,5 | 21,5 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0,0 | 14,9 | 14,9 |
|  | Зона кладбищ | га | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 2.2.16 | Деревня Слободка | всего | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
| 2.2.16.1 | Жилые зоны | га | 30,5 | 33,4 | 33,4 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 30,5 | 33,4 | 33,4 |
| 2.2.16.2 | Общественно-деловые зоны | га | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
| 2.2.16.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 2.2.16.4 | Зоны рекреационного назначения | га | 13,2 | 6,1 | 6,1 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 0,0 | 3,7 | 3,7 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 13,2 | 2,4 | 2,4 |
| 2.2.16.5 | Зоны специального назначения | га | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| 2.2.17 | Деревня Сменково | всего | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
| 2.2.17.1 | Жилые зоны | га | 8,4 | 14,5 | 14,5 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 8,4 | 14,5 | 14,5 |
| 2.2.17.2 | Общественно-деловые зоны | га | 0,0 | 2,4 | 2,4 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,0 | 2,4 | 2,4 |
| 2.2.17.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,7 | 2,0 | 2,0 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 0,7 | 2,0 | 2,0 |
| 2.2.17.4 | Зоны рекреационного назначения | га | 1,9 | 1,2 | 1,2 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 1,9 | 1,2 | 1,2 |
| 2.2.17.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.18 | Деревня Старое Гарколово | всего | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| 2.2.18.1 | Жилые зоны | га | 20,0 | 40,2 | 40,2 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 20,0 | 40,2 | 40,2 |
| 2.2.18.2 | Общественно-деловые зоны | га | 0,0 | 3,4 | 3,4 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,0 | 3,4 | 3,4 |
| 2.2.18.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,5 | 10,5 | 10,5 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 3,5 | 10,5 | 10,5 |
| 2.2.18.4 | Зоны рекреационного назначения | га | 22,3 | 11,1 | 11,1 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 0,0 | 6,6 | 6,6 |
|  | Зона объектов спорта, отдыха и туризма | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 21,6 | 3,8 | 3,8 |
| 2.2.18.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 21,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 21,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.18.6 | Зоны специального назначения | га | 0,1 | 2,6 | 2,6 |
|  | Зона кладбищ | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
| 2.2.19 | Деревня Югантово | всего | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| 2.2.19.1 | Жилые зоны | га | 23,4 | 25,2 | 25,2 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 23,4 | 25,2 | 25,2 |
| 2.2.19.2 | Общественно-деловые зоны | га | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| 2.2.19.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | Зона улично-дорожной сети | га | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2.2.19.4 | Зоны рекреационного назначения | га | 4,4 | 3,6 | 3,6 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | га | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
|  | Зона природных ландшафтов | га | 4,4 | 1,3 | 1,3 |
| 2.2.19.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.19.6 | Зоны специального назначения | га | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Население |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | тыс. человек | 1,6 | 3,1 | 7,9 |
| 3.2 | Сезонное население | тыс. человек | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 3.3.1 | население младше трудоспособного возраста | тыс. человек | 0,16 | 0,37 | 1,37 |
|  |  | % | 9,7 | 12,0 | 17,3 |
| 3.3.2 | население в трудоспособном возрасте | тыс. человек | 1,12 | 2,10 | 5,60 |
|  |  | % | 68 | 69,0 | 71 |
| 3.3.3 | население старше трудоспособного возраста | тыс. человек | 0,36 | 0,59 | 0,93 |
|  |  | % | 22,3 | 19,0 | 11,7 |
| 4 | Жилищный фонд |
| 4.1 | Жилищный фонд, в том числе: | м2 | 76,2 | 142,0 | 355,6 |
| 4.1.1 | Индивидуальный жилищный фонд | м2 | 64,8 | 126,9 | 259,5 |
| 4.1.2 | Блокированные жилые дома (1-3 этажа) | м2 | 0 | 0,0 | 59,3 |
| 4.1.3 | Малоэтажный жилищный фонд (до 4 эт.) | м2 | 0 | 15,1 | 36,8 |
| 4.1.4 | Новое жилищное строительство | м2 | 0,0 | 65,8 | 213,5 |
| 4.1.5 | Жилищная обеспеченность | м2 на человека | 46 | 46 | 45 |
| 5 | Объекты культурно-бытового обслуживания населения |
| 5.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 155 | 155 | 630 |
| 5.2 | Общеобразовательные организации | мест | 450 | 450 | 800 |
| 5.3 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек | 0 | 4 | 54 |
| 5.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 30 | 83 | 153 |
| 5.5 | Аптеки | м2 общей площади | 50 | 50 | 130 |
| 5.6 | Спортивные залы | м2 | 932 | 932 | 2782 |
| 5.7 | Плоскостные сооружения | м2 | 8300 | 8300 | 25392 |
| 5.8 | Бассейны | м2 зеркала воды | 0 | 0 | 600 |
| 5.9 | Библиотеки | объект | 2 | 2 | 3 |
| 5.10 | Клубные учреждения | объект | 2 | 2 | 2 |
| 5.11 | Кинотеатры | мест | 0 | 0 | 0 |
| 5.12 | Учреждения молодежной политики | м2 | 0 | 200 | 200 |
|  |  | рабочее место | 1 | 20 | 20 |
| 5.13 | Музеи | объект | 1 | 3 | 3 |
| 5.14 | Магазины всех типов | м2 торговой площади | 2763 | 3913 | 4463 |
| 5.15 | Рыночный комплекс (крытый рынок) | м2 торговой площади | 0 | 2500 | 2500 |
| 5.16 | Объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе и пр.) | посадочное место | 280 | 320 | 535 |
| 5.17 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 22 | 22 | 62 |
| 5.18 | Предприятие бытового обслуживания | рабочее место | 16 | 26 | 31 |
| 5.19 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 0 | 320 | 320 |
| 5.20 | Предприятия по химчистке | кг вещей в смену | 0 | 10 | 10 |
| 2.21 | Гостиницы | место | 60 | 80 | 210 |
| 5.22 | Кладбище | га | 2,2 | 2,2 | 17,52 |
| 5.23 | Отделение почтовой связи | объект | 1 | 1 | 1 |
|  |  | м2 общей площади | 120 | 120 | 120 |
| 6. | Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе | км | 53,7 | 55,8 | 79,6 |
|  | - федерального значения | км | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
|  | - регионального значения | км | 39,7 | 39,7 | 59,4 |
|  | - местного значения муниципального района | км | 4,1 | 6,2 | 10,3 |
| 6.2 | Плотность автомобильных дорог | км/км2 | 0,25 | 0,25 | 0,35 |
| 6.3 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 39,9 | 39,9 | 85,9 |
| 6.4 | Протяженность линий движения автобуса | км | 26,8 | 26,8 | 48,5 |
| 6.5 | Автозаправочные станции | объект | 2 | 2 | 3 |
| 6.6 | Станции технического обслуживания | объект | 0 | 0 | 2 |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 7.1 | Водоснабжение |
| 7.1.1 | Водопотребление, в том числе: | тыс. м3/сут | нет данных | 0,77 | 2,45 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | нет данных | 0,43 | 1,37 |
| 7.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 0,8 | 0,8 | 2,5 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на человека | нет данных | 160/230 | 160/230 |
| 7.1.5 | Протяженность сетей | км | 10,0 | 43,16 | 83,96 |
| 7.2 | Водоотведение |
| 7.2.1. | Общее поступление сточных вод, в том числе: | тыс. м3/сут | нет данных | 0,41 | 1,99 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут | нет данных | 0,41 | 1,99 |
| 7.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | 1,67 | 2,5 | 2,5 |
| 7.2.3 | Протяженность сетей | км | 3,7 | 16,2 | 36,21 |
| 7.3 | Электроснабжение |
| 7.3.1 | Электрическая мощность | кВ·А | 4515,48 | 847263,03 | 851112,41 |
| 7.4 | Теплоснабжение |
| 7.4.1 | Мощность источников централизованного теплоснабжения | Гкал/ч | 4,9 | 9,03 | 13,78 |
| 7.5 | Газоснабжение |
| 7.5.1 | Годовой расход природного газа | тыс. м3/год | 0 | 14592,17 | 34044,16 |
| 7.6 | Связь |
| 7.6.1 | Потребное количество телефонов | штука | нет данных | 1838 | 4747 |
| 7.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | нет данных | 100 | 100 |
| 7.7 | Зеленые насаждения |
| 7.7.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0 | 5,7 | 68,1 |
| 7.7.2 | Обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования | м2/чел | 0 | 11,4 | 39,4 |
| 7.8 | Инженерная подготовка территории |
| 7.8.1 | Строительство закрытых водостоков ливневой канализации | км | 0 | 0 | 20,2 |
| 7.8.2 | Строительство открытых водостоков ливневой канализации | км | 0 | 0 | 4,5 |
| 7.8.3 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации | объект | 0 | 0 | 3 |

# Footnotes

По данным АО «Усть-Луга»

В установленном наименовании дороги искажается наименование населённого пункта, установленное законодательством – Кёрстово.

С учетом акватории Финского залива.

В соответствие со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с изменениями от 11.07.2019 № 1516-р)

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.02.2015 № 816-р.

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р.

В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 (с изменениями)

Согласно письму комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 29.01.2020 № 14И-457/2020 размещение Усть-Лужского индустриального парка и промышленно-логистической зоны «Мультимодальный комплекс Усть-Луга» исключены из генерального плана Вистинского сельского поселения в связи с отсутствием их в актуализированной редакции Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной областным законом от 19.12.2019 № 100-оз «О внесении изменения в областной закон «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года», а также в связи с предложением комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 02.03.2020 № 14И-1209/2020 об исключении данных объектов из схемы территориального планирования Ленинградской области при внесении в нее изменений, при этом функциональное зонирование и площадь их оставлены без изменений в качестве производственных зон

В соответствии со схемой территориального планирования Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, утверждена решением совета депутатов от 26.10.2011 № 429/2-с

Размещение объектов здравоохранение относится к региональному уровню, мероприятие учтено согласно схеме территориального планирования Ленинградской области

Площади приведены согласно обмерам в границах, отображенных на картах, с применением геоинформационной системы ArcGIS